NAVODILA ZA UGOTAVLJANJE ČEZMERNEGA OBREMENJEVANJA OKOLJA ZARADI

ODVAJANJA INDUSTRIJSKIH ODPADNIH VODA

V pomoč pri upoštevanju določil prvega (1), tretjega (3) in četrtega (4) odstavka 11. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) so pripravljena naslednja navodila za določitev čezmernega obremenjevanja okolja.

A. Kriteriji za vrednotenje čezmernega obremenjevanja okolja ne glede na število meritev

Naprava čezmerno obremenjuje okolje, če:

- velja samo za odvajanje industrijske odpadne vode neposredno v vodotok:

- letna količina kateregakoli onesnaževala presega največjo letno količino, ki je za to onesnaževalo določena v okoljevarstvenem dovoljenju, ki je bilo izdano za napravo. V primeru, da za napravo še ni izdano okoljevarstveno dovoljenje, naprava čezmerno obremenjuje okolje, če letna količina kateregakoli v okviru obratovalnega monitoringa izmerjenega onesnaževala, za katerega se določa mejna vrednost letne količine, presega predpisano mejno vrednost letne količine,

- obratovalni monitoring stanja površinske vode v skladu s 33. členom citirane uredbe na mestu vzorčenja dolvodno od iztoka odpadne vode izkaže znatno povečanje,

- emisijski delež oddane toplote presega predpisani mejni emisijski delež oddane toplote in zaradi take emisije toplote v vodotok za ta vodotok na mestu popolnega premešanja z odpadno vodo, letno (velja le v primeru trajnih meritev temperature in pretoka vodotoka in trajnih meritvah temperature in pretoka odpadne vode):

- več kakor 2% dnevnih povprečij emisijskih deležev oddane toplote presega predpisano mejno vrednost emisijskega deleža oddane toplote,

- eno od dnevnih povprečij temperature vodotoka presega 21,5○C, če gre za salmonidne vode,

- eno od dnevnih povprečij temperature vodotoka presega 28○C, če gre za ciprinidne vode ali

- eno od dnevnih povprečij temperature vodotoka presega 10○C v času drstenja za tiste vrste rib, ki potrebujejo za svojo reprodukcijo hladno vodo.

- velja ne glede na to, kam se industrijska odpadna voda odvaja:

- ena od izmerjenih vrednosti kateregakoli parametra presega predpisano mejno vrednost za več kot 50%.

B. Dodatni kriteriji za vrednotenje čezmernega obremenjevanja okolja glede na število predpisanih meritev v okviru obratovalnega monitoringa:

1.)  Če je za napravo v okviru obratovalnega monitoringa predpisana 1 meritev:

- ni dodatnih kriterijev za določitev čezmernega obremenjevanja okolja.

2.)  Če je za napravo v okviru obratovalnega monitoringa predpisanih 2, 3, 4, 5, 6, 7 meritev:

- naprava čezmerno obremenjuje okolje, če v dveh ali več meritvah izmerjena vrednost istega parametra presega predpisano mejno vrednost za 50% in manj.

3.) Če je za napravo v okviru obratovalnega monitoringa predpisanih 8, 9, 10, 11, 12 meritev:

- naprava čezmerno obremenjuje okolje, če v treh ali več meritvah izmerjena vrednost istega parametra presega predpisano mejno vrednost za 50% in manj.

Pomen izrazov:

Izraz izmerjena vrednost kateregakoli parametra presega mejno vrednost za 50% in manj pomeni tudi:

- izmerjena pH-vrednost trenutnega vzorca za 0,3 enote in manj odstopa od predpisanega intervala,

- 0,2 < delež izmerjenih pH-vrednosti reprezentativnega ali kvalificiranega trenutnega vzorca, ki so zunaj predpisanega intervala =< 0,5,

- izmerjena vrednost T trenutnega vzorca je manjša ali enaka 1,5*predpisana mejna vrednost T,

- 0,2 < delež izmerjenih vrednosti T reprezentativnega ali kvalificiranega trenutnega vzorca, ki so večje od mejne vrednosti T =< 0,5,

- izmerjena vrednost strupenosti presega predpisano mejno vrednost za 2 enoti in manj.

Izraz izmerjena vrednost kateregakoli parametra presega mejno vrednost za več kot 50% pomeni:

- izmerjena pH-vrednost trenutnega vzorca za več kot 0,3 enote odstopa od predpisanega intervala,

- delež izmerjenih pH-vrednosti reprezentativnega ali kvalificiranega trenutnega vzorca, ki so zunaj predpisanega intervala, je večji od 0,5,

- izmerjena vrednost T trenutnega vzorca je večja od 1,5*predpisana mejna vrednost T,

- delež izmerjenih vrednosti T reprezentativnega ali kvalificiranega trenutnega vzorca, ki so večje od mejne vrednosti, je večji od 0,5,

- izmerjena vrednost strupenosti presega predpisano mejno vrednost za več kot 2 enoti.

C. Dodatna razlaga vrednotenja čezmernega obremenjevanja okolja glede na število predpisanih meritev v okviru obratovalnega monitoringa za parameter biološka razgradljivost:

1.)  Če je za napravo v okviru obratovalnega monitoringa predpisana 1 meritev:

- če je izmerjena vrednost biološke razgradljivosti za več kot 50 % manjša od predpisane mejne vrednosti (Primer 1: če je predpisana mejna vrednost 50 %, izmerjena pa med 25 % in 50 %, je ok.; če je predpisana mejna vrednost 50 %, izmerjena pa med 0 % in 24 %, je to čezmernost. Primer 2: če je predpisana mejna vrednost 20 %, izmerjena pa med 10 % in 20 %, je ok.; če je predpisana mejna vrednost 20 %, izmerjena pa med 0 % in 9 %, je to čezmernost).

2.)  Če je za napravo v okviru obratovalnega monitoringa predpisanih 2, 3, 4, 5, 6, 7 meritev:

- naprava čezmerno obremenjuje okolje, če v dveh ali več meritvah izmerjena vrednost biološke razgradljivosti ne dosega predpisane mejne vrednosti.

3.) Če je za napravo v okviru obratovalnega monitoringa predpisanih 8, 9, 10, 11, 12 meritev:

- naprava čezmerno obremenjuje okolje, če v treh ali več meritvah izmerjena vrednost biološke razgradljivosti ne dosega predpisane mejne vrednosti.