## Slide 1: Kemijsko stanje podzemne vode in novodobna onesnaževala v podzemni vodi
Polona Mihorko

## Slide 2: Monitoring podzemne vode
Od leta 1987
Vzorčenje 2x letno
  vrtine, vodnjaki, kraški izviri, namenski objekti
Do 200 parametrov na merilno mesto
  osnovni parametri, kovine, pesticidi, lahkohlapne spojine
  novodobna onesnaževala
Vrednotenje na podlagi Uredbe o stanju podzemnih voda
  Standarde kakovosti za nitrat in pesticide (posamezne in vsoto)
  Vrednosti praga za lahkohlapne halogenirane spojine
Podzemna voda – glavni vir pitne vode v Sloveniji
Namenski objekt – projekt BOBER

## Slide 3: Monitoring podzemne vode - kemijsko stanje v letu 2021
Slabo stanje 2021
Savinjska, Dravska in Murska kotlina
  Nitrat
  Atrazin (Dravska kotlina)
Trendi
Zniževanje vsebnosti nitrata in atrazina

## Slide 4: Novodobna onesnaževala v podzemni vodi
Imajo lahko vpliv na okolje in človeka
  Ostanke zdravil
  Industrijske kemikalije
  Zaviralci gorenja
  Nanodelci
  Cianotoksini…
Lastnosti
  obstojne
  se bioakumulirajo
  motijo hormonsko ravnotežje,
  so kancerogena, …
Primeri: diklofenak, sulfametoksazol, karbamazepin, PBDE, BPA, PFOS, …
Od leta 2014 v podzemni vodi spremljamo ostanke zdravil
Vzorčenje podzemne vode

## Slide 5: Novodobna onesnaževala v podzemni vodi – ostanki zdravil
Potencialni viri
  Industrija,
  Odlaganje,
  Uporaba
    Komunalne čistilne naprave
    Kanalizacijsko omrežje
    Gnojenje
Spremljamo od leta 2014
  Večje obremenitve na kraških vodonosnikih
  (izvir reke Krke, izviri Ljubljanice, Težka voda, Bilpa,. )
  Najpogosteje določeni ostanki
    Karbamazepin, kofein, sulfametoksazol