| REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA PROMET |  | TEHNIČNA SPECIFIKACIJA ZA JAVNE CESTE |
| --- | --- | --- |
| TSC 09.000 : 2006 POPISI DEL PRI GRADNJI CEST |
| Uporaba: ni obvezna |
| Pripravil: Tehnični odbor za pripravo tehničnih specifikacij za javne ceste TO 09 | Soglasje ministra: Soglasje ministra, pristojnega za promet, je bilo izdano, dne 22.5.2006, pod št. 2641-1/2001/82-0032075 |
| Ključne besede: Popis, preddela, zemeljska dela, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje, gradbena dela, obrtniška dela, oprema cest, tuje storitve. |
| Objava izdaje: Uradni list RS, št. št. 60-4596/2006, dne 9.6.2006. Izdajatelj: Tehnično specifikacijo za javne ceste je založila in izdala Direkcija Republike Slovenije za ceste. |

#### VSEBINA

- Preddela ……………………………………………………………………..  4

- Zemeljska dela ………………………………………………………..…… 46

- Voziščne konstrukcije ……………………………………………..……… 84

- Odvodnjavanje …………………………………………………………… 128

- Gradbena in obrtniška dela …………………………………………….. 179

- Oprema cest ……………………………………………………………… 263

- Tuje storitve ………………………………………………………………. 307

PREDDELA

1	PREDDELA	5

1.1	Geodetska dela	5

1.2	Čiščenje terena	7

1.2.1	Odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev	7

1.2.2	Odstranitev prometne signalizacije in opreme	8

1.2.3	Porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij	10

1.2.4	Porušitev in odstranitev objektov	12

1.3	Ostala preddela	14

1.3.1	Omejitve prometa	14

1.3.2	Pripravljalna dela pri objektih	15

1.3.3	Začasni objekti	17

1.3.4	Odškodnine	18

1.4	Predhodna dela za popravilo objektov	19

1.5	Geotehnična spremljava gradnje predorov	43

1.   PREDDELA

## Geodetska dela

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 11 111 | km | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase avtoceste in hitre ceste v ravninskem terenu |
| 11 112 | km | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase avtoceste in hitre ceste v gričevnatem terenu |
| 11 113 | km | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase avtoceste in hitre ceste v hribovitem terenu |
| 11 121 | km | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu |
| 11 122 | km | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v gričevnatem terenu |
| 11 123 | km | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v hribovitem terenu |
| 11 131 | km | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu |
| 11 132 | km | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v gričevnatem terenu |
| 11 133 | km | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v hribovitem terenu |
| 11 141 | km | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi vodotoka |
| 11 211 | kos | Postavitev in zavarovanje prečnega profila avtoceste in hitre ceste v ravninskem terenu |
| 11 212 | kos | Postavitev in zavarovanje prečnega profila avtoceste in hitre ceste v gričevnatem terenu |
| 11 213 | kos | Postavitev in zavarovanje prečnega profila avtoceste in hitre ceste v hribovitem terenu |
| 11 221 | kos | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu |
| 11 222 | kos | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v gričevnatem terenu |
| 11 223 | kos | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v hribovitem terenu |
| 11 231 | kos | Postavitev in zavarovanje prečnega profila za komunalne vode v ravninskem terenu |
| 11 232 | kos | Postavitev in zavarovanje prečnega profila za komunalne vode v gričevnatem terenu |
| 11 233 | kos | Postavitev in zavarovanje prečnega profila za komunalne vode v hribovitem terenu |
| 11 241 | kos | Postavitev in zavarovanje prečnega profila vodotoka |
| 11 311 | kos | Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino do 50 m2 |
| 11 312 | kos | Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino nad 51 do 100 m2 |
| 11 313 | kos | Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino nad 100 m2 |
| 11 321 | kos | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino do 200 m2 |
| 11 322 | kos | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino nad 200 do 500 m2 |
| 11 323 | kos | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino nad 500 m2 |
| 11 331 | kos | Postavitev in zavarovanje prečnega profila za ograjo za zaščito pred hrupom |
| 11 411 | km | Ponovno zakoličenje in zavarovanje zakoličbe trase avtoceste in hitre ceste med delom |
| 11 412 | km | Ponovno zakoličenje in zavarovanje zakoličbe trase ostale javne ceste med delom |
| 11 421 | km | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase avtoceste in hitre ceste – končno zakoličenje |
| 11 422 | km | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase ostale javne ceste – končno zakoličenje |
| 11 511 | kos | Zakoličenje ter dajanje in preverjanje višin in smeri pri sanaciji in rehabilitaciji objekta s površino do 200 m2 |
| 11 512 | kos | Zakoličenje ter dajanje in preverjanje višin in smeri pri sanaciji in rehabilitaciji objekta s površino 201 do 500 m2 |
| 11 513 | kos | Zakoličenje ter dajanje in preverjanje višin in smeri pri sanaciji in rehabilitaciji objekta s površino nad 500 m2 |
| 11 611 | kos | Posnetek višin obstoječe nivelete asfalta na objektu in pristopnih klančinah v treh točkah prečnega profila (razmik med profili 5 m) |
| 11 621 | kos | Posnetek višin cementnega betona obstoječe voziščne plošče objekta (po odstranitvi plasti asfalta in hidroizolacije) v treh točkah prečnega profila (razmik med profili 5 m) |
| 11 631 | kos | Posnetek višine in položaja točke na terenu/objektu |
| 11 641 | kos | Postavitev profilov in dajanje višin dobetoniranja voziščne plošče objekta (razmik med profili 5 m) |
| 11 651 | ura | Posnetek obstoječega objekta |

## Čiščenje terena

### Odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 12 111 | m2 | Odstranitev grmovja na redko porasli površini (do 50 % pokritega tlorisa) - ročno |
| 12 112 | m2 | Odstranitev grmovja na redko porasli površini (do 50 % pokritega tlorisa) - strojno |
| 12 121 | m2 | Odstranitev grmovja na gosto porasli površini (nad 50 % pokritega tlorisa) - ročno |
| 12 122 | m2 | Odstranitev grmovja na gosto porasli površini (nad 50 % pokritega tlorisa) - strojno |
| 12 131 | m2 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na redko porasli površini - ročno |
| 12 132 | m2 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na redko porasli površini - strojno |
| 12 141 | m2 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na gosto porasli površini - ročno |
| 12 142 | m2 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na gosto porasli površini – strojno |
| 12 151 | kos | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej |
| 12 152 | kos | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej |
| 12 153 | kos | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera nad 50 cm ter odstranitev vej |
| 12 161 | kos | Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na deponijo na razdaljo do 100 m |
| 12 162 | kos | Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 100 do 1000 m |
| 12 163 | kos | Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 1000 m |
| 12 164 | kos | Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm z odvozom na deponijo na razdaljo do 100 m |
| 12 165 | kos | Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 100 do 1000 m |
| 12 166 | kos | Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 1000 m |
| 12 167 | kos | Odstranitev panja s premerom nad 50 cm z odvozom na deponijo na razdaljo do 100 m |
| 12 168 | kos | Odstranitev panja s premerom nad 50 cm z odvozom na deponijona razdaljo nad 100 do 1000 m |
| 12 169 | kos | Odstranitev panja s premerom nad 50 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 1000 m |
| 12 171 | kos | Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm s predelavo |
| 12 172 | kos | Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm s predelavo |
| 12 173 | kos | Odstranitev panja s premerom nad 50 cm s predelavo |
| 12 181 | ura | Odstranitev vej predhodno posekanih dreves |

### Odstranitev prometne signalizacije in opreme

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 12 211 | kos | Demontaža prometnega znaka na enem podstavku |
| 12 212 | kos | Demontaža prometnega znaka na dveh podstavkih |
| 12 221 | kos | Demontaža obvestilne table s površino do 1 m2 |
| 12 222 | kos | Demontaža obvestilne table s površino 1,1 do 3 m2 |
| 12 223 | kos | Demontaža obvestilne table s površino nad 3 m2 |
| 12 231 | m1 | Demontaža jeklene varnostne ograje |
| 12 232 | m1 | Demontaža lesene varnostne ograje |
| 12 233 | m1 | Demontaža varnostne ograje iz cementnega betona vrste BVO (New Jersey) |
| 12 234 | m1 | Demontaža ………….. varnostne ograje |
| 12 236 | m1 | Prestavitev jeklene varnostne ograje |
| 12 237 | m1 | Prestavitev lesene varnostne ograje |
| 12 238 | m1 | Prestavitev varnostne ograje iz cementnega betona vrste BVO (New Jersey) |
| 12 241 | m2 | Demontaža kovinske ograje za zaščito pred hrupom |
| 12 242 | m2 | Demontaža lesene ograje za zaščito pred hrupom |
| 12 243 | m2 | Demontaža cementnobetonske ograje za zaščito pred hrupom |
| 12 244 | m2 | Demontaža transparentne ograje za zaščito pred hrupom |
| 12 245 | m2 | Demontaža ……………. ograje za zaščito pred hrupom |
| 12 247 | kos | Demontaža elementa za zasenčenje |
| 12 251 | m1 | Demontaža zaščitne ograje, visoke do 1 m |
| 12 252 | m1 | Demontaža zaščitne ograje, visoke 1,1 do 1,5 m |
| 12 253 | m1 | Demontaža zaščitne ograje, visoke 1,6 do 2 m |
| 12 254 | m1 | Demontaža zaščitne ograje, visoke nad 2 m |
| 12 261 | kos | Demontaža plastičnega smernika |
| 12 262 | kos | Demontaža kamnitega smernika |
| 12 263 | kos | Demontaža cementnobetonskega smernika |
| 12 264 | kos | Demontaža …………………… smernika |
| 12 271 | kg | Demontaža in odstranitev polportala iz jekla |
| 12 272 | kg | Demontaža in odstranitev portala iz jekla |
| 12 273 | kos | Demontaža in odstranitev nosilne konstrukcije in spremenljive svetlobne prometne opreme |
| 12 276 | kos | Demontaža stebrov za meteorološko opremo na objektu |
| 12 278 | kos | Prestavitev ali porušitev meteorološke opreme |
| 12 281 | kos | Odstranitev prometnega znaka s premerom 400 mm |
| 12 282 | kos | Odstranitev prometnega znaka s stranico/premerom 600 mm |
| 12 283 | kos | Odstranitev prometnega znaka s stranico/premerom 900 mm |
| 12 284 | kos | Odstranitev prometnega znaka s stranico 1200 mm |
| 12 286 | m2 | Odstranitev obvestilne table |
| 12 291 | m2 | Porušitev in odstranitev ograje iz žične mreže |
| 12 292 | m2 | Porušitev in odstranitev ograje iz lesenih letev |
| 12 293 | m2 | Porušitev in odstranitev ograje iz železnih elementov |
| 12 294 | m3 | Porušitev in odstranitev ograje iz cementnega betona, |
| 12 295 | m3 | Porušitev in odstranitev ograje iz opeke ali zidakov |
| 12 296 | m3 | Porušitev in odstranitev ograje iz lomljenca in cementnega betona |
| 12 297 | m3 | Porušitev in odstranitev ograje iz …………………….. |

### Porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 12 311 | m3 | Porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v debelini do 20 cm |
| 12 312 | m3 | Porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v debelini nad 20 cm |
| 12 315 | m2 | Odkop humuzirane/zatravljene bankine, široke do 0,50 m |
| 12 316 | m2 | Odkop humuzirane/zatravljene bankine, široke 0,51 do 1,00 m |
| 12 317 | m2 | Odkop humuzirane/zatravljene bankine, široke nad 1,00 m |
| 12 321 | m2 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 5 cm |
| 12 322 | m2 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm |
| 12 323 | m2 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 10 cm |
| 12 331 | m3 | Porušitev in odstranitev cementnobetonske krovne plasti v debelini do 15 cm |
| 12 332 | m3 | Porušitev in odstranitev cementnobetonske krovne plasti v debelini 16 do 22 cm |
| 12 333 | m3 | Porušitev in odstranitev cementnobetonske krovne plasti v debelini nad 22 cm |
| 12 335 | m2 | Porušitev in odstranitev s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti v debelini 15 cm |
| 12 336 | m2 | Porušitev in odstranitev s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti v debelini 18 cm |
| 12 337 | m2 | Porušitev in odstranitev s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti v debelini 20 cm |
| 12 338 | m3 | Porušitev in odstranitev s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti v debelini nad 20 cm |
| 12 341 | m2 | Porušitev in odstranitev tlakovanega vozišča iz kock s stranico do 8 cm |
| 12 342 | m2 | Porušitev in odstranitev tlakovanega vozišča iz kock s stranico 9 do 12 cm |
| 12 343 | m2 | Porušitev in odstranitev tlakovanega vozišča iz kock s stranico 13 do 18 cm |
| 12 344 | m2 | Porušitev in odstranitev tlakovanega vozišča iz kock s stranico nad 18 cm |
| 12 351 | m2 | Porušitev in odstranitev nevezanega tlaka iz lomljenca, tlakovcev, plošč, debeline do 12 cm |
| 12 352 | m2 | Porušitev in odstranitev nevezanega tlaka iz lomljenca, tlakovcev, plošč, debeline 13 do 18 cm |
| 12 353 | m2 | Porušitev in odstranitev nevezanega tlaka iz lomljenca, tlakovcev, plošč, debeline nad 18 cm |
| 12 355 | m2 | Porušitev in odstranitev vezanega tlaka, debeline do 12 cm |
| 12 356 | m2 | Porušitev in odstranitev vezanega tlaka, debeline 13 do 18 cm |
| 12 357 | m2 | Porušitev in odstranitev vezanega tlaka, debeline nad 18 cm |
| 12 359 | m2 | Čiščenje tlakovcev |
| 12 361 | m2 | Rezkanje (in odvoz) asfaltne zmesi na klančini v debelini 0 do 4 cm |
| 12 362 | m2 | Rezkanje (in odvoz) asfaltne zmesi na klančini v debelini 0 do 5 cm |
| 12 363 | m2 | Rezkanje (in odvoz) asfaltne zmesi na klančini v debelini 0 do 6 cm |
| 12 364 | m2 | Rezkanje (in odvoz) asfaltne zmesi na klančini v debelini 0 do 7 cm |
| 12 365 | m2 | Rezkanje (in odvoz) asfaltne zmesi na klančini v debelini 0 do 8 cm |
| 12 371 | m2 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini do 3 cm |
| 12 372 | m2 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 do 7 cm |
| 12 373 | m2 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 8 do 10 cm |
| 12 374 | m2 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini nad 10 cm |
| 12 376 | m2 | Brazdanje/žlebičenje obstoječe asfaltne vozne površine z rezkalnikom |
| 12 381 | m1 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 5 cm |
| 12 382 | m1 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm |
| 12 383 | m1 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 11 do 15 cm |
| 12 384 | m1 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 16 do 20 cm |
| 12 385 | m1 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele nad 20 cm |
| 12 391 | m1 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona |
| 12 392 | m1 | Porušitev in odstranitev robnika iz naravnega kamna |
| 12 393 | m1 | Porušitev in odstranitev robnika iz kamnitih kock |
| 12 394 | m1 | Porušitev in odstranitev robnika iz asfalta |
| 12 396 | m1 | Porušitev in čiščenje robnika iz cementnega betona |
| 12 397 | m1 | Porušitev in čiščenje robnika iz naravnega kamna |

### Porušitev in odstranitev objektov

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 12 411 | m1 | Porušitev in odstranitev prepusta iz cevi s premerom do 60 cm |
| 12 412 | m1 | Porušitev in odstranitev prepusta iz cevi s premerom 61 do 100 cm |
| 12 413 | m1 | Porušitev in odstranitev prepusta iz cevi s premerom nad 100 cm |
| 12 415 | m1 | Porušitev in odstranitev paraboličnega prepusta z višino do 80 cm |
| 12 416 | m1 | Porušitev in odstranitev paraboličnega prepusta z višino 81 do 120 cm |
| 12 417 | m1 | Porušitev in odstranitev paraboličnega prepusta z višino 121 do 200 cm |
| 12 418 | m1 | Porušitev in odstranitev paraboličnega prepusta z višino nad 200 cm |
| 12 421 | m1 | Porušitev in odstranitev kanalizacije iz cevi s premerom do 40 cm |
| 12 422 | m1 | Porušitev in odstranitev kanalizacije iz cevi s premerom 41 do 80 cm |
| 12 423 | m1 | Porušitev in odstranitev kanalizacije iz cevi s premerom 81 do 120 cm |
| 12 424 | m1 | Porušitev in odstranitev kanalizacije iz cevi s premerom nad 120 cm |
| 12 426 | m1 | Porušitev in odstranitev kanalizacije iz obbetoniranih cevi s premerom do 40 cm |
| 12 427 | m1 | Porušitev in odstranitev kanalizacije iz obbetoniranih cevi s premerom 41 do 80 cm |
| 12 428 | m1 | Porušitev in odstranitev kanalizacije iz obbetoniranih cevi s premerom 81 do 120 cm |
| 12 429 | m1 | Porušitev in odstranitev kanalizacije iz obbetoniranih cevi s premerom nad 120 cm |
| 12 431 | m1 | Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom do 60 cm |
| 12 432 | m1 | Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom 61 do 100 cm |
| 12 433 | m1 | Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom nad 100 cm |
| 12 435 | kos | Porušitev in odstranitev glave prepusta s premerom do 60 cm |
| 12 436 | kos | Porušitev in odstranitev glave prepusta s premerom 61 do 100 cm |
| 12 437 | kos | Porušitev in odstranitev glave prepusta s premerom nad 100 cm |
| 12 441 | m3 | Porušitev in odstranitev ploščatega prepusta iz ojačenega cementnega betona z razpetino do 3 m |
| 12 442 | m3 | Porušitev in odstranitev ploščatega prepusta iz ojačenega cementnega betona z razpetino 3 do 5 m |
| 12 443 | m3 | Porušitev in odstranitev prepusta v leseni izvedbi z razpetino do 3 m |
| 12 444 | m3 | Porušitev in odstranitev prepusta v leseni izvedbi z razpetino 3 do 5 m |
| 12 445 | m3 | Porušitev in odstranitev prepusta v zidani kamniti izvedbi z razpetino do 3 m |
| 12 446 | m3 | Porušitev in odstranitev prepusta v zidani kamniti izvedbi z razpetino 3 do 5 m |
| 12 447 | m3 | Porušitev in odstranitev prepusta v ……….. izvedbi z razpetino do 3 m |
| 12 448 | m3 | Porušitev in odstranitev prepusta v ………… izvedbi z razpetino 3 do 5 m |
| 12 451 | m3 | Porušitev in odstranitev premostitvenega objekta z razpetino nad 5 m iz ojačenega cementnega betona |
| 12 452 | m2 | Porušitev in odstranitev premostitvenega objekta z razpetino nad 5 m v leseni izvedbi |
| 12 453 | m3 | Porušitev in odstranitev premostitvenega objekta z razpetino nad 5 m v zidani kamniti izvedbi |
| 12 454 | m2 | Porušitev in odstranitev premostitvenega objekta z razpetino nad 5 m v jekleni izvedbi |
| 12 455 | m3 | Porušitev in odstranitev premostitvenega objekta z razpetino nad 5 m v sovprežni izvedbi |
| 12 456 | m3 | Porušitev in odstranitev premostitvenega objekta z razpetino nad 5 m v ………………. izvedbi |
| 12 461 | m2 | Porušitev in odstranitev montažne zgradbe – lope |
| 12 462 | m2 | Porušitev in odstranitev montažne zgradbe – kozolca |
| 12 463 | m2 | Porušitev in odstranitev montažne zgradbe – barake |
| 12 471 | m3 | Porušitev in odstranitev zidu iz opeke v apneni malti |
| 12 472 | m3 | Porušitev in odstranitev zidu iz opeke v cementni malti |
| 12 473 | m3 | Porušitev in odstranitev zidu iz kamna v suhi malti |
| 12 474 | m3 | Porušitev in odstranitev zidu iz kamna v podaljšani cementni malti |
| 12 475 | m3 | Porušitev in odstranitev zidu iz kamna v cementni malti |
| 12 476 | m3 | Porušitev in odstranitev zidu iz cementnega betona |
| 12 477 | m3 | Porušitev in odstranitev zidu iz ojačenega cementnega betona |
| 12 481 | m2 | Porušitev in odstranitev zgradbe – lesene |
| 12 482 | m2 | Porušitev in odstranitev zgradbe – zidane iz opeke, visoke do 10 m |
| 12 483 | m2 | Porušitev in odstranitev zgradbe – zidane iz opeke, visoke nad 10 m |
| 12 484 | m2 | Porušitev in odstranitev zgradbe – iz kamna |
| 12 485 | m2 | Porušitev in odstranitev zgradbe – iz ……………. |
| 12 488 | kos | Porušitev in odstranitev zgradbe – sakralnega obeležja |
| 12 489 | kos | Porušitev in odstranitev zgradbe – kapelice |
| 12 491 | m3 | Porušitev in odstranitev kamnite kašte |
| 12 492 | m3 | Porušitev in odstranitev gabiona/žične košare |
| 12 493 | m3 | Porušitev in odstranitev kamnite zložbe, izvedene v suho |
| 12 494 | m3 | Porušitev in odstranitev kamnite zložbe, izvedene s cementnim betonom |
| 12 495 | m3 | Porušitev in odstranitev cementnega betona |
| 12 496 | m3 | Porušitev in odstranitev ojačenega cementnega betona |
| 12 497 | m3 | Porušitev in odstranitev elementa (temelj, stena, plošča) iz cementnega betona |
| 12 498 | m3 | Porušitev in odstranitev ………………… |

## Ostala preddela

### Omejitve prometa

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 13 111 | dan | Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in usmerjanjem s semaforji |
| 13 112 | dan | Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in ročnim usmerjanjem |
| 13 113 | dan | Zavarovanje gradbišča v času gradnje s popolno zaporo prometa |
| 13 121 | dan | Zavarovanje gradbišča v času gradnje v območju železniškega prometa z izvedbo občasne zapore v skladu s prometnimi predpisi |
| 13 131 | dan | Postavitev, kontrola in odstranitev enodnevne zapore prometa tip »A« ali »B«, po revidiranem in potrjenem načrtu prometne ureditve |
| 13 132 | dan | Postavitev, kontrola in odstranitev zapore prometa tip »A« ali »B«, v trajanju do 10 dni, po revidiranem in potrjenem načrtu prometne ureditve |
| 13 133 | dan | Postavitev, kontrola in odstranitev zapore prometa tip »A« ali »B«, v trajanju nad 10 dni, po revidiranem in potrjenem načrtu prometne ureditve |
| 13 134 | dan | Postavitev, kontrola in odstranitev zapore prometa tip »C«, v trajanju do 10 dni, po revidiranem in potrjenem načrtu prometne ureditve |
| 13 135 | dan | Postavitev, kontrola in odstranitev zapore prometa tip »C«, v trajanju nad 10 dni, po revidiranem in potrjenem načrtu prometne ureditve |
| 13 141 | dan | Ureditev in preusmeritev prometa po enem voznem pasu s semaforji ter pripadajočo horizontalno in vertikalno signalizacijo po revidiranem in potrjenem načrtu prometne ureditve |

### Pripravljalna dela pri objektih

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 13 211 | SIT | Pripravljalna dela |
| 13 221 | kos | Ureditev začasnega obvoza v času gradnje po projektni dokumentaciji |
| 13 222 | kos | Ureditev začasne premostitve preko naravne ovire po projektni dokumentaciji |
| 13 223 | kos | Ureditev začasne preusmeritve vodotoka po projektni dokumentaciji |
| 13 224 | kos | Ureditev začasnega umetnega otoka za delovni plato po projektni dokumentaciji |
| 13 225 | m2 | Ureditev začasne zaščite prometa pod objektom z nepremičnim odrom svetle višine 4,75 m |
| 13 226 | m1 | Ureditev začasne zaščitne ograje višine 1,5 m za varovanje prometa vzporednega voznega pasu pri odstranjevanju cementnega betona voziščne plošče |
| 13 231 | kos | Dobava in postavitev vseh začasnih konstrukcij pri prostokonzolni gradnji |
| 13 232 | kos | Dobava in postavitev vseh začasnih konstrukcij pri narivni gradnji |
| 13 233 | kos | Dobava in postavitev vseh začasnih konstrukcij pri gradnji na nepremičnem odru |
| 13 234 | kos | Dobava in postavitev vseh začasnih konstrukcij pri gradnji po postopku … |
| 13 241 | m2 | Zavarovanje gradbene jame v času gradnje z zagatnicami |
| 13 242 | m2 | Zavarovanje gradbene jame v času gradnje s koli po sistemu Jet Grouting |
| 13 243 | m2 | Zavarovanje gradbene jame v času gradnje s piloti/pilotno steno, po načrtu |
| 13 244 | m2 | Zavarovanje gradbene jame v času gradnje s/z …………….. |
| 13 251 | ura | Črpanje vode za zavarovanje gradbene jame, do 5 l/s |
| 13 252 | ura | Črpanje vode za zavarovanje gradbene jame, od 6 do 15 l/s |
| 13 253 | ura | Črpanje vode za zavarovanje gradbene jame, nad 15 l/s |
| 13 261 | m2 | Dobava in postavitev premičnega odra za izvajanje del na spodnjem delu nosilne konstrukcije, višina odra do 5,0 m |
| 13 262 | m2 | Dobava in postavitev premičnega odra za izvajanje del na spodnjem delu nosilne konstrukcije, višina odra 5,1 do 10,0 m |
| 13 263 | m2 | Dobava in postavitev premičnega odra za izvajanje del na spodnjem delu nosilne konstrukcije, višina odra 10,1 do 15,0 |
| 13 264 | m2 | Dobava in postavitev premičnega odra za izvajanje del na spodnjem delu nosilne konstrukcije, višina odra nad 15,0 m |
| 13 271 | m2 | Dobava in postavitev nepremičnega delovnega odra za izvajanje del na spodnjem delu nosilne konstrukcije, višina odra do 5,0 m |
| 13 272 | m2 | Dobava in postavitev nepremičnega delovnega odra za izvajanje del na spodnjem delu nosilne konstrukcije, višina odra 5,1 do 10,0 m |
| 13 273 | m2 | Dobava in postavitev nepremičnega delovnega odra za izvajanje del na spodnjem delu nosilne konstrukcije, višina odra 10,1 do 15,0 m |
| 13 274 | m2 | Dobava in postavitev nepremičnega delovnega odra za izvajanje del na spodnjem delu nosilne konstrukcije, višina odra nad 15,0 m |
| 13 281 | m2 | Dobava in postavitev nepremičnega delovnega odra za izvajanje del na stebrih, visok do 5,0 m |
| 13 282 | m2 | Dobava in postavitev nepremičnega delovnega odra za izvajanje del na stebrih, visok 5,1 do 10,0 m |
| 13 283 | m2 | Dobava in postavitev nepremičnega delovnega odra za izvajanje del na stebrih, visok 10,1 do 15,0 m |
| 13 284 | m2 | Dobava in postavitev nepremičnega delovnega odra za izvajanje del na stebrih, visok 15,1 do 20,0 m |
| 13 285 | m2 | Dobava in postavitev nepremičnega delovnega odra za izvajanje del na stebrih, visok 20,1 do 30,0 m |
| 13 286 | m2 | Dobava in postavitev nepremičnega delovnega odra za izvajanje del na stebrih, visok 30,1 do 40,0 m |
| 13 287 | m2 | Dobava in postavitev nepremičnega delovnega odra za izvajanje del na stebrih, visok nad 40,0 m |
| 13 291 | m1 | Začasna prestavitev inštalacij elektroenergetskega kabelskega voda nizke napetosti na območju objekta |
| 13 292 | m1 | Začasna prestavitev inštalacij elektroenergetskega kabelskega voda visoke napetosti na območju objekta |
| 13 293 | m1 | Začasna prestavitev inštalacij PTT kabelskega voda na območju objekta |
| 13 294 | m1 | Začasna prestavitev vodovoda iz cevi s premerom …….. mm na območju objekta |
| 13 295 | m1 | Začasna prestavitev kanalizacije iz cevi s premerom …….. mm na območju objekta |
| 13 296 | m1 | Začasna prestavitev vročevoda iz cevi s premerom ….. mm na območju objekta |
| 13 297 | m1 | Začasna prestavitev nizkotlačnega plinovoda iz cevi premera ……….. mm na območju objekta |
| 13 298 | m1 | Začasna prestavitev visokotlačnega plinovoda iz cevi s premerom ….. mm na območju objekta |
| 13 299 | m1 | Začasna prestavitev optičnih kablov iz cevi s premerom ……… mm na območju objekta |

### Začasni objekti

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 13 311 | kos | Organizacija gradbišča – postavitev začasnih objektov |
| 13 312 | kos | Organizacija gradbišča – odstranitev začasnih objektov |
| 13 321 | kos | Postavitev pisarniških prostorov za naročnika |
| 13 322 | kos | Vzdrževanje pisarniških prostorov za naročnika |
| 13 323 | kos | Odstranitev pisarniških prostorov za naročnika |
| 13 331 | kos | Postavitev laboratorija na gradbišču |
| 13 332 | kos | Vzdrževanje laboratorija na gradbišču |
| 13 333 | kos | Odstranitev laboratorija na gradbišču |

### Odškodnine

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 13 411 | SIT | Odškodnina zaradi uporabe občinske ceste pri graditvi in vzdrževanju državne ceste |
| 13 412 | SIT | Odškodnina zaradi prekomerne uporabe občinske ceste pri graditvi ali vzdrževanju državne ceste |
| 13 421 | SIT | Odškodnina zaradi upočasnitve vožnje železniškega prometa pri graditvi ali vzdrževanju državne ceste |
| 13 422 | SIT | Odškodnina zaradi zastojev železniškega prometa pri graditvi ali vzdrževanju državne ceste |
| 13 431 | SIT | Odškodnina zaradi onesnaženja tekočih voda |
| 13 441 | ura | Nadomestilo zaradi zastoja izkopa predora od 2 – 12 ur zaradi nedovoljenih koncentracij eksplozivnih plinov |
| 13 442 | ura | Nadomestilo zaradi zastoja izkopa predora od 12 – 24 ur zaradi nedovoljenih koncentracij eksplozivnih plinov |
| 13 443 | ura | Nadomestilo zaradi zastoja izkopa predora več kot 24 ur zaradi nedovoljenih koncentracij eksplozivnih plinov |
| 13 451 | dan | Nadomestilo zaradi zastoja celotne gradnje predora zaradi višje sile ali po odredbi nadzornika več kot 1 dan |

## Predhodna dela za popravilo objektov

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 14 111 | m1 | Odstranitev montažnih elementov hodnika in robnega venca s površino prereza do 0,20 m2 |
| 14 112 | m1 | Odstranitev montažnih elementov hodnika in robnega venca s površino prereza od 0,21 m2 do 0,30 m2 |
| 14 113 | m1 | Odstranitev montažnih elementov hodnika in robnega venca s površino prereza od 0,31 m2 do 0,40 m2 |
| 14 114 | m1 | Odstranitev montažnih elementov hodnika in robnega venca s površino prereza od 0,41 m2 do 0,50 m2 |
| 14 115 | m1 | Odstranitev montažnih elementov hodnika in robnega venca s površino prereza nad 0,50 m2 |
| 14 121 | m1 | Porušitev monolitno izvedenega cementnega betona, hodnika in robnega venca s površino prereza do 0,20 m2 |
| 14 122 | m1 | Porušitev monolitno izvedenega cementnega betona, hodnika in robnega venca s površino prereza od 0,21 m2 do 0,30 m2 |
| 14 123 | m1 | Porušitev monolitno izvedenega cementnega betona, hodnika in robnega venca s površino prereza od 0,31 m2 do 0,40 m2 |
| 14 124 | m1 | Porušitev monolitno izvedenega cementnega betona, hodnika in robnega venca s površino prereza od 0,41 m2 do 0,50 m2 |
| 14 125 | m1 | Porušitev monolitno izvedenega cementnega betona, hodnika in robnega venca s površino prereza nad 0,50 m2 |
| 14 131 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina do 10 mm |
| 14 132 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina 11 do 20 mm |
| 14 133 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina 21 do 30 mm |
| 14 134 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina 31 do 40 mm |
| 14 135 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina nad 40 mm |
| 14 141 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza od 0,051 do 0,20 m2, globina do 10 mm |
| 14 142 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza od 0,051 do 0,20 m2, globina 11 do 20 mm |
| 14 143 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,051 do 0,20 m2, globina 21 do 30 mm |
| 14 144 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,051 do 0,20 m2, globina 31 do 40 mm |
| 14 145 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,051 do 0,20 m2, globina nad 40 mm |
| 14 151 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina do 10 mm |
| 14 152 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina 11 do 20 mm |
| 14 153 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina 21 do 30 mm |
| 14 154 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina 31 do 40 mm |
| 14 155 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina nad 40 mm |
| 14 161 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina do 10 mm |
| 14 162 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 11 do 20 mm |
| 14 163 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 21 do 30 mm |
| 14 164 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 31 do 40 mm |
| 14 165 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina nad 40 mm |
| 14 171 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina do 10 mm |
| 14 172 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 11 do 20 mm |
| 14 173 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 21 do 30 mm |
| 14 174 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 31 do 40 mm |
| 14 175 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina nad 40 mm |
| 14 181 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina do 10 mm |
| 14 182 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina 11 do 20 mm |
| 14 183 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina 21 do 30 mm |
| 14 184 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina 31 do 40 mm |
| 14 185 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina nad 40 mm |
| 14 191 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 0,051 do 0,20 m2, globina do 10 mm |
| 14 192 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 0,051 do 0,20 m2, globina 11 do 20 mm |
| 14 193 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 0,051 do 0,20 m2, globina 21 do 30 mm |
| 14 194 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 0,051 do 0,20 m2, globina 31 do 40 mm |
| 14 195 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza od 0,051 do 0,20 m2, globina nad 40 mm |
| 14 211 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina do 10 mm |
| 14 212 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina 11 do 21 mm |
| 14 213 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina 21 do 30 mm |
| 14 214 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina 31 do 40 mm |
| 14 215 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina nad 40 mm |
| 14 221 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina do 10 mm |
| 14 222 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 11 do 20 mm |
| 14 223 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 21 do 30 mm |
| 14 224 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 31 do 40 mm |
| 14 225 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina nad 40 mm |
| 14 231 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina do 10 mm |
| 14 232 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 11 do 20 mm |
| 14 233 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 21 do 30 mm |
| 14 234 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 31 do 40 mm |
| 14 235 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina nad 40 mm |
| 14 241 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom 20° do 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina do 10 mm |
| 14 242 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom 20° do 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina 11 do 20 mm |
| 14 243 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom 20° do 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina 21 do 30 mm |
| 14 244 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom 20° do 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina 31 do 40 mm |
| 14 245 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom 20° do 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina nad 40 mm |
| 14 251 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom 20° do 70 ° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,051 do 0,20 m2, globina do 10 mm |
| 14 252 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom 20° do 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,051 do 0,20 m2, globina 11 do 20 mm |
| 14 253 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom 20° do 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,051 do 0,20 m2, globina 21 do 30 mm |
| 14 254 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom 20° do 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,051 do 0,20 m2, globina 31 do 40 mm |
| 14 255 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom 20° do 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,051 do 0,20 m2, globina nad 40 mm |
| 14 261 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom 20° do 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina do 10 mm |
| 14 262 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom 20° do 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina 11 do 20 mm |
| 14 263 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom 20° do 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina 21 do 30 mm |
| 14 264 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom 20° do 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina 31 do 40 mm |
| 14 265 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom 20° do 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina nad 40 mm |
| 14 271 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom 20° do 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina do 10 mm |
| 14 272 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom 20° do 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 11 do 20 mm |
| 14 273 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom 20° do 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 21 do 30 mm |
| 14 274 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom 20° do 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 31 do 40 mm |
| 14 275 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom 20° do 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina nad 40 mm |
| 14 281 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom 20° do 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2 globina do 10 mm |
| 14 282 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom 20° do 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 11 do 20 mm |
| 14 283 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom 20° do 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 21 do 30 mm |
| 14 284 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom 20° do 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 31 do 40 mm |
| 14 285 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom 20° do 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina nad 40 mm |
| 14 291 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina do 10 mm |
| 14 292 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina 11 do 20 mm |
| 14 293 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina 21 do 30 mm |
| 14 294 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina 31 do 40 mm |
| 14 295 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina nad 40 mm |
| 14 311 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,051 do 0,20 m2, globina do 10 mm |
| 14 312 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,051 do 0,20 m2, globina 11 do 20 mm |
| 14 313 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,051 do 0,20 m2, globina 21 do 30 mm |
| 14 314 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,051 do 0,20 m2, globina 31 do 40 mm |
| 14 315 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,051 do 0,20 m2, globina nad 40 mm |
| 14 321 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina do 10 mm |
| 14 322 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina 11 do 20 mm |
| 14 323 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina 21 do 30 mm |
| 14 324 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina 31 do 40 mm |
| 14 325 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina nad 40 mm |
| 14 331 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,0 do 10,0 m2, globina do 10 mm |
| 14 332 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,0 do 10,0 m2, globina 11 do 20 mm |
| 14 333 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,0 do 10,0 m2, globina 21 do 30 mm |
| 14 334 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,0 do 10,0 m2, globina 31 do 40 mm |
| 14 335 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,0 do 10,0 m2, globina nad 40 mm |
| 14 341 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina do 10 mm |
| 14 342 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 11 do 20 mm |
| 14 343 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 21 do 30 mm |
| 14 344 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 31 do 40 mm |
| 14 345 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina nad 40 mm |
| 14 351 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina do 30 mm |
| 14 352 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina 31 do 40 mm |
| 14 353 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina 41 do 50 mm |
| 14 354 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina nad 50 mm |
| 14 356 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,051 do 0,20 m2, globina do 30 mm |
| 14 357 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,051 do 0,20 m2, globina 31 do 40 mm |
| 14 358 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,051 do 0,20 m2, globina 41 do 50 mm |
| 14 359 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,051 do 0,20 m2, globina nad 50 mm |
| 14 361 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina do 30 mm |
| 14 362 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina 31 do 40 mm |
| 14 363 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina 41 do 50 mm |
| 14 364 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina nad 50 mm |
| 14 366 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina do 30 mm |
| 14 367 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 31 do 40 mm |
| 14 368 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 41 do 50 mm |
| 14 369 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina nad 50 mm |
| 14 371 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina do 30 mm |
| 14 372 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 31 do 40 mm |
| 14 373 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 41 do 50 mm |
| 14 374 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina nad 50 mm |
| 14 381 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina do 30 mm |
| 14 382 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina 31 do 40 mm |
| 14 383 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina 41 do 50 mm |
| 14 384 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina nad 50 mm |
| 14 386 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 0,051 do 0,20 m2, globina do 30 mm |
| 14 387 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 0,051 do 0,20 m2, globina do 31 do 40 mm |
| 14 388 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 0,051 do 0,20 m2, globina do 41 do 50 mm |
| 14 389 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 0,051 do 0,20 m2, globina nad 50 mm |
| 14 391 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina do 30 mm |
| 14 392 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina 31 do 40 mm |
| 14 393 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina 41 do 50 mm |
| 14 394 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina nad 50 mm |
| 14 396 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina do 30 mm |
| 14 397 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 31 do 40 mm |
| 14 398 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 41 do 50 mm |
| 14 399 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina nad 50 mm |
| 14 411 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina do 30 mm |
| 14 412 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 31 do 40 mm |
| 14 413 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 41 do 50 mm |
| 14 414 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina nad 50 mm |
| 14 421 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina do 30 mm |
| 14 422 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina 31 do 40 mm |
| 14 423 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina 41 do 50 mm |
| 14 424 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina nad 50 mm |
| 14 426 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,051 do 0,20 m2, globina do 30 mm |
| 14 427 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,051 do 0,20 m2, globina 31 do 40 mm |
| 14 428 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,051 do 0,20 m2, globina 41 do 50 mm |
| 14 429 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,051 do 0,20 m2, globina nad 50 mm |
| 14 431 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina do 30 mm |
| 14 432 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina 31 do 40 mm |
| 14 433 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina 41 do 50 mm |
| 14 434 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina nad 50 mm |
| 14 436 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina do 30 mm |
| 14 437 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 31 do 40 mm |
| 14 438 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 41 do 50 mm |
| 14 439 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina nad 50 mm |
| 14 441 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina do 30 mm |
| 14 442 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 31 do 40 mm |
| 14 443 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 41 do 50 mm |
| 14 444 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina nad 50 mm |
| 14 451 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina do 30 mm |
| 14 452 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina 31 do 40 mm |
| 14 453 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina 41 do 50 mm |
| 14 454 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 0,05 m2, globina nad 50 mm |
| 14 456 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,051 do 0,20 m2, globina do 30 mm |
| 14 457 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,051 do 0,20 m2, globina 31 do 40 mm |
| 14 458 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,051 do 0,20 m2, globina 41 do 50 mm |
| 14 459 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,051 do 0,20 m2, globina nad 50 mm |
| 14 461 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina do 30 mm |
| 14 462 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina 31 do 40 mm |
| 14 463 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina 41 do 50 mm |
| 14 464 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 0,21 do 1,0 m2, globina nad 50 mm |
| 14 466 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina do 30 mm |
| 14 467 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 31 do 40 mm |
| 14 468 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 41 do 50 mm |
| 14 469 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina nad 50 mm |
| 14 471 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina do 30 mm |
| 14 472 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 31 do 40 mm |
| 14 473 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 41 do 50 mm |
| 14 474 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z dletom, ročno ali strojno, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina nad 50 mm |
| 14 481 | m2 | Rezkanje cementnega betona, horizontalnih površin ali pod nagibom do do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 10,0 m2, globina do 10 mm |
| 14 482 | m2 | Rezkanje cementnega betona, horizontalnih površin ali pod nagibom do do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 10,0 m2, globina 11 do 20 mm |
| 14 483 | m2 | Rezkanje cementnega betona, horizontalnih površin ali pod nagibom do do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 10,0 m2, globina 21 do 30 mm |
| 14 484 | m2 | Rezkanje cementnega betona, horizontalnih površin ali pod nagibom do do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 10,0 m2, globina nad30 mm |
| 14 491 | m2 | Rezkanje cementnega betona, horizontalnih površin ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza prereza nad 10,0 m2, globina do 10 mm |
| 14 492 | m2 | Rezkanje cementnega betona, horizontalnih površin ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza prereza nad 10,0 m2, globina 11 do 20 mm |
| 14 493 | m2 | Rezkanje cementnega betona, horizontalnih površin ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza prereza nad 10,0 m2, globina 21 do 30 mm |
| 14 494 | m2 | Rezkanje cementnega betona, horizontalnih površin ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza prereza nad 10,0 m2, globina nad 30 mm |
| 14 511 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina do 10 mm |
| 14 512 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20°glede na horizontalo, posamična površina prereza prereza do 1,0 m2, globina 11 do 20 mm |
| 14 513 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20°glede na horizontalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina 21 do 30 mm |
| 14 514 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina nad 30 mm |
| 14 516 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina do 10 mm |
| 14 517 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20°glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 11 do 20 mm |
| 14 518 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 21 do 30 mm |
| 14 519 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina nad 30 mm |
| 14 521 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina do 10 mm |
| 14 522 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20°glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 11 do 20 mm |
| 14 523 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20°glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 21 do 30 mm |
| 14 524 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina nad 30 mm |
| 14 531 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20°glede na vertikalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina do 10 mm |
| 14 532 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20°glede na vertikalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina 11 do 20 mm |
| 14 533 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20°glede na vertikalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina 21 do 30 mm |
| 14 534 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20°glede na vertikalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina nad 30 mm |
| 14 536 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina do 10 mm |
| 14 537 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 11 do 20 mm |
| 14 538 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 21 do 30 mm |
| 14 539 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina nad 30 mm |
| 14 541 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina do 10 mm |
| 14 542 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 11 do 20 mm |
| 14 543 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 21 do 30 mm |
| 14 544 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina nad 30 mm |
| 14 551 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina do 10 mm |
| 14 552 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina 11 do 20 mm |
| 14 553 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina 21 do 30 mm |
| 14 554 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina nad 30 mm |
| 14 556 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina do 10 mm |
| 14 557 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 11 do 20 mm |
| 14 558 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 21 do 30 mm |
| 14 559 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina nad 30 mm |
| 14 561 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina do 10 mm |
| 14 562 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 11 do 20 mm |
| 14 563 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 21 do 30 mm |
| 14 564 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina nad 30 mm |
| 14 571 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina do 10 mm |
| 14 572 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina 11 do 20 mm |
| 14 573 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina 21 do 30 mm |
| 14 574 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina nad 30 mm |
| 14 576 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina do 10 mm |
| 14 577 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 11 do 20 mm |
| 14 578 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 21 do 30 mm |
| 14 579 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina nad 30 mm |
| 14 581 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina do 10 mm |
| 14 582 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 11 do 20 mm |
| 14 583 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 21 do 30 mm |
| 14 584 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, površina nad glavo, horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina nad 30 mm |
| 14 591 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina 30 mm |
| 14 592 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina 31 do 40 mm |
| 14 593 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina 41 do 50 mm |
| 14 594 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina nad 50 mm |
| 14 596 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina do 30 mm |
| 14 597 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 31 do 40 mm |
| 14 598 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 41 do 50 mm |
| 14 599 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina nad 50 mm |
| 14 611 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina do 30 mm |
| 14 612 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 31 do 40 mm |
| 14 613 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 41 do 50 mm |
| 14 614 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina nad 50 mm |
| 14 621 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina do 30 mm |
| 14 622 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina 31 do 40 mm |
| 14 623 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina 41 do 50 mm |
| 14 624 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina nad 50 mm |
| 14 626 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina do 30 mm |
| 14 627 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 31 do 40 mm |
| 14 628 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 41 do 50 mm |
| 14 629 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina nad 50 mm |
| 14 631 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina do 30 mm |
| 14 632 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 31 do 40 mm |
| 14 633 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 41 do 50 mm |
| 14 634 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina nad 50 mm |
| 14 641 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina do 30 mm |
| 14 642 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina 31 do 40 mm |
| 14 643 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina 41 do 50 mm |
| 14 644 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina nad 50 mm |
| 14 646 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina do 30 mm |
| 14 647 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 31 do 40 mm |
| 14 648 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 41 do 50 mm |
| 14 649 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina nad 50 mm |
| 14 651 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina do 30 mm |
| 14 652 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 31 do 40 mm |
| 14 653 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 41 do 50 mm |
| 14 654 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina pod nagibom med 20° in 70° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina nad 50 mm |
| 14 661 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina do 30 mm |
| 14 662 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina 31 do 40 mm |
| 14 663 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina 41 do 50 mm |
| 14 664 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza do 1,0 m2, globina nad 50 mm |
| 14 666 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina do 30 mm |
| 14 667 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 31 do 40 mm |
| 14 668 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina 41 do 50 mm |
| 14 669 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza 1,1 do 10,0 m2, globina nad 50 mm |
| 14 671 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina do 30 mm |
| 14 672 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 31 do 40 mm |
| 14 673 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina 41 do 50 mm |
| 14 674 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, površina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamična površina prereza nad 10,0 m2, globina nad 50 mm |
| 14 681 | m1 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, s pištolo, z odkrivanjem armature in kablov, površina prereza odstranitve do 0,04 m2 |
| 14 682 | m1 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, s pištolo, z odkrivanjem armature in kablov, površina prereza odstranitve 0,041 do 0,075 m2 |
| 14 683 | m1 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, s pištolo, z odkrivanjem armature in kablov, površina prereza odstranitve 0,076 do 0,10 m2 |
| 14 684 | m1 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, s pištolo, z odkrivanjem armature in kablov, površina prereza odstranitve nad 0,10 m2 |
| 14 691 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, skozi celotno debelino elementa (lokalni preboj), posamična površina prereza do 0,25 m2, debelina do 10 cm |
| 14 692 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, skozi celotno debelino elementa (lokalni preboj), posamična površina prereza do 0,25 m2, debelina 11 do 20 cm |
| 14 693 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, skozi celotno debelino elementa (lokalni preboj), posamična površina prereza do 0,25 m2, debelina nad 20 cm |
| 14 694 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, skozi celotno debelino elementa (lokalni preboj), posamična površina prereza 0,26 do 1,0 m2, debelina do 10 cm |
| 14 695 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, skozi celotno debelino elementa (lokalni preboj), posamična površina prereza 0,26 do 1,0 m2, debelina 11 do 20 cm |
| 14 696 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, skozi celotno debelino elementa (lokalni preboj), posamična površina prereza 0,26 do 1,0 m2, debelina nad 20 cm |
| 14 697 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, skozi celotno debelino elementa (lokalni preboj), posamična površina prereza 1,1 do 5,0 m2, debelina do 10 cm |
| 14 698 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, skozi celotno debelino elementa (lokalni preboj), posamična površina prereza 1,1 do 5,0 m2, debelina 11 do 20 cm |
| 14 699 | m2 | Odstranitev cementnega betona, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, skozi celotno debelino elementa (lokalni preboj), posamična površina prereza 1,1 do 5,0 m2, debelina nad 20 cm |
| 14 711 | m3 | Odstranitev cementnega betona s konzol prekladne konstrukcije, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, v širini do 1,0 m in debelini do 10 cm |
| 14 712 | m3 | Odstranitev cementnega betona s konzol prekladne konstrukcije, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, v širini do 1,0 m in debelini 11 do 20 cm |
| 14 713 | m3 | Odstranitev cementnega betona s konzol prekladne konstrukcije, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, v širini do 1,0 m in debelini nad 20 cm |
| 14 714 | m3 | Odstranitev cementnega betona s konzol prekladne konstrukcije, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, v širini do 1,1 do 1,5 m in debelini do 10 cm |
| 14 715 | m3 | Odstranitev cementnega betona s konzol prekladne konstrukcije, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, v širini do 1,1 do 1,5 m in debelini 11 do 20 cm |
| 14 716 | m3 | Odstranitev cementnega betona s konzol prekladne konstrukcije, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, v širini do 1,1 do 1,5 m in debelini nad 20 cm |
| 14 717 | m3 | Odstranitev cementnega betona s konzol prekladne konstrukcije, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, v širini ….. m in debelini do 10 cm |
| 14 718 | m3 | Odstranitev cementnega betona s konzol prekladne konstrukcije, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, v širini ….. m in debelini 11 do 20 cm |
| 14 719 | m3 | Odstranitev cementnega betona s konzol prekladne konstrukcije, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, v širini ….. m in debelini nad 20 cm |
| 14 721 | m2 | Odstranitev gumijastih dilatacij s pomično zmogljivostjo do 160 mm |
| 14 722 | m2 | Odstranitev gumijastih dilatacij s pomično zmogljivostjo 161 do 320 mm |
| 14 723 | kos | Odstranitev gumijastih dilatacij s pomično zmogljivostjo nad 320 mm |
| 14 725 | m1 | Odstranitev kovinskih dilatacij s pomično zmogljivostjo do 160 mm |
| 14 726 | m1 | Odstranitev kovinskih dilatacij s pomično zmogljivostjo 161 do 320 mm |
| 14 727 | m1 | Odstranitev kovinskih dilatacij s pomično zmogljivostjo nad 320 mm |
| 14 731 | kos | Odstranitev gumenega ležišča |
| 14 732 | kos | Odstranitev jeklenega ležišča |
| 14 733 | kos | Odstranitev teflonskega ležišča |
| 14 735 | m1 | Odstranitev poškodovanega tesnila iz kovinskih dilatacij, vključno s čiščenjem in pripravo za vgradnjo novega tesnila |
| 14 737 | kos | Odstranitev pločevine na prehodu dilatacije čez BVO ograjo in hodnik, dimenzij ........... mm |
| 14 741 | m1 | Ročna ali strojna odstranitev malte iz reg kamnitih ali opečnih zidov, površina vertikalna ali nagnjena do 45° glede na vertikalo, globina do 20 mm |
| 14 742 | m1 | Ročna ali strojna odstranitev malte iz reg kamnitih ali opečnih zidov, površina vertikalna ali nagnjena do 45° glede na vertikalo, globina 21 do 40 mm |
| 14 743 | m1 | Ročna ali strojna odstranitev malte iz reg kamnitih ali opečnih zidov, površina vertikalna ali nagnjena do 45° glede na vertikalo, globina nad 40 mm |
| 14 745 | m1 | Ročna ali strojna odstranitev malte iz reg kamnitih ali opečnih zidov, površina nad glavo horizontalna, obokana ali nagnjena do 45° glede na vertikalo, globina do 20 mm |
| 14 746 | m1 | Ročna ali strojna odstranitev malte iz reg kamnitih ali opečnih zidov, površina nad glavo horizontalna, obokana ali nagnjena do 45° glede na vertikalo, globina 21 do 40 mm |
| 14 747 | m1 | Ročna ali strojna odstranitev malte iz reg kamnitih ali opečnih zidov, površina nad glavo horizontalna, obokana ali nagnjena do 45° glede na vertikalo, globina nad 40 mm |
| 14 751 | m1 | Ročna ali strojna odstranitev bitumenskih tesnil ali tesnil iz umetnih snovi iz reg globine do 20 mm in širine do 10 mm |
| 14 752 | m1 | Ročna ali strojna odstranitev bitumenskih tesnil ali tesnil iz umetnih snovi iz reg globine do 20 mm in širine 11 do 20 mm |
| 14 753 | m1 | Ročna ali strojna odstranitev bitumenskih tesnil ali tesnil iz umetnih snovi iz reg globine do 20 mm in širine nad 20 mm |
| 14 761 | m1 | Rezanje navadnega cementnega betona ali kamna s talno diamantno žago, debelina do 10 cm |
| 14 762 | m1 | Rezanje navadnega cementnega betona ali kamna s talno diamantno žago, debelina 10,1 do 15,0 cm |
| 14 763 | m1 | Rezanje navadnega cementnega betona ali kamna s talno diamantno žago, debelina 15,1 do 20,0 cm |
| 14 764 | m1 | Rezanje navadnega cementnega betona ali kamna s talno diamantno žago, debelina nad 20,0 cm |
| 14 766 | m1 | Rezanje ojačenega cementnega betona s talno diamantno žago, debelina do 10 cm |
| 14 767 | m1 | Rezanje ojačenega cementnega betona s talno diamantno žago, debelina 10,1 do 15,0 cm |
| 14 768 | m1 | Rezanje ojačenega cementnega betona s talno diamantno žago, debelina 15,1 do 20,0 cm |
| 14 769 | m1 | Rezanje ojačenega cementnega betona s talno diamantno žago, debelina nad 20,0 cm |
| 14 771 | m1 | Rezanje navadnega cementnega betona ali kamna s stensko diamantno žago, debelina do 10 cm |
| 14 772 | m1 | Rezanje navadnega cementnega betona ali kamna s stensko diamantno žago, debelina 10,1 do 15,0 cm |
| 14 773 | m1 | Rezanje navadnega cementnega betona ali kamna s stensko diamantno žago, debelina 15,1 do 20,0 cm |
| 14 774 | m1 | Rezanje navadnega cementnega betona ali kamna s stensko diamantno žago, debelina nad 20,0 cm |
| 14 776 | m1 | Rezanje ojačenega cementnega betona s stensko diamantno žago, debelina do 10 cm |
| 14 777 | m1 | Rezanje ojačenega cementnega betona s stensko diamantno žago, debelina 10,1 do 15,0 cm |
| 14 778 | m1 | Rezanje ojačenega cementnega betona s stensko diamantno žago, debelina 15,1 do 20,0 cm |
| 14 779 | m1 | Rezanje ojačenega cementnega betona s stensko diamantno žago, debelina nad 20 cm |
| 14 781 | m1 | Rezanje navadnega cementnega betona ali kamna z diamantno vrvjo, debelina do 10 cm |
| 14 782 | m1 | Rezanje navadnega cementnega betona ali kamna z diamantno vrvjo, debelina 10,1 do 15,0 cm |
| 14 783 | m1 | Rezanje navadnega cementnega betona ali kamna z diamantno vrvjo, debelina 15,1 do 20,0 cm |
| 14 784 | m1 | Rezanje navadnega cementnega betona ali kamna z diamantno vrvjo, debelina nad 20,0 cm |
| 14 786 | m1 | Rezanje ojačenega cementnega betona z diamantno vrvjo, debelina do 10 cm |
| 14 787 | m1 | Rezanje ojačenega cementnega betona z diamantno vrvjo, debelina 10,1 do 15,0 cm |
| 14 788 | m1 | Rezanje ojačenega cementnega betona z diamantno vrvjo, debelina 15,1 do 20,0 cm |
| 14 789 | m1 | Rezanje ojačenega cementnega betona z diamantno vrvjo, debelina nad 20,0 cm |
| 14 811 | m1 | Vrtanje lukenj v navadni cementni beton ali kamen, površina vodoravna ali nagnjena do 45° glede na horizontalo, premer do 30 mm |
| 14 812 | m1 | Vrtanje lukenj v navadni cementni beton ali kamen, površina vodoravna ali nagnjena do 45° glede na horizontalo, premer 31 do 60 mm |
| 14 813 | m1 | Vrtanje lukenj v navadni cementni beton ali kamen, površina vodoravna ali nagnjena do 45° glede na horizontalo, premer 61 do 100 mm |
| 14 814 | m1 | Vrtanje lukenj v navadni cementni beton ali kamen, površina vodoravna ali nagnjena do 45° glede na horizontalo, premer 101 do 150 mm |
| 14 815 | m1 | Vrtanje lukenj v navadni cementni beton ali kamen, površina vodoravna ali nagnjena do 45° glede na horizontalo, premer nad 150 mm |
| 14 821 | m1 | Vrtanje lukenj v navadni cementni beton ali kamen, površina navpična ali poševna do 45° glede na vertikalo, premer do 30 mm |
| 14 822 | m1 | Vrtanje lukenj v navadni cementni beton ali kamen, površina navpična ali poševna do 45° glede na vertikalo, premer 31 do 60 mm |
| 14 823 | m1 | Vrtanje lukenj v navadni cementni beton ali kamen, površina navpična ali poševna do 45° glede na vertikalo, premer 61 do 100 mm |
| 14 824 | m1 | Vrtanje lukenj v navadni cementni beton ali kamen, površina navpična ali poševna do 45° glede na vertikalo, premer 101 do 150 mm |
| 14 825 | m1 | Vrtanje lukenj v navadni cementni beton ali kamen, površina navpična ali poševna do 45° glede na vertikalo, premer nad 150 mm |
| 14 831 | m1 | Vrtanje lukenj v navadnem cementnem betonu ali kamnu, površina nad glavo, horizontalna, premera do 30 mm |
| 14 832 | m1 | Vrtanje lukenj v navadnem cementnem betonu ali kamnu, površina nad glavo, horizontalna, premera 31 do 60 mm |
| 14 833 | m1 | Vrtanje lukenj v navadnem cementnem betonu ali kamnu, površina nad glavo, horizontalna, premera 61 do 100 mm |
| 14 834 | m1 | Vrtanje lukenj v navadnem cementnem betonu ali kamnu, površina nad glavo, horizontalna, premera 101 do 150 mm |
| 14 835 | m1 | Vrtanje lukenj v navadnem cementnem betonu ali kamnu, površina nad glavo, horizontalna, premera nad 150 mm |
| 14 841 | m1 | Vrtanje lukenj v ojačenem cementnem betonu, površina horizontalna ali nagnjena do 45° glede na horizontalo, premera do 30 mm |
| 14 842 | m1 | Vrtanje lukenj v ojačenem cementnem betonu, površina horizontalna ali nagnjena do 45° glede na horizontalo, premera 31 do 60 mm |
| 14 843 | m1 | Vrtanje lukenj v ojačenem cementnem betonu, površina horizontalna ali nagnjena do 45° glede na horizontalo, premera 61 do 100 mm |
| 14 844 | m1 | Vrtanje lukenj v ojačenem cementnem betonu, površina horizontalna ali nagnjena do 45° glede na horizontalo, premera 101 do 150 mm |
| 14 845 | m1 | Vrtanje lukenj v ojačenem cementnem betonu, površina horizontalna ali nagnjena do 45° glede na horizontalo, premera nad 150 mm |
| 14 851 | m1 | Vrtanje lukenj v ojačenem cementnem betonu, površina vertikalna ali nagnjena do 45° glede na vertikalo, premera do 30 mm |
| 14 852 | m1 | Vrtanje lukenj v ojačenem cementnem betonu, površina vertikalna ali nagnjena do 45° glede na vertikalo, premera 31 do 60 mm |
| 14 853 | m1 | Vrtanje lukenj v ojačenem cementnem betonu, površina vertikalna ali nagnjena do 45° glede na vertikalo, premera 61 do 100 mm |
| 14 854 | m1 | Vrtanje lukenj v ojačenem cementnem betonu, površina vertikalna ali nagnjena do 45° glede na vertikalo, premera 101 do 150 mm |
| 14 855 | m1 | Vrtanje lukenj v ojačenem cementnem betonu, površina vertikalna ali nagnjena do 45° glede na vertikalo, premera nad 150 mm |
| 14 861 | m1 | Vrtanje lukenj v ojačenem cementnem betonu, površina horizontalna, nad glavo, premera do 30 mm |
| 14 862 | m1 | Vrtanje lukenj v ojačenem cementnem betonu, površina horizontalna, nad glavo, premera 31 do 60 mm |
| 14 863 | m1 | Vrtanje lukenj v ojačenem cementnem betonu, površina horizontalna, nad glavo, premera 61 do 100 mm |
| 14 864 | m1 | Vrtanje lukenj v ojačenem cementnem betonu, površina horizontalna, nad glavo, premera 101 do 150 mm |
| 14 865 | m1 | Vrtanje lukenj v ojačenem cementnem betonu, površina horizontalna, nad glavo, premera nad 150 mm |
| 14 871 | m3 | Odstranitev poškodovanega dela sten ali obokov iz naravnega kamna ali opeke, površina vertikalna ali nagnjena do 45° glede na vertikalo, debeline do 40 cm |
| 14 872 | m3 | Odstranitev poškodovanega dela sten ali obokov iz naravnega kamna ali opeke, površina vertikalna ali nagnjena do 45° glede na vertikalo, debeline 41 do 60 cm |
| 14 873 | m3 | Odstranitev poškodovanega dela sten ali obokov iz naravnega kamna ali opeke, površina vertikalna ali nagnjena do 45° glede na vertikalo, debeline nad 60 cm |
| 14 874 | m3 | Odstranitev poškodovanega dela sten ali obokov iz naravnega kamna ali opeke, površina horizontalna ali nagnjena do 45° glede na horizontalo, debeline do 40 cm |
| 14 875 | m3 | Odstranitev poškodovanega dela sten ali obokov iz naravnega kamna ali opeke, površina horizontalna ali nagnjena do 45° glede na horizontalo, debeline 41 do 60 cm |
| 14876 | m3 | Odstranitev poškodovanega dela sten ali obokov iz naravnega kamna ali opeke, površina horizontalna ali nagnjena do 45° glede na horizontalo, debeline nad 60 cm |
| 14 877 | m3 | Odstranitev poškodovanega dela obokov iz naravnega kamna ali opeke, površina nad glavo, debeline do 40 cm |
| 14 878 | m3 | Odstranitev poškodovanega dela obokov iz naravnega kamna ali opeke, površina nad glavo, debeline 41 do 60 cm |
| 14 879 | m3 | Odstranitev poškodovanega dela obokov iz naravnega kamna ali opeke, površina nad glavo, debeline nad 60 cm |
| 14 881 | m1 | Odstranitev obstoječe cevi za odvodnjavanje premera do 200 mm, vključno z vsemi koleni, odcepi in elementi za pritrjevanje |
| 14 882 | m1 | Odstranitev obstoječe cevi za odvodnjavanje premera od 250 do 400 mm, vključno z vsemi koleni, odcepi in elementi za pritrjevanje |
| 14 883 | m1 | Odstranitev obstoječe cevi za odvodnjavanje premera nad 400 mm, vključno z vsemi koleni, odcepi in elementi za pritrjevanje |
| 14 884 | kos | Odstranitev cevke za prinicajočo vodo |
| 14 885 | kos | Odstranitev izlivnika iz voziščne plošče |
| 14 886 | m2 | Ročna odstranitev hidroizolacije z voziščne plošče |
| 14 887 | m2 | Strojna odstranitev bitumenskega ali epoksi premaza in hidroizolacije z voziščne plošče z rezkanjem |
| 14 889 | kos | Odstranitev zaščitnega cementnega betona okrog napenjalne glave sidra prednapetega kabla |
| 14 911 | m2 | Odstranitev cementnega betona brez odkrivanja armature, površina vodoravna ali nagnjena do 20˚, posamična površina nad 10 m2, globina do 10 mm |
| 14 921 | m2 | Doplačilo za odkrivanje armature |
| 14 922 | m2 | Doplačilo za ročno odstranitev |
| 14 923 | m2 | Doplačilo za strojno odstranitev z dletom |
| 14 924 | m2 | Doplačilo za strojno odstranitev z vodnim curkom pod visokim pritiskom |
| 14 925 | m2 | Doplačilo za strojno odstranitev z rezkalnikom |
| 14 931 | m2 | Doplačilo za nagnjeno površino 21˚ do 70˚ |
| 14 932 | m2 | Doplačilo za nagnjeno površino 71˚ do 90˚ |
| 14 933 | m2 | Doplačilo za površino nad glavo |
| 14 941 | m2 | Doplačilo za posamično površino odstranitve do 0,05 m2 |
| 14 942 | m2 | Doplačilo za posamično površino odstranitve 0,051 do 0,20 m2 |
| 14 943 | m2 | Doplačilo za posamično površino odstranitve 0,21 do 1,0 m2 |
| 14 944 | m2 | Doplačilo za posamično površino odstranitve 1,1 do 10 m2 |
| 14 951 | m2 | Doplačilo za globino odstranitve 11 do 20 mm |
| 14 952 | m2 | Doplačilo za globino odstranitve 21 do 30 mm |
| 14 953 | m2 | Doplačilo za globino odstranitve 31 do 40 mm |
| 14 954 | m2 | Doplačilo za globino odstranitve nad 40 mm |
| 14 961 | m1 | Vrtanje lukenj v cementni beton ali kamen, površina vodoravna ali nagnjena do 45(, premera do 30 mm |
| 14 971 | m1 | Doplačilo za vrtanje lukenj v ojačeni cementni beton |
| 14 981 | m1 | Doplačilo za nagnjeno površino 46 do 90˚ |
| 14 982 | m1 | Doplačilo za površino nad glavo |
| 14 991 | m1 | Doplačilo za premer vrtine 31 do 60 mm |
| 14 992 | m1 | Doplačilo za premer vrtine 61 do 100 mm |
| 14 993 | m1 | Doplačilo za premer vrtine 101 do 150 mm |
| 14 994 | m1 | Doplačilo za premer vrtine nad 150 mm |

## Geotehnična spremljava gradnje predorov

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 15 111 | kos | Dobava in vgraditev sider iz pocinkanih rebrastih jeklenih palic, dolžine 25 – 40 cm, v cementno malto ali privaritev na lokove za meritev kovergenc s trakom in za namestitev tarč za izvedbo 3D meritev v primarni oblogi predora |
| 15 112 | kos | Dobava in vgraditev sider iz nerjavečega jekla, dolžine 20 cm, v cementno malto za meritev konvergenc s trakom in za namestitev tarč za izvedbo 3 D meritev v sekundarni oblogi predora (notranjo beton) |
| 15 121 | kos | Dobava in vgraditev paličnega tritočkovnega ekstensometra (2, 4 in 6 m) z merskimi glavami za odčitavanje deformacij |
| 15 122 | kos | Dobava in vgraditev paličnega tritočkovnega ekstensometra (3, 6 in 9 m) z merskimi glavami za odčitavanje deformacij |
| 15 123 | kos | Dobava in vgraditev paličnega večtočkovnega ekstensometra (3, 6, 9 in 12 m) z merskimi glavami za odčitavanje deformacij |
| 15 131 | kos | Dobava in vgraditev merskih sider nosilnosti 250 kN, dolžine 6 m, z merskimi glavami za odčitavanje sil v sidrih |
| 15 132 | kos | Dobava in vgraditev merskih sider nosilnosti 250 kN, dolžine 9 m, z merskimi glavami za odčitavanje sil v sidrih |
| 15 136 | kos | Dobava in vgraditev merskih sider nosilnosti 350 kN, dolžine 6 m, z merskimi glavami za odčitavanje sil v sidrih |
| 15 137 | kos | Dobava in vgraditev merskih sider nosilnosti 350 kN, dolžine 9 m, z merskimi glavami za odčitavanje sil v sidrih |
| 15 141 | kos | Dobava in vgraditev celice za merjenje radialnih tlakov med hribino in primarno oblogo predora |
| 15 142 | kos | Dobava in vgraditev celice za merjenje tangencialnih tlakov med hribino in primarno oblogo predora |
| 15 151 | kos | Dobava in vgraditev merilnika za ugotavljanje specifičnih deformacij v primarni oblogi predora |
| 15 152 | kos | Dobava in vgraditev merilnika za ugotavljanje specifičnih deformacij v sekundarni oblogi predora |
| 15 161 | kos | Izvedba meritev v predoru v merskem profilu MS – I celoten čas gradnje, z grafično predstavitvijo rezultatov in razlago |
| 15 162 | kos | Izvedba meritev v predoru v merskem profilu MS – II celoten čas gradnje, z grafično predstavitvijo rezultatov in razlago |
| 15 163 | kos | Izvedba meritev v predoru v merskem profilu MS – III celoten čas gradnje, z grafično predstavitvijo rezultatov in razlago |
| 15 164 | kos | Izvedba meritev v predoru v merskem profilu MS – IV celoten čas gradnje, z grafično predstavitvijo rezultatov in razlago |
| 15 165 | kos | Izvedba meritev v predoru v merskem profilu MS – V celoten čas gradnje, z grafično predstavitvijo rezultatov in razlago |
| 15 166 | kos | Izvedba meritev v predoru v merskem profilu MS – VI celoten čas gradnje, z grafično predstavitvijo rezultatov in razlago |
| 15 167 | kos | Izvedba meritev v predoru v merskem profilu MS – VII celoten čas gradnje, z grafično predstavitvijo rezultatov in razlago |
| 15 171 | kos | Izvedba meritev na objektih nad predorom z dobavo in vgradnjo reperjev, izvedbo 3D meritev in interpretacijo meritev za celoten čas gradnje |
| 15 172 | kos | Izvedba meritev na površini (prometnice, plinovodi, vodovodi itd.) nad predorom z dobavo in vgradnjo reperjev, izvedbo 3D meritev in interpretacijo meritev za celoten čas gradnje |

###### ZEMELJSKA DELA

2	ZEMELJSKA DELA	46

2.1	Izkopi	46

2.2	Planum temeljnih tal	57

2.3	Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato	61

2.4	Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj	63

2.5	Brežine in zelenice	70

2.6	Armiranje zemljin	73

2.7	Koli in vodnjaki	74

2.8	Zagatne stene	82

2.9	Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala	83

2.      ZEMELJSKA DELA

## 2.1	Izkopi

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 21 111 | m3 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – ročno |
| 21 112 | m3 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m |
| 21 113 | m3 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 100 m |
| 21 114 | m3 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem |
| 21 211 | m3 | Široki izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije – ročno |
| 21 212 | m3 | Široki izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije – strojno z odrivom do 50 m |
| 21 213 | m3 | Široki izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije – strojno z odrivom do 100 m |
| 21 214 | m3 | Široki izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije – strojno z nakladanjem |
| 21 221 | m3 | Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – ročno |
| 21 222 | m3 | Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z odrivom do 50 m |
| 21 223 | m3 | Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z odrivom do 100 m |
| 21 224 | m3 | Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem |
| 21 231 | m3 | Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – ročno |
| 21 232 | m3 | Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z odrivom do 50 m |
| 21 233 | m3 | Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z odrivom do 100 m |
| 21 234 | m3 | Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem |
| 21 241 | m3 | Široki izkop mehke kamnine – 4. kategorije – strojno z odrivom do 50 m |
| 21 242 | m3 | Široki izkop mehke kamnine – 4. kategorije – strojno z odrivom do 100 m |
| 21 243 | m3 | Široki izkop mehke kamnine – 4. kategorije z nakladanjem |
| 21 251 | m3 | Široki izkop trde kamnine – 5. kategorije – strojno z odrivom do 50 m |
| 21 252 | m3 | Široki izkop trde kamnine – 5. kategorije – strojno z odrivom do 100 m |
| 21 253 | m3 | Široki izkop trde kamnine – 5. kategorije z nakladanjem |
| 21 261 | m3 | Doplačilo za oviran izkop vezljive zemljine- 3. kategorije |
| 21 262 | m3 | Doplačilo za pazljivo miniranje kamnine |
| 21 311 | m3 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – ročno, planiranje dna ročno |
| 21 312 | m3 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno |
| 21 313 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – ročno, planiranje dna ročno |
| 21 314 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno |
| 21 315 | m3 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m |
| 21 316 | m3 | Izkop trde kamnine – 5. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m |
| 21 321 | m3 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – ročno, planiranje dna ročno |
| 21 322 | m3 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno |
| 21 323 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – ročno, planiranje dna ročno |
| 21 324 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno |
| 21 325 | m3 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m |
| 21 326 | m3 | Izkop trde kamnine – 5. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m |
| 21 331 | m3 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 2,1 do 4,0 m – ročno, planiranje dna ročno |
| 21 332 | m3 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 2,1 do 4,0 m – strojno, planiranje dna ročno |
| 21 333 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 2,1 do 4,0 m – ročno, planiranje dna ročno |
| 21 334 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 2,1 do 4,0 m – strojno, planiranje dna ročno |
| 21 335 | m3 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 2,1 do 4,0 m |
| 21 336 | m3 | Izkop trde kamnine – 5. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 2,1 do 4,0 m |
| 21 341 | m3 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine nad 4,0 m – ročno, planiranje dna ročno |
| 21 342 | m3 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine nad 4,0 m – strojno, planiranje dna ročno |
| 21 343 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine nad 4,0 m – ročno, planiranje dna ročno |
| 21 344 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine nad 4,0 m – strojno, planiranje dna ročno |
| 21 345 | m3 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine nad 4,0 m |
| 21 346 | m3 | Izkop trde kamnine – 5. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine nad 4,0 m |
| 21 351 | m3 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine do 1,0 m – ročno, planiranje dna ročno |
| 21 352 | m3 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno |
| 21 353 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine do 1,0 m – ročno, planiranje dna ročno |
| 21 354 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno |
| 21 355 | m3 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine do 1,0 m |
| 21 356 | m3 | Izkop trde kamnine – 5. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine do 1,0 m |
| 21 361 | m3 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – ročno, planiranje dna ročno |
| 21 362 | m3 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno |
| 21 363 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – ročno, planiranje dna ročno |
| 21 364 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno |
| 21 365 | m3 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 1,1 do 2,0 m |
| 21 366 | m3 | Izkop trde kamnine – 5. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 1,1 do 2,0 m |
| 21 371 | m3 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 2,1 do 4,0 m – ročno, planiranje dna ročno |
| 21 372 | m3 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 2,1 do 4,0 m – strojno, planiranje dna ročno |
| 21 373 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 2,1 do 4,0 m – ročno, planiranje dna ročno |
| 21 374 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 2,1 do 4,0 m – strojno, planiranje dna ročno |
| 21 375 | m3 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 2,1 do 4,0 m |
| 21 376 | m3 | Izkop trde kamnine – 5. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 2,1 do 4,0 m |
| 21 381 | m3 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine nad 4,0 m – ročno, planiranje dna ročno |
| 21 382 | m3 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine nad 4,0 m – strojno, planiranje dna ročno |
| 21 383 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine nad 4,0 m – ročno, planiranje dna ročno |
| 21 384 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine nad 4,0 m – strojno, planiranje dna ročno |
| 21 385 | m3 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine nad 4,0 m |
| 21 386 | m3 | Izkop trde kamnine – 5. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine nad 4,0 m |
| 21 411 | m3 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za gradbene jame za objekte, globine do 1,0 m – ročno, planiranje dna ročno |
| 21 412 | m3 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za gradbene jame za objekte, globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno |
| 21 413 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globine do 1,0 m – ročno, planiranje dna ročno |
| 21 414 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno |
| 21 415 | m3 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za gradbene jame za objekte, globine do 1,0 m |
| 21 416 | m3 | Izkop trde kamnine – 5. kategorije za gradbene jame za objekte, globine do 1,0 m |
| 21 421 | m3 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 1,1 do 2,0 m – ročno, planiranje dna ročno |
| 21 422 | m3 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno |
| 21 423 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 1,1 do 2,0 m – ročno, planiranje dna ročno |
| 21 424 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno |
| 21 425 | m3 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 1,1 do 2,0 m |
| 21 426 | m3 | Izkop trde kamnine – 5. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 1,1 do 2,0 m |
| 21 431 | m3 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 2,1 do 4,0 m – ročno, planiranje dna ročno |
| 21 432 | m3 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 2,1 do 4,0 m – strojno, planiranje dna ročno |
| 21 433 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 2,1 do 4,0 m – ročno, planiranje dna ročno |
| 21 434 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 2,1do 4,0 m – strojno, planiranje dna ročno |
| 21 435 | m3 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 2,1 do 4,0 m |
| 21 436 | m3 | Izkop trde kamnine – 5. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 2,1 do 4,0 m |
| 21 441 | m3 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za gradbene jame za objekte, globine nad 4,0 m – ročno, planiranje dna ročno |
| 21 442 | m3 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za gradbene jame za objekte, globine nad 4,0 m – strojno, planiranje dna ročno |
| 21 443 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globine nad 4,0 m – ročno, planiranje dna ročno |
| 21 444 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globine nad 4,0 m – strojno, planiranje dna ročno |
| 21 445 | m3 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za gradbene jame za objekte, globine nad 4,0 m |
| 21 446 | m3 | Izkop trde kamnine – 5. kategorije za gradbene jame za objekte, globine nad 4,0 m |
| 21 511 | m3 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v vodnjakih premera do 3,0 m in globine do 6,0 m, ročno |
| 21 512 | m3 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v vodnjakih premera do 3,0 m in globine do 6,0 m, strojno |
| 21 513 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije v vodnjakih premera do 3,0 m in globine do 6,0 m, ročno |
| 21 514 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije v vodnjakih premera do 3,0 m in globine do 6,0 m, strojno |
| 21 515 | m3 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije v vodnjakih premera do 3,0 m in globine do 6,0 m, ročno |
| 21 516 | m3 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije v vodnjakih premera do 3,0 m in globine do 6,0 m, strojno |
| 21 517 | m3 | Izkop trde kamnine – 5. kategorije v vodnjakih premera do 3,0 m in globine do 6,0 m |
| 21 521 | m3 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v vodnjakih premera do 3,0 m in globine nad 6,0 m, ročno |
| 21 522 | m3 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v vodnjakih premera do 3,0 m in globine nad 6,0 m, strojno |
| 21 523 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije v vodnjakih premera do 3,0 m in globine nad 6,0 m, ročno |
| 21 524 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije v vodnjakih premera do 3,0 m in globine nad 6,0 m, strojno |
| 21 525 | m3 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije v vodnjakih premera do 3,0 m in globine nad 6,0 m, ročno |
| 21 526 | m3 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije v vodnjakih premera do 3,0 m in globine nad 6,0 m, strojno |
| 21 527 | m3 | Izkop trde kamnine – 5. kategorije v vodnjakih premera do 3,0 m in globine nad 6,0 m |
| 21 531 | m3 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v vodnjakih premera 3,1 do 6,0 m in globine do 6,0 m, ročno |
| 21 532 | m3 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v vodnjakih premera 3,1 do 6,0 m in globine do 6,0 m, strojno |
| 21 533 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije v vodnjakih premera 3,1 do 6,0 m in globine do 6,0 m, ročno |
| 21 534 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije v vodnjakih premera 3,1 do 6,0 m in globine do 6,0 m, strojno |
| 21 535 | m3 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije v vodnjakih premera 3,1 do 6,0 m in globine do 6,0 m, ročno |
| 21 536 | m3 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije v vodnjakih premera 3,1 do 6,0 m in globine do 6,0 m, strojno |
| 21 537 | m3 | Izkop trde kamnine – 5. kategorije v vodnjakih premera 3,1 do 6,0 m in globine do 6,0 m |
| 21 541 | m3 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v vodnjakih premera 3,1 do 6,0 m in globine nad 6,0 m, ročno |
| 21 542 | m3 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v vodnjakih premera 3,1 do 6,0 m in globine nad 6,0 m, strojno |
| 21 543 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije v vodnjakih premera 3,1 do 6,0 m in globine nad 6,0 m, ročno |
| 21 544 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije v vodnjakih premera 3,1 do 6,0 m in globine nad 6,0 m, strojno |
| 21 545 | m3 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije v vodnjakih premera 3,1 do 6,0 m in globine nad 6,0 m, ročno |
| 21 546 | m3 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije v vodnjakih premera 3,1 do 6,0 m in globine nad 6,0 m, strojno |
| 21 547 | m3 | Izkop trde kamnine – 5. kategorije v vodnjakih premera 3,1 do 6,0 m in globine nad 6,0 m |
| 21 551 | m3 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v vodnjakih premera nad 6,0 m in globine do 6,0 m, ročno |
| 21 552 | m3 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v vodnjakih premera nad 6,0 m in globine do 6,0 m, strojno |
| 21 553 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije v vodnjakih premera nad 6,0 m in globine do 6,0 m, ročno |
| 21 554 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije v vodnjakih premera nad 6,0 m in globine do 6,0 m, strojno |
| 21 555 | m3 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije v vodnjakih premera nad 6,0 m in globine do 6,0 m, ročno |
| 21 556 | m3 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije v vodnjakih premera nad 6,0 m in globine do 6,0 m, strojno |
| 21 557 | m3 | Izkop trde kamnine – 5. kategorije v vodnjakih premera nad 6,0 m in globine do 6,0 m |
| 21 561 | m3 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v vodnjakih premera nad 6,0 m in globine nad 6,0 m, ročno |
| 21 562 | m3 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v vodnjakih premera nad 6,0 m in globine nad 6,0 m, strojno |
| 21 563 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije v vodnjakih premera nad 6,0 m in globine nad 6,0 m, ročno |
| 21 564 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije v vodnjakih premera nad 6,0 m in globine nad 6,0 m, strojno |
| 21 565 | m3 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije v vodnjakih premera nad 6,0 m in globine nad 6,0 m, ročno |
| 21 566 | m3 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije v vodnjakih premera nad 6,0 m in globine nad 6,0 m, strojno |
| 21 567 | m3 | Izkop trde kamnine – 5. kategorije v vodnjakih premera nad 6,0 m in globine nad 6,0 m |
| 21 611 | m3 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine do 1,0 m, ročno |
| 21 612 | m3 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine do 1,0 m, strojno |
| 21 613 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine do 1,0 m, ročno |
| 21 614 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine do 1,0 m, strojno |
| 21 615 | m3 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine do 1,0 m, ročno |
| 21 616 | m3 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine do 1,0 m, strojno |
| 21 617 | m3 | Izkop trde kamnine – 5. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 1,0 do 2,0 m |
| 21 621 | m3 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 1,1 do 2,0 m, ročno |
| 21 622 | m3 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 1,1 do 2,0 m, strojno |
| 21 623 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 1,1 do 2,0 m, ročno |
| 21 624 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 1,1 do 2,0 m, strojno |
| 21 625 | m3 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 1,1 do 2,0 m, ročno |
| 21 626 | m3 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 1,1 do 2,0 m, strojno |
| 21 627 | m3 | Izkop trde kamnine – 5. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 1,1 do 2,0 m |
| 21 631 | m3 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 2,1 do 4,0 m, ročno |
| 21 632 | m3 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 2,1 do 4,0 m, strojno |
| 21 633 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 2,1 do 4,0 m, ročno |
| 21 634 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 2,1 do 4,0 m, strojno |
| 21 635 | m3 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 2,1 do 4,0 m, ročno |
| 21 636 | m3 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 2,1 do 4,0 m, strojno |
| 21 637 | m3 | Izkop trde kamnine – 5. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 2,1 do 4,0 m |
| 21 641 | m3 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine nad 4,0 m, ročno |
| 21 642 | m3 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine nad 4,0 m, strojno |
| 21 643 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine nad 4,0 m, ročno |
| 21 644 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine nad 4,0 m, strojno |
| 21 645 | m3 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine nad 4,0 m, ročno |
| 21 646 | m3 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine nad 4,0 m, strojno |
| 21 647 | m3 | Izkop trde kamnine – 5. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine nad 4,0 m |
| 21 711 | m3 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine do 1,0 m |
| 21 712 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za kanale melioracij, in regulacij globine do 1,0 m |
| 21 713 | m3 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine do 1,0 m |
| 21 714 | m3 | Izkop trde kamnine – 5. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine do 1,0 m |
| 21 721 | m3 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine 1,1 do 2,0 m |
| 21 722 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine 1,1 do 2,0 m |
| 21 723 | m3 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine 1,1 do 2,0 m |
| 21 724 | m3 | Izkop trde kamnine – 5. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine 1,1 do 2,0 m |
| 21 731 | m3 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine 2,1 do 4,0 m |
| 21 732 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine 2,1 do 4,0 m |
| 21 733 | m3 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine 2,1 do 4,0 m |
| 21 734 | m3 | Izkop trde kamnine – 5. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine 2,1 do 4,0 m |
| 21 741 | m3 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za kanale melioracij in regulaci,j globine nad 4,0 m |
| 21 742 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine nad 4,0 m |
| 21 743 | m3 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine nad 4,0 m |
| 21 744 | m3 | Izkop trde kamnine – 5. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine nad 4,0 m |
| 21 751 | m3 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za odvodne jarke in koritnice |
| 21 752 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za odvodne jarke in koritnice |
| 21 753 | m3 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za odvodne jarke in koritnice |
| 21 754 | m3 | Izkop trde kamnine – 5. kategorije za odvodne jarke in koritnice |
| 21 761 | m3 | Izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije za tlake in obloge |
| 21 762 | m3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za tlake in obloge |
| 21 763 | m3 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za tlake in obloge |
| 21 764 | m3 | Izkop trde kamnine – 5. kategorije za tlake in obloge |
| 21 811 | m3 | Izkop kalote predora z napredovanjem navzgor v hribinskem razredu PC (Portal Class), vključno z odvozom |
| 21 812 | m3 | Izkop kalote predora z napredovanjem navzgor v hribinskem razredu A1, vključno z odvozom |
| 21 813 | m3 | Izkop kalote predora z napredovanjem navzgor v hribinskem razredu A2, vključno z odvozom |
| 21 814 | m3 | Izkop kalote predora z napredovanjem navzgor v hribinskem razredu B1, vključno z odvozom |
| 21 815 | m3 | Izkop kalote predora z napredovanjem navzgor v hribinskem razredu B2, vključno z odvozom |
| 21 816 | m3 | Izkop kalote predora z napredovanjem navzgor v hribinskem razredu B3, vključno z odvozom |
| 21 821 | m3 | Izkop kalote predora z napredovanjem navzgor v hribinskem razredu C1, vključno z odvozom |
| 21 822 | m3 | Izkop kalote predora z napredovanjem navzgor v hribinskem razredu C2, vključno z odvozom |
| 21 823 | m3 | Izkop kalote predora z napredovanjem navzgor v hribinskem razredu C3, vključno z odvozom |
| 21 824 | m3 | Izkop kalote predora z napredovanjem navzgor v hribinskem razredu C4, vključno z odvozom |
| 21 825 | m3 | Izkop kalote predora z napredovanjem navzgor v hribinskem razredu C5 vključno z odvozom |
| 21 827 | m3 | Izkop kalote predora z napredovanjem navzgor v hribinskem razredu SCC (Shalow Cover Class), vključno z odvozom |
| 21 828 | m3 | Izkop kalote predora z napredovanjem navzgor v hribinskem razredu CA (Concrete Arch), vključno z odvozom |
| 21 831 | m3 | Izkop kalote predora z napredovanjem navzdol v hribinskem razredu PC, vključno z odvozom |
| 21 832 | m3 | Izkop kalote predora z napredovanjem navzdol v hribinskem razredu A1, vključno z odvozom |
| 21 833 | m3 | Izkop kalote predora z napredovanjem navzdol v hribinskem razredu A2, vključno z odvozom |
| 21 834 | m3 | Izkop kalote predora z napredovanjem navzdol v hribinskem razredu B1, vključno z odvozom |
| 21 835 | m3 | Izkop kalote predora z napredovanjem navzdol v hribinskem razredu B2, vključno z odvozom |
| 21 836 | m3 | Izkop kalote predora z napredovanjem navzdol v hribinskem razredu B3, vključno z odvozom |
| 21 841 | m3 | Izkop kalote predora z napredovanjem navzdol v hribinskem razredu C1, vključno z odvozom |
| 21 842 | m3 | Izkop kalote predora z napredovanjem navzdol v hribinskem razredu C2, vključno z odvozom |
| 21 843 | m3 | Izkop kalote predora z napredovanjem navzdol v hribinskem razredu C3, vključno z odvozom |
| 21 844 | m3 | Izkop kalote predora z napredovanjem navzdol v hribinskem razredu C4, vključno z odvozom |
| 21 845 | m3 | Izkop kalote predora z napredovanjem navzdol v hribinskem razredu C5, vključno z odvozom |
| 21 847 | m3 | Izkop kalote predora z napredovanjem navzdol v hribinskem razredu SCC, vključno z odvozom |
| 21 848 | m3 | Izkop kalote predora z napredovanjem navzdol v hribinskem razredu CA, vključno z odvozom |
| 21 851 | m3 | Izkop stopnice predora z napredovanjem navzgor v hribinskem razredu PC, vključno z odvozom |
| 21 852 | m3 | Izkop stopnice predora z napredovanjem navzgor v hribinskem razredu A1, vključno z odvozom |
| 21 853 | m3 | Izkop stopnice predora z napredovanjem navzgor v hribinskem razredu A2, vključno z odvozom |
| 21 854 | m3 | Izkop stopnice predora z napredovanjem navzgor v hribinskem razredu B1, vključno z odvozom |
| 21 855 | m3 | Izkop stopnice predora z napredovanjem navzgor v hribinskem razredu B2, vključno z odvozom |
| 21 856 | m3 | Izkop stopnice predora z napredovanjem navzgor v hribinskem razredu B3, vključno z odvozom |
| 21 861 | m3 | Izkop stopnice predora z napredovanjem navzgor v hribinskem razredu C1, vključno z odvozom |
| 21 862 | m3 | Izkop stopnice predora z napredovanjem navzgor v hribinskem razredu C2, vključno z odvozom |
| 21 863 | m3 | Izkop stopnice predora z napredovanjem navzgor v hribinskem razredu C3, vključno z odvozom |
| 21 864 | m3 | Izkop stopnice predora z napredovanjem navzgor v hribinskem razredu C4, vključno z odvozom |
| 21 865 | m3 | Izkop stopnice predora z napredovanjem navzgor v hribinskem razredu C5, vključno z odvozom |
| 21 867 | m3 | Izkop stopnice predora z napredovanjem navzgor v hribinskem razredu SCC, vključno z odvozom |
| 21 868 | m3 | Izkop stopnice predora z napredovanjem navzgor v hribinskem razredu CA, vključno z odvozom |
| 21 871 | m3 | Izkop stopnice predora z napredovanjem navzdol v hribinskem razredu PC, vključno z odvozom |
| 21 872 | m3 | Izkop stopnice predora z napredovanjem navzdol v hribinskem razredu A1, vključno z odvozom |
| 21 873 | m3 | Izkop stopnice predora z napredovanjem navzdol v hribinskem razredu A2, vključno z odvozom |
| 21 874 | m3 | Izkop stopnice predora z napredovanjem navzdol v hribinskem razredu B1, vključno z odvozom |
| 21 875 | m3 | Izkop stopnice predora z napredovanjem navzdol v hribinskem razredu B2, vključno z odvozom |
| 21 876 | m3 | Izkop stopnice predora z napredovanjem navzdol v hribinskem razredu B3, vključno z odvozom |
| 21 881 | m3 | Izkop stopnice predora z napredovanjem navzdol v hribinskem razredu C1, vključno z odvozom |
| 21 882 | m3 | Izkop stopnice predora z napredovanjem navzdol v hribinskem razredu C2, vključno z odvozom |
| 21 883 | m3 | Izkop stopnice predora z napredovanjem navzdol v hribinskem razredu C3, vključno z odvozom |
| 21 884 | m3 | Izkop stopnice predora z napredovanjem navzdol v hribinskem razredu C4, vključno z odvozom |
| 21 885 | m3 | Izkop stopnice predora z napredovanjem navzdol v hribinskem razredu C5, vključno z odvozom |
| 21 887 | m3 | Izkop stopnice predora z napredovanjem navzdol v hribinskem razredu SCC, vključno z odvozom |
| 21 888 | m3 | Izkop stopnice predora z napredovanjem navzdol v hribinskem razredu CA, vključno z odvozom |
| 21 891 | m3 | Izkop kalote ali stopnice predora za odstavno nišo v hribinskem razredu A1, vključno z odvozom |
| 21 892 | m3 | Izkop kalote ali stopnice predora za odstavno nišo v hribinskem razredu A2 in B1, vključno z odvozom |
| 21 893 | m3 | Izkop kalote ali stopnice predora za odstavno nišo v hribinskem razredu B2, vključno z odvozom |
| 21 894 | m3 | Izkop kalote ali stopnice predora za odstavno nišo v hribinskem razredu B3, vključno z odvozom |
| 21 895 | m3 | Izkop kalote ali stopnice predora za odstavno nišo v hribinskem razredu C1, C2 in C3, vključno z odvozom |
| 21 896 | m3 | Izkop kalote ali stopnice predora za odstavno nišo v hribinskem razredu C4, vključno z odvozom |
| 21 897 | m3 | Izkop kalote ali stopnice predora za odstavno nišo v hribinskem razredu C5, vključno z odvozom |
| 21 898 | m3 | Izkop kalote ali stopnice predora za odstavno nišo v hribinskem razredu SCC, vključno z odvozom |
| 21 899 | m3 | Izkop kalote ali stopnice predora za odstavno nišo v hribinskem razredu CA vključno z odvozom |
| 21 911 | m3 | Izkop za talni obok – polovično, z napredovanjem navzgor, maksimalna dolžina kampade 12 m |
| 21 912 | m3 | Izkop za talni obok v odstavni niši – polovično, z napredovanjem navzgor, maksimalna dolžina kampade 12 m |
| 21 916 | m3 | Izkop za talni obok – polovično, z napredovanjem navzdol, maksimalna dolžina kampade 12 m |
| 21 917 | m3 | Izkop za talni obok v odstavni niši – polovično, z napredovanjem navzdol, maksimalna dolžina kampade 12 m |
| 21 921 | m3 | Izkop za talni obok v celi širini, z napredovanjem navzgor, maksimalna dolžina kampade 12 m |
| 21 922 | m3 | Izkop za talni obok v odstavni niši v celi širini, z napredovanjem navzgor, maksimalna dolžina kampade 12 m |
| 21 926 | m3 | Izkop za talni obok v celi širini, z napredovanjem navzdol, maksimalna dolžina kampade 12 m |
| 21 927 | m3 | Izkop za talni obok v odstavni niši v celi širini, z napredovanjem navzdol, maksimalna dolžina kampade 12 m |
| 21 931 | m3 | Izkop za talni obok iz brizganega cementnega betona, z napredovanjem navzgor |
| 21 935 | m3 | Izkop za talni obok iz brizganega cementnega betona, z napredovanjem navzdol |
| 21 941 | m3 | Izkop za razširitev pete v kaloti, širine najmanj 50 cm |
| 21 945 | m3 | Izkop kalote in stopnice v prečnih rovih |
| 21 951 | m3 | Izkop za začasni talni obok iz brizganega cementnega betona v kaloti |
| 21 953 | m3 | Izkop za talni obok v prečnih rovih |
| 21 955 | m3 | Izkop za niše |
| 21 957 | m3 | Izkop za preoblikovanje profila predora (reprofiliranje) zaradi nepričakovano velikih deformacij, vključujoč brizgani cementni beton in vse jeklene dele, ki segajo v območje svetlega profila primarne podgradnje, z nakladanjem in odvozom vsega reprofiliranega materiala na trajno deponijo |
| 21 961 | m3 | Doplačilo za izkop v kaloti zaradi oviranja, povzročenega z vodnim dotokom 10 l/s do 20 l/s |
| 21 962 | m3 | Doplačilo za izkop v kaloti zaradi oviranja, povzročenega z vodnim dotokom 20 l/s do 50 l/s |
| 21 963 | m3 | Doplačilo za izkop v kaloti zaradi oviranja, povzročenega z vodnim dotokom, večjim od 50 l/s |
| 21 971 | m3 | Doplačilo za izkop v stopnici zaradi oviranja, povzročenega z vodnim dotokom 10 l/s do 20 l/s |
| 21 972 | m3 | Doplačilo za izkop v stopnici zaradi oviranja, povzročenega z vodnim dotokom 20 l/s do 50 l/s |
| 21 973 | m3 | Doplačilo za izkop v stopnici zaradi oviranja, povzročenega z vodnim dotokom, večjim od 50 l/s |
| 21 981 | m3 | Doplačilo za izkop v talnem oboku zaradi oviranja, povzročenega z vodnim dotokom 10 l/s do 20 l/s |
| 21 982 | m3 | Doplačilo za izkop v talnem oboku zaradi oviranja, povzročenega z vodnim dotokom 20 l/s do 50 l/s |
| 21 983 | m3 | Doplačilo za izkop v talnem oboku zaradi oviranja, povzročenega z vodnim dotokom, večjim od 50 l/s |
| 21 991 | m3 | Doplačilo za ročni izkop plodne zemljine – 1. kategorije |
| 21 992 | m3 | Doplačilo za ročni izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije |
| 21 993 | m3 | Doplačilo za ročni izkop vezljive zemljine – 3. kategorije |
| 21 994 | m3 | Doplačilo za ročni izkop zrnate kamnine – 3. kategorije |
| 21 996 | ura | Začasno črpanje vode pri napredovanju izkopa navzdol v vseh kategorijah, s črpalko kapacitete 5 do 10 l/s |
| 21 997 | ura | Začasno črpanje vode pri napredovanju izkopa navzdol v vseh kategorijah, s črpalko kapacitete 10 do 15 l/s |

## 2.2  Planum temeljnih tal

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 22 111 | m2 | Ureditev planuma temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije |
| 22 112 | m2 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije |
| 22 113 | m2 | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije |
| 22 114 | m2 | Ureditev planuma temeljnih tal mehke kamnine – 4. kategorije |
| 21 115 | m2 | Ureditev planuma temeljnih tal trde kamnine – 5. kategorije |
| 22 211 | m2 | Izboljšanje temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom 3 m.-% apna |
| 22 212 | m2 | Izboljšanje temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom 4 m.-% apna |
| 22 213 | m2 | Izboljšanje temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom 5 m.-% apna |
| 22 214 | m2 | Izboljšanje temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom 6 m.-% apna |
| 22 215 | m2 | Izboljšanje temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom 7 m.-% apna |
| 22 216 | m2 | Izboljšanje temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom .. m.-% apna |
| 22 221 | m2 | Izboljšanje temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom 3 m.-% apna |
| 22 222 | m2 | Izboljšanje temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom 4 m.-% apna |
| 22 223 | m2 | Izboljšanje temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom 5 m.-% apna |
| 22 224 | m2 | Izboljšanje temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom 6 m.-% apna |
| 22 225 | m2 | Izboljšanje temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom 7 m.-% apna |
| 22 226 | m2 | Izboljšanje temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom .. m.-% apna |
| 22 231 | m2 | Izboljšanje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom 3 m.-% apna |
| 22 232 | m2 | Izboljšanje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom 4 m.-% apna |
| 22 233 | m2 | Izboljšanje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom 5 m.-% apna |
| 22 234 | m2 | Izboljšanje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom 6 m.-% apna |
| 22 235 | m2 | Izboljšanje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom .. m.-% apna |
| 22 241 | m2 | Izboljšanje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom 3 m.-% apna |
| 22 242 | m2 | Izboljšanje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom 4 m.-% apna |
| 22 243 | m2 | Izboljšanje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom 5 m.-% apna |
| 22 244 | m2 | Izboljšanje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom 6 m.-% apna |
| 22 245 | m2 | Izboljšanje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom .. m.-% apna |
| 22 251 | m2 | Izboljšanje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije v debelini 40 cm z dodatkom 3 m.-% apna |
| 22 252 | m2 | Izboljšanje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije v debelini 40 cm z dodatkom 4 m.-% apna |
| 22 253 | m2 | Izboljšanje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije v debelini 40 cm z dodatkom 5 m.-% apna |
| 22 254 | m2 | Izboljšanje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije v debelini 40 cm z dodatkom 6 m.-% apna |
| 22 255 | m2 | Izboljšanje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije v debelini 40 cm z dodatkom .. m.-% apna |
| 22 261 | m3 | Izboljšanje temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije z dodatkom 6 m.-% EF pepela |
| 22 262 | m3 | Izboljšanje temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije z dodatkom 8 m.-% EF pepela |
| 22 263 | m3 | Izboljšanje temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije z dodatkom 10 m.-% EF pepela |
| 22 264 | m3 | Izboljšanje temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije z dodatkom 12 m.-% EF pepela |
| 22 265 | m3 | Izboljšanje temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije z dodatkom 14 m.-% EF pepela |
| 22 266 | m3 | Izboljšanje temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije z dodatkom .. m.-% EF pepela |
| 22 271 | m3 | Izboljšanje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 6 m.-% EF pepela |
| 22 272 | m3 | Izboljšanje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 8 m.-% EF pepela |
| 22 273 | m3 | Izboljšanje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 10 m.-% EF pepela |
| 22 274 | m3 | Izboljšanje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 12 m.-% EF pepela |
| 22 275 | m3 | Izboljšanje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom .. m.-% EF pepela |
| 22 281 | m2 | Izboljšanje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom 3 m.-% apna |
| 22 282 | m2 | Izboljšanje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom 4 m.-% apna |
| 22 283 | m2 | Izboljšanje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom 5 m.-% apna |
| 22 284 | m2 | Izboljšanje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom .. m.-% apna |
| 22 291 | m2 | Izboljšanje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom 3 m.-% apna |
| 22 292 | m2 | Izboljšanje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom 4 m.-% apna |
| 22 293 | m2 | Izboljšanje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom 5 m.-% apna |
| 22 294 | m2 | Izboljšanje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom .. m.-% apna |
| 22 311 | m2 | Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom 5 m.-% apna |
| 22 312 | m2 | Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom 6 m.-% apna |
| 22 313 | m2 | Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom 7 m.-% apna |
| 22 314 | m2 | Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom.. m.-% apna |
| 22 321 | m2 | Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom 5 m.-% apna |
| 22 322 | m2 | Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom 6 m.-% apna |
| 22 323 | m2 | Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom 7 m.-% apna |
| 22 324 | m2 | Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom .. m.-% apna |
| 22 331 | m2 | Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom 5 m.-% apna |
| 22 332 | m2 | Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom 6 m.-% apna |
| 22 333 | m2 | Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom 7 m.-% apna |
| 22 334 | m2 | Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom .. m.-% apna |
| 22 341 | m2 | Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom 5 m.-% apna |
| 22 342 | m2 | Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom 6 m.-% apna |
| 22 343 | m2 | Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom 7 m.-% apna |
| 22 344 | m2 | Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom .. m.-% apna |
| 22 351 | m2 | Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom 4 m.-% apna |
| 22 352 | m2 | Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom 5 m.-% apna |
| 22 353 | m2 | Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom 6 m.-% apna |
| 22 354 | m2 | Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom .. m.-% apna |
| 22 361 | m2 | Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom 4 m.-% apna |
| 22 362 | m2 | Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom 5 m.-% apna |
| 22 363 | m2 | Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom 6 m.-% apna |
| 22 364 | m2 | Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom .. m.-% apna |
| 22 371 | m2 | Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom 3 m.-% cementa |
| 22 372 | m2 | Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom 4 m.-% cementa |
| 22 373 | m2 | Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom 5 m.-% cementa |
| 22 374 | m2 | Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom 6 m.-% cementa |
| 22 375 | m2 | Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 20 cm z dodatkom .. m.-% cementa |
| 22 381 | m2 | Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 25 cm z dodatkom 3 m.-% cementa |
| 22 382 | m2 | Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 25 cm z dodatkom 4 m.-% cementa |
| 22 383 | m2 | Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 25 cm z dodatkom 5 m.-% cementa |
| 22 384 | m2 | Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 25 cm z dodatkom 6 m.-% cementa |
| 22 385 | m2 | Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 25 cm z dodatkom .. m.-% cementa |
| 22 391 | m2 | Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom 3 m.-% cementa |
| 22 392 | m2 | Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom 4 m.-% cementa |
| 22 393 | m2 | Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom 5 m.-% cementa |
| 22 394 | m2 | Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom 6 m.-% cementa |
| 22 395 | m2 | Utrditev ali stabiliziranje temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije v debelini 30 cm z dodatkom .. m.-% cementa |

## 2.3  Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 23 111 | m2 | Izdelava drenažne plasti iz kamnitega materiala v debelini 20 cm |
| 23 112 | m2 | Izdelava drenažne plasti iz kamnitega materiala v debelini 25 cm |
| 23 113 | m2 | Izdelava drenažne plasti iz kamnitega materiala v debelini 30 cm |
| 23 114 | m2 | Izdelava drenažne plasti iz kamnitega materiala v debelini 35 cm |
| 23 115 | m2 | Izdelava drenažne plasti iz kamnitega materiala v debelini 40 cm |
| 23 116 | m3 | Izdelava drenažne plasti iz kamnitega materiala v debelini nad 40 cm |
| 23 211 | m2 | Izdelava filtrske plasti iz kamnitega materiala v debelini 20 cm |
| 23 212 | m2 | Izdelava filtrske plasti iz kamnitega materiala v debelini 25 cm |
| 23 213 | m2 | Izdelava filtrske plasti iz kamnitega materiala v debelini 30 cm |
| 23 214 | m2 | Izdelava filtrske plasti iz kamnitega materiala v debelini 35 cm |
| 23 215 | m2 | Izdelava filtrske plasti iz kamnitega materiala v debelini 40 cm |
| 23 216 | m3 | Izdelava filtrske plasti iz kamnitega materiala v debelini nad 40 cm |
| 23 311 | m2 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost do 12 kN/m2 |
| 23 312 | m2 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost nad 12 do 14 kN/m2 |
| 23 313 | m2 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost nad 14 do 16 kN/m2 |
| 23 314 | m2 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost nad 16 do 18 kN/m2 |
| 23 315 | m2 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost nad 18 kN/m2 |
| 23 321 | m2 | Dobava in vgraditev geotekstilije za filtrsko plast (po načrtu), karakteristična velikost por do 0,05 mm |
| 23 322 | m2 | Dobava in vgraditev geotekstilije za filtrsko plast (po načrtu), karakteristična velikost por 0,06 do 0,10 mm |
| 23 323 | m2 | Dobava in vgraditev geotekstilije za filtrsko plast (po načrtu), karakteristična velikost por 0,11 do 0,15 mm |
| 23 324 | m2 | Dobava in vgraditev geotekstilije za filtrsko plast (po načrtu), karakteristična velikost por 0,16 do 0,20 mm |
| 23 325 | m2 | Dobava in vgraditev geotekstilije za filtrsko plast (po načrtu), karakteristična velikost por nad 0,20 mm |
| 23 331 | m2 | Dobava in vgraditev geotekstilije za drenažno plast, po načrtu |
| 23 334 | m2 | Dobava in vgraditev geokompozita za drenažno plast, po načrtu |
| 23 341 | m2 | Dobava in vgraditev geomembrane |
| 23 351 | m2 | Dobava in vgraditev čepaste folije |
| 23 361 | m2 | Dobava in vgraditev geomreže |
| 23 411 | m2 | Izdelava delovnega platoja iz kamnolomske jalovine v debelini 30 cm |
| 23 412 | m2 | Izdelava delovnega platoja iz kamnolomske jalovine v debelini 40 cm |
| 23 413 | m2 | Izdelava delovnega platoja iz kamnolomske jalovine v debelini 50 cm |
| 23 414 | m2 | Izdelava delovnega platoja iz kamnolomske jalovine v debelini 60 cm |
| 23 415 | m3 | Izdelava delovnega platoja iz kamnolomske jalovine v debelini nad 60 cm |
| 23 421 | m2 | Izdelava delovnega platoja iz gramoznega materiala v debelini 30 cm |
| 23 422 | m2 | Izdelava delovnega platoja iz gramoznega materiala v debelini 40 cm |
| 23 423 | m2 | Izdelava delovnega platoja iz gramoznega materiala v debelini 50 cm |
| 23 424 | m2 | Izdelava delovnega platoja iz gramoznega materiala v debelini 60 cm |
| 23 425 | m3 | Izdelava delovnega platoja iz gramoznega materiala v debelini nad 60 cm |
| 23 431 | m2 | Izdelava delovnega platoja iz drobljenega kamnitega materiala v debelini 30 cm |
| 23 432 | m2 | Izdelava delovnega platoja iz drobljenega kamnitega materiala v debelini 40 cm |
| 23 433 | m2 | Izdelava delovnega platoja iz drobljenega kamnitega materiala v debelini 50 cm |
| 23 434 | m2 | Izdelava delovnega platoja iz drobljenega kamnitega materiala v debelini 60 cm |
| 23 435 | m3 | Izdelava delovnega platoja iz drobljenega kamnitega materiala v debelini nad 60 cm |
| 23 441 | m2 | Izdelava delovnega platoja iz sekundarnih surovin v debelini 30 cm |
| 23 442 | m2 | Izdelava delovnega platoja iz sekundarnih surovin v debelini 40 cm |
| 23 443 | m2 | Izdelava delovnega platoja iz sekundarnih surovin v debelini 50 cm |
| 23 444 | m2 | Izdelava delovnega platoja iz sekundarnih surovin v debelini 60 cm |
| 23 445 | m3 | Izdelava delovnega platoja iz sekundarnih surovin v debelini nad 60 cm |
| 23 511 | m3 | Izdelava umetnega otoka za vgrajevanje temeljev, kolov ali vodnjakov za objekt in odstranitev po zaključenem delu |

## 2.4  Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 24 111 | m3 | Vgraditev nasipa iz vezljive zemljine – 3. kategorije |
| 24 112 | m3 | Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine – 3. kategorije |
| 24 113 | m3 | Vgraditev nasipa iz mehke kamnine – 4. kategorije |
| 24 114 | m3 | Vgraditev nasipa iz trde kamnine – 5. kategorije |
| 24 115 | m3 | Vgraditev nasipa iz sekundarne surovine |
| 24 117 | m3 | Izdelava nasipa iz zrnate kamnine – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma |
| 24 118 | m3 | Izdelava nasipa iz zrnate kamnine – 3. kategorije z dobavo iz gramoznice |
| 24 119 | m3 | Izdelava nasipa iz ………………………. z dobavo |
| 24 121 | m3 | Izdelava nasipa iz EF pepela |
| 24 122 | m3 | Izdelava nasipa EF sendviča 20 + 10 cm |
| 24 123 | m3 | Izdelava nasipa EF sendviča 30 + 10 cm |
| 24 124 | m3 | Izdelava nasipa EF sendviča 40 + 10 cm |
| 24 125 | m3 | Izdelava nasipa EF sendviča .. + .. cm |
| 24 131 | m3 | Vgraditev nasipa iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 3 m.-% apna v debelini do 20 cm |
| 24 132 | m3 | Vgraditev nasipa iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 3 m.-% apna v debelini nad 20 cm |
| 24 133 | m3 | Vgraditev nasipa iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 4 m.-% apna v debelini do 20 cm |
| 24 134 | m3 | Vgraditev nasipa iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 4 m.-% apna v debelini nad 20 cm |
| 24 135 | m3 | Vgraditev nasipa iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% apna v debelini do 20 cm |
| 24 136 | m3 | Vgraditev nasipa iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% apna v debelini nad 20 cm |
| 24 137 | m3 | Vgraditev nasipa iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom nad 5 m.-% apna v debelini do 20 cm |
| 24 138 | m3 | Vgraditev nasipa iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom nad 5 m.-% apna v debelini nad 20 cm |
| 24 141 | m3 | Vgraditev nasipa iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 6 m.-% EF pepela v debelini do 20 cm |
| 24 142 | m3 | Vgraditev nasipa iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 6 m.-% EF pepela v debelini nad 20 cm |
| 24 143 | m3 | Vgraditev nasipa iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 8 m.-% EF pepela v debelini do 20 cm |
| 24 144 | m3 | Vgraditev nasipa iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 8 m.-% EF pepela v debelini nad 20 cm |
| 24 145 | m3 | Vgraditev nasipa iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 10 m.-% EF pepela v debelini do 20 cm |
| 24 146 | m3 | Vgraditev nasipa iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 10 m.-% EF pepela v debelini nad 20 cm |
| 24 147 | m3 | Vgraditev nasipa iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom nad 10 m.-% EF pepela v debelini do 20 cm |
| 24 148 | m3 | Vgraditev nasipa iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom nad 10 m.-% EF pepela v debelini nad 20 cm |
| 24 151 | m3 | Vgraditev nasipa iz izboljšane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 3 m.-% apna v debelini do 20 cm |
| 24 152 | m3 | Vgraditev nasipa iz izboljšane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 3 m.-% apna v debelini nad 20 cm |
| 24 153 | m3 | Vgraditev nasipa iz izboljšane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 4 m.-% apna v debelini do 20 cm |
| 24 154 | m3 | Vgraditev nasipa iz izboljšane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 4 m.-% apna v debelini nad 20 cm |
| 24 155 | m3 | Vgraditev nasipa iz izboljšane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% apna v debelini do 20 cm |
| 24 156 | m3 | Vgraditev nasipa iz izboljšane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% apna v debelini nad 20 cm |
| 24 157 | m3 | Vgraditev nasipa iz izboljšane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom nad 5 m.-% apna v debelini do 20 cm |
| 24 158 | m3 | Vgraditev nasipa iz izboljšane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom nad 5 m.-% apna v debelini nad 20 cm |
| 24 161 | m3 | Vgraditev nasipa iz utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% apna v debelini do 20 cm |
| 24 162 | m3 | Vgraditev nasipa iz utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% apna v debelini nad 20 cm |
| 24 163 | m3 | Vgraditev nasipa iz utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 6 m.-% apna v debelini do 20 cm |
| 24 164 | m3 | Vgraditev nasipa iz utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 6 m.-% apna v debelini nad 20 cm |
| 24 165 | m3 | Vgraditev nasipa iz utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 7 m.-% apna v debelini do 20 cm |
| 24 166 | m3 | Vgraditev nasipa iz utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 7 m.-% apna v debelini nad 20 cm |
| 24 167 | m3 | Vgraditev nasipa iz utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom nad 7 m.-% apna v debelini do 20 cm |
| 24 168 | m3 | Vgraditev nasipa iz utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom nad 7 m.-% apna v debelini nad 20 cm |
| 24 171 | m3 | Vgraditev nasipa iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% apna v debelini do 20 cm |
| 24 172 | m3 | Vgraditev nasipa iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% apna v debelini nad 20 cm |
| 24 173 | m3 | Vgraditev nasipa iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 6 m.-% apna v debelini do 20 cm |
| 24 174 | m3 | Vgraditev nasipa iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 6 m.-% apna v debelini nad 20 cm |
| 24 175 | m3 | Vgraditev nasipa iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 7 m.-% apna v debelini do 20 cm |
| 24 176 | m3 | Vgraditev nasipa iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 7 m.-% apna v debelini nad 20 cm |
| 24 177 | m3 | Vgraditev nasipa iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom nad 7 m.-% apna v debelini do 20 cm |
| 24 178 | m3 | Vgraditev nasipa iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom nad 7 m.-% apna v debelini nad 20 cm |
| 24 181 | m3 | Vgraditev nasipa iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 3 m.-% cementa v debelini do 20 cm |
| 24 182 | m3 | Vgraditev nasipa iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 3 m.-% cementa v debelini nad 20 cm |
| 24 183 | m3 | Vgraditev nasipa iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 4 m.-% cementa v debelini do 20 cm |
| 24 184 | m3 | Vgraditev nasipa iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 4 m.-% cementa v debelini nad 20 cm |
| 24 185 | m3 | Vgraditev nasipa iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% cementa v debelini do 20 cm |
| 24 186 | m3 | Vgraditev nasipa iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% cementa v debelini nad 20 cm |
| 24 187 | m3 | Vgraditev nasipa iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom nad 5 m.-% cementa v debelini do 20 cm |
| 24 188 | m3 | Vgraditev nasipa iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom nad 5 m.-% cementa v debelini nad 20 cm |
| 24 191 | m3 | Izdelava blazine pod temeljem objekta iz drobljenca v debelini do 30 cm |
| 24 192 | m3 | Izdelava blazine pod temeljem objekta iz drobljenca v debelini nad 30 cm |
| 24 194 | m3 | Izdelava blazine pod temeljem objekta iz prodca v debelini do 30 cm |
| 24 195 | m3 | Izdelava blazine pod temeljem objekta iz prodca v debelini nad 30 cm |
| 24 197 | m3 | Utrditev pete nasipa z lomljencem - kosi ( 0,1 m3 |
| 24 211 | m3 | Zasip z vezljivo zemljino – 3. kategorije - ročno |
| 24 212 | m3 | Zasip z vezljivo zemljino – 3. kategorije - strojno |
| 24 213 | m3 | Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije - ročno |
| 24 214 | m3 | Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije - strojno |
| 24 215 | m3 | Zasip z mehko kamnino – 4. kategorije |
| 24 216 | m3 | Zasip s trdo kamnino – 5. kategorije |
| 24 218 | m3 | Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma |
| 24 219 | m3 | Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije z dobavo iz gramoznice |
| 24 221 | m3 | Zasip z EF pepelom - ročno |
| 24 222 | m3 | Zasip z EF pepelom - strojno |
| 24 225 | m3 | Zasip s sekundarno surovino - ročno |
| 24 226 | m3 | Zasip s sekundarno surovino - strojno |
| 24 229 | m3 | Zasip kablov in cevi s peskom |
| 24 231 | m3 | Zasip z izboljšano vezljivo zemljino – 3. kategorije z dodatkom 3 m.-% apna |
| 24 232 | m3 | Zasip z izboljšano vezljivo zemljino – 3. kategorije z dodatkom 4 m.-% apna |
| 24 233 | m3 | Zasip z izboljšano vezljivo zemljino – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% apna |
| 24 234 | m3 | Zasip z izboljšano vezljivo zemljino – 3. kategorije z dodatkom nad 5 m.-% apna |
| 24 241 | m3 | Zasip z izboljšano zrnato kamnino – 3. kategorije z dodatkom 3 m.-% apna |
| 24 242 | m3 | Zasip z izboljšano zrnato kamnino – 3. kategorije z dodatkom 4 m.-% apna |
| 24 243 | m3 | Zasip z izboljšano zrnato kamnino – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% apna |
| 24 244 | m3 | Zasip z izboljšano zrnato kamnino – 3. kategorije z dodatkom nad 5 m.-% apna |
| 24 251 | m3 | Zasip z utrjeno/stabilizirano vezljivo zemljino – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% apna |
| 24 252 | m3 | Zasip z utrjeno/stabilizirano vezljivo zemljino – 3. kategorije z dodatkom 6 m.-% apna |
| 24 253 | m3 | Zasip z utrjeno/stabilizirano vezljivo zemljino – 3. kategorije z dodatkom 7 m.-% apna |
| 24 254 | m3 | Zasip z utrjeno/stabilizirano vezljivo zemljino – 3. kategorije z dodatkom nad 7 m.-% apna |
| 24 261 | m3 | Zasip z utrjeno/stabilizirano zrnato kamnino – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% apna |
| 24 262 | m3 | Zasip z utrjeno/stabilizirano zrnato kamnino – 3. kategorije z dodatkom 6 m.-% apna |
| 24 263 | m3 | Zasip z utrjeno/stabilizirano zrnato kamnino – 3. kategorije z dodatkom 7 m.-% apna |
| 24 264 | m3 | Zasip z utrjeno/stabilizirano zrnato kamnino – 3. kategorije z dodatkom nad 7 m.-% apna |
| 24 271 | m3 | Zasip z utrjeno/stabilizirano zrnato kamnino – 3. kategorije z dodatkom 3 m.-% cementa |
| 24 272 | m3 | Zasip z utrjeno/stabilizirano zrnato kamnino – 3. kategorije z dodatkom 4 m.-% cementa |
| 24 273 | m3 | Zasip z utrjeno/stabilizirano zrnato kamnino – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% cementa |
| 24 274 | m3 | Zasip z utrjeno/stabilizirano zrnato kamnino – 3. kategorije z dodatkom nad 5 m.-% cementa |
| 24 311 | m3 | Vgraditev klina iz vezljive zemljine – 3. kategorije |
| 24 312 | m3 | Vgraditev klina iz zrnate kamnine – 3. kategorije |
| 24 313 | m3 | Vgraditev klina iz mehke kamnine – 4. kategorije |
| 24 314 | m3 | Vgraditev klina iz trde kamnine – 5. kategorije |
| 24 321 | m3 | Izdelava klina iz EF pepela |
| 24 323 | m3 | Izdelava klina iz sekundarne surovine |
| 24 325 | m3 | Izdelava klina iz zrnate kamnine – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma |
| 24 326 | m3 | Izdelava klina iz zrnate kamnine – 3. kategorije z dobavo iz gramoznice |
| 24 331 | m3 | Vgraditev klina iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 3 m.-% apna |
| 24 332 | m3 | Vgraditev klina iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 4 m.-% apna |
| 24 333 | m3 | Vgraditev klina iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% apna |
| 24 334 | m3 | Vgraditev klina iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom nad 5 m.-% apna |
| 24 341 | m3 | Vgraditev klina iz izboljšane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 3 m.-% apna |
| 24 342 | m3 | Vgraditev klina iz izboljšane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 4 m.-% apna |
| 24 343 | m3 | Vgraditev klina iz izboljšane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% apna |
| 24 344 | m3 | Vgraditev klina iz izboljšane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom nad 5 m.-% apna |
| 24 351 | m3 | Vgraditev klina iz utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% apna |
| 24 352 | m3 | Vgraditev klina iz utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 6 m.-% apna |
| 24 353 | m3 | Vgraditev klina iz utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 7 m.-% apna |
| 24 354 | m3 | Vgraditev klina iz utrjene/stabilizirano vezljivo zemljine – 3. kategorije z dodatkom nad 7 m.-% apna |
| 24 361 | m3 | Vgraditev klina iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% apna |
| 24 362 | m3 | Vgraditev klina iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 6 m.-% apna |
| 24 363 | m3 | Vgraditev klina iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 7 m.-% apna |
| 24 364 | m3 | Vgraditev klina iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom nad 7 m.-% apna |
| 24 371 | m3 | Vgraditev klina iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 3 m.-% cementa |
| 24 372 | m3 | Vgraditev klina iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 4 m.-% cementa |
| 24 373 | m3 | Vgraditev klina iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% cementa |
| 24 374 | m3 | Vgraditev klina iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom nad 5 m.-% cementa |
| 24 411 | m3 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz vezljive zemljine – 3. kategorije |
| 24 413 | m3 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 3 m.-% apna |
| 24 414 | m3 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 4 m.-% apna |
| 24 415 | m3 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% apna |
| 24 417 | m3 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 4 m.-% apna |
| 24 418 | m3 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% apna |
| 24 419 | m3 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 6 m.-% apna |
| 24 421 | m3 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz zrnate kamnine – 3. kategorije |
| 24 423 | m3 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz izboljšane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 4 m.-% apna |
| 24 424 | m3 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz izboljšane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% apna |
| 24 425 | m3 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz izboljšane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 6 m.-% apna |
| 24 427 | m3 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 3 m.-% cementa |
| 24 428 | m3 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 4 m.-% cementa |
| 24 429 | m3 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% cementa |
| 24 431 | m3 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 cm iz vezljive zemljine – 3. kategorije |
| 24 433 | m3 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 cm iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 3 m.-% apna |
| 24 434 | m3 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 cm iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 4 m.-% apna |
| 24 435 | m3 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 cm iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% apna |
| 24 437 | m3 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 cm iz utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 4 m.-% apna |
| 24 438 | m3 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 cm iz utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% apna |
| 24 439 | m3 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 cm iz utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 6 m.-% apna |
| 24 441 | m3 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 cm iz zrnate kamnine – 3. kategorije |
| 24 443 | m3 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 cm iz izboljšane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 4 m.-% apna |
| 24 444 | m3 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 cm iz izboljšane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% apna |
| 24 445 | m3 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 cm iz izboljšane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 6 m.-% apna |
| 24 447 | m3 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 cm iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 3 m.-% cementa |
| 24 448 | m3 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 cm iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 4 m.-% cementa |
| 24 449 | m3 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 cm iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% cementa |
| 24 451 | m3 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 50 cm iz vezljive zemljine – 3. kategorije |
| 24 453 | m3 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 50 cm iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 3 m.-% apna |
| 24 454 | m3 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 50 cm iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 4 m.-% apna |
| 24 455 | m3 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 50 cm iz izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% apna |
| 24 457 | m3 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 50 cm iz utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 4 m.-% apna |
| 24 458 | m3 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 50 cm iz utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% apna |
| 24 459 | m3 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 50 cm iz utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije z dodatkom 6 m.-% apna |
| 24 461 | m3 | Izdelava posteljice v debelini plasti do 50 cm iz zrnate kamnine – 3. kategorije |
| 24 463 | m3 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 50 cm iz izboljšane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 4 m.-% apna |
| 24 464 | m3 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 50 cm iz izboljšane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% apna |
| 24 465 | m3 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 50 cm iz izboljšane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 6 m.-% apna |
| 24 467 | m3 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 50 cm iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 3 m.-% cementa |
| 24 468 | m3 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 50 cm iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 4 m.-% cementa |
| 24 469 | m3 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 50 cm iz utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije z dodatkom 5 m.-% cementa |
| 24 471 | m2 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 15 cm |
| 24 472 | m2 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 20 cm |
| 24 473 | m2 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 25 cm |
| 24 474 | m2 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 30 cm |
| 24 475 | m2 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 40 cm |
| 24 476 | m2 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 50 cm |
| 24 477 | m3 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini nad 50 cm |
| 24 481 | m2 | Izdelava posteljice iz mešanih kamnitih zrn v debelini 15 cm |
| 24 482 | m2 | Izdelava posteljice iz mešanih kamnitih zrn v debelini 20 cm |
| 24 483 | m2 | Izdelava posteljice iz mešanih kamnitih zrn v debelini 25 cm |
| 24 484 | m2 | Izdelava posteljice iz mešanih kamnitih zrn v debelini 30 cm |
| 24 485 | m2 | Izdelava posteljice iz mešanih kamnitih zrn v debelini 40 cm |
| 24 486 | m2 | Izdelava posteljice iz mešanih kamnitih zrn v debelini 50 cm |
| 24 487 | m3 | Izdelava posteljice iz mešanih kamnitih zrn v debelini nad 50 cm |
| 24 491 | m2 | Izdelava posteljice iz sekundarnih surovin v debelini 30 cm |
| 24 492 | m2 | Izdelava posteljice iz sekundarnih surovin v debelini 40 cm |
| 24 493 | m2 | Izdelava posteljice iz sekundarnih surovin v debelini 50 cm |
| 24 494 | m3 | Izdelava posteljice iz sekundarnih surovin v debelini nad 50 cm |
| 24 511 | m2 | Izdelava glinastega naboja v debelini 15 cm |
| 24 512 | m2 | Izdelava glinastega naboja v debelini 20 cm |
| 24 513 | m2 | Izdelava glinastega naboja v debelini 25 cm |
| 24 514 | m2 | Izdelava glinastega naboja v debelini 30 cm |
| 24 515 | m2 | Izdelava glinastega naboja v debelini 40 cm |
| 24 516 | m2 | Izdelava glinastega naboja v debelini 50 cm |
| 24 517 | m3 | Izdelava glinastega naboja v debelini nad 50 cm |
| 24 611 | m2 | Ureditev planuma nasipa, zasipa, klina ali posteljice iz vezljive zemljine – 3. kategorije |
| 24 612 | m2 | Ureditev planuma nasipa, zasipa, klina ali posteljice iz zrnate kamnine – 3. kategorije |
| 24 621 | m2 | Ureditev planuma izboljšane vezljive zemljine – 3. kategorije |
| 24 622 | m2 | Ureditev planuma izboljšane zrnate kamnine – 3. kategorije |
| 24 631 | m2 | Ureditev planuma utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije |
| 24 632 | m2 | Ureditev planuma utrjene/stabilizirane zrnate kamnine – 3. kategorije |
| 24 641 | m2 | Ureditev planuma glinastega naboja |

## 2.5  Brežine in zelenice

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 25 111 | m2 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - ročno |
| 25 112 | m2 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno |
| 25 116 | m2 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini nad 15 cm - ročno |
| 25 117 | m2 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini nad 15 cm - strojno |
| 25 121 | m2 | Humuziranje brežine z valjanjem, v debelini do 15 cm - ročno |
| 25 122 | m2 | Humuziranje brežine z valjanjem, v debelini do 15 cm - strojno |
| 25 126 | m2 | Humuziranje brežine z valjanjem, v debelini nad 15 cm - ročno |
| 25 127 | m2 | Humuziranje brežine z valjanjem, v debelini nad 15 cm - strojno |
| 25 131 | m2 | Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini do 15 cm - ročno |
| 25 132 | m2 | Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno |
| 25 136 | m2 | Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini nad 15 cm - ročno |
| 25 137 | m2 | Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini nad 15 cm - strojno |
| 25 141 | m2 | Humuziranje zelenice z valjanjem, v debelini do 15 cm - ročno |
| 25 142 | m2 | Humuziranje zelenice z valjanjem, v debelini do 15 cm - strojno |
| 25 146 | m2 | Humuziranje zelenice z valjanjem, v debelini nad 15 cm - ročno |
| 25 147 | m2 | Humuziranje zelenice z valjanjem, v debelini nad 15 cm - strojno |
| 25 151 | m2 | Doplačilo za zatravitev s semenom |
| 25 152 | m2 | Doplačilo za zatravitev z nastiljem |
| 25 153 | m2 | Doplačilo za zatravitev z rastno pulpo |
| 25 161 | m2 | Izdelava biotorkreta z nastiljem na brežinah |
| 25 166 | m2 | Izdelava biotorkreta z nastiljem na zelenicah |
| 25 171 | m2 | Poplet na brežini – vrba s količki, višina do 20 cm |
| 25 172 | m2 | Poplet na brežini – vrba s količki, višina 20 do 40 cm |
| 25 173 | m2 | Poplet na brežini – vrba s količki, višina nad 40 cm |
| 25 175 | kos | Dobava in vgraditev podtaknjenca vrbe na brežini, visoki do 30 cm |
| 25 176 | kos | Dobava in vgraditev podtaknjenca vrbe na brežini, visoki 30 do 60 cm |
| 25 177 | kos | Dobava in vgraditev podtaknjenca vrbe na brežini, visoki nad 60 cm |
| 25 181 | kos | Zasaditev raznih drevesnih in grmovnih vrst na brežini, visokih do 40 cm |
| 25 182 | kos | Zasaditev raznih drevesnih in grmovnih vrst na brežini, visokih 40 do 80 cm |
| 25 183 | kos | Zasaditev raznih drevesnih in grmovnih vrst na brežini, visokih 80 do 120 cm |
| 25 184 | kos | Zasaditev raznih drevesnih in grmovnih vrst na brežini, visokih nad 120 cm |
| 25 186 | kos | Zasaditev raznih drevesnih in grmovnih vrst na zelenici, visokih do 40 cm |
| 25 187 | kos | Zasaditev raznih drevesnih in grmovnih vrst na zelenici, visokih 40 do 80 cm |
| 25 188 | kos | Zasaditev raznih drevesnih in grmovnih vrst na zelenici, visokih 80 do 120 cm |
| 25 189 | kos | Zasaditev raznih drevesnih in grmovnih vrst na zelenici, visokih nad 120 cm |
| 25 211 | m2 | Zaščita brežine z lahko visečo mrežo – pocinkana jeklena žica  do 2,5 mm |
| 25 212 | m2 | Zaščita brežine z lahko visečo mrežo – …………………. žica  |
| 25 214 | m2 | Zaščita brežine s težko visečo mrežo – pocinkana jeklena žica  nad 2,5 mm |
| 25 215 | m2 | Zaščita brežine s težko visečo mrežo – …………………. žica  |
| 25 217 | m2 | Zaščita brežine s težko sidrano mrežo, 1 sidro/1 m2 |
| 25 218 | m2 | Zaščita brežine s težko sidrano mrežo, 1 sidro/2 m2 |
| 25 219 | m2 | Zaščita brežine s težko sidrano mrežo, 1 sidro/4 m2 |
| 25 221 | m2 | Zaščita brežine z mrežo iz umetne snovi, po načrtu |
| 25 223 | m2 | Zaščita brežine s prostorsko mrežo iz umetne snovi (geomrežo) |
| 25 224 | m2 | Zaščita brežine s prostorsko mrežo iz kovinske žice |
| 25 231 | m3 | Zaščita brežine z roliranjem v debelini do 30 cm |
| 25 232 | m3 | Zaščita brežine z roliranjem v debelini nad 30 cm |
| 25 235 | m2 | Zaščita brežine z brizganim cementnim betonom |
| 25 236 | m2 | Zaščita brežine z brizganim cementnim betonom in mrežo |
| 25 241 | m3 | Zaščita brežine z montažno kašto iz cementnega betona, zapolnjeno z drobljencem |
| 25 242 | m3 | Zaščita brežine z montažno kašto iz cementnega betona, zapolnjeno z lomljencem |
| 25 243 | m3 | Zaščita brežine z montažno kašto iz cementnega betona, zapolnjeno s kroglami |
| 25 245 | m3 | Zaščita brežine z leseno kašto, zapolnjeno z lomljencem |
| 25 246 | m3 | Zaščita brežine z leseno kašto, zapolnjeno s kroglami |
| 25 248 | m1 | Dobava in vgraditev sidra iz rebraste jeklene palice BSt 420S s premerom 20 mm |
| 25 249 | m1 | Dobava in vgraditev sidra iz rebraste jeklene palice BSt 420S s premerom 30 mm |
| 25 251 | m2 | Zaščita brežine z montažnimi elementi iz cementnega betona, zapolnjenimi s humusom, po načrtu |
| 25 252 | m2 | Zaščita brežine z montažnimi elementi iz cementnega betona, zapolnjenimi s peskom, po načrtu, po načrtu |
| 25 253 | m2 | Zaščita brežine z montažnimi elementi iz cementnega betona, zapolnjenimi z gramozom, po načrtu |
| 25 254 | m2 | Zaščita brežine z montažnimi elementi iz cementnega betona, zapolnjenimi z drobljencem, po načrtu |
| 25 255 | m2 | Zaščita brežine z montažnimi elementi iz cementnega betona, zapolnjenimi z drugim materialom, po načrtu |
| 25 261 | m2 | Zaščita brežine z montažnimi elementi iz ……………, zapolnjenimi s humusom, po načrtu |
| 25 262 | m2 | Zaščita brežine z montažnimi elementi iz ……………, zapolnjenimi s peskom, po načrtu |
| 25 263 | m2 | Zaščita brežine z montažnimi elementi iz ……………, zapolnjenimi z gramozom, po načrtu |
| 25 264 | m2 | Zaščita brežine z montažnimi elementi iz ……………, zapolnjenimi z drobljencem, po načrtu |
| 25 265 | m2 | Zaščita brežine z montažnimi elementi iz …………, zapolnjenimi z ………, po načrtu |
| 25 271 | m2 | Zaščita brežine s ploščami iz cementnega betona, vgrajenimi na pesek, po načrtu |
| 25 272 | m2 | Zaščita brežine z zatravljenimi ploščami, vgrajenimi na pesek, po načrtu |
| 25 273 | m2 | Zaščita brežine z tlakovci iz cementnega betona, vgrajenimi na pesek, po načrtu |
| 25 274 | m2 | Zaščita brežine z lomljencem, vgrajenim na pesek, po načrtu |
| 25 275 | m2 | Zaščita brežine s/z ……………., vgrajenim na ……………., po načrtu |
| 25 281 | m3 | Zaščita brežine s kamnito zložbo, izvedeno s cementnim betonom |
| 25 282 | m3 | Zaščita brežine s kamnito zložbo, izvedeno v suho |
| 25 284 | m3 | Zaščita brežine s kamnometom iz lomljenca |
| 25 286 | m2 | Zapolnitev stikov v kamniti zložbi s humusom in zatravitev s semenom |
| 25 291 | m3 | Izdelava pete za oporo zaščiti brežine iz cementnega betona |
| 25 292 | m3 | Izdelava pete za oporo zaščiti brežine iz lomljenca, vgrajenega v suho |
| 25 293 | m3 | Izdelava pete za oporo zaščiti brežine iz lomljenca v cementnem betonu |
| 25 295 | m3 | Izdelava praga za omejitev zaščite brežine iz cementnega betona |
| 25 296 | m3 | Izdelava praga za omejitev zaščite brežine iz lomljenca, vgrajenega v suho |
| 25 297 | m3 | Izdelava praga za omejitev zaščite brežine iz lomljenca v cementnem betonu |
| 25 299 | m1 | Dobava in vgraditev (rabljene) železniške tirnice v kamnito podlago za sidranje kašte ali žične košare za zaščito brežine vodotoka, po načrtu |

## 2.6  Armiranje zemljin

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 26 111 | kos | Armiranje zemljine z elementi iz cementnega betona, vrste A (z mozniki in sidri) |
| 26 112 | kos | Armiranje zemljine z elementi iz cementnega betona, vrste B (z mozniki in sidri) |
| 26 113 | kos | Armiranje zemljine z elementi iz cementnega betona, vrste C (z mozniki in sidri) |
| 26 114 | kos | Armiranje zemljine z elementi iz cementnega betona, vrste D (z mozniki in sidri) |
| 26 115 | kos | Armiranje zemljine z elementi iz cementnega betona, vrste E (z mozniki in sidri) |
| 26 116 | kos | Armiranje zemljine z elementi vrste …………….., (z vsemi dodatnimi materiali) |
| 26 121 | m1 | Dobava in vgraditev traku za armiranje zemljine iz poliesterskega laminata |
| 26 122 | m1 | Dobava in vgraditev traku za armiranje zemljine – pocinkani jekleni |
| 26 123 | m1 | Dobava in vgraditev traku za armiranje zemljine – drugače zaščiteni jekleni |
| 26 124 | m1 | Dobava in vgraditev traku za armiranje zemljine –……….. |
| 26 131 | m3 | Doplačilo za vgrajevanje vezljive zemljine v nasip v območju trakov |
| 26 132 | m3 | Doplačilo za vgrajevanje zrnate kamnine v nasip v območju trakov |
| 26 133 | m3 | Doplačilo za vgrajevanje elektrofiltrskega pepela v nasip v območju trakov |
| 26 211 | m3 | Armiranje zemljine z geotekstilom z maso 300 g v nasipnih plasteh debeline 20 cm |
| 26 212 | m3 | Armiranje zemljine z geotekstilom z maso 300 g v nasipnih plasteh debeline 30 cm |
| 26 213 | m3 | Armiranje zemljine z geotekstilom z maso 300 g v nasipnih plasteh debeline 40 cm |
| 26 221 | m3 | Armiranje zemljine z geotekstilom z maso 400 g v nasipnih plasteh debeline 20 cm |
| 26 222 | m3 | Armiranje zemljine z geotekstilom z maso 400 g v nasipnih plasteh debeline 30 cm |
| 26 223 | m3 | Armiranje zemljine z geotekstilom z maso 400 g v nasipnih plasteh debeline 40 cm |
| 26 231 | m3 | Armiranje zemljine z geotekstilom z maso 500 g v nasipnih plasteh debeline 20 cm |
| 26 232 | m3 | Armiranje zemljine z geotekstilom z maso 500 g v nasipnih plasteh debeline 30 cm |
| 26 233 | m3 | Armiranje zemljine z geotekstilom z maso 500 g v nasipnih plasteh debeline 40 cm |
| 26 241 | m3 | Armiranje zemljine z jekleno mrežo v nasipnih plasteh 20 cm |
| 26 242 | m3 | Armiranje zemljine z jekleno mrežo v nasipnih plasteh 30 cm |
| 26 243 | m3 | Armiranje zemljine z jekleno mrežo v nasipnih plasteh 40 cm |
| 26 243 | m3 | Armiranje zemljine z jekleno mrežo v nasipnih plasteh 50 cm |
| 26 251 | m3 | Armiranje zemljine z geomrežo |
| 26 261 | m3 | Armiranje zemljine s čepasto folijo |
| 26 311 | m3 | Izdelava temelja za armirano zemljino |

## 2.7  Koli in vodnjaki

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 27 111 | m1 | Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 60 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine do 10 m |
| 27 112 | m1 | Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 80 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine do 10 m |
| 27 113 | m1 | Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 100 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine do 10 m |
| 27 114 | m1 | Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 118 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine do 10 m |
| 27 115 | m1 | Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 120 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine do 10 m |
| 27 116 | m1 | Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 125 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine do 10 m |
| 27 117 | m1 | Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 150 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine do 10 m |
| 27 118 | m1 | Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 200 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine do 10 m |
| 27 119 | m1 | Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera nad 200 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine do 10 m |
| 27 121 | m1 | Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 60 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine nad 10 do 20 m |
| 27 122 | m1 | Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 80 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine nad 10 do 20 m |
| 27 123 | m1 | Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 100 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine nad 10 do 20 m |
| 27 124 | m1 | Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 118 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine nad 10 do 20 m |
| 27 125 | m1 | Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 120 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine nad 10 do 20 m |
| 27 126 | m1 | Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 125 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine nad 10 do 20 m |
| 27 127 | m1 | Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 150 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine nad 10 do 20 m |
| 27 128 | m1 | Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 200 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine nad 10 do 20 m |
| 27 129 | m1 | Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera nad 200 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine nad 10 do 20 m |
| 27 131 | m1 | Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 60 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine nad 20 m |
| 27 132 | m1 | Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 80 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine nad 20 m |
| 27 133 | m1 | Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 100 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine nad 20 m |
| 27 134 | m1 | Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 118 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine nad 20 m |
| 27 135 | m1 | Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 120 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine nad 20 m |
| 27 136 | m1 | Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 125 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine nad 20 m |
| 27 137 | m1 | Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 150 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine nad 20 m |
| 27 138 | m1 | Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 200 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine nad 20 m |
| 27 139 | m1 | Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera nad 200 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine nad 20 m |
| 27 141 | m1 | Izdelava uvrtanih zainjiciranih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 60 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini |
| 27 142 | m1 | Izdelava uvrtanih zainjiciranih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 80 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini |
| 27 143 | m1 | Izdelava uvrtanih zainjiciranih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 100 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini |
| 27 144 | m1 | Izdelava uvrtanih zainjiciranih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 118 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini |
| 27 145 | m1 | Izdelava uvrtanih zainjiciranih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 120 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini |
| 27 146 | m1 | Izdelava uvrtanih zainjiciranih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 125 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini |
| 27 147 | m1 | Izdelava uvrtanih zainjiciranih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 150 cm, v vezljivi zemljini/zrnati kamnini |
| 27 148 | m1 | Izdelava uvrtanih zainjiciranih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 200 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini |
| 27 149 | m1 | Izdelava uvrtanih zainjiciranih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera nad 200 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini |
| 27 151 | m1 | Izdelava podaljškov uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, nad koto dna izkopa, premera 60 cm |
| 27 152 | m1 | Izdelava podaljškov uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, nad koto dna izkopa, premera 80 cm |
| 27 153 | m1 | Izdelava podaljškov uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, nad koto dna izkopa, premera 100 cm |
| 27 154 | m1 | Izdelava podaljškov uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, nad koto dna izkopa, premera 118 cm |
| 27 155 | m1 | Izdelava podaljškov uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, nad koto dna izkopa, premera 120 cm |
| 27 156 | m1 | Izdelava podaljškov uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, nad koto dna izkopa, premera 125 cm |
| 27 157 | m1 | Izdelava podaljškov uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, nad koto dna izkopa, premera 150 cm |
| 27 158 | m1 | Izdelava podaljškov uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, nad koto dna izkopa, premera 200 cm |
| 27 159 | m1 | Izdelava podaljškov uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, nad koto dna izkopa, premera nad 200 cm |
| 27 161 | kos | Obsekanje uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, premera 60 cm |
| 27 162 | kos | Obsekanje uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, premera 80 cm |
| 27 163 | kos | Obsekanje uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, premera 100 cm |
| 27 164 | kos | Obsekanje uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, premera 118 cm |
| 27 165 | kos | Obsekanje uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, premera 120 cm |
| 27 166 | kos | Obsekanje uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, premera 125 cm |
| 27 167 | kos | Obsekanje uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, premera 150 cm |
| 27 168 | kos | Obsekanje uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, premera 200 cm |
| 27 169 | kos | Obsekanje uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, premera nad 200 cm |
| 27 171 | m1 | Doplačilo za izkop za uvrtane kole v mehki kamnini |
| 27 172 | m1 | Doplačilo za izkop za uvrtane kole v trdi kamnini |
| 27 181 | m1 | Doplačilo za izvedbo uvrtanih poševnih kolov |
| 27 182 | m1 | Doplačilo za izvedbo uvrtanih poševnih zainjiciranih kolov |
| 27 183 | m1 | Doplačilo za izvedbo uvrtanih kolov s pontona nad vodo |
| 27 191 | m1 | Izdelava zaščitne kovinske obloge kolov po projektni dokumentaciji |
| 27 196 | m3 | Izdelava razširitve noge uvrtanih kolov zaradi povečanja nosilnosti pod nogo kola po projektni dokumentaciji, premer kola ... / premer noge … |
| 27 211 | m1 | Dobava in vgraditev zabitih navpičnih kolov iz ojačenega cementnega betona, prereza 36/36 cm |
| 27 212 | m1 | Dobava in vgraditev zabitih navpičnih kolov iz ojačenega cementnega betona, prereza .../... cm |
| 27 216 | m1 | Dobava in vgraditev zabitih poševnih kolov iz ojačenega cementnega betona, prereza 36/36 cm |
| 27 217 | m1 | Dobava in vgraditev zabitih poševnih kolov iz ojačenega cementnega betona, prereza .../... cm |
| 27 221 | m1 | Izdelava podaljškov zabitih kolov iz ojačenega cementnega betona, prereza 36/36 cm |
| 27 222 | m1 | Izdelava podaljškov zabitih kolov iz ojačenega cementnega betona, prereza .../…cm |
| 27 226 | kos | Obsekanje zabitih kolov iz ojačenega cementnega betona, prereza 36/36 cm |
| 27 227 | kos | Obsekanje zabitih kolov iz ojačenega cementnega betona, prereza .../…cm |
| 27 231 | m1 | Dobava in vgraditev prednapetih zabitih navpičnih kolov iz ojačenega cementnega betona, premera 60 cm |
| 27 232 | m1 | Dobava in vgraditev prednapetih zabitih navpičnih kolov iz ojačenega cementnega betona, premera 70 cm |
| 27 233 | m1 | Dobava in vgraditev prednapetih zabitih navpičnih kolov iz ojačenega cementnega betona, premera …cm |
| 27 236 | m1 | Dobava in vgraditev prednapetih zabitih navpičnih kolov iz ojačenega cementnega betona, prereza 40/40 cm |
| 27 237 | m1 | Dobava in vgraditev prednapetih zabitih navpičnih kolov iz ojačenega cementnega betona, prereza .../... cm |
| 27 241 | m1 | Dobava in vgraditev prednapetih zabitih poševnih kolov iz ojačenega cementnega betona, premera 60 cm |
| 27 242 | m1 | Dobava in vgraditev prednapetih zabitih poševnih kolov iz ojačenega cementnega betona, premera 70 cm |
| 27 243 | m1 | Dobava in vgraditev prednapetih zabitih poševnih kolov iz ojačenega cementnega betona, premera …cm |
| 27 246 | m1 | Dobava in vgraditev prednapetih zabitih poševnih kolov iz ojačenega cementnega betona, prereza 40/40 cm |
| 27 247 | m1 | Dobava in vgraditev prednapetih zabitih poševnih kolov iz ojačenega cementnega betona, prereza .../... cm |
| 27 251 | m1 | Izdelava pogreznjenih navpičnih vodnjakov z elementi iz ojačenega cementnega betona, premera 100 cm |
| 27 252 | m1 | Izdelava pogreznjenih navpičnih vodnjakov z elementi iz ojačenega cementnega betona, premera 125 cm |
| 27 253 | m1 | Izdelava pogreznjenih navpičnih vodnjakov z elementi iz ojačenega cementnega betona, premera 150 cm |
| 27 254 | m1 | Izdelava pogreznjenih navpičnih vodnjakov z elementi iz ojačenega cementnega betona, premera 175 cm |
| 27 255 | m1 | Izdelava pogreznjenih navpičnih vodnjakov z elementi iz ojačenega cementnega betona, premera 200 cm |
| 27 256 | m1 | Izdelava pogreznjenih navpičnih vodnjakov z elementi iz ojačenega cementnega betona, premera 250 cm |
| 27 257 | m1 | Izdelava pogreznjenih navpičnih vodnjakov z elementi iz ojačenega cementnega betona, premera …. cm |
| 27 261 | m1 | Izdelava podaljškov prednapetih zabitih kolov iz ojačenega cementnega betona, premera 60 cm |
| 27 262 | m1 | Izdelava podaljškov prednapetih zabitih kolov iz ojačenega cementnega betona, premera 70 cm |
| 27 263 | m1 | Izdelava podaljškov prednapetih zabitih kolov iz ojačenega cementnega betona, premera …cm |
| 27 266 | m1 | Izdelava podaljškov prednapetih zabitih kolov iz ojačenega cementnega betona, prereza 40/40 cm |
| 27 267 | m1 | Izdelava podaljškov prednapetih zabitih kolov iz ojačenega cementnega betona, prereza .../... cm |
| 27 271 | kos | Obsekanje prednapetih zabitih kolov iz ojačenega cementnega betona, premera 60 cm |
| 27 272 | kos | Obsekanje prednapetih zabitih kolov iz ojačenega cementnega betona, premera 70 cm |
| 27 273 | kos | Obsekanje prednapetih zabitih kolov iz ojačenega cementnega betona, premera …cm |
| 27 276 | kos | Obsekanje prednapetih zabitih kolov iz ojačenega cementnega betona, prereza 40/40 cm |
| 27 277 | kos | Obsekanje prednapetih zabitih kolov iz ojačenega cementnega betona, prereza .../... cm |
| 27 311 | m1 | Dobava in vgraditev jeklenih zabitih navpičnih kolov premera 300 mm |
| 27 312 | m1 | Dobava in vgraditev jeklenih zabitih navpičnih kolov premera 400 mm |
| 27 313 | m1 | Dobava in vgraditev jeklenih zabitih navpičnih kolov premera 500 mm |
| 27 314 | m1 | Dobava in vgraditev jeklenih zabitih navpičnih kolov premera 600 mm |
| 27 315 | m1 | Dobava in vgraditev jeklenih zabitih navpičnih kolov premera 700 mm |
| 27 316 | m1 | Dobava in vgraditev jeklenih zabitih navpičnih kolov premera nad 700 mm |
| 27 321 | m1 | Dobava in vgraditev jeklenih zabitih poševnih kolov premera 300 mm |
| 27 322 | m1 | Dobava in vgraditev jeklenih zabitih poševnih kolov premera 400 mm |
| 27 323 | m1 | Dobava in vgraditev jeklenih zabitih poševnih kolov premera 500 mm |
| 27 324 | m1 | Dobava in vgraditev jeklenih zabitih poševnih kolov premera 600 mm |
| 27 325 | m1 | Dobava in vgraditev jeklenih zabitih poševnih kolov premera 700 mm |
| 27 326 | m1 | Dobava in vgraditev jeklenih zabitih poševnih kolov premera nad 700 mm |
| 27 331 | m1 | Dobava in vgraditev podaljškov jeklenih zabitih kolov premera 300 mm |
| 27 332 | m1 | Dobava in vgraditev podaljškov jeklenih zabitih kolov premera 400 mm |
| 27 333 | m1 | Dobava in vgraditev podaljškov jeklenih zabitih kolov premera 500 mm |
| 27 334 | m1 | Dobava in vgraditev podaljškov jeklenih zabitih kolov premera 600 mm |
| 27 335 | m1 | Dobava in vgraditev podaljškov jeklenih zabitih kolov premera 700 mm |
| 27 336 | m1 | Dobava in vgraditev podaljškov jeklenih zabitih kolov premera nad 700 mm |
| 27 341 | kos | Skrajšanje jeklenih zabitih kolov premera 300 mm |
| 27 342 | kos | Skrajšanje jeklenih zabitih kolov premera 400 mm |
| 27 343 | kos | Skrajšanje jeklenih zabitih kolov premera 500 mm |
| 27 344 | kos | Skrajšanje jeklenih zabitih kolov premera 600 mm |
| 27 345 | kos | Skrajšanje jeklenih zabitih kolov premera 700 mm |
| 27 346 | kos | Skrajšanje jeklenih zabitih kolov premera nad 700 mm |
| 27 411 | m1 | Dobava in vgraditev pogreznjenih navpičnih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera 100 cm |
| 27 412 | m1 | Dobava in vgraditev pogreznjenih navpičnih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera 120 cm |
| 27 413 | m1 | Dobava in vgraditev pogreznjenih navpičnih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera 140 cm |
| 27 414 | m1 | Dobava in vgraditev pogreznjenih navpičnih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera 160 cm |
| 27 415 | m1 | Dobava in vgraditev pogreznjenih navpičnih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera 180 cm |
| 27 416 | m1 | Dobava in vgraditev pogreznjenih navpičnih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera 200 cm |
| 27 417 | m1 | Dobava in vgraditev pogreznjenih navpičnih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera nad 200 cm |
| 27 418 | m1 | Dobava in vgraditev pogreznjenih navpičnih kolov iz ojačenega cementnega betona, - vodnjakov škatlastega prereza z eno ali več odprtinami, dimenzij … po projektni dokumentaciji |
| 27 421 | m1 | Dobava in vgraditev pogreznjenih poševnih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera 100 cm |
| 27 422 | m1 | Dobava in vgraditev pogreznjenih poševnih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera 120 cm |
| 27 423 | m1 | Dobava in vgraditev pogreznjenih poševnih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera 140 cm |
| 27 424 | m1 | Dobava in vgraditev pogreznjenih poševnih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera 160 cm |
| 27 425 | m1 | Dobava in vgraditev pogreznjenih poševnih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera 180 cm |
| 27 426 | m1 | Dobava in vgraditev pogreznjenih poševnih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera 200 cm |
| 27 427 | m1 | Dobava in vgraditev pogreznjenih poševnih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera nad 200 cm |
| 27 428 | m1 | Dobava in vgraditev pogreznjenih poševnih kolov iz ojačenega cementnega betona, - vodnjakov škatlastega prereza z eno ali več odprtinami, dimenzij … po projektni dokumentaciji |
| 27 431 | m1 | Dobava in vgraditev podaljškov pogreznjenih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera 100 cm |
| 27 432 | m1 | Dobava in vgraditev podaljškov pogreznjenih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera 120 cm |
| 27 433 | m1 | Dobava in vgraditev podaljškov pogreznjenih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera 140 cm |
| 27 434 | m1 | Dobava in vgraditev podaljškov pogreznjenih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera 160 cm |
| 27 435 | m1 | Dobava in vgraditev podaljškov pogreznjenih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera 180 cm |
| 27 436 | m1 | Dobava in vgraditev podaljškov pogreznjenih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera 200 cm |
| 27 437 | m1 | Dobava in vgraditev podaljškov pogreznjenih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera nad 200 cm |
| 27 438 | m1 | Dobava in vgraditev podaljškov pogreznjenih kolov iz ojačenega cementnega betona, - vodnjakov škatlastega prereza z eno ali več odprtinami, dimenzij … po projektni dokumentaciji |
| 27 441 | kos | Obsekanje pogreznjenih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera 100 cm |
| 27 442 | kos | Obsekanje pogreznjenih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera 120 cm |
| 27 443 | kos | Obsekanje pogreznjenih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera 140 cm |
| 27 444 | kos | Obsekanje pogreznjenih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera 160 cm |
| 27 445 | kos | Obsekanje pogreznjenih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera 180 cm |
| 27 446 | kos | Obsekanje pogreznjenih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera 200 cm |
| 27 447 | kos | Obsekanje pogreznjenih kolov iz ojačenega cementnega betona, z obložnimi kolonami - vodnjakov premera nad 200 cm |
| 27 448 | kos | Obsekanje pogreznjenih kolov iz ojačenega cementnega betona, - vodnjakov škatlastega prereza z eno ali več odprtinami, dimenzij … po projektni dokumentaciji |
| 27 511 | m1 | Dobava in vgraditev jeklenih pogreznjenih navpičnih kolov - vodnjakov premera 1000 mm |
| 27 512 | m1 | Dobava in vgraditev jeklenih pogreznjenih navpičnih kolov - vodnjakov premera 1250 mm |
| 27 513 | m1 | Dobava in vgraditev jeklenih pogreznjenih navpičnih kolov - vodnjakov premera 1500 mm |
| 27 514 | m1 | Dobava in vgraditev jeklenih pogreznjenih navpičnih kolov - vodnjakov premera 1750 mm |
| 27 515 | m1 | Dobava in vgraditev jeklenih pogreznjenih navpičnih kolov - vodnjakov premera 2000 mm |
| 27 516 | m1 | Dobava in vgraditev jeklenih pogreznjenih navpičnih kolov - vodnjakov premera ….. mm |
| 27 517 | m1 | Dobava in vgraditev jeklenih pogreznjenih navpičnih kolov - vodnjakov premera ….. mm |
| 27 521 | m1 | Dobava in vgraditev jeklenih pogreznjenih poševnih kolov - vodnjakov premera 1000 mm |
| 27 522 | m1 | Dobava in vgraditev jeklenih pogreznjenih poševnih kolov - vodnjakov premera 1250 mm |
| 27 523 | m1 | Dobava in vgraditev jeklenih pogreznjenih poševnih kolov - vodnjakov premera 1500 mm |
| 27 524 | m1 | Dobava in vgraditev jeklenih pogreznjenih poševnih kolov - vodnjakov premera 1750 mm |
| 27 525 | m1 | Dobava in vgraditev jeklenih pogreznjenih poševnih kolov - vodnjakov premera 2000 mm |
| 27 526 | m1 | Dobava in vgraditev jeklenih pogreznjenih poševnih kolov - vodnjakov premera ….. mm |
| 27 531 | m1 | Dobava in vgraditev podaljškov jeklenih pogreznjenih kolov - vodnjakov premera 1000 mm |
| 27 532 | m1 | Dobava in vgraditev podaljškov jeklenih pogreznjenih kolov - vodnjakov premera 1250 mm |
| 27 533 | m1 | Dobava in vgraditev podaljškov jeklenih pogreznjenih kolov - vodnjakov premera 1500 mm |
| 27 534 | m1 | Dobava in vgraditev podaljškov jeklenih pogreznjenih kolov - vodnjakov premera 1750 mm |
| 27 535 | m1 | Dobava in vgraditev podaljškov jeklenih pogreznjenih kolov - vodnjakov premera 2000 mm |
| 27 536 | m1 | Dobava in vgraditev podaljškov jeklenih pogreznjenih kolov - vodnjakov premera …… mm |
| 27 541 | kos | Skrajšanje jeklenih pogreznjenih kolov premera 1000 mm |
| 27 542 | kos | Skrajšanje jeklenih pogreznjenih kolov premera 1250 mm |
| 27 543 | kos | Skrajšanje jeklenih pogreznjenih kolov premera 1500 mm |
| 27 544 | kos | Skrajšanje jeklenih pogreznjenih kolov premera 1750 mm |
| 27 545 | kos | Skrajšanje jeklenih pogreznjenih kolov premera 2000 mm |
| 27 546 | kos | Skrajšanje jeklenih pogreznjenih kolov premera ……. mm |
| 27 611 | m1 | Dobava in vgraditev lesenih navpičnih kolov premera 20 cm |
| 27 612 | m1 | Dobava in vgraditev lesenih navpičnih kolov premera 25 cm |
| 27 613 | m1 | Dobava in vgraditev lesenih navpičnih kolov premera 30 cm |
| 27 614 | m1 | Dobava in vgraditev lesenih navpičnih kolov premera 35 cm |
| 27 615 | m1 | Dobava in vgraditev lesenih navpičnih kolov premera 40 cm |
| 27 616 | m1 | Dobava in vgraditev lesenih navpičnih kolov premera nad 40 cm |
| 27 618 | m1 | Pritrditev lesenih polbrun |
| 27 621 | m1 | Dobava in vgraditev lesenih poševnih kolov premera 20 cm |
| 27 622 | m1 | Dobava in vgraditev lesenih poševnih kolov premera 25 cm |
| 27 623 | m1 | Dobava in vgraditev lesenih poševnih kolov premera 30 cm |
| 27 624 | m1 | Dobava in vgraditev lesenih poševnih kolov premera 35 cm |
| 27 625 | m1 | Dobava in vgraditev lesenih poševnih kolov premera 40 cm |
| 27 626 | m1 | Dobava in vgraditev lesenih poševnih kolov premera nad 40 cm |
| 27 631 | kos | Skrajšanje lesenih kolov premera 20 cm |
| 27 632 | kos | Skrajšanje lesenih kolov premera 25 cm |
| 27 633 | kos | Skrajšanje lesenih kolov premera 30 cm |
| 27 634 | kos | Skrajšanje lesenih kolov premera 35 cm |
| 27 635 | kos | Skrajšanje lesenih kolov premera 40 cm |
| 27 636 | kos | Skrajšanje lesenih kolov premera nad 40 cm |
| 27 711 | m1 | Izdelava kolov iz zmesi kamnitih zrn premera 40 cm |
| 27 712 | m1 | Izdelava kolov iz zmesi kamnitih zrn premera 50 cm |
| 27 713 | m1 | Izdelava kolov iz zmesi kamnitih zrn premera 60 cm |
| 27 714 | m1 | Izdelava kolov iz zmesi kamnitih zrn premera 70 cm |
| 27 715 | m1 | Izdelava kolov iz zmesi kamnitih zrn premera …….. cm |
| 27 811 | m1 | Izdelava navpičnih kolov po sistemu "Jet Grouting" premera 40 cm |
| 27 812 | m1 | Izdelava navpičnih kolov po sistemu "Jet Grouting" premera 50 cm |
| 27 813 | m1 | Izdelava navpičnih kolov po sistemu "Jet Grouting" premera 60 cm |
| 27 814 | m1 | Izdelava navpičnih kolov po sistemu "Jet Grouting" premera 70 cm |
| 27 815 | m1 | Izdelava navpičnih kolov po sistemu "Jet Grouting" premera 80 cm |
| 27 816 | m1 | Izdelava navpičnih kolov po sistemu "Jet Grouting" premera ……. cm |
| 27 911 | m1 | Dobava in vgraditev mikrokola iz I profila iz jekla |
| 27 921 | m1 | Dobava in vgraditev mikrokola iz H profila iz jekla |
| 27 931 | m1 | Dobava in vgraditev mikrokola iz jeklene cevi premera 150 mm |
| 27 932 | m1 | Dobava in vgraditev mikrokola iz jeklene cevi premera 200 mm |
| 27 933 | m1 | Dobava in vgraditev mikrokola iz jeklene cevi premera 250 mm |
| 27 934 | m1 | Dobava in vgraditev mikrokola iz jeklene cevi premera …… mm |

## 2.8  Zagatne stene

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 28 111 | m2 | Dobava, vgraditev in vzdrževanje jeklene zagatne stene |
| 28 112 | m2 | Dobava, vgraditev in vzdrževanje lesene zagatne stene |
| 28 113 | m2 | Dobava, vgraditev in vzdrževanje sidrane zagatne stene |
| 28 114 | m2 | Dobava, vgraditev in vzdrževanje zagatne stene iz utorjenih zagatnih desk |
| 28 115 | m2 | Dobava, vgraditev in vzdrževanje zagatne stene iz plohov iz ojačenega cementnega betona |
| 28 116 | m2 | Dobava, vgraditev in vzdrževanje zagatne stene iz ………. |
| 28 121 | m2 | Izvlačenje jeklene zagatne stene, vključno z vso demontažo spojnih elementov |
| 28 122 | m2 | Izvlačenje lesene zagatne stene, vključno z vso demontažo spojnih elementov |
| 28 123 | m2 | Izvlačenje sidrane zagatne stene, vključno z vso demontažo spojnih elementov |
| 28 124 | m2 | Izvlačenje zagatne stene iz utorjenih zagatnih desk, vključno z vso demontažo spojnih elementov |
| 28 125 | m2 | Izvlačenje zagatne stene iz plohov iz ojačenega cementnega betona, vključno z vso demontažo spojnih elementov |
| 28 126 | m2 | Izvlačenje zagatne stene iz ………. , vključno z vso demontažo spojnih elementov |

## 2.9   Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 29 111 | t | Prevoz materiala na razdaljo od 100 do 200 m |
| 29 112 | t | Prevoz materiala na razdaljo nad 200 do 500 m |
| 29 113 | t | Prevoz materiala na razdaljo nad 500 do 1000 m |
| 29 114 | t | Prevoz materiala na razdaljo nad 1000 do 2000 m |
| 29 115 | t | Prevoz materiala na razdaljo nad 2000 do 3000 m |
| 29 116 | t | Prevoz materiala na razdaljo nad 3000 do 5000 m |
| 29 117 | t | Prevoz materiala na razdaljo nad 5000 do 7000 m |
| 29 118 | t | Prevoz materiala na razdaljo nad 7000 do 10000 m |
| 29 121 | t | Prevoz materiala na razdaljo nad 10 do 15 km |
| 29 122 | t | Prevoz materiala na razdaljo nad 15 do 20 km |
| 29 123 | t | Prevoz materiala na razdaljo nad 20 do 25 km |
| 29 124 | t | Prevoz materiala na razdaljo nad 25 do 30 km |
| 29 125 | t | Prevoz materiala na razdaljo nad 30 do 35 km |
| 29 126 | t | Prevoz materiala na razdaljo nad 35 do 40 km |
| 29 127 | t | Prevoz materiala na razdaljo nad 40 do 45 km |
| 29 128 | t | Prevoz materiala na razdaljo nad 45 do 50 km |
| 29 131 | m3 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije |
| 29 132 | m3 | Razprostiranje odvečne slabo nosilne zemljine – 2. kategorije |
| 29 133 | m3 | Razprostiranje odvečne vezljive zemljine – 3. kategorije |
| 29 134 | m3 | Razprostiranje odvečne zrnate kamnine – 3. kategorije |
| 29 135 | m3 | Razprostiranje odvečne mehke/trde kamnine – 4. kategorije |
| 29 136 | m3 | Razprostiranje odvečne trde kamnine – 5. kategorije |
| 29 137 | m3 | Razprostiranje odvečne sekundarne surovine |
| 29 138 | m3 | Razprostiranje odvečnega drugega materiala |
| 29 141 | m2 | Ureditev deponije zemljine |
| 29 142 | m2 | Ureditev deponije kamnine |
| 29 151 | t | Odlaganje odpadne zemljine |
| 29 152 | t | Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine |
| 29 153 | t | Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo |
| 29 154 | t | Odlaganje odpadnega cementnega betona na komunalno deponijo |
| 29 155 | t | Odlaganje mešanih gradbenih odpadkov z do 25 m.-% nemineralnih primesi |
| 29 156 | t | Odlaganje mešanih gradbenih odpadkov z do 50 m.-% nemineralnih primesi |
| 29 161 | m3 | Nakladanje plodne zemljine – 1. kategorije |
| 29 162 | m3 | Nakladanje slabo nosilne zemljine – 2. kategorije |
| 29 163 | m3 | Nakladanje vezljive zemljine – 3. kategorije |
| 29 164 | m3 | Nakladanje zrnate zemljine – 3. kategorije |
| 29 165 | m3 | Nakladanje mehke kamnine – 4. kategorije |
| 29 166 | m3 | Nakladanje trde kamnine- 5. kategorije |

###### VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

3	VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE	85

3.1	Nosilne plasti	85

3.1.1	Nevezane nosilne plasti	85

3.1.2	Vezane spodnje nosilne plasti s hidravličnimi in bitumenskimi vezivi	87

3.1.3	Vezane zgornje nosilne in nosilnoobrabne plasti z bitumenskimi vezivi	90

3.2	Obrabne plasti	93

3.2.1             Nevezane obrabne plasti	93

3.2.2     	Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti – bitumenski betoni	95

3.2.3            Vezane asfaltne obrabne in zaščitne plasti – liti asfalti	99

3.2.4            Vezane obrabne in zaporne plasti – površinske prevleke	100

3.2.5            Vezane asfaltne obrabne plasti – drenažni asfalti	103

3.2.6            Vezane obrabne in zaporne plasti – drobir z bitumenskim mastiksom	105

3.2.7           Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti – tankoplastne prevleke	108

3.3            Vezane nosilne in obrabne plasti – cementni betoni	111

3.4            Tlakovane obrabne plasti	115

3.5  	Robni elementi vozišč	120

3.5.1  	Robni trakovi	120

3.5.2            Robniki	122

3.5.3           Obrobe	125

3.6 	Bankine	126

3.         VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

## Nosilne plasti

### Nevezane nosilne plasti

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 31 111 | m3 | Izdelava nevezane nosilne plasti gramoza v debelini do 20 cm |
| 31 112 | m3 | Izdelava nevezane nosilne plasti gramoza v debelini 21 do 30 cm |
| 31 113 | m3 | Izdelava nevezane nosilne plasti gramoza v debelini 31 do 40 cm |
| 31 114 | m3 | Izdelava nevezane nosilne plasti gramoza v debelini nad 40 cm |
| 31 121 | m3 | Izdelava nevezane nosilne plasti prodca v debelini do 20 cm |
| 31 122 | m3 | Izdelava nevezane nosilne plasti prodca v debelini 21 do 30 cm |
| 31 123 | m3 | Izdelava nevezane nosilne plasti prodca v debelini 31 do 40 cm |
| 31 124 | m3 | Izdelava nevezane nosilne plasti prodca v debelini nad 40 cm |
| 31 131 | m3 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm |
| 31 132 | m3 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm |
| 31 133 | m3 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 31 do 40 cm |
| 31 134 | m3 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini nad 40 cm |
| 31 141 | m3 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakozrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm |
| 31 142 | m3 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakozrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm |
| 31 143 | m3 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakozrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 31 do 40 cm |
| 31 144 | m3 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakozrnatega drobljenca iz kamnine v debelini nad 40 cm |
| 31 151 | m3 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz žlindre v debelini do 20 cm |
| 31 152 | m3 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz žlindre v debelini 21 do 30 cm |
| 31 153 | m3 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz žlindre v debelini 31 do 40 cm |
| 31 154 | m3 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz žlindre v debelini nad 40 cm |
| 31 161 | m3 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakozrnatega drobljenca iz žlindre v debelini do 20 cm |
| 31 162 | m3 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakozrnatega drobljenca iz žlindre v debelini 21 do 30 cm |
| 31 163 | m3 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakozrnatega drobljenca iz žlindre v debelini 31 do 40 cm |
| 31 164 | m3 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakozrnatega drobljenca iz žlindre v debelini nad 40 cm |
| 31 171 | m3 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz sekundarnih surovin v debelini do 20 cm |
| 31 172 | m3 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz sekundarnih surovin v debelini 21 do 30 cm |
| 31 173 | m3 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz sekundarnih surovin v debelini 31 do 40 cm |
| 31 174 | m3 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz sekundarnih surovin v debelini nad 40 cm |
| 31 181 | m3 | Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca v povprečni debelini do 5 cm |
| 31 182 | m3 | Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca v povprečni debelini 6 do 10 cm |
| 31 183 | m3 | Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca v povprečni debelini 11 do 15 cm |
| 31 184 | m3 | Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca v povprečni debelini 16 do 20 cm |
| 31 185 | m3 | Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca v povprečni debelini nad 20 cm |

### Vezane spodnje nosilne plasti s hidravličnimi in bitumenskimi vezivi

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 31 211 | m2 | Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti gramoza v debelini 15 cm |
| 31 212 | m2 | Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti gramoza v debelini 18 cm |
| 31 213 | m2 | Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti gramoza v debelini 20 cm |
| 31 214 | m3 | Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti gramoza v debelini nad 20 cm |
| 31 216 | m2 | Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti naravno zdrobljenega kamnitega materiala v debelini 15 cm |
| 31 217 | m2 | Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti naravno zdrobljenega kamnitega materiala v debelini 18 cm |
| 31 218 | m2 | Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti naravno zdrobljenega kamnitega materiala v debelini 20 cm |
| 31 219 | m3 | Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti naravno zdrobljenega kamnitega materiala v debelini nad 20 cm |
| 31 221 | m2 | Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti prodca v debelini 15 cm |
| 31 222 | m2 | Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti prodca v debelini 18 cm |
| 31 223 | m2 | Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti prodca v debelini 20 cm |
| 31 224 | m3 | Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti prodca v debelini nad 20 cm |
| 31 225 | m2 | Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti drobljenca v debelini 12 cm |
| 31 226 | m2 | Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti drobljenca v debelini 15 cm |
| 31 227 | m2 | Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti drobljenca v debelini 18 cm |
| 31 228 | m2 | Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti drobljenca v debelini 20 cm |
| 31 229 | m3 | Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti drobljenca v debelini nad 20 cm |
| 31 231 | m2 | Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti prodca – mešanje na mestu vgraditve v debelini 20 cm |
| 31 232 | m2 | Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti prodca – mešanje na mestu vgraditve v debelini 25 cm |
| 31 233 | m2 | Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti prodca – mešanje na mestu vgraditve v debelini 30 cm |
| 31 234 | m3 | Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti prodca – mešanje na mestu vgraditve v debelini nad 30 cm |
| 31 236 | m2 | Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti drobljenca – mešanje na mestu vgraditve v debelini 20 cm |
| 31 237 | m2 | Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti drobljenca – mešanje na mestu vgraditve v debelini 25 cm |
| 31 238 | m2 | Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti drobljenca – mešanje na mestu vgraditve v debelini 30 cm |
| 31 239 | m3 | Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti drobljenca – mešanje na mestu vgraditve v debelini nad 35 cm |
| 31 241 | m2 | Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti recikliranega materiala v debelini 15 cm |
| 31 242 | m2 | Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti recikliranega materiala v debelini 18 cm |
| 31 243 | m2 | Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti recikliranega materiala v debelini 20 cm |
| 31 244 | m3 | Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti recikliranega materiala v debelini nad 20 cm |
| 31 246 | m2 | Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti mešanega kamnitega materiala v debelini 15 cm |
| 31 247 | m2 | Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti mešanega kamnitega materiala v debelini 18 cm |
| 31 248 | m2 | Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti mešanega kamnitega materiala v debelini 20 cm |
| 31 249 | m3 | Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti mešanega kamnitega materiala v debelini nad 20 cm |
| 31 251 | m2 | Izdelava s sestavljenim vezivom vezane (stabilizirane) nosilne plasti gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala v debelini 15 cm |
| 31 252 | m2 | Izdelava s sestavljenim vezivom vezane (stabilizirane) nosilne plasti gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala v debelini 18 cm |
| 31 253 | m2 | Izdelava s sestavljenim vezivom vezane (stabilizirane) nosilne plasti gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala v debelini 20 cm |
| 31 254 | m3 | Izdelava s sestavljenim vezivom vezane (stabilizirane) nosilne plasti gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala v debelini nad 20 cm |
| 31 256 | m2 | Izdelava s sestavljenim vezivom vezane (stabilizirane) nosilne plasti prodca ali drobljenca v debelini 15 cm |
| 31 257 | m2 | Izdelava s sestavljenim vezivom vezane (stabilizirane) nosilne plasti prodca ali drobljenca v debelini 18 cm |
| 31 258 | m2 | Izdelava s sestavljenim vezivom vezane (stabilizirane) nosilne plasti prodca ali drobljenca v debelini 20 cm |
| 31 259 | m3 | Izdelava s sestavljenim vezivom vezane (stabilizirane) nosilne plasti prodca ali drobljenca v debelini nad 20 cm |
| 31 261 | m2 | Izdelava z bitumnom vezane spodnje nosilne plasti prodca zrnavosti 0/16 ali 0/22 mm v debelini 8 cm |
| 31 262 | m2 | Izdelava z bitumnom vezane spodnje nosilne plasti prodca zrnavosti 0/16 ali 0/22 mm v debelini 10 cm |
| 31 263 | m2 | Izdelava z bitumnom vezane spodnje nosilne plasti prodca zrnavosti 0/22 mm v debelini 12 cm |
| 31 264 | m2 | Izdelava z bitumnom vezane spodnje nosilne plasti prodca zrnavosti 0/16 ali 0/22 mm v debelini …… cm |
| 31 266 | m2 | Izdelava z bitumnom vezane spodnje nosilne plasti drobljenega prodca zrnavosti 0/16 ali 0/22 mm v debelini 8 cm |
| 31 267 | m2 | Izdelava z bitumnom vezane spodnje nosilne plasti drobljenega prodca zrnavosti 0/16 ali 0/22 mm v debelini 10 cm |
| 31 268 | m2 | Izdelava z bitumnom vezane spodnje nosilne plasti drobljenega prodca zrnavosti 0/22 mm v debelini 12 cm |
| 31 269 | m2 | Izdelava z bitumnom vezane spodnje nosilne plasti drobljenega prodca zrnavosti 0/16 ali 0/22 mm v debelini …… cm |
| 31 271 | m2 | Izdelava z bitumnom vezane spodnje nosilne plasti drobljenca zrnavosti 0/16 ali 0/22 mm v debelini 8 cm |
| 31 272 | m2 | Izdelava z bitumnom vezane spodnje nosilne plasti drobljenca zrnavosti 0/16 ali 0/22 mm v debelini 10 cm |
| 31 273 | m2 | Izdelava z bitumnom vezane spodnje nosilne plasti drobljenca zrnavosti 0/22 mm v debelini 12 cm |
| 31 274 | m2 | Izdelava z bitumnom vezane spodnje nosilne plasti drobljenca zrnavosti 0/22 mm v debelini 14 cm |
| 31 275 | m2 | Izdelava z bitumnom vezane spodnje nosilne plasti drobljenega prodca zrnavosti 0/32 mm v debelini 10 cm |
| 31 276 | m2 | Izdelava z bitumnom vezane spodnje nosilne plasti drobljenega prodca zrnavosti 0/32 mm v debelini 12 cm |
| 31 277 | m2 | Izdelava z bitumnom vezane spodnje nosilne plasti drobljenega prodca zrnavosti 0/32 mm v debelini 14 cm |
| 31 278 | m2 | Izdelava z bitumnom vezane spodnje nosilne plasti drobljenega prodca zrnavosti 0/32 mm v debelini 16 cm |
| 31 279 | m2 | Izdelava z bitumnom vezane spodnje nosilne plasti drobljenega prodca zrnavosti 0/32 mm v debelini 18 cm |
| 31 281 | m2 | Izdelava z bitumnom vezane spodnje nosilne plasti drobljenca zrnavosti 0/32 mm v debelini 10 cm |
| 31 282 | m2 | Izdelava z bitumnom vezane spodnje nosilne plasti drobljenca zrnavosti 0/32 mm v debelini 12 cm |
| 31 283 | m2 | Izdelava z bitumnom vezane spodnje nosilne plasti drobljenca zrnavosti 0/32 mm v debelini 14 cm |
| 31 284 | m2 | Izdelava z bitumnom vezane spodnje nosilne plasti drobljenca zrnavosti 0/32 mm v debelini 16 cm |
| 31 285 | m2 | Izdelava z bitumnom vezane spodnje nosilne plasti drobljenca zrnavosti 0/32 mm v debelini 18 cm |
| 31 286 | m2 | Izdelava z bitumnom vezane spodnje nosilne plasti drobljenca zrnavosti 0/32 mm v debelini 20 cm |
| 31 291 | m2 | Izdelava s penjenim bitumnom vezane nosilne plasti v debelini 15 cm |
| 31 292 | m2 | Izdelava s penjenim bitumnom vezane nosilne plasti v debelini 20 cm |
| 31 293 | m2 | Izdelava s penjenim bitumnom vezane nosilne plasti v debelini 25 cm |
| 31 294 | m2 | Izdelava s penjenim bitumnom vezane nosilne plasti v debelini 30 cm |
| 31 295 | m2 | Izdelava s penjenim bitumnom vezane nosilne plasti v debelini …. cm |
| 31 297 | m2 | Dobava in vgraditev težke mreže (pocinkana jeklena žica  nad 2,5 mm) za ojačitev asfaltne krovne plasti |
| 31 298 | m2 | Dobava in vgraditev mreže iz umetne snovi za ojačitev asfaltne krovne plasti |
| 31 299 | m2 | Dobava in vgraditev mreže iz …………………….. za ojačitev asfaltne krovne plasti |

### Vezane zgornje nosilne in nosilnoobrabne plasti z bitumenskimi vezivi

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 31 311 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega prodca zrnavosti 0/16 mm v debelini 4 cm |
| 31 312 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega prodca zrnavosti 0/16 ali 0/22 mm v debelini 5 cm |
| 31 313 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega prodca zrnavosti 0/16 ali 0/22 mm v debelini 6 cm |
| 31 314 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega prodca zrnavosti 0/16 ali 0/22 mm v debelini 7 cm |
| 31 315 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega prodca zrnavosti 0/22 mm v debelini 8 cm |
| 31 316 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega prodca zrnavosti 0/22 mm v debelini 9 cm |
| 31 317 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega prodca zrnavosti 0/22 mm v debelini 10 cm |
| 31 321 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega prodca zrnavosti 0/32 mm v debelini 7 cm |
| 31 322 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega prodca zrnavosti 0/32 mm v debelini 8 cm |
| 31 323 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega prodca zrnavosti 0/32 mm v debelini 9 cm |
| 31 324 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega prodca zrnavosti 0/32 mm v debelini 10 cm |
| 31 325 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega prodca zrnavosti 0/32 mm v debelini 11 cm |
| 31 326 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega prodca zrnavosti 0/32 mm v debelini 12 cm |
| 31 327 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega prodca zrnavosti 0/32 mm v debelini 14 cm |
| 31 331 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/16 ali 0/16S mm v debelini 4 cm |
| 31 332 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/16 ali 0/16S mm v debelini 5 cm |
| 31 333 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/16 ali 0/16S mm v debelini 6 cm |
| 31 334 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/16 ali 0/16S mm v debelini 7 cm |
| 31 336 | t | Izravnava asfaltne podlage z bituminiziranim drobljencem zrnavosti 0/16 mm |
| 31 337 | t | Izravnava asfaltne podlage z bituminiziranim drobljencem zrnavosti 0/22 mm |
| 31 341 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22 mm v debelini 5 cm |
| 31 342 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22 mm v debelini 6 cm |
| 31 343 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22 ali 0/32 mm v debelini 7 cm |
| 31 344 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22 ali 0/32 mm v debelini 8 cm |
| 31 345 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22 ali 0/32 mm v debelini 9 cm |
| 31 346 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22 ali 0/32 mm v debelini 10 cm |
| 31 347 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/32 mm v debelini 11 cm |
| 31 348 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/32 mm v debelini 12 cm |
| 31 349 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/32 mm v debelini 14 cm |
| 31 351 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22S mm s cestogradbenim bitumnom v debelini 5 cm |
| 31 352 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminizranega drobljenca zrnavosti 0/22S mm s cestogradbenim bitumnom v debelini 6 cm |
| 31 353 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22S ali 0/32S mm s cestogradbenim bitumnom v debelini 7 cm |
| 31 354 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22S ali 0/32S mm s cestogradbenim bitumnom v debelini 8 cm |
| 31 355 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22S ali 0/32S mm s cestogradbenim bitumnom v debelini 9 cm |
| 31 356 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22S ali 0/32S mm s cestogradbenim bitumnom v debelini 10 cm |
| 31 357 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/32S mm s cestogradbenim bitumnom v debelini 11 cm |
| 31 358 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/32S mm s cestogradbenim bitumnom v debelini 12 cm |
| 31 359 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/32S mm s cestogradbenim bitumnom v debelini 14 cm |
| 31 361 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22S mm s sestavljenim bitumenskim vezivom v debelini 5 cm |
| 31 362 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22S mm s sestavljenim bitumenskim vezivom v debelini 6 cm |
| 31 363 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22S ali 0/32S mm s sestavljenim bitumenskim vezivom v debelini 7 cm |
| 31 364 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22S ali 0/32S mm s sestavljenim bitumenskim vezivom v debelini 8 cm |
| 31 365 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22S ali 0/32S mm s sestavljenim bitumenskim vezivom v debelini 9 cm |
| 31 366 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22S ali 0/32S mm s sestavljenim bitumenskim vezivom v debelini 10 cm |
| 31 367 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/32S mm s sestavljenim bitumenskim vezivom v debelini 11 cm |
| 31 368 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/32S mm s sestavljenim bitumenskim vezivom v debelini 12 cm |
| 31 369 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/32S mm s sestavljenim bitumenskim vezivom v debelini 14 cm |
| 31 371 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22S mm s polimernim bitumenskim vezivom 5 cm |
| 31 372 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22S mm s polimernim bitumenskim vezivom 6 cm |
| 31 373 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22S ali 0/32S mm s polimernim bitumenskim vezivom 7 cm |
| 31 374 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22S ali 0/32S mm s polimernim bitumenskim vezivom 8 cm |
| 31 375 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22S ali 0/32S mm s polimernim bitumenskim vezivom 9 cm |
| 31 376 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22S ali 0/32S mm s polimernim bitumenskim vezivom 10 cm |
| 31 377 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/32S mm s polimernim bitumenskim vezivom 11 cm |
| 31 378 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/32S mm s polimernim bitumenskim vezivom 12 cm |
| 31 379 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/32S mm s polimernim bitumenskim vezivom 14 cm |
| 31 381 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega prodčevega drobljenca zrnavosti 0/16 mm v debelini 4 cm |
| 31 382 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega prodčevega drobljenca zrnavosti 0/16 ali 0/22 mm v debelini 5 cm |
| 31 383 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega prodčevega drobljenca zrnavosti 0/16 ali 0/22 mm v debelini 6 cm |
| 31 384 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega prodčevega drobljenca zrnavosti 0/16 ali 0/22 mm v debelini 7 cm |
| 31 385 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega prodčevega drobljenca zrnavosti 0/22 mm v debelini 8 cm |
| 31 386 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega prodčevega drobljenca zrnavosti 0/22 mm v debelini 9 cm |
| 31 387 | m2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega prodčevega drobljenca zrnavosti 0/22 mm v debelini 10 cm |
| 31 391 | m2 | Izdelava nosilnoobrabne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/16 mm v debelini 4 cm |
| 31 392 | m2 | Izdelava nosilnoobrabne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/16 mm v debelini 5 cm |
| 31 393 | m2 | Izdelava nosilnoobrabne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/16 mm v debelini 6 cm |
| 31 394 | m2 | Izdelava nosilnoobrabne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/16 mm v debelini 7 cm |
| 31 395 | m2 | Izdelava nosilnoobrabne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/16 mm v debelini 8 cm |
| 31 397 | t | Doplačilo za uporabljeno polimerno bitumensko vezivo PmB 10/40 in PmB 25/55 |
| 31 398 | t | Doplačilo za uporabljeno polimerno bitumensko vezivo PmB 45/80 in PmB 40/100 |
| 31 399 | t | Doplačilo za uporabljeno naravno bitumensko vezivo |

## Obrabne plasti

### 3.2.1   Nevezane obrabne plasti

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 32 111 | m3 | Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi zrn drobljenca v debelini do 15 cm |
| 32 112 | m3 | Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi zrn drobljenca v debelini 16 do 20 cm |
| 32 113 | m3 | Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi zrn drobljenca v debelini 21 do 25 cm |
| 32 114 | m3 | Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi zrn drobljenca v debelini 26 do 30 cm |
| 32 115 | m3 | Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi zrn drobljenca v debelini nad 30 cm |
| 32 121 | m3 | Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi naravno zdrobljenih zrn v debelini do 15 cm |
| 32 122 | m3 | Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi naravno zdrobljenih zrn v debelini 16 do 20 cm |
| 32 123 | m3 | Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi naravno zdrobljenih zrn v debelini 21 do 25 cm |
| 32 124 | m3 | Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi naravno zdrobljenih zrn v debelini 26 do 30 cm |
| 32 125 | m3 | Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi naravno zdrobljenih zrn v debelini nad 30 cm |
| 32 131 | m3 | Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi zrn prodca v debelini do 15 cm |
| 32 132 | m3 | Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi zrn prodca v debelini 16 do 20 cm |
| 32 133 | m3 | Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi zrn prodca v debelini 21 do 25 cm |
| 32 134 | m3 | Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi zrn prodca v debelini 26 do 30 cm |
| 32 135 | m3 | Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi zrn prodca v debelini nad 30 cm |
| 32 141 | m3 | Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi mešanih zrn v debelini do 15 cm |
| 32 142 | m3 | Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi mešanih zrn v debelini 16 do 20 cm |
| 32 143 | m3 | Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi mešanih zrn v debelini 21 do 25 cm |
| 32 144 | m3 | Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi mešanih zrn v debelini 26 do 30 cm |
| 32 145 | m3 | Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi mešanih zrn v debelini nad 30 cm |
| 32 151 | m3 | Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi iz sekundarnih surovin v debelini do 15 cm |
| 32 152 | m3 | Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi iz sekundarnih surovin v debelini 16 do 20 cm |
| 32 153 | m3 | Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi iz sekundarnih surovin v debelini 21 do 25 cm |
| 32 154 | m3 | Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi iz sekundarnih surovin v debelini 26 do 30 cm |
| 32 155 | m3 | Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi iz sekundarnih surovin v debelini nad 30 cm |
|  | m3 |  |
| 32 161 | m3 | Dobava in vgraditev zmesi drobljenih zrn za zaklinjenje nevezane obrabne plasti |
| 32 162 | m3 | Dobava in vgraditev zmesi naravno zdrobljenih kamnitih zrn za zaklinjenje nevezane obrabne plasti |

### 3.2.2   Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti – bitumenski betoni

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 32 211 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 4k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 20 mm |
| 32 212 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 4k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 25 mm |
| 32 213 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 4k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 30 mm |
| 32 214 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 4ks iz zmesi zrn peska iz karbonatnih kamnin, drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 20 mm |
| 32 215 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 4ks iz zmesi zrn peska iz karbonatnih kamnin, drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 25 mm |
| 32 216 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 4ks iz zmesi zrn peska iz karbonatnih kamnin, drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 30 mm |
| 32 217 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 4sk iz zmesi zrn peska iz silikatnih kamnin, drobirja iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 20 mm |
| 32 218 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 4sk iz zmesi zrn peska iz silikatnih kamnin, drobirja iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 25 mm |
| 32 219 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 4sk iz zmesi zrn peska iz silikatnih kamnin, drobirja iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 30 mm |
| 32 221 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 4s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 20 mm |
| 32 222 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 4s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 25 mm |
| 32 223 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 4s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 30 mm |
| 32 224 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 4s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini ….. mm |
| 32 226 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 4s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 20 mm |
| 32 227 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 4s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 25 mm |
| 32 228 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 4s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 30 mm |
| 32 229 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 4s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini …… mm |
| 32 231 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne ali zaščitne plasti bitumenskega betona BB 8k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 25 mm |
| 32 232 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne ali zaščitne plasti bitumenskega betona BB 8k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 30 mm |
| 32 233 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne ali zaščitne plasti bitumenskega betona BB 8k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 35 mm |
| 32 234 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne ali zaščitne plasti bitumenskega betona BB 8k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 40 mm |
| 32 235 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne ali zaščitne plasti bitumenskega betona BB 8k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini …. mm |
| 32 236 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 8ks iz zmesi zrn peska iz karbonatnih kamnin, drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 25 mm |
| 32 237 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 8ks iz zmesi zrn peska iz karbonatnih kamnin, drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 30 mm |
| 32 238 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 8ks iz zmesi zrn peska iz karbonatnih kamnin, drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 35 mm |
| 32 239 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 8ks iz zmesi zrn peska iz karbonatnih kamnin, drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 40 mm |
| 32 241 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 8sk iz zmesi zrn peska iz silikatnih kamnin, drobirja iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 25 mm |
| 32 242 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 8sk iz zmesi zrn peska iz silikatnih kamnin, drobirja iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 30 mm |
| 32 243 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 8sk iz zmesi zrn peska iz silikatnih kamnin, drobirja iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 35 mm |
| 32 244 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 8sk iz zmesi zrn peska iz silikatnih kamnin, drobirja iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 40 mm |
| 32 245 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 8s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 25 mm |
| 32 246 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 8s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 30 mm |
| 32 247 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 8s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 35 mm |
| 32 248 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 8s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 40 mm |
| 32 249 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 8s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 45 mm |
| 32 251 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 8s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 25 mm |
| 32 252 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 8s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 30 mm |
| 32 253 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 8s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 35 mm |
| 32 254 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 8s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 40 mm |
| 32 255 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 8s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 45 mm |
| 32 261 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne ali zaščitne plasti bitumenskega betona BB 11k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 30 mm |
| 32 262 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne ali zaščitne plasti bitumenskega betona BB 11k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 35 mm |
| 32 263 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne ali zaščitne plasti bitumenskega betona BB 11k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 40 mm |
| 32 264 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne ali zaščitne plasti bitumenskega betona BB 11k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 45 mm |
| 32 265 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne ali zaščitne plasti bitumenskega betona BB 11k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 50 mm |
| 32 267 | t | Izdelava izravnalne plasti iz zmesi bitumenskega betona BB 8k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna |
| 32 268 | t | Izdelava izravnalne plasti iz zmesi bitumenskega betona BB 11k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna |
| 32 271 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11ks iz zmesi zrn peska iz karbonatnih kamnin, drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 30 mm |
| 32 272 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11ks iz zmesi zrn peska iz karbonatnih kamnin, drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 35 mm |
| 32 273 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11ks iz zmesi zrn peska iz karbonatnih kamnin, drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 40 mm |
| 32 274 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11ks iz zmesi zrn peska iz karbonatnih kamnin, drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 45 mm |
| 32 275 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11sk iz zmesi zrn peska iz silikatnih kamnin, drobirja iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 30 mm |
| 32 276 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11sk iz zmesi zrn peska iz silikatnih kamnin, drobirja iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 35 mm |
| 32 277 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11sk iz zmesi zrn peska iz silikatnih kamnin, drobirja iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 40 mm |
| 32 278 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11sk iz zmesi zrn peska iz silikatnih kamnin, drobirja iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 45 mm |
| 32 279 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11sk iz zmesi zrn peska iz silikatnih kamnin, drobirja iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 50 mm |
| 32 281 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 30 mm |
| 32 282 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 35 mm |
| 32 283 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 40 mm |
| 32 284 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 45 mm |
| 32 285 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 50 mm |
| 32 291 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 30 mm |
| 32 292 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 35 mm |
| 32 293 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 40 mm |
| 32 294 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 45 mm |
| 32 295 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 50 mm |
| 32 297 | m2 | Posip obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona s peskom zrnavosti 1/2 mm |
| 32 298 | m2 | Posip obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona z drobirjem zrnavosti 2/4 mm |

### 3.2.3   Vezane asfaltne obrabne in zaščitne plasti – liti asfalti

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 32 311 | m2 | Izdelava obrabne in zaščitne plasti litega asfalta LA 4 v debelini 15 mm |
| 32 312 | m2 | Izdelava obrabne in zaščitne plasti litega asfalta LA 4 v debelini 20 mm |
| 32 313 | m2 | Izdelava obrabne in zaščitne plasti litega asfalta LA 4 v debelini 25 mm |
| 32 314 | m2 | Izdelava obrabne in zaščitne plasti litega asfalta LA 4 v debelini 30 mm |
| 32 321 | m2 | Izdelava obrabne in zaščitne plasti litega asfalta LA 8 v debelini 20 mm |
| 32 322 | m2 | Izdelava obrabne in zaščitne plasti litega asfalta LA 8 v debelini 25 mm |
| 32 323 | m2 | Izdelava obrabne in zaščitne plasti litega asfalta LA 8 v debelini 30 mm |
| 32 324 | m2 | Izdelava obrabne in zaščitne plasti litega asfalta LA 8 v debelini 35 mm |
| 32 331 | m2 | Izdelava obrabne in zaščitne plasti litega asfalta LA 8s v debelini 20 mm |
| 32 332 | m2 | Izdelava obrabne in zaščitne plasti litega asfalta LA 8s v debelini 25 mm |
| 32 333 | m2 | Izdelava obrabne in zaščitne plasti litega asfalta LA 8s v debelini 30 mm |
| 32 334 | m2 | Izdelava obrabne in zaščitne plasti litega asfalta LA 8s v debelini 35 mm |
| 32 341 | m2 | Izdelava obrabne in zaščitne plasti litega asfalta LA 11 v debelini 30 mm |
| 32 342 | m2 | Izdelava obrabne in zaščitne plasti litega asfalta LA 11 v debelini 35 mm |
| 32 343 | m2 | Izdelava obrabne in zaščitne plasti litega asfalta LA 11 v debelini 40 mm |
| 32 351 | m2 | Izdelava obrabne in zaščitne plasti litega asfalta LA 11s v debelini 30 mm |
| 32 352 | m2 | Izdelava obrabne in zaščitne plasti litega asfalta LA 11s v debelini 35 mm |
| 32 353 | m2 | Izdelava obrabne in zaščitne plasti litega asfalta LA 11s v debelini 40 mm |
| 32 361 | m2 | Posip obrabne plasti litega asfalta z zrni drobirja iz silikatnih kamnin in uvaljanje |
| 32 362 | m2 | Posip zaščitne plasti litega asfalta z zrni drobirja iz karbonatnih kamnin |
| 32 371 | m2 | Doplačilo za izdelavo obrabne plasti rdečega litega asfalta v debelini 15 mm |
| 32 372 | m2 | Doplačilo za izdelavo obrabne plasti rdečega litega asfalta v debelini 20 mm |
| 32 373 | m2 | Doplačilo za izdelavo obrabne plasti rdečega litega asfalta v debelini 25 mm |
| 32 374 | m2 | Doplačilo za izdelavo obrabne plasti rdečega litega asfalta v debelini 30 mm |
| 32 375 | m2 | Doplačilo za izdelavo obrabne plasti rdečega litega asfalta v debelini 35 mm |
| 32 376 | m2 | Doplačilo za izdelavo obrabne plasti rdečega litega asfalta v debelini 40 mm |
| 32 381 | m1 | Izdelava asfaltne dilatacije po postopku Thorma Joint |
| 32 382 | m1 | Izdelava asfaltne dilatacije po postopku ……………… |

### 3.2.4   Vezane obrabne in zaporne plasti – površinske prevleke

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 32 411 | m2 | Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z enojnim posipom drobirja zrnavosti 2/4 mm in s cestogradbenim bitumnom |
| 32 412 | m2 | Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z enojnim posipom drobirja zrnavosti 2/4 mm in s polimernim bitumnom |
| 32 413 | m2 | Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z enojnim posipom drobirja zrnavosti 2/4 mm in s polimerno bitumensko emulzijo |
| 32 414 | m2 | Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z enojnim posipom drobirja zrnavosti 4/8 mm in s cestogradbenim bitumnom |
| 32 415 | m2 | Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z enojnim posipom drobirja zrnavosti 4/8 mm in s polimernim bitumnom |
| 32 416 | m2 | Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z enojnim posipom drobirja zrnavosti 4/8 mm in s polimerno bitumensko emulzijo |
| 32 417 | m2 | Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z enojnim posipom drobirja zrnavosti 8/11 mm in s cestogradbenim bitumnom |
| 32 418 | m2 | Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z enojnim posipom drobirja zrnavosti 8/11 mm in s polimernim bitumnom |
| 32 419 | m2 | Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z enojnim posipom drobirja zrnavosti 8/11 mm in s polimerno bitumensko emulzijo |
| 32 421 | m2 | Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z enojnim posipom obvitega drobirja zrnavosti 2/4 mm in s cestogradbenim bitumnom |
| 32 422 | m2 | Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z enojnim posipom obvitega drobirja zrnavosti 2/4 mm in s polimernim bitumnom |
| 32 423 | m2 | Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z enojnim posipom obvitega drobirja zrnavosti 2/4 mm in s polimerno bitumensko emulzijo |
| 32 424 | m2 | Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z enojnim posipom obvitega drobirja zrnavosti 4/8 mm in s cestogradbenim bitumnom |
| 32 425 | m2 | Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z enojnim posipom obvitega drobirja zrnavosti 4/8 mm in s polimernim bitumnom |
| 32 426 | m2 | Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z enojnim posipom obvitega drobirja zrnavosti 4/8 mm in s polimerno bitumensko emulzijo |
| 32 427 | m2 | Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z enojnim posipom obvitega drobirja zrnavosti 8/11 mm in s cestogradbenim bitumnom |
| 32 428 | m2 | Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z enojnim posipom obvitega drobirja zrnavosti 8/11 mm in s polimernim bitumnom |
| 32 429 | m2 | Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z enojnim posipom obvitega drobirja zrnavosti 8/11 mm in s polimerno bitumensko emulzijo |
| 32 431 | m2 | Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z dvojnim posipom drobirja zrnavosti zrnavosti 8/11 in 2/4 mm ter s cestogradbenim bitumnom |
| 32 432 | m2 | Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z dvojnim posipom drobirja zrnavosti zrnavosti 8/11 in 2/4 mm ter s polimernim bitumnom |
| 32 433 | m2 | Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z dvojnim posipom drobirja zrnavosti zrnavosti 8/11 in 2/4 mm ter s polimerno bitumensko emulzijo |
| 32 435 | m2 | Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z dvojnim posipom drobirja zrnavosti 11/16 in 4/8 mm ter s cestogradbenim bitumnom |
| 32 436 | m2 | Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z dvojnim posipom drobirja zrnavosti 11/16 in 4/8 mm ter s polimernim bitumnom |
| 32 437 | m2 | Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z dvojnim posipom drobirja zrnavosti 11/16 in 4/8 mm ter s polimerno bitumensko emulzijo |
| 32 441 | m2 | Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z dvojnim posipom obvitega drobirja zrnavosti 8/11 in 2/4 mm ter s cestogradbenim bitumnom |
| 32 442 | m2 | Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z dvojnim posipom obvitega drobirja zrnavosti 8/11 in 2/4 mm ter s polimernim bitumnom |
| 32 443 | m2 | Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z dvojnim posipom obvitega drobirja zrnavosti 8/11 in 2/4 mm ter s polimerno bitumensko emulzijo |
| 32 445 | m2 | Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z dvojnim posipom obvitega drobirja zrnavosti 11/16 in 4/8 mm ter s cestogradbenim bitumnom |
| 32 446 | m2 | Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z dvojnim posipom obvitega drobirja zrnavosti 11/16 in 4/8 mm ter s polimernim bitumnom |
| 32 447 | m2 | Izdelava enoplastne površinske prevleke vozišča z dvojnim posipom obvitega drobirja zrnavosti 11/16 in 4/8 mm ter s polimerno bitumensko emulzijo |
| 32 451 | m2 | Izdelava dvoplastne ali obrnjene dvoplastne površinske prevleke vozišča s posipom drobirja zrnavosti 8/11 ter 4/8 mm in s cestogradbenim bitumnom |
| 32 452 | m2 | Izdelava dvoplastne ali obrnjene dvoplastne površinske prevleke vozišča s posipom drobirja zrnavosti 8/11 ter 4/8 mm in s polimernim bitumnom |
| 32 453 | m2 | Izdelava dvoplastne ali obrnjene dvoplastne površinske prevleke vozišča s posipom drobirja zrnavosti 8/11 ter 4/8 mm in s polimerno bitumensko emulzijo |
| 32 455 | m2 | Izdelava dvoplastne ali obrnjene dvoplastne površinske prevleke vozišča s posipom drobirja zrnavosti 11/16 ter 4/8 mm in s cestogradbenim bitumnom |
| 32 456 | m2 | Izdelava dvoplastne ali obrnjene dvoplastne površinske prevleke vozišča s posipom drobirja zrnavosti 11/16 ter 4/8 mm in s polimernim bitumnom |
| 32 457 | m2 | Izdelava dvoplastne ali obrnjene dvoplastne površinske prevleke vozišča s posipom drobirja zrnavosti 11/16 ter 4/8 mm in s polimerno bitumensko emulzijo |
| 32 461 | m2 | Izdelava dvoplastne ali obrnjene dvoplastne površinske prevleke vozišča s posipom obvitega drobirja zrnavosti 8/11 in 4/8 mm ter s cestogradbenim bitumnom |
| 32 462 | m2 | Izdelava dvoplastne ali obrnjene dvoplastne površinske prevleke vozišča s posipom obvitega drobirja zrnavosti 8/11 in 4/8 mm ter s polimernim bitumnom |
| 32 463 | m2 | Izdelava dvoplastne ali obrnjene dvoplastne površinske prevleke vozišča s posipom obvitega drobirja zrnavosti 8/11 in 4/8 mm ter s polimerno bitumensko emulzijo |
| 32 465 | m2 | Izdelava dvoplastne ali obrnjene dvoplastne površinske prevleke vozišča s posipom obvitega drobirja zrnavosti 11/16 ter 4/8 mm in s cestogradbenim bitumnom |
| 32 466 | m2 | Izdelava dvoplastne ali obrnjene dvoplastne površinske prevleke vozišča s posipom obvitega drobirja zrnavosti 11/16 ter 4/8 mm in s polimernim bitumnom |
| 32 467 | m2 | Izdelava dvoplastne ali obrnjene dvoplastne površinske prevleke vozišča s posipom obvitega drobirja zrnavosti 11/16 ter 4/8 mm in s polimerno bitumensko emulzijo |
| 32 471 | m2 | Izdelava sendvič sistema površinske prevleke vozišča s posipom drobirja zrnavosti 8/11 ter 2/4 in s cestogradbenim bitumnom |
| 32 472 | m2 | Izdelava sendvič sistema površinske prevleke vozišča s posipom drobirja zrnavosti 8/11 ter 2/4 in s polimernim bitumnom |
| 32 473 | m2 | Izdelava sendvič sistema površinske prevleke vozišča s posipom drobirja zrnavosti 8/11 ter 2/4 in s polimerno bitumensko emulzijo |
| 32 474 | m2 | Izdelava sendvič sistema površinske prevleke vozišča s posipom drobirja zrnavosti 8/11 ter 4/8 in s cestogradbenim bitumnom |
| 32 475 | m2 | Izdelava sendvič sistema površinske prevleke vozišča s posipom drobirja zrnavosti 8/11 ter 4/8 in s polimernim bitumnom |
| 32 476 | m2 | Izdelava sendvič sistema površinske prevleke vozišča s posipom drobirja zrnavosti 8/11 ter 4/8 in s polimerno bitumensko emulzijo |
| 32 477 | m2 | Izdelava sendvič sistema površinske prevleke vozišča s posipom drobirja zrnavosti 11/16 ter 4/8 in s cestogradbenim bitumnom |
| 32 478 | m2 | Izdelava sendvič sistema površinske prevleke vozišča s posipom drobirja zrnavosti 11/16 ter 4/8 in s polimernim bitumnom |
| 32 479 | m2 | Izdelava sendvič sistema površinske prevleke vozišča s posipom drobirja zrnavosti 11/16 ter 4/8 in s polimerno bitumensko emulzijo |
| 32 481 | m2 | Izdelava površinske prevleke z bitumenskim muljem do 3 kg/m2 |
| 32 482 | m2 | Izdelava površinske prevleke z bitumenskim muljem 3 do 5 kg/m2 |
| 32 483 | m2 | Izdelava površinske prevleke z bitumenskim muljem 5 do 8 kg/m2 |
| 32 484 | m2 | Izdelava površinske prevleke z bitumenskim muljem 8 do 12 kg/m2 |
| 32 486 | m2 | Izdelava površinske prevleke z epoksidnim vezivom in posipom z obarvanim kremenčevim peskom |
| 32 487 | m2 | Izdelava površinske prevleke z mešanico epoksidne smole in kremenčevega peska kot vezivom in posipom z obarvanim kremenčevim peskom |
| 32 491 | m2 | Pobrizg z nestabilno kationsko bitumensko emulzijo do 0,30 kg/m2 |
| 32 492 | m2 | Pobrizg z nestabilno kationsko bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 |
| 32 493 | m2 | Pobrizg z nestabilno kationsko bitumensko emulzijo nad 0,50 kg/m2 |
| 32 494 | m2 | Pobrizg z nestabilno anionsko bitumensko emulzijo do 0,30 kg/m2 |
| 32 495 | m2 | Pobrizg z nestabilno anionsko bitumensko emulzijo nad 0,50 kg/m2 |
| 32 496 | m2 | Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo do 0,30 kg/m2 |
| 32 497 | m2 | Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 |
| 32 498 | m2 | Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo nad 0,50 kg/m2 |

### 3.2.5   Vezane asfaltne obrabne plasti – drenažni asfalti

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 32 511 | m2 | Izdelava obrabne plasti drenažnega asfalta DA 8s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 30 mm |
| 32 512 | m2 | Izdelava obrabne plasti drenažnega asfalta DA 8s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 35 mm |
| 32 513 | m2 | Izdelava obrabne plasti drenažnega asfalta DA 8s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 40 mm |
| 32 514 | m2 | Izdelava obrabne plasti drenažnega asfalta DA 8s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 45 mm |
| 32 521 | m2 | Izdelava obrabne plasti drenažnega asfalta DA 8k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 30 mm |
| 32 522 | m2 | Izdelava obrabne plasti drenažnega asfalta DA 8k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 35 mm |
| 32 523 | m2 | Izdelava obrabne plasti drenažnega asfalta DA 8k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 40 mm |
| 32 524 | m2 | Izdelava obrabne plasti drenažnega asfalta DA 8k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 45 mm |
| 32 531 | m2 | Izdelava obrabne plasti drenažnega asfalta DA 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 35 mm |
| 32 532 | m2 | Izdelava obrabne plasti drenažnega asfalta DA 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 40 mm |
| 32 533 | m2 | Izdelava obrabne plasti drenažnega asfalta DA 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 45 mm |
| 32 534 | m2 | Izdelava obrabne plasti drenažnega asfalta DA 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 50 mm |
| 32 541 | m2 | Izdelava obrabne plasti drenažnega asfalta DA 11k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 30 mm |
| 32 542 | m2 | Izdelava obrabne plasti drenažnega asfalta DA 11k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 35 mm |
| 32 543 | m2 | Izdelava obrabne plasti drenažnega asfalta DA 11k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 40 mm |
| 32 544 | m2 | Izdelava obrabne plasti drenažnega asfalta DA 11k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 45 mm |
| 32 551 | m2 | Izdelava obrabne plasti drenažnega asfalta DA 16k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 45 mm |
| 32 552 | m2 | Izdelava obrabne plasti drenažnega asfalta DA 16k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 50 mm |
| 32 553 | m2 | Izdelava obrabne plasti drenažnega asfalta DA 16k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 55 mm |
| 32 554 | m2 | Izdelava obrabne plasti drenažnega asfalta DA 16k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 60 mm |
| 32 561 | m2 | Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,2 kg/m2 |
| 32 562 | m2 | Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,4 kg/m2 |
| 32 563 | m2 | Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,6 kg/m2 |
| 32 564 | m2 | Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,8 kg/m2 |
| 32 565 | m2 | Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 1,0 kg/m2 |
| 32 566 | m2 | Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo … kg/m2 |
| 32 571 | m2 | Pobrizg podlage s cestogradbenim bitumnom 0,7 kg/m2 |
| 32 572 | m2 | Pobrizg podlage s cestogradbenim bitumnom 1,0 kg/m2 |
| 32 573 | m2 | Pobrizg podlage s cestogradbenim bitumnom … kg/m2 |
| 32 581 | m2 | Pobrizg podlage s polimernim bitumnom 0,7 kg/m2 |
| 32 582 | m2 | Pobrizg podlage s polimernim bitumnom 1,0 kg/m2 |
| 32 583 | m2 | Pobrizg podlage s polimernim bitumnom … kg/m2 |
| 32 591 | m2 | Čiščenje utrjene/odrezkane površine podlage pred pobrizgom z bitumenskim vezivom |
| 32 592 | m2 | Čiščenje površine obrabne plasti z vodnim curkom pod srednjim pritiskom (400 barov) |
| 32 595 | t | Doplačilo za dodatek za stabiliziranje bitumenskega veziva |
| 32 597 | m1 | Izdelava pasov žlebičev za dreniranje vozne površine z rezkanjem, širokih 30 cm, s 15 do 20 mm razmika med 3 do 4 mm globokimi žlebiči, pod kotom 45( v smeri vožnje proti nižjemu robu vozišča |

### 3.2.6   Vezane obrabne in zaporne plasti – drobir z bitumenskim mastiksom

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 32 611 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 8s iz zmesi zrn iz silikatnih kamenin in cestogradbenega bitumna v debelini 2,0 cm |
| 32 612 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 8s iz zmesi zrn iz silikatnih kamenin in cestogradbenega bitumna v debelini 2,5 cm |
| 32 613 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 8s iz zmesi zrn iz silikatnih kamenin in cestogradbenega bitumna v debelini 3,0 cm |
| 32 614 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 8s iz zmesi zrn iz silikatnih kamenin in cestogradbenega bitumna v debelini 3,5 cm |
| 32 615 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 8s iz zmesi zrn iz silikatnih kamenin in cestogradbenega bitumna v debelini …… cm |
| 32 621 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 8s iz zmesi zrn iz silikatnih kamenin in polimernega bitumna v debelini 2,0 cm |
| 32 622 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 8s iz zmesi zrn iz silikatnih kamenin in polimernega bitumna v debelini 2,5 cm |
| 32 623 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 8s iz zmesi zrn iz silikatnih kamenin in polimernega bitumna v debelini 3,0 cm |
| 32 624 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 8s iz zmesi zrn iz silikatnih kamenin in polimernega bitumna v debelini 3,5 cm |
| 32 625 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 8s iz zmesi zrn iz silikatnih kamenin in polimernega bitumna v debelini 4,0 cm |
| 32 631 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamenin in cestogradbenega bitumna v debelini 2,5 cm |
| 32 632 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamenin in cestogradbenega bitumna v debelini 3,0 cm |
| 32 633 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamenin in cestogradbenega bitumna v debelini 3,5 cm |
| 32 634 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamenin in cestogradbenega bitumna v debelini 4,0 cm |
| 32 635 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamenin in cestogradbenega bitumna v debelini 4,5 cm |
| 32 636 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamenin in cestogradbenega bitumna v debelini 5,0 cm |
| 32 641 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamenin in polimernega bitumna v debelini 2,5 cm |
| 32 642 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamenin in polimernega bitumna v debelini 3,0 cm |
| 32 643 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamenin in polimernega bitumna v debelini 3,5 cm |
| 32 644 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamenin in polimernega bitumna v debelini 4,0 cm |
| 32 645 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamenin in cestogradbenega bitumna v debelini 4,5 cm |
| 32 646 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamenin in polimernega bitumna v debelini 5,0 cm |
| 32 651 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 8ks iz zmesi zrn iz karbonatnih in silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 2,0 cm |
| 32 652 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 8ks iz zmesi zrn iz karbonatnih in silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 2,5 cm |
| 32 653 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 8ks iz zmesi zrn iz karbonatnih in silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 3,0 cm |
| 32 654 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 8ks iz zmesi zrn iz karbonatnih in silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 3,5 cm |
| 32 655 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 8ks iz zmesi zrn iz karbonatnih in silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini ……. cm |
| 32 661 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 8ks iz zmesi zrn iz karbonatnih in silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 2,0 cm |
| 32 662 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 8ks iz zmesi zrn iz karbonatnih in silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 2,5 cm |
| 32 663 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 8ks iz zmesi zrn iz karbonatnih in silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 3,0 cm |
| 32 664 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 8ks iz zmesi zrn iz karbonatnih in silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 3,5 cm |
| 32 665 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 8ks iz zmesi zrn iz karbonatnih in silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini …… cm |
| 32 671 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom zrnavosti DBM 11ks iz zmesi zrn iz karbonatnih in silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 2,5 cm |
| 32 672 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom zrnavosti DBM 11ks iz zmesi zrn iz karbonatnih in silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 3,0 cm |
| 32 673 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom zrnavosti DBM 11ks iz zmesi zrn iz karbonatnih in silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 3,5 cm |
| 32 674 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom zrnavosti DBM 11ks iz zmesi zrn iz karbonatnih in silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 4,0 cm |
| 32 675 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom zrnavosti DBM 11ks iz zmesi zrn iz karbonatnih in silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 4,5 cm |
| 32 681 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom zrnavosti DBM 11ks iz zmesi zrn iz karbonatnih in silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 2,5 cm |
| 32 682 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom zrnavosti DBM 11ks iz zmesi zrn iz karbonatnih in silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 3,0 cm |
| 32 683 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom zrnavosti DBM 11ks iz zmesi zrn iz karbonatnih in silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 3,5 cm |
| 32 684 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom zrnavosti DBM 11ks iz zmesi zrn iz karbonatnih in silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 4,0 cm |
| 32 685 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom zrnavosti DBM 11ks iz zmesi zrn iz karbonatnih in silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 4,5 cm |
| 32 691 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 4ks iz zmesi zrn iz karbonatnih in silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 1,5 cm |
| 32 692 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 4ks iz zmesi zrn iz karbonatnih in silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 2,0 cm |
| 32 693 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 4ks iz zmesi zrn iz karbonatnih in silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 2,5 cm |
| 32 695 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 4ks iz zmesi zrn iz karbonatnih in silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 1,5 cm |
| 32 696 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 4ks iz zmesi zrn iz karbonatnih in silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 2,0 cm |
| 32 697 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 4ks iz zmesi zrn iz karbonatnih in silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 2,5 cm |
| 32 699 | m2 | Posip obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom z obvitimi zrni grobega peska ali zelo drobnega drobirja iz silikatnih kamnin v količini 0,75 do 1,50 kg/m2 |

### 3.2.7   Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti – tankoplastne prevleke

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 32 711 | m2 | Izdelava tankoplastne prevleke TPh 2k po hladnem postopku iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in polimerne bitumenske emulzije v debelini 2 mm |
| 32 712 | m2 | Izdelava tankoplastne prevleke TPh 2k po hladnem postopku iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in polimerne bitumenske emulzije v debelini 3 mm |
| 32 713 | m2 | Izdelava tankoplastne prevleke TPh 2k po hladnem postopku iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in polimerne bitumenske emulzije v debelini 4 mm |
| 32 721 | m2 | Izdelava tankoplastne prevleke TPh 4k, TPh 6k in TPh 8k po hladnem postopku iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in polimerne bitumenske emulzije v debelini 4 mm |
| 32 722 | m2 | Izdelava tankoplastne prevleke TPh 4k, TPh 6k in TPh 8k po hladnem postopku iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in polimerne bitumenske emulzije v debelini 6 mm |
| 32 723 | m2 | Izdelava tankoplastne prevleke TPh 4k, TPh 6k in TPh 8k po hladnem postopku iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in polimerne bitumenske emulzije v debelini 8 mm |
| 32 724 | m2 | Izdelava tankoplastne prevleke TPh 4k, TPh 6k in TPh 8k po hladnem postopku iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in polimerne bitumenske emulzije v debelini 10 mm |
| 32 725 | m2 | Izdelava tankoplastne prevleke TPh 4k, TPh 6k in TPh 8k po hladnem postopku iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in polimerne bitumenske emulzije v debelini 12 mm |
| 32 726 | m2 | Izdelava tankoplastne prevleke TPh 4k, TPh 6k in TPh 8k po hladnem postopku iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in polimerne bitumenske emulzije v debelini 14 mm |
| 32 727 | m2 | Izdelava tankoplastne prevleke TPh 4k, TPh 6k in TPh 8k po hladnem postopku iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in polimerne bitumenske emulzije v debelini 16 mm |
| 32 731 | m2 | Izdelava tankoplastne prevleke TPh 4s, TPh 6s in TPh 8s po hladnem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimerne bitumenske emulzije v debelini 4 mm |
| 32 732 | m2 | Izdelava tankoplastne prevleke TPh 4s, TPh 6s in TPh 8s po hladnem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimerne bitumenske emulzije v debelini 6 mm |
| 32 733 | m2 | Izdelava tankoplastne prevleke TPh 4s, TPh 6s in TPh 8s po hladnem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimerne bitumenske emulzije v debelini 8 mm |
| 32 734 | m2 | Izdelava tankoplastne prevleke TPh 4s, TPh 6s in TPh 8s po hladnem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimerne bitumenske emulzije v debelini 10 mm |
| 32 735 | m2 | Izdelava tankoplastne prevleke TPh 4s, TPh 6s in TPh 8s po hladnem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimerne bitumenske emulzije v debelini 12 mm |
| 32 736 | m2 | Izdelava tankoplastne prevleke TPh 4s, TPh 6s in TPh 8s po hladnem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimerne bitumenske emulzije v debelini 14 mm |
| 32 737 | m2 | Izdelava tankoplastne prevleke TPh 4s, TPh 6s in TPh 8s po hladnem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimerne bitumenske emulzije v debelini 16 mm |
| 32 741 | m2 | Izdelava tankoplastne prevleke TPv 4k po vročem postopku iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 10 mm |
| 32 742 | m2 | Izdelava tankoplastne prevleke TPv 4k po vročem postopku iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 12 mm |
| 32 743 | m2 | Izdelava tankoplastne prevleke TPv 4k po vročem postopku iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 16 mm |
| 32 744 | m2 | Izdelava tankoplastne prevleke TPv 4k po vročem postopku iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 20 mm |
| 32 746 | m2 | Izdelava tankoplastne prevleke TPv 8k po vročem postopku iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 12 mm |
| 32 747 | m2 | Izdelava tankoplastne prevleke TPv 8k po vročem postopku iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 16 mm |
| 32 748 | m2 | Izdelava tankoplastne prevleke TPv 8k po vročem postopku iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 20 mm |
| 32 749 | m2 | Izdelava tankoplastne prevleke TPv 8k po vročem postopku iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 24 mm |
| 32 751 | m2 | Izdelava tankoplastne prevleke TPv 11k po vročem postopku iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 15 mm |
| 32 752 | m2 | Izdelava tankoplastne prevleke TPv 11k po vročem postopku iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 20 mm |
| 32 753 | m2 | Izdelava tankoplastne prevleke TPv 11k po vročem postopku iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 25 mm |
| 32 754 | m2 | Izdelava tankoplastne prevleke TPv 11k po vročem postopku iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 30 mm |
| 32 761 | m2 | Izdelava tankoplastne prevleke TPv 4s po vročem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 10 mm |
| 32 762 | m2 | Izdelava tankoplastne prevleke TPv 4s po vročem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 12 mm |
| 32 763 | m2 | Izdelava tankoplastne prevleke TPv 4s po vročem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 16 mm |
| 32 764 | m2 | Izdelava tankoplastne prevleke TPv 4s po vročem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 20 mm |
| 32 766 | m2 | Izdelava tankoplastne prevleke TPv 8s po vročem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 12 mm |
| 32 767 | m2 | Izdelava tankoplastne prevleke TPv 8s po vročem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 16 mm |
| 32 768 | m2 | Izdelava tankoplastne prevleke TPv 8s po vročem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 20 mm |
| 32 769 | m2 | Izdelava tankoplastne prevleke TPv 8s po vročem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 24 mm |
| 32 771 | m2 | Izdelava tankoplastne prevleke TPv 11s po vročem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 15 mm |
| 32 772 | m2 | Izdelava tankoplastne prevleke TPv 11s po vročem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 20 mm |
| 32 773 | m2 | Izdelava tankoplastne prevleke TPv 11s po vročem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 25 mm |
| 32 774 | m2 | Izdelava tankoplastne prevleke TPv 11s po vročem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 30 mm |
| 32 781 | m2 | Izdelava tankoplastne prevleke TPv 4s po vročem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 10 mm |
| 32 782 | m2 | Izdelava tankoplastne prevleke TPv 4s po vročem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 12 mm |
| 32 783 | m2 | Izdelava tankoplastne prevleke TPv 4s po vročem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 16 mm |
| 32 784 | m2 | Izdelava tankoplastne prevleke TPv 4s po vročem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 20 mm |
| 32 786 | m2 | Izdelava tankoplastne prevleke TPv 8s po vročem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 12 mm |
| 32 787 | m2 | Izdelava tankoplastne prevleke TPv 8s po vročem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 16 mm |
| 32 788 | m2 | Izdelava tankoplastne prevleke TPv 8s po vročem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 20 mm |
| 32 789 | m2 | Izdelava tankoplastne prevleke TPv 8s po vročem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 24 mm |
| 32 791 | m2 | Izdelava tankoplastne prevleke TPv 11s po vročem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 15 mm |
| 32 792 | m2 | Izdelava tankoplastne prevleke TPv 11s po vročem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 20 mm |
| 32 793 | m2 | Izdelava tankoplastne prevleke TPv 11s po vročem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 25 mm |
| 32 794 | m2 | Izdelava tankoplastne prevleke TPv 11s po vročem postopku iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in polimernega bitumna v debelini 30 mm |

## 3.3   Vezane nosilne in obrabne plasti – cementni betoni

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 33 111 | m2 | Izdelava nosilne plasti iz cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 5 cm |
| 33 112 | m2 | Izdelava nosilne plasti iz cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 10 cm |
| 33 113 | m2 | Izdelava nosilne plasti iz cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 12 cm |
| 33 114 | m2 | Izdelava nosilne plasti iz cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 14 cm |
| 33 115 | m2 | Izdelava nosilne plasti iz cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 16 cm |
| 33 116 | m2 | Izdelava nosilne plasti iz cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 18 cm |
| 33 117 | m2 | Izdelava nosilne plasti iz cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 20 cm |
| 33 118 | m2 | Izdelava nosilne plasti iz cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 22 cm |
| 33 119 | m2 | Izdelava nosilne plasti iz cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini .. cm |
| 33 121 | m2 | Izdelava ojačene nosilne plasti iz cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 10 cm |
| 33 122 | m2 | Izdelava ojačene nosilne plasti iz cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 12 cm |
| 33 123 | m2 | Izdelava ojačene nosilne plasti iz cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 14 cm |
| 33 124 | m2 | Izdelava ojačene nosilne plasti iz cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 16 cm |
| 33 125 | m2 | Izdelava ojačene nosilne plasti iz cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 18 cm |
| 33 126 | m2 | Izdelava ojačene nosilne plasti iz cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 20 cm |
| 33 127 | m2 | Izdelava ojačene nosilne plasti iz cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 22 cm |
| 33 128 | m2 | Izdelava ojačene nosilne plasti iz cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini .. cm |
| 33 211 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 5 cm |
| 33 212 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 6 cm |
| 33 213 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 7 cm |
| 33 214 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 8 cm |
| 33 215 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini .. cm |
| 33 221 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin v debelini 5 cm |
| 33 222 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin v debelini 6 cm |
| 33 223 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin v debelini 7 cm |
| 33 224 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin v debelini 8 cm |
| 33 225 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin v debelini .. cm |
| 33 231 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz cementnega betona C 35/45 iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin v debelini 5 cm |
| 33 232 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz cementnega betona C 35/45 iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin v debelini 6 cm |
| 33 233 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz cementnega betona C 35/45 iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin v debelini 7 cm |
| 33 234 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz cementnega betona C 35/45 iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin v debelini 8 cm |
| 33 235 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz cementnega betona C 35/45 iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin v debelini .. cm |
| 33 311 | m2 | Izdelava obrabnonosilne plasti iz cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 10 cm |
| 33 312 | m2 | Izdelava obrabnonosilne plasti iz cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 15 cm |
| 33 313 | m2 | Izdelava obrabnonosilne plasti iz cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 18 cm |
| 33 314 | m2 | Izdelava obrabnonosilne plasti iz cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 20 cm |
| 33 315 | m2 | Izdelava obrabnonosilne plasti iz cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 22 cm |
| 33 316 | m2 | Izdelava obrabnonosilne plasti iz cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 24 cm |
| 33 317 | m2 | Izdelava obrabnonosilne plasti iz cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 26 cm |
| 33 318 | m2 | Izdelava obrabnonosilne plasti iz cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 28 cm |
| 33 319 | m2 | Izdelava obrabnonosilne plasti iz cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini .. cm |
| 33 321 | m2 | Izdelava obrabnonosilne plasti iz ojačenega cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 10 cm |
| 33 322 | m2 | Izdelava obrabnonosilne plasti iz ojačenega cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 15 cm |
| 33 323 | m2 | Izdelava obrabnonosilne plasti iz ojačenega cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 18 cm |
| 33 324 | m2 | Izdelava obrabnonosilne plasti iz ojačenega cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 20 cm |
| 33 325 | m2 | Izdelava obrabnonosilne plasti iz ojačenega cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 22 cm |
| 33 326 | m2 | Izdelava obrabnonosilne plasti iz ojačenega cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 24 cm |
| 33 327 | m2 | Izdelava obrabnonosilne plasti iz ojačenega cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 26 cm |
| 33 328 | m2 | Izdelava obrabnonosilne plasti iz ojačenega cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 28 cm |
| 33 329 | m2 | Izdelava obrabnonosilne plasti iz ojačenega cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini .. cm |
| 33 331 | m2 | Izdelava obrabnonosilne plasti iz cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin v debelini 10 cm |
| 33 332 | m2 | Izdelava obrabnonosilne plasti iz cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin v debelini 15 cm |
| 33 333 | m2 | Izdelava obrabnonosilne plasti iz cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin v debelini 18 cm |
| 33 334 | m2 | Izdelava obrabnonosilne plasti iz cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin v debelini 20 cm |
| 33 335 | m2 | Izdelava obrabnonosilne plasti iz cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin v debelini 22 cm |
| 33 336 | m2 | Izdelava obrabnonosilne plasti iz cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin v debelini 24 cm |
| 33 337 | m2 | Izdelava obrabnonosilne plasti iz cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin v debelini 26 cm |
| 33 338 | m2 | Izdelava obrabnonosilne plasti iz cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin v debelini 28 cm |
| 33 339 | m2 | Izdelava obrabnonosilne plasti iz cementnega betona C 30/37 iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin v debelini .. cm |
| 33 411 | kos | Dobava in vgraditev moznika iz gladkega jekla StSp 37 s premerom 20 mm |
| 33 412 | kos | Dobava in vgraditev moznika iz gladkega jekla StSp 37 s premerom 25 mm |
| 33 421 | kos | Dobava in vgraditev sidra iz rebrastega jekla BSt 500S (IVS) s premerom 16 mm, dolžine 600 mm |
| 33 422 | kos | Dobava in vgraditev sidra iz rebrastega jekla BSt 500S (IVS) s premerom 20 mm, dolžine 800 mm |
| 33 431 | t | Dobava in vgraditev mreže za ojačitev krovne plasti cementnega betona iz palic iz jekla BSt 500M ali BSt 500S, po načrtu |
| 33 511 | m1 | Izdelava zareze v krovno plast cementnega betona, široke 0,4 cm in globoke do 7 cm |
| 33 512 | m1 | Izdelava zareze v krovno plast cementnega betona, široke 0,4 cm in globoke nad 7 cm |
| 33 521 | m1 | Izdelava razreza v obrabno plast cementnega betona in zalitje s trajnoelastično bitumensko zalivno zmesjo, širina razreza 0,6 cm in globina 1,5 cm |
| 33 522 | m1 | Izdelava razreza v obrabno plast cementnega betona in zalitje s trajnoelastično bitumensko zalivno zmesjo, širina razreza 0,8 cm in globina 2,5 cm |
| 33 523 | m1 | Izdelava razreza v obrabno plast cementnega betona in zalitje s trajnoelastično bitumensko zalivno zmesjo, širina razreza 1,2 cm in globina 3,0 cm |
| 33 524 | m1 | Izdelava razreza v obrabno plast cementnega betona in zalitje s trajnoelastično bitumensko zalivno zmesjo, širina razreza 1,5 cm in globina 3,5 cm |
| 33 531 | m1 | Dobava in vgraditev elastičnega vložka iz umetne snovi za zaprtje zareze pod razrezom |
| 33 611 | m2 | Zaščita površine krovne plasti svežega cementnega betona pred padavinami s pobrizgom |
| 33 612 | m2 | Zaščita površine krovne plasti svežega cementnega betona pred padavinami s folijo |
| 33 613 | m2 | Zaščita površine krovne plasti svežega cementnega betona pred padavinami s/z …….. |
| 33 621 | m2 | Zaščita površine krovne plasti cementnega betona pred izsuševanjem s škropljenjem z vodo |
| 33 622 | m2 | Zaščita površine krovne plasti cementnega betona pred izsuševanjem s pokritjem s polstjo |
| 33 623 | m2 | Zaščita površine krovne plasti cementnega betona pred izsuševanjem s pokritjem s folijo |
| 33 624 | m2 | Zaščita površine krovne plasti cementnega betona pred izsuševanjem z impregnacijskim premazom |
| 33 625 | m2 | Zaščita površine krovne plasti cementnega betona pred izsuševanjem s/z …………… |

## 3.4   Tlakovane obrabne plasti

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 34 111 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 8 cm/8 cm/8 cm, stiki zapolnjeni s peskom |
| 34 112 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 8 cm/8 cm/8 cm, stiki zaliti s cementno malto |
| 34 113 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 8 cm/8 cm/8 cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo |
| 34 114 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 8 cm/8 cm/8 cm, stiki zaliti z elastično zmesjo |
| 34 121 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti 8 cm/8 cm /8 cm, stiki zapolnjeni s peskom |
| 34 122 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti 8 cm/8 cm /8 cm, stiki zaliti s cementno malto |
| 34 123 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti 8 cm/8 cm /8 cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo |
| 34 124 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti 8 cm/8 cm /8 cm, stiki zaliti z elastično zmesjo |
| 34 131 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 9 cm/9 cm/9 cm, stiki zapolnjeni s peskom |
| 34 132 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 9 cm/9 cm/9 cm, stiki zaliti s cementno malto |
| 34 133 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 9 cm/9 cm/9 cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo |
| 34 134 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 9 cm/9 cm/9 cm, stiki zaliti z elastično zmesjo |
| 34 141 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti 9 cm/9 cm /9 cm, stiki zapolnjeni s peskom |
| 34 142 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti 9 cm/9 cm /9 cm, stiki zaliti s cementno malto |
| 34 143 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti 9 cm/9 cm /9 cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo |
| 34 144 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti 9 cm/9 cm /9 cm, stiki zaliti z elastično zmesjo |
| 34 151 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 10 cm/10 cm/10 cm, stiki zapolnjeni s peskom |
| 34 152 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 10 cm/10 cm/10 cm, stiki zaliti s cementno malto |
| 34 153 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 10 cm/10 cm/10 cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo |
| 34 154 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 10 cm/10 cm/10 cm, stiki zaliti z elastično zmesjo |
| 34 161 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti 10 cm/10 cm /10 cm, stiki zapolnjeni s peskom |
| 34 162 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti 10 cm/10 cm /10 cm, stiki zaliti s cementno malto |
| 34 163 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti 10 cm/10 cm /10 cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo |
| 34 164 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti 10 cm/10 cm /10 cm, stiki zaliti z elastično zmesjo |
| 34 171 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti .. cm/.. cm/.. cm, stiki zapolnjeni s peskom |
| 34 172 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti .. cm/.. cm/.. cm, stiki zaliti s cementno malto |
| 34 173 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti .. cm/.. cm/.. cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo |
| 34 174 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti .. cm/.. cm/.. cm, stiki zaliti z elastično zmesjo |
| 34 181 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti .. cm/.. cm /.. cm, stiki zapolnjeni s peskom |
| 34 182 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti .. cm .. cm /.. cm, stiki zaliti s cementno malto |
| 34 183 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti .. cm .. cm .. cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo |
| 34 184 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti .. cm/.. cm /.. cm, stiki zaliti z elastično zmesjo |
| 34 211 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 12 cm/12 cm/12 cm, stiki zapolnjeni s peskom |
| 34 212 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 12 cm/12 cm/12 cm, stiki zaliti s cementno malto |
| 34 213 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 12 cm/12 cm/12 cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo |
| 34 214 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 12 cm/12 cm/12 cm, stiki zaliti z elastično zmesjo |
| 34 221 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti 12 cm/12 cm /12 cm, stiki zapolnjeni s peskom |
| 34 222 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti 12 cm/12 cm /12 cm, stiki zaliti s cementno malto |
| 34 223 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti 12 cm/12 cm /12 cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo |
| 34 224 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti 12 cm/12 cm /12 cm, stiki zaliti z elastično zmesjo |
| 34 231 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 14 cm/14 cm/14 cm, stiki zapolnjeni s peskom |
| 34 232 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 14 cm/14 cm/14 cm, stiki zaliti s cementno malto |
| 34 233 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 14 cm/14 cm/14 cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo |
| 34 234 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 14 cm/14 cm/14 cm, stiki zaliti z elastično zmesjo |
| 34 241 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti 14 cm/14 cm /14 cm, stiki zapolnjeni s peskom |
| 34 242 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti 14 cm/14 cm /14 cm, stiki zaliti s cementno malto |
| 34 243 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti 14 cm/14 cm /14 cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo |
| 34 244 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti 14 cm/14 cm /14 cm, stiki zaliti z elastično zmesjo |
| 34 251 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 16 cm/16 cm/16 cm, stiki zapolnjeni s peskom |
| 34 252 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 16 cm/16 cm/16 cm, stiki zaliti s cementno malto |
| 34 253 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 16 cm/16 cm/16 cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo |
| 34 254 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 16 cm/16 cm/16 cm, stiki zaliti z elastično zmesjo |
| 34 261 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti 16 cm/16 cm /16 cm, stiki zapolnjeni s peskom |
| 34 262 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti 16 cm/16 cm /16 cm, stiki zaliti s cementno malto |
| 34 262 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti 16 cm/16 cm /16 cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo |
| 34 264 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti 16 cm/16 cm /16 cm, stiki zaliti z elastično zmesjo |
| 34 271 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti .. cm /.. cm /.. cm, stiki zapolnjeni s peskom |
| 34 272 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti .. cm /.. cm /.. cm, stiki zaliti s cementno malto |
| 34 273 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti .. cm /.. cm /.. cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo |
| 34 274 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti .. cm /.. cm /.. cm, stiki zaliti z elastično zmesjo |
| 34 281 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti .. cm /.. cm /.. cm, stiki zapolnjeni s peskom |
| 34 282 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti .. cm /.. cm /.. cm, stiki zaliti s cementno malto |
| 34 283 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti .. cm /.. cm /.. cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo |
| 34 284 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti .. cm /..cm /.. cm, stiki zaliti z elastično zmesjo |
| 34 311 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz tlakovcev iz cementnega betona velikosti .. cm /.. cm /.. cm, stiki zapolnjeni s peskom |
| 34 312 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz tlakovcev iz cementnega betona velikosti .. cm /.. cm /.. cm, stiki zaliti s cementno malto |
| 34 313 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz tlakovcev iz cementnega betona velikosti .. cm /.. cm /.. cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo |
| 34 314 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz tlakovcev iz cementnega betona velikosti .. cm /.. cm /.. cm, stiki zaliti z elastično zmesjo |
| 34 411 | m2 | Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč za zatravljenje iz cementnega betona velikosti .. cm /.. cm /.. cm, stiki zapolnjeni s peskom |
| 34 412 | m2 | Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč za zatravljenje iz cementnega betona velikosti .. cm /.. cm /.. cm, stiki zaliti s cementno malto |
| 34 413 | m2 | Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč za zatravljenje iz cementnega betona velikosti .. cm /.. cm /.. cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo |
| 34 414 | m2 | Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč za zatravljenje iz cementnega betona velikosti .. cm /.. cm /.. cm, stiki zaliti z elastično zmesjo |
| 34 511 | m2 | Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz .. velikosti ..cm /.. cm/.. cm, stiki zapolnjeni s peskom |
| 34 512 | m2 | Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz .. velikosti .. cm /.. cm/.. cm, stiki zaliti s cementno malto |
| 34 513 | m2 | Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz .. velikosti .. cm /.. cm/.. cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo |
| 34 514 | m2 | Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz .. velikosti .. cm /.. cm/.. cm, stiki zaliti z elastično zmesjo |
| 34 611 | m2 | Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz zaribanega cementnega betona velikosti 30 cm /30 cm/4 cm, stiki zapolnjeni s peskom |
| 34 612 | m2 | Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz zaribanega cementnega betona velikosti 30 cm /30 cm/4 cm, stiki zaliti s cementno malto |
| 34 613 | m2 | Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz zaribanega cementnega betona velikosti 30 cm /30 cm/4 cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo |
| 34 614 | m2 | Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz zaribanega cementnega betona velikosti 30 cm /30 cm/4 cm, stiki zaliti z elastično zmesjo |
| 34 621 | m2 | Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz zaribanega cementnega betona velikosti 40 cm /40 cm/4 cm, stiki zaponjeni s peskom |
| 34 622 | m2 | Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz zaribanega cementnega betona velikosti 40 cm /40 cm/4 cm, stiki zaliti s cementno malto |
| 34 623 | m2 | Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz zaribanega cementnega betona velikosti 40 cm /40 cm/4 cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo |
| 34 624 | m2 | Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz zaribanega cementnega betona velikosti 40 cm /40 cm/4 cm, stiki zaliti z elastično zmesjo |
| 34 631 | m2 | Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz zaribanega cementnega betona velikosti 50 cm /50 cm/4 cm, stiki zapolnjeni s peskom |
| 34 632 | m2 | Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz zaribanega cementnega betona velikosti 50 cm /50 cm /4 cm, stiki zaliti s cementno malto |
| 34 633 | m2 | Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz zaribanega cementnega betona velikosti 50 cm/50 cm/4 cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo |
| 34 634 | m2 | Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz zaribanega cementnega betona velikosti 50 cm /50 cm/4 cm, stiki zaliti z elastično zmesjo |
| 34 641 | m2 | Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz zaribanega cementnega betona velikosti ... cm /.. cm/.. cm, stiki zapolnjeni s peskom |
| 34 642 | m2 | Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz zaribanega cementnega betona velikosti .. cm /.. cm /.. cm, stiki zaliti s cementno malto |
| 34 643 | m2 | Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz zaribanega cementnega betona velikosti .. cm/.. cm/.. cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo |
| 34 644 | m2 | Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz zaribanega cementnega betona velikosti .. cm /.. cm/.. cm, stiki zaliti z elastično zmesjo |
| 34 711 | m2 | Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz pranega cementnega betona velikosti 30 cm/30 cm/4 cm, stiki zapolnjeni s peskom |
| 34 712 | m2 | Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz pranega cementnega betona velikosti 30 cm/30 cm/4 cm, stiki zaliti s cementno malto |
| 34 713 | m2 | Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz pranega cementnega betona velikosti 30 cm/30 cm/4 cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo |
| 34 714 | m2 | Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz pranega cementnega betona velikosti 30 cm/30 cm/4 cm, stiki zaliti z elastično zmesjo |
| 34 721 | m2 | Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz pranega cementnega betona velikosti 40 cm/40 cm/4 cm, stiki zaliti s cementno malto |
| 34 722 | m2 | Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz pranega cementnega betona velikosti 40 cm/40 cm/4 cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo |
| 34 723 | m2 | Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz pranega cementnega betona velikosti 40 cm/40 cm/4 cm, stiki zaliti z elastično zmesjo |
| 34 731 | m2 | Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz pranega cementnega betona velikosti 50 cm/50 cm/4 cm, stiki zapolnjeni s peskom |
| 34 732 | m2 | Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz pranega cementnega betona velikosti 50 cm/50 cm/4 cm, stiki zaliti s cementno malto |
| 34 733 | m2 | Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz pranega cementnega betona velikosti 50 cm/50 cm/4 cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo |
| 34 734 | m2 | Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz pranega cementnega betona velikosti 50 cm/50 cm/4 cm, stiki zaliti z elastično zmesjo |
| 34 741 | m2 | Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz pranega cementnega betona velikosti .. cm/.. cm/.. cm, stiki zapolnjeni s peskom |
| 34 742 | m2 | Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz pranega cementnega betona velikosti .. cm/.. cm/.. cm, stiki zaliti s cementno malto |
| 34 743 | m2 | Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz pranega cementnega betona velikosti .. cm/.. cm/.. cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo |
| 34 744 | m2 | Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz pranega cementnega betona velikosti .. cm/.. cm/.. cm, stiki zaliti z elastično zmesjo |
| 34 811 | m2 | Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz cementnega betona velikosti 40 cm/40 cm/4 cm, stiki zapolnjeni s peskom |
| 34 812 | m2 | Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz cementnega betona velikosti 40 cm/40 cm/4 cm, stiki zaliti s cementno malto |
| 34 813 | m2 | Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz cementnega betona velikosti 40 cm/40 cm/4 cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo |
| 34 814 | m2 | Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz cementnega betona velikosti 40 cm/40 cm/4 cm, stiki zaliti z elastično zmesjo |
| 34 821 | m2 | Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz cementnega betona velikosti .. cm/.. cm/.. cm, stiki zapolnjeni s peskom |
| 34 822 | m2 | Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz cementnega betona velikosti .. cm/.. cm/.. cm, stiki zaliti s cementno malto |
| 34 823 | m2 | Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz cementnega betona velikosti .. cm/.. cm/.. cm, stiki zaliti z bitumensko zmesjo |
| 34 824 | m2 | Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz cementnega betona velikosti .. cm/.. cm/.. cm, stiki zaliti z elastično zmesjo |
| 34 911 | m2 | Izdelava podložne plasti za tlakovano obrabno plast iz nevezane zmesi zrn (peska) |
| 34 912 | m2 | Izdelava podložne plasti za tlakovano obrabno plast iz cementne malte |
| 34 913 | m2 | Izdelava podložne plasti za tlakovano obrabno plast iz cementnega betona |
| 34 914 | m2 | Izdelava podložne plasti za tlakovano obrabno plast iz cementnega estriha |
| 34 915 | m2 | Izdelava podložne plasti za tlakovano obrabno plast iz apnene malte |

## 3.5  	Robni elementi vozišč

### 3.5.1  	Robni trakovi

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 35 111 | m1 | Izdelava dvoplastnega robnega traku širine 50 cm iz cementnega betona iz 6 cm debele obrabne plasti iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in nosilne plasti iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 10 cm |
| 35 112 | m1 | Izdelava dvoplastnega robnega traku širine 50 cm iz cementnega betona iz 6 cm debele obrabne plasti iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in nosilne plasti iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 12 cm |
| 35 113 | m1 | Izdelava dvoplastnega robnega traku širine 50 cm iz cementnega betona iz 6 cm debele obrabne plasti iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in nosilne plasti iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 14 cm |
| 35 114 | m1 | Izdelava dvoplastnega robnega traku širine 50 cm iz cementnega betona iz 6 cm debele obrabne plasti iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in nosilne plasti iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 16 cm |
| 35 115 | m1 | Izdelava dvoplastnega robnega traku širine 50 cm iz cementnega betona iz 6 cm debele obrabne plasti iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in nosilne plasti iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 18 cm |
| 35 116 | m1 | Izdelava dvoplastnega robnega traku širine 50 cm iz cementnega betona iz 6 cm debele obrabne plasti iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in nosilne plasti iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 20 cm |
| 35 117 | m1 | Izdelava dvoplastnega robnega traku širine 50 cm iz cementnega betona iz 6 cm debele obrabne plasti iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in nosilne plasti iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini … cm |
| 35 121 | m1 | Izdelava enoplastnega robnega traku širine 50 cm iz cementnega betona iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 16 cm |
| 35 122 | m1 | Izdelava enoplastnega robnega traku širine 50 cm iz cementnega betona iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 18 cm |
| 35 123 | m1 | Izdelava enoplastnega robnega traku širine 50 cm iz cementnega betona iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 20 cm |
| 35 124 | m1 | Izdelava enoplastnega robnega traku širine 50 cm iz cementnega betona iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 22 cm |
| 35 125 | m1 | Izdelava enoplastnega robnega traku širine 50 cm iz cementnega betona iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 24 cm |
| 35 126 | m1 | Izdelava enoplastnega robnega traku širine 50 cm iz cementnega betona iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 26 cm |
| 35 127 | m1 | Izdelava enoplastnega robnega traku širine 50 cm iz cementnega betona iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini … cm |
| 35 131 | m1 | Izdelava enoplastnega ojačenega robnega traku širine 50 cm iz cementnega betona iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 8 cm |
| 35 132 | m1 | Izdelava enoplastnega ojačenega robnega traku širine 50 cm iz cementnega betona iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 10 cm |
| 35 133 | m1 | Izdelava enoplastnega ojačenega robnega traku širine 50 cm iz cementnega betona iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 12 cm |
| 35 134 | m1 | Izdelava enoplastnega ojačenega robnega traku širine 50 cm iz cementnega betona iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 14 cm |
| 35 135 | m1 | Izdelava enoplastnega ojačenega robnega traku širine 50 cm iz cementnega betona iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 16 cm |
| 35 136 | m1 | Izdelava enoplastnega ojačenega robnega traku širine 50 cm iz cementnega betona iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 18 cm |
| 35 137 | m1 | Izdelava enoplastnega ojačenega robnega traku širine 50 cm iz cementnega betona iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 20 cm |
| 35 138 | m1 | Izdelava enoplastnega ojačenega robnega traku širine 50 cm iz cementnega betona iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini … cm |

### 3.5.2   Robniki

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 35 211 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 5/25 cm |
| 35 212 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 8/12 cm |
| 35 213 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/20 cm |
| 35 214 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm |
| 35 215 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/30 cm |
| 35 216 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/35 cm |
| 35 217 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 18/30 cm |
| 35 218 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona C35/45 v predoru po načrtu, s prerezom 55/50 cm |
| 35 219 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona C35/45 za kanalizacijo v predoru, po načrtu, s prerezom 55/50 cm |
| 35 221 | m1 | Izdelava dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm |
| 35 222 | m1 | Izdelava dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/30 cm |
| 35 223 | m1 | Izdelava dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 18/30 cm |
| 35 224 | m1 | Izdelava dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom ../.. cm |
| 35 226 | m1 | Izdelava dvignjenega robnika iz bituminizirane zmesi, po detajlu iz načrta, s prerezom ../.. cm |
| 35 227 | m1 | Izdelava dvignjenega robnika iz bituminizirane zmesi, po detajlu iz načrta, s prerezom ../.. cm |
| 35 229 | m1 | Vgraditev deponiranega dvignjenega robnika |
| 35 231 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 5/25 cm |
| 35 232 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 10/20 cm |
| 35 233 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 12/20 cm |
| 35 234 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 12/25 cm |
| 35 235 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm |
| 35 236 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom ../.. cm |
| 35 238 | m1 | Vgraditev deponiranega pogreznjenega robnika |
| 35 241 | m1 | Izdelava pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 10/20 cm |
| 35 242 | m1 | Izdelava pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 12/20 cm |
| 35 243 | m1 | Izdelava pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 12/25 cm |
| 35 244 | m1 | Izdelava pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm |
| 35 246 | m1 | Izdelava povoznega robnika iz cementnega betona s prerezom 22/15 cm |
| 35 247 | m1 | Izdelava povoznega robnika iz cementnega betona s prerezom 22/20 cm |
| 35 248 | m1 | Izdelava povoznega robnika iz cementnega betona s prerezom 22/25 cm |
| 35 251 | m1 | Dobava in vgraditev dvignjenega robnika iz naravnega kamna s prerezom 10/15 cm |
| 35 252 | m1 | Dobava in vgraditev dvignjenega robnika iz naravnega kamna s prerezom 18/24 cm |
| 35 253 | m1 | Dobava in vgraditev dvignjenega robnika iz naravnega kamna s prerezom ../.. cm |
| 35 254 | m1 | Dobava in vgraditev dvignjenega robnika iz štokanega naravnega kamna s prerezom 10/15 cm |
| 35 255 | m1 | Dobava in vgraditev dvignjenega robnika iz štokanega naravnega kamna s prerezom 18/24 cm |
| 35 256 | m1 | Dobava in vgraditev dvignjenega robnika iz štokanega naravnega kamna s prerezom ../.. cm |
| 35 257 | m1 | Dobava in vgraditev dvignjenega robnika iz cepanega naravnega kamna s prerezom 10/15 cm |
| 35 258 | m1 | Dobava in vgraditev dvignjenega robnika iz cepanega naravnega kamna s prerezom 18/24 cm |
| 35 259 | m1 | Dobava in vgraditev dvignjenega robnika iz cepanega naravnega kamna s prerezom ../.. cm |
| 35 261 | m1 | Dobava in vgraditev pogreznjenega robnika iz naravnega kamna s prerezom 10/15 cm |
| 35 262 | m1 | Dobava in vgraditev pogreznjenega robnika iz naravnega kamna s prerezom ../.. cm |
| 35 264 | m1 | Dobava in vgraditev pogreznjenega robnika iz štokanega naravnega kamna s prerezom 10/15 cm |
| 35 265 | m1 | Dobava in vgraditev pogreznjenega robnika iz štokanega naravnega kamna s prerezom ../.. cm |
| 35 267 | m1 | Dobava in vgraditev pogreznjenega robnika iz cepanega naravnega kamna s prerezom 10/15 cm |
| 35 268 | m1 | Dobava in vgraditev pogreznjenega robnika iz cepanega naravnega kamna s prerezom ../.. cm |
| 35 271 | m1 | Dobava in vgraditev dvignjenega vtočnega robnika s prerezom 10/15 cm iz cementnega betona |
| 35 272 | m1 | Izdelava dvignjenega vtočnega robnika s prerezom 10/15 cm iz naravnega kamna |
| 35 273 | m1 | Dobava in vgraditev dvignjenega vtočnega robnika s prerezom 10/15 cm iz ……. |
| 35 275 | m1 | Dobava in vgraditev dvignjenega vtočnega robnika s prerezom 15/25 cm iz cementnega betona |
| 35 276 | m1 | Dobava in vgraditev vtočnega robnika s prerezom 15/25 cm iz naravnega kamna |
| 35 277 | m1 | Dobava in vgraditev dvignjenega vtočnega robnika s prerezom 15/25 cm iz ……… |
| 35 281 | m1 | Dobava in vgraditev robnika na objektu iz naravnega kamna s prerezom 20/13 cm |
| 35 282 | m1 | Dobava in vgraditev robnika na objektu iz naravnega kamna s prerezom 20/23 cm |
| 35 283 | m1 | Dobava in vgraditev robnika na objektu iz naravnega kamna s prerezom ../.. cm |
| 35 285 | m1 | Dobava in vgraditev robnika na prehodu z objekta na nasip iz naravnega kamna s prerezom 20/13 cm |
| 35 286 | m1 | Dobava in vgraditev robnika na prehodu z objekta na nasip iz naravnega kamna s prerezom 20/23 cm |
| 35 287 | m1 | Dobava in vgraditev robnika na prehodu z objekta na nasip iz naravnega kamna s prerezom ../.. cm |
| 35 291 | kos | Dobava in vgraditev predfabriciranega vtočnega robnika iz cementnega betona, z izmerami 15/30/50 cm |
| 35 292 | kos | Dobava in vgraditev predfabriciranega vtočnega robnika iz cementnega betona, z izmerami 15/48/50 cm |
| 35 294 | kos | Dobava in vgraditev vtočnega robnika iz naravnega kamna, z izmerami 15/30/50 cm |
| 35 295 | kos | Dobava in vgraditev vtočnega robnika iz naravnega kamna, z izmerami 15/48/50 cm |
| 35 297 | kos | Dobava in vgraditev predfabriciranega zavojnega robnika iz cementnega betona z izmerami 15/25/50 cm |
| 35 298 | kos | Dobava in vgraditev predfabriciranega zavojnega robnika iz cementnega betona z izmerami 15/35/50 cm |

### 3.5.3   Obrobe

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 35 311 | m2 | Izdelava obrobe iz malih tlakovcev iz naravnega kamna velikosti 4 cm/4 cm /6 cm |
| 35 312 | m2 | Izdelava obrobe iz malih tlakovcev iz naravnega kamna velikosti 8 cm/8 cm /8 cm |
| 35 313 | m2 | Izdelava obrobe iz malih tlakovcev iz naravnega kamna velikosti 10 cm/10 cm /10 cm |
| 35 314 | m2 | Izdelava obrobe iz malih tlakovcev iz naravnega kamna velikosti .. cm/ .. cm/ .. cm |
| 35 321 | m2 | Izdelava obrobe iz malih tlakovcev iz cementnega betona velikosti 4 cm/4 cm/6 cm |
| 35 322 | m2 | Izdelava obrobe iz malih tlakovcev iz cementnega betona velikosti 8 cm/8 cm/8 cm |
| 35 323 | m2 | Izdelava obrobe iz malih tlakovcev iz cementnega betona velikosti 10 cm/10 cm/10 cm |
| 35 324 | m2 | Izdelava obrobe iz malih tlakovcev iz cementnega betona velikosti .. cm/.. cm/.. cm |
| 35 331 |  | Dobava in vgraditev predfabriciranega pokrova iz ojačenega cementnega betona za kineto, z izmerami 100/75/12 cm, in zatesnitev stikov |
| 35 332 |  | Dobava in vgraditev jeklenega pokrova za kineto, z izmerama 100/74 cm in nosilnostjo 100 kN |

## 3.6 	Bankine

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 36 111 | m3 | Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala, široke do 0,50 m |
| 36 112 | m3 | Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala, široke 0,51 do 0,75 m |
| 36 113 | m3 | Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala, široke nad 0,76 m do 1,00 m |
| 36 114 | m3 | Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala, široke nad 1,00 m |
| 36 121 | m3 | Izdelava bankine iz prodca, široke do 0,50 m |
| 36 122 | m3 | Izdelava bankine iz prodca, široke 0,51 do 0,75 m |
| 36 123 | m3 | Izdelava bankine iz prodca, široke 0,76 do 1,00 m |
| 36 124 | m3 | Izdelava bankine iz prodca, široke nad 1,00 m |
| 36 131 | m3 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke do 0,50 m |
| 36 132 | m3 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m |
| 36 133 | m3 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,76 do 1,00 m |
| 36 134 | m3 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke nad 1,00 m |
| 36 211 | m2 | Izdelava humuzirane bankine, široke do 0,50 m |
| 36 212 | m2 | Izdelava humuzirane bankine, široke 0,51 do 0,75 m |
| 36 213 | m2 | Izdelava humuzirane bankine, široke 0,76 do 1,00 m |
| 36 214 | m2 | Izdelava humuzirane bankine, široke nad 1,00 m |
| 36 311 | m2 | Izdelava bankine, utrjene s ploščami za zatravljenje, široke do 0,50 m |
| 36 312 | m2 | Izdelava bankine, utrjene s ploščami, za zatravljenje, široke 0,51 do 0,75 m |
| 36 313 | m2 | Izdelava bankine, utrjene s ploščami, za zatravljenje, široke 0,76 do 1,00 m |
| 36 314 | m2 | Izdelava bankine, utrjene s ploščami, za zatravljenje, široke nad 1,00 m |
| 36 411 | m2 | Izdelava bankine, utrjene z drobljencem, zapolnjenim s humusom, široke do 0,50 m |
| 36 412 | m2 | Izdelava bankine, utrjene z drobljencem, zapolnjenim s humusom, široke 0,51 do 0,75 m |
| 36 413 | m2 | Izdelava bankine, utrjene z drobljencem, zapolnjenim s humusom, široke 0,76 do 1,00 m |
| 36 414 | m2 | Izdelava bankine, utrjene z drobljencem, zapolnjenim s humusom, široke nad 1,00 m |
| 36 511 | m2 | Utrditev površine bankine z zmesjo bituminiziranega drobljenca BNOP 16 v debelini 40 mm |
| 36 512 | m2 | Utrditev površine bankine z zmesjo bituminiziranega drobljenca BNOP 16 v debelini 50 mm |
| 36 513 | m2 | Utrditev površine bankine z zmesjo bituminiziranega drobljenca BNOP 16 v debelini 60 mm |
| 36 521 | m2 | Utrditev površine bankine z zmesjo bitumenskega betona BB 8k ali BB 11k, v debelini 25 mm |
| 36 522 | m2 | Utrditev površine bankine z zmesjo bitumenskega betona BB 8k ali BB 11k, v debelini 30 mm |
| 36 523 | m2 | Utrditev površine bankine z zmesjo bitumenskega betona BB 8k ali BB 11k, v debelini 35 mm |
| 36 524 | m2 | Utrditev površine bankine z zmesjo bitumenskega betona BB 8k ali BB 11k, v debelini 40 mm |
| 36 525 | m2 | Utrditev površine bankine z zmesjo bitumenskega betona BB 8k ali BB 11k, v debelini 50 mm |
| 36 526 | m2 | Utrditev površine bankine z zmesjo bitumenskega betona BB 8k ali BB 11k, v debelini 60 mm |

###### ODVODNJAVANJE

4	ODVODNJAVANJE	129

4.1	Površinsko odvodnjavanje	129

4.2	Globinsko odvodnjavanje - drenaže	137

4.3	Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija	145

4.4	Jaški	156

4.5	Prepusti	172

4.6	Izviri, vodnjaki, ponikovalnice, vrtače	175

# ODVODNJAVANJE

## Površinsko odvodnjavanje

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 41 111 | m2 | Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 20 cm, stiki zapolnjeni z drobljencem, na podložni plasti zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm |
| 41 112 | m2 | Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 20 cm, stiki zapolnjeni z drobljencem, na podložni plasti zmesi zrn drobljenca, debeli 15 cm |
| 41 113 | m2 | Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 20 cm, stiki zapolnjeni z drobljencem, na podložni plasti zmesi zrn drobljenca, debeli 20 cm |
| 41 114 | m2 | Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 20 cm, stiki zapolnjeni z drobljencem, na podložni plasti zmesi zrn drobljenca, debeli 25 cm |
| 41 121 | m2 | Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 20 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm |
| 41 122 | m2 | Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 20 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti zmesi zrn drobljenca, debeli 15 cm |
| 41 123 | m2 | Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 20 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti zmesi zrn drobljenca, debeli 20 cm |
| 41 124 | m2 | Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 20 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti zmesi zrn drobljenca, debeli 25 cm |
| 41 131 | m2 | Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 10 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega betona, debeli 10 cm |
| 41 132 | m2 | Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 10cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega betona, debeli 15 cm |
| 41 133 | m2 | Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 10cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega betona, debeli 20 cm |
| 41 134 | m2 | Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 10cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega betona, debeli 25 cm |
| 41 141 | m2 | Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 20 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega betona, debeli 10 cm |
| 41 142 | m2 | Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 20 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega betona, debeli 15 cm |
| 41 143 | m2 | Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 20 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega betona, debeli 20 cm |
| 41 144 | m2 | Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 20 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega betona, debeli ……. cm |
| 41 151 | m2 | Tlakovanje jarka s ploščami iz cementnega betona, velikosti do 0.25 m2, debeline 10 cm, stiki zapolnjeni z drobljencem, na podložni plasti zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm |
| 41 152 | m2 | Tlakovanje jarka s ploščami iz cementnega betona, velikosti do 0.25 m2, debeline 10 cm, stiki zapolnjeni z drobljencem, na podložni plasti zmesi zrn drobljenca, debeli 15 cm |
| 41 153 | m2 | Tlakovanje jarka s ploščami iz cementnega betona, velikosti do 0.25 m2, debeline 10 cm, stiki zapolnjeni z drobljencem, na podložni plasti zmesi zrn drobljenca, debeli 20 cm |
| 41 154 | m2 | Tlakovanje jarka s ploščami iz cementnega betona, velikosti do 0.25 m2, debeline 10 cm, stiki zapolnjeni z drobljencem, na podložni plasti zmesi zrn drobljenca, debeli 25 cm |
| 41 161 | m2 | Tlakovanje jarka s ploščami iz cementnega betona, velikosti do 0.25 m2, debeline 10 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm |
| 41 162 | m2 | Tlakovanje jarka s ploščami iz cementnega betona, velikosti do 0.25 m2, debeline 10 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti zmesi zrn drobljenca, debeli 15 cm |
| 41 163 | m2 | Tlakovanje jarka s ploščami iz cementnega betona, velikosti do 0.25 m2, debeline 10 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti zmesi zrn drobljenca, debeli 20 cm |
| 41 164 | m2 | Tlakovanje jarka s ploščami iz cementnega betona, velikosti do 0.25 m2, debeline 10 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti zmesi zrn drobljenca, debeli 25 cm |
| 41 171 | m2 | Tlakovanje jarka s ploščami iz cementnega betona, velikosti do 0.25 m2, debeline 10 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega betona, debeli 10 cm |
| 41 172 | m2 | Tlakovanje jarka s ploščami iz cementnega betona, velikosti do 0.25 m2, debeline 10 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega betona, debeli 15 cm |
| 41 173 | m2 | Tlakovanje jarka s ploščami iz cementnega betona, velikosti do 0.25 m2, debeline 10 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega betona, debeli 20 cm |
| 41 174 | m2 | Tlakovanje jarka s ploščami iz cementnega betona, velikosti do 0.25 m2, debeline 10 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega betona, debeli 25 cm |
| 41 181 | m2 | Tlakovanje jarka s tlakovci iz cementnega betona, debeline 10 cm, stiki zapolnjeni z drobljencem, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm |
| 41 182 | m2 | Tlakovanje jarka s tlakovci iz cementnega betona, debeline 10 cm, stiki zapolnjeni z drobljencem, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 15 cm |
| 41 183 | m2 | Tlakovanje jarka s tlakovci iz cementnega betona, debeline 10 cm, stiki zapolnjeni z drobljencem, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 20 cm |
| 41 184 | m2 | Tlakovanje jarka s tlakovci iz cementnega betona, debeline 10 cm, stiki zapolnjeni z drobljencem, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 25 cm |
| 41 191 | m2 | Tlakovanje jarka s tlakovci iz cementnega betona, debeline 10 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm |
| 41 192 | m2 | Tlakovanje jarka s tlakovci iz cementnega betona, debeline 10 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 15 cm |
| 41 193 | m2 | Tlakovanje jarka s tlakovci iz cementnega betona, debeline 10 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 20 cm |
| 41 194 | m2 | Tlakovanje jarka s tlakovci iz cementnega betona, debeline 10 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 25 cm |
| 41 211 | m1 | Utrditev jarka s segmenti iz cementnega betona, širine 80 cm, polmera 120 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm |
| 41 212 | m1 | Utrditev jarka s segmenti iz cementnega betona, širine 80 cm, polmera 120 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 15 cm |
| 41 213 | m1 | Utrditev jarka s segmenti iz cementnega betona, širine 80 cm, polmera 120 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 20 cm |
| 41 214 | m1 | Utrditev jarka s segmenti iz cementnega betona, širine 80 cm, polmera 120 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 25 cm |
| 41 221 | m1 | Utrditev jarka s segmenti iz cementnega betona, širine 100 cm, polmera 150 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm |
| 41 222 | m1 | Utrditev jarka s segmenti iz cementnega betona, širine 100 cm, polmera 150 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 15 cm |
| 41 223 | m1 | Utrditev jarka s segmenti iz cementnega betona, širine 100 cm, polmera 150 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 20 cm |
| 41 224 | m1 | Utrditev jarka s segmenti iz cementnega betona, širine 100 cm, polmera 150 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 25 cm |
| 41 231 | m1 | Utrditev jarka s kanaletami na stik iz cementnega betona, dolžine 100 cm in notranje širine dna kanalete 30 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm |
| 41 232 | m1 | Utrditev jarka s kanaletami na stik iz cementnega betona, dolžine 100 cm in notranje širine dna kanalete 30 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 15 cm |
| 41 233 | m1 | Utrditev jarka s kanaletami na stik iz cementnega betona, dolžine 100 cm in notranje širine dna kanalete 30 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 20 cm |
| 41 234 | m1 | Utrditev jarka s kanaletami na stik iz cementnega betona, dolžine 100 cm in notranje širine dna kanalete 40 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm |
| 41 235 | m1 | Utrditev jarka s kanaletami na stik iz cementnega betona, dolžine 100 cm in notranje širine dna kanalete 40 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 15 cm |
| 41 236 | m1 | Utrditev jarka s kanaletami na stik iz cementnega betona, dolžine 100 cm in notranje širine dna kanalete 40 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 20 cm |
| 41 237 | m1 | Utrditev jarka s kanaletami na stik iz cementnega betona, dolžine 100 cm in notranje širine dna kanalete 50 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm |
| 41 238 | m1 | Utrditev jarka s kanaletami na stik iz cementnega betona, dolžine 100 cm in notranje širine dna kanalete 50 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 15 cm |
| 41 239 | m1 | Utrditev jarka s kanaletami na stik iz cementnega betona, dolžine 100 cm in notranje širine dna kanalete 50 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 20 cm |
| 41 241 | m1 | Utrditev jarka s kanaletami na preklop iz cementnega betona, dolžine 110 cm in notranje širine dna kanalete 40 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm |
| 41 242 | m1 | Utrditev jarka s kanaletami na preklop iz cementnega betona, dolžine 110 cm in notranje širine dna kanalete 40 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 15 cm |
| 41 243 | m1 | Utrditev jarka s kanaletami na preklop iz cementnega betona, dolžine 110 cm in notranje širine dna kanalete 40 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 20 cm |
| 41 244 | m1 | Utrditev jarka s kanaletami na preklop iz cementnega betona, dolžine 115 cm in notranje širine dna kanalete 50 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm |
| 41 245 | m1 | Utrditev jarka s kanaletami na preklop iz cementnega betona, dolžine 115 cm in notranje širine dna kanalete 50 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 15 cm |
| 41 246 | m1 | Utrditev jarka s kanaletami na preklop iz cementnega betona, dolžine 115 cm in notranje širine dna kanalete 50 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 20 cm |
| 41 247 | m1 | Utrditev jarka s kanaletami na preklop iz cementnega betona, dolžine 120 cm in notranje širine dna kanalete 60 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm |
| 41 248 | m1 | Utrditev jarka s kanaletami na preklop iz cementnega betona, dolžine 120 cm in notranje širine dna kanalete 60 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 15 cm |
| 41 249 | m1 | Utrditev jarka s kanaletami na preklop iz cementnega betona, dolžine 120 cm in notranje širine dna kanalete 60 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 20 cm |
| 41 251 | m2 | Utrditev jarka po postopku »Colcrete« z drobljenim kamnom, vezanim s cementno malto, v plasti debeline 10 cm |
| 41 252 | m2 | Utrditev jarka po postopku »Colcrete« z drobljenim kamnom, vezanim s cementno malto, v plasti debeline 15 cm |
| 41 253 | m2 | Utrditev jarka po postopku »Colcrete« z drobljenim kamnom, vezanim s cementno malto, v plasti debeline 20 cm |
| 41 254 | m2 | Utrditev jarka po postopku »Colcrete« z drobljenim kamnom, vezanim s cementno malto, v plasti debeline 25 cm |
| 41 255 | m2 | Utrditev jarka po postopku »Colcrete« z drobljenim kamnom, vezanim s cementno malto, v plasti debeline 30 cm |
| 41 256 | m2 | Utrditev jarka po postopku »Colcrete« z drobljenim kamnom, vezanim s cementno malto, v plasti debeline 40 cm |
| 41 257 | m2 | Utrditev jarka po postopku »Colcrete« z drobljenim kamnom, vezanim s cementno malto, v plasti debeline 50 cm |
| 41 311 | m1 | Izdelava koritnice iz cementnega betona C 25/30, debeline 10 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 15 cm, ob že zgrajenem robniku, široke 50 cm |
| 41 312 | m1 | Izdelava koritnice iz cementnega betona C 25/30, debeline 10 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 15 cm, ob že zgrajenem robniku, široke 75 cm |
| 41 313 | m1 | Izdelava koritnice iz cementnega betona C 25/30, debeline 10 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 15 cm, ob že zgrajenem robniku, široke 100 cm |
| 41 314 | m1 | Izdelava koritnice iz cementnega betona C 25/30, debeline 10 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 15 cm, s cementnobetonskim robnikom, široke 50 cm |
| 41 315 | m1 | Izdelava koritnice iz cementnega betona C 25/30, debeline 10 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 15 cm, s cementnobetonskim robnikom, široke 75 cm |
| 41 316 | m1 | Izdelava koritnice iz cementnega betona C 25/30, debeline 10 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 15 cm, s cementnobetonskim robnikom, široke 100 cm |
| 41 317 | m1 | Izdelava koritnice iz cementnega betona C 25/30, debeline 10 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 15 cm, na obstoječo podlago, s cementnobetonskim robnikom, široke 50 cm |
| 41 318 | m1 | Izdelava koritnice iz cementnega betona C 25/30, debeline 10 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 15 cm, na obstoječo podlago, s cementnobetonskim robnikom, široke 75 cm |
| 41 319 | m1 | Izdelava koritnice iz cementnega betona C 25/30, debeline 10 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 15 cm, na obstoječo podlago, s cementnobetonskim robnikom, široke 100 cm |
| 41 321 | m1 | Izdelava koritnice iz bitumenskega betona, debeline 5 cm, na obstoječo podlago, ob že zgrajenem robniku iz cementnega betona, široke 50 cm |
| 41 322 | m1 | Izdelava koritnice iz bitumenskega betona, debeline 5 cm, na obstoječo podlago, ob že zgrajenem robniku iz cementnega betona, široke 75 cm |
| 41 323 | m1 | Izdelava koritnice iz bitumenskega betona, debeline 5 cm, na obstoječo podlago, ob že zgrajenem robniku iz cementnega betona, široke 100 cm |
| 41 325 | m1 | Izdelava koritnice iz bitumenskega betona, debeline 5 cm, na obstoječo podlago, vključno kot podlaga za robnik iz bitumenskega betona, široke 50 cm |
| 41 326 | m1 | Izdelava koritnice iz bitumenskega betona, debeline 5 cm, na obstoječo podlago, vključno kot podlaga za robnik iz bitumenskega betona, široke 75 cm |
| 41 327 | m1 | Izdelava koritnice iz bitumenskega betona, debeline 5 cm, na obstoječo podlago, vključno kot podlaga za robnik iz bitumenskega betona, široke 100 cm |
| 41 331 | m1 | Izdelava koritnice iz bitumenskega betona, debeline 5 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 20 cm, ob že zgrajenem robniku iz cementnega betona, široke 50 cm |
| 41 332 | m1 | Izdelava koritnice iz bitumenskega betona, debeline 5 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 20 cm, ob že zgrajenem robniku iz cementnega betona, široke 75 cm |
| 41 333 | m1 | Izdelava koritnice iz bitumenskega betona, debeline 5 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 20 cm, ob že zgrajenem robniku iz cementnega betona, široke 100 cm |
| 41 335 | m1 | Izdelava koritnice iz bitumenskega betona, debeline 5 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 20 cm, vključno kot podlaga za robnik iz bitumenskega betona, široke 50 cm |
| 41 336 | m1 | Izdelava koritnice iz bitumenskega betona, debeline 5 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 20 cm, vključno kot podlaga za robnik iz bitumenskega betona, široke 75 cm |
| 41 337 | m1 | Izdelava koritnice iz bitumenskega betona, debeline 5 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 20 cm, vključno kot podlaga za robnik iz bitumenskega betona, široke 100 cm |
| 41 341 | m1 | Izdelava koritnice iz bitumenskega betona, debeline 3 cm, in bituminiziranega drobljenca, povprečne debeline 6 cm, ob že zgrajenem robniku, na obstoječo podlago, široke 50 cm |
| 41 342 | m1 | Izdelava koritnice iz bitumenskega betona, debeline 3 cm, in bituminiziranega drobljenca, povprečne debeline 6 cm, ob že zgrajenem robniku, na obstoječo podlago, široke 75 cm |
| 41 343 | m1 | Izdelava koritnice iz bitumenskega betona, debeline 3 cm, in bituminiziranega drobljenca, povprečne debeline 6 cm, ob že zgrajenem robniku, na obstoječo podlago, široke 100 cm |
| 41 351 | m1 | Izdelava koritnice s tlakom iz lomljenca, debeline 15 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti iz cementne malte, debeli 5 cm, na obstoječo podlago, široke 50 cm |
| 41 352 | m1 | Izdelava koritnice s tlakom iz lomljenca, debeline 15 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti iz cementne malte, debeli 5 cm, na obstoječo podlago, široke 75 cm |
| 41 353 | m1 | Izdelava koritnice s tlakom iz lomljenca, debeline 15 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti iz cementne malte, debeli 5 cm, na obstoječo podlago, široke 100 cm |
| 41 355 | m1 | Izdelava koritnice s tlakom iz lomljenca, debeline 10 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti iz cementne malte, debeli 10 cm, na obstoječo podlago, široke 50 cm |
| 41 356 | m1 | Izdelava koritnice s tlakom iz lomljenca, debeline 10 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti iz cementne malte, debeli 10 cm, na obstoječo podlago, široke 75 cm |
| 41 357 | m1 | Izdelava koritnice s tlakom iz lomljenca, debeline 10 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti iz cementne malte, debeli 10 cm, na obstoječo podlago, široke 100 cm |
| 41 361 | m1 | Izdelava koritnice s tlakom iz kamnitih kock, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti iz cementnega betona, v skupni debelini 20 cm, široke 50 cm |
| 41 362 | m1 | Izdelava koritnice s tlakom iz kamnitih kock, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti iz cementnega betona, v skupni debelini 20 cm, široke 75 cm |
| 41 363 | m1 | Izdelava koritnice s tlakom iz kamnitih kock, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti iz cementnega betona, v skupni debelini 20 cm, široke 100 cm |
| 41 371 | kos | Izdelava iztoka iz jarka v pobočni jarek/kanaleto s tlakom iz lomljenca, debeline 15 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 25 cm, na obstoječo podlago, po načrtu |
| 41 372 | kos | Izdelava iztoka iz jarka v pobočni jarek/kanaleto s tlakom iz lomljenca, debeline 15 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm, na obstoječo podlago, po načrtu |
| 41 373 | kos | Izdelava iztoka iz jarka v pobočni jarek/kanaleto s cementnim betonom, debeline 15 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 25 cm, na obstoječo podlago, po načrtu |
| 41 374 | kos | Izdelava iztoka iz jarka vpobočni jarek/kanaleto s tlakom iz kamnitih kock, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti iz cementnega betona, v skupni debelini 20 cm, po načrtu |
| 41 381 | kos | Izdelava iztoka iz kanalete v pobočni jarek/kanaleto s tlakonm iz lomljenca, debeline 15 cm, n apodložni plsti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 25 cm, na obstoječo podlago, po načrtu |
| 41 382 | kos | Izdelava iztoka iz kanalete v pobočni jarek/kanaleto s tlakom iz lomljenca, debeline 15 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, n apodložni plasti iz cementne malte, debeli 10 cm, na obstoječo podlago po načrtu |
| 41 383 | kos | Izdelava iztoka iz kanalete v pobočni jarek/kanaleto s cementnim betonom, debeline 15 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 25 cm, na obstoječo podlago po načrtu |
| 41 384 | kos | Izdelava iztoka iz kanalete v pobočni jarek/kanaleto s tlakom iz kamnitih kock, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti iz cementnega betona, v skupni debelini 20 cm po načrtu |
| 41 391 | kos | Izdelava iztoka iz koritnice v pobočni jarek/kanaleto s tlakom iz lomljenca, debeline 15 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 25 cm, na obstoječo podlago po načrtu |
| 41 392 | kos | Izdelava iztoka iz koritnice v pobočni jarek/kanaleto s tlakom iz lomljenca, debeline 15 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm, na obstoječo podlago po načrtu |
| 41 393 | kos | Izdelava iztoka iz koritnice v pobočni jarek/kanaleto s cementnim betonom debeline 15 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 25 cm, na obstoječo podlago po načrtu |
| 41 394 | kos | Izdelava iztoka iz koritnice v pobočni jarek/kanaleto s s tlakom iz kamnitih kock, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti iz cementnega betona, v skupni debelini 20 cm po načrtu |
| 41 411 | m1 | Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 4 cm, široko 50 cm |
| 41 412 | m1 | Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 4 cm, široko 60 cm |
| 41 413 | m1 | Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 4 cm, široko 70 cm |
| 41 414 | m1 | Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 4 cm, široko 80 cm |
| 41 415 | m1 | Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 4 cm, široko 100 cm |
| 41 421 | m1 | Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 5 cm, široko 50 cm |
| 41 422 | m1 | Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 5 cm, široko 60 cm |
| 41 423 | m1 | Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 5 cm, široko 70 cm |
| 41 424 | m1 | Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 5 cm, široko 80 cm |
| 41 425 | m1 | Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 5 cm, široko 100 cm |
| 41 431 | m1 | Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 3 cm, in plastjo bituminiziranega drobljenca, debelo 5 cm, širokega 50 cm |
| 41 432 | m1 | Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 3 cm, in plastjo bituminiziranega drobljenca, debelo 5 cm, širokega 60 cm |
| 41 433 | m1 | Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 3 cm, in plastjo bituminiziranega drobljenca, debelo 5 cm, širokega 70 cm |
| 41 434 | m1 | Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 3 cm, in plastjo bituminiziranega drobljenca, debelo 5 cm, širokega 80 cm |
| 41 435 | m1 | Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 3 cm, in plastjo bituminiziranega drobljenca, debelo 5 cm, širokega 100 cm |
| 41 441 | m1 | Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 3 cm, in plastjo bituminiziranega drobljenca, debelo 6 cm, širokega 50 cm |
| 41 442 | m1 | Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 3 cm, in plastjo bituminiziranega drobljenca, debelo 6 cm, širokega 60 cm |
| 41 443 | m1 | Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 3 cm, in plastjo bituminiziranega drobljenca, debelo 6 cm, širokega 70 cm |
| 41 444 | m1 | Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 3 cm, in plastjo bituminiziranega drobljenca, debelo 6 cm, širokega 80 cm |
| 41 445 | m1 | Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 3 cm, in plastjo bituminiziranega drobljenca, debelo 6 cm, širokega 100 cm |
| 41 451 | m1 | Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 3 cm, in plastjo bituminiziranega drobljenca, debelo 7 cm, širokega 50 cm |
| 41 452 | m1 | Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 3 cm, in plastjo bituminiziranega drobljenca, debelo 7 cm, širokega 60 cm |
| 41 453 | m1 | Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 3 cm, in plastjo bituminiziranega drobljenca, debelo 7 cm, širokega 70 cm |
| 41 454 | m1 | Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 3 cm, in plastjo bituminiziranega drobljenca, debelo 7 cm, širokega 80 cm |
| 41 455 | m1 | Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 3 cm, in plastjo bituminiziranega drobljenca, debelo 7 cm, širokega 100 cm |
| 41 461 | m1 | Zavarovanje dna kadunjastega jarka z malimi kamnitimi tlakovci (kockami) na podložni plasti cementnega betona, debeli 10 cm, široko 50 cm |
| 41 462 | m1 | Zavarovanje dna kadunjastega jarka z malimi kamnitimi tlakovci (kockami) na podložni plasti cementnega betona, debeli 10 cm, široko 60 cm |
| 41 463 | m1 | Zavarovanje dna kadunjastega jarka z malimi kamnitimi tlakovci (kockami) na podložni plasti cementnega betona, debeli 10 cm, široko 70 cm |
| 41 464 | m1 | Zavarovanje dna kadunjastega jarka z malimi kamnitimi tlakovci (kockami) na podložni plasti cementnega betona, debeli 10 cm, široko 80 cm |
| 41 465 | m1 | Zavarovanje dna kadunjastega jarka z malimi kamnitimi tlakovci (kockami) na podložni plasti cementnega betona, debeli 10 cm, široko 100 cm |
| 41 511 | m3 | Zavarovanje pete brežine jarka z lomljencem, večjim od 0,1 m3/kos |
| 41 521 | m3 | Zavarovanje pete brežine jarka z žično košaro iz jeklenih žic, polnjeno iz grobimi kamnitimi zrni (nad 30 mm) |
| 41 531 | m3 | Zavarovanje pete brežine jarka s košaro iz plastične mreže, polnjeno z grobimi kamnitimi zrni (nad 30 mm) |
| 41 541 | m3 | Zavarovanje pete brežine jarka s/z ………………………. iz ……………………. |
| 41 611 | m1 | Zbiranje vode po površini obloge predora s fleksibilno PVC polcevjo premera 1 1/2”, s pritrditvijo, izvedbo vtoka in iztoka |
| 41 621 | m1 | Zbiranje vode po površini predora s fleksibilno PVC polcevjo premera 100 mm, s pritrditvijo, izvedbo vtoka in iztoka |
| 41 622 | m1 | Zbiranje vode po površini predora s fleksibilno PVC polcevjo premera 200 mm, s pritrditvijo, izvedbo vtoka in iztoka |
| 41 631 | m1 | Zbiranje zaledne vode s PVC drenažno cevjo, obvito z geosintetikom, premera 40 mm, z izvedbo vrtine, pritrditvijo ter izvedbo vtoka in iztoka |

## Globinsko odvodnjavanje - drenaže

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 42 111 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planumu izkopa, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 5 cm |
| 42 112 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planumu izkopa, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 8 cm |
| 42 113 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planumu izkopa, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 10 cm |
| 42 114 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planumu izkopa, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 15 cm |
| 42 115 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planumu izkopa, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 20 cm |
| 42 121 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na glinastem naboju, debeline 20 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 5 cm |
| 42 122 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na glinastem naboju, debeline 20 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 8 cm |
| 42 123 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na glinastem naboju, debeline 20 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 10 cm |
| 42 124 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na glinastem naboju, debeline 20 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 15 cm |
| 42 125 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na glinastem naboju, debeline 20 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 20 cm |
| 42 131 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 5 cm |
| 42 132 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 8 cm |
| 42 133 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 10 cm |
| 42 134 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 15 cm |
| 42 135 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 20 cm |
| 42 141 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planumu izkopa, s trdimi plastičnimi cevmi premera 8 cm |
| 42 142 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planumu izkopa, s trdimi plastičnimi cevmi premera 10 cm |
| 42 143 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planumu izkopa, s trdimi plastičnimi cevmi premera 15 cm |
| 42 144 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planumu izkopa, s trdimi plastičnimi cevmi premera 20 cm |
| 42 145 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planumu izkopa, s trdimi plastičnimi cevmi premera 25 cm |
| 42 146 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planumu izkopa, s trdimi plastičnimi cevmi premera 30 cm |
| 42 147 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planumu izkopa, s trdimi plastičnimi cevmi premera 40 cm |
| 42 151 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na glinastem naboju, s trdimi plastičnimi cevmi premera 8 cm |
| 42 152 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na glinastem naboju, s trdimi plastičnimi cevmi premera 10 cm |
| 42 153 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na glinastem naboju, s trdimi plastičnimi cevmi premera 15 cm |
| 42 154 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na glinastem naboju, s trdimi plastičnimi cevmi premera 20 cm |
| 42 155 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na glinastem naboju, s trdimi plastičnimi cevmi premera 25 cm |
| 42 156 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na glinastem naboju, s trdimi plastičnimi cevmi premera 30 cm |
| 42 157 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na glinastem naboju, s trdimi plastičnimi cevmi premera 40 cm |
| 42 161 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 8 cm |
| 42 162 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 10 cm |
| 42 163 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 15 cm |
| 42 164 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 20 cm |
| 42 165 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 25 cm |
| 42 166 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 30 cm |
| 42 167 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 40 cm |
| 42 171 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planum izkopa, s perforiranimi cevmi iz cementnega betona premera 10 cm |
| 42 172 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planum izkopa, s perforiranimi cevmi iz cementnega betona premera 15 cm |
| 42 173 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planum izkopa, s perforiranimi cevmi iz cementnega betona premera 20 cm |
| 42 174 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planum izkopa, s perforiranimi cevmi iz cementnega betona premera 25 cm |
| 42 175 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planum izkopa, s perforiranimi cevmi iz cementnega betona premera 30 cm |
| 42 176 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planum izkopa, s perforiranimi cevmi iz cementnega betona premera 40 cm |
| 42 177 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planum izkopa, s perforiranimi cevmi iz cementnega betona premera 50 cm |
| 42 181 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na glinastem naboju, s perforiranimi cevmi iz cementnega betona premera 10 cm |
| 42 182 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na glinastem naboju, s perforiranimi cevmi iz cementnega betona premera 15 cm |
| 42 183 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na glinastem naboju, s perforiranimi cevmi iz cementnega betona premera 20 cm |
| 42 184 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na glinastem naboju, s perforiranimi cevmi iz cementnega betona premera 30 cm |
| 42 185 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na glinastem naboju, s perforiranimi cevmi iz cementnega betona premera 40 cm |
| 42 186 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na glinastem naboju, s perforiranimi cevmi iz cementnega betona premera 50 cm |
| 42 191 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s perforiranimi cevmi iz cementnega betona premera 10 cm |
| 42 192 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s perforiranimi cevmi iz cementnega betona premera 15 cm |
| 42 193 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s perforiranimi cevmi iz cementnega betona premera 20 cm |
| 42 194 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s perforiranimi cevmi iz cementnega betona premera 25 cm |
| 42 195 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s perforiranimi cevmi iz cementnega betona premera 30 cm |
| 42 196 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s perforiranimi cevmi iz cementnega betona premera 40 cm |
| 42 197 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s perforiranimi cevmi iz cementnega betona premera ….. cm |
| 42 211 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, iz zmesi kamnitih zrn, na planumu izkopa |
| 42 212 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, iz zmesi kamnitih zrn, na glinastem naboju |
| 42 213 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, iz zmesi kamnitih zrn, na podložni plasti iz cementnega betona |
| 42 215 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, iz zmesi kamnitih zrn, obvite z geosintetikom, na planumu izkopa |
| 42 216 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, iz zmesi kamnitih zrn, obvite z geosintetikom, na glinastem naboju |
| 42 217 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, iz zmesi kamnitih zrn, obvite z geosintetikom, na podložni plasti iz cementnega betona |
| 42 221 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, iz mešanice enakozrnatega cementnega betona, na planumu izkopa |
| 42 222 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, iz mešanice enakozrnatega cementnega betona, na glinastem naboju |
| 42 223 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, iz mešanice enakozrnatega cementnega betona, na podložni plasti iz cementnega betona |
| 42 225 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, iz mešanice enakozrnatega cementnega betona, obvite z geosintetikom, na planumu izkopa |
| 42 226 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, iz mešanice enakozrnatega cementnega betona, obvite z geosintetikom, na glinastem naboju |
| 42 227 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, iz mešanice enakozrnatega cementnega betona, obvite z geosintetikom, na podložni plasti iz cementnega betona |
| 42 231 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke 1,1 do 2,0 m, iz zmesi kamnitih zrn, na planumu izkopa |
| 42 232 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke 1,1 do 2,0 m, iz zmesi kamnitih zrn, na glinastem naboju |
| 42 233 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke 1,1 do 2,0 m, iz zmesi kamnitih zrn, na podložni plasti iz cementnega betona |
| 42 235 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke 1,1 do 2,0 m, iz zmesi kamnitih zrn, obvite z geosintetikom, na planumu izkopa |
| 42 236 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke 1,1 do 2,0 m, iz zmesi kamnitih zrn, obvite z geosintetikom, na glinastem naboju |
| 42 237 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke 1,1 do 2,0 m, iz zmesi kamnitih zrn, obvite z geosintetikom, na podložni plasti iz cementnega betona |
| 42 241 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke 1,1 do 2,0 m, iz mešanice enakozrnatega cementnega betona, na planumu izkopa |
| 42 242 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke 1,1 do 2,0 m, iz mešanice enakozrnatega cementnega betona, na glinastem naboju |
| 42 243 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke 1,1 do 2,0 m, iz mešanice enakozrnatega cementnega betona, na podložni plasti iz cementnega betona |
| 42 245 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke 1,1 do 2,0 m, iz mešanice enakozrnatega cementnega betona, obvite z geosintetikom, na planumu izkopa, po načrtu |
| 42 246 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke 1,1 do 2,0 m, iz mešanice enakozrnatega cementnega betona, obvite z geosintetikom, na glinastem naboju, po načrtu |
| 42 247 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke 1,1 do 2,0 m, iz mešanice enakozrnatega cementnega betona, obvite z geosintetikom, na podložni plasti iz cementnega betona, po načrtu |
| 42 251 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke 2,1 do 4,0 m, iz zmesi kamnitih zrn, na planumu izkopa |
| 42 252 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke 2,1 do 4,0 m, iz zmesi kamnitih zrn, na glinastem naboju |
| 42 253 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke 2,1 do 4,0 m, iz zmesi kamnitih zrn, na podložni plasti iz cementnega betona |
| 42 255 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke 2,1 do 4,0 m, iz zmesi kamnitih zrn, obvite z geosintetikom, na planumu izkopa |
| 42 256 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke 2,1 do 4,0 m, iz zmesi kamnitih zrn, obvite z geosintetikom, na glinastem naboju |
| 42 257 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke 2,1 do 4,0 m, iz zmesi kamnitih zrn, obvite z geosintetikom, na podložni plasti iz cementnega betona |
| 42 261 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke 2,1 do 4,0 m, iz mešanice enakozrnatega cementnega betona, na planumu izkopa |
| 42 262 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke 2,1 do 4,0 m, iz mešanice enakozrnatega cementnega betona, na glinastem naboju |
| 42 263 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke 2,1 do 4,0 m, iz mešanice enakozrnatega cementnega betona, na podložni plasti iz cementnega betona |
| 42 265 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke 2,1 do 4,0 m, iz mešanice enakozrnatega cementnega betona, obvite z geosintetikom, na planumu izkopa, po načrtu |
| 42 266 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke 2,1 do 4,0 m, iz mešanice enakozrnatega cementnega betona, obvite z geosintetikom, na glinastem naboju, po načrtu |
| 42 267 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke 2,1 do 4,0 m, iz mešanice enakozrnatega cementnega betona, obvite z geosintetikom, na podložni plasti iz cementnega betona, po načrtu |
| 42 271 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke nad 4,0 m, iz zmesi kamnitih zrn, na planumu izkopa |
| 42 272 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke nad 4,0 m, iz zmesi kamnitih zrn, na glinastem naboju |
| 42 273 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke nad 4,0 m, iz zmesi kamnitih zrn, na podložni plasti iz cementnega betona |
| 42 275 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke nad 4,0 m, iz zmesi kamnitih zrn, obvite z geosintetikom, na planumu izkopa |
| 42 276 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke nad 4,0 m, iz zmesi kamnitih zrn, obvite z geosintetikom, na glinastem naboju |
| 42 277 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke nad 4,0 m, iz zmesi kamnitih zrn, obvite z geosintetikom, na podložni plasti iz cementnega betona |
| 42 281 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke nad 4,0 m, iz mešanice enakozrnatega cementnega betona, na planumu izkopa |
| 42 282 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke nad 4,0 m, iz mešanice enakozrnatega cementnega betona, na glinastem naboju |
| 42 283 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke nad 4,0 m, iz mešanice enakozrnatega cementnega betona, na podložni plasti iz cementnega betona |
| 42 285 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke nad 4,0 m, iz mešanice enakozrnatega cementnega betona, obvite z geosintetikom, na planumu izkopa, po načrtu |
| 42 286 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke nad 4,0 m, iz mešanice enakozrnatega cementnega betona, obvite z geosintetikom, na glinastem naboju, po načrtu |
| 42 287 | m1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke nad 4,0 m, iz mešanice enakozrnatega cementnega betona, obvite z geosintetikom, na podložni plasti iz cementnega betona, po načrtu |
| 42 311 | m1 | Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn, obvito z geosintetikom, z 0,1 do 0,2 m3/m1, po načrtu |
| 42 312 | m1 | Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn, obvito z geosintetikom, z 0,21 do 0,4 m3/m1, po načrtu |
| 42 313 | m1 | Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn, obvito z geosintetikom, z 0,41 do 0,8 m3/m1, po načrtu |
| 42 314 | m1 | Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn, obvito z geosintetikom, z 0,81 do 1,5 m3/m1, po načrtu |
| 42 315 | m1 | Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn, obvito z geosintetikom, z 1,51 do 2,5 m3/m1, po načrtu |
| 42 316 | m1 | Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn, obvito z geosintetikom, z 2,51 do 3,5 m3/m1, po načrtu |
| 42 317 | m1 | Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn, obvito z geosintetikom, z nad 3,5 m3/m1, po načrtu |
| 42 321 | m1 | Doplačilo za izdelavo vzdolžne in prečne drenaže, globoke 1 do 2 m |
| 42 322 | m1 | Doplačilo za izdelavo vzdolžne in prečne drenaže, globoke 2,1 do 4 m |
| 42 323 | m1 | Doplačilo za izdelavo vzdolžne in prečne drenaže, globoke nad 4 m |
| 42 325 | m1 | Doplačilo za izdelavo vzdolžne in prečne drenaže med normalnim opažem |
| 42 326 | m1 | Doplačilo za izdelavo vzdolžne in prečne drenaže med gostim opažem |
| 42 271 | m3 | Zasip drenažnega rebra z zmesjo naravnih kamnitih zrn |
| 42 272 | m3 | Zasip drenažnega rebra z zmesjo drobljenih kamnitih zrn |
| 42 273 | m3 | Zasip drenažnega rebra z lomljencem |
| 42 411 | kos | Izdelava izcednice (barbakane) iz gibljive plastične cevi, premera 5 cm, dolžine do 50 cm |
| 42 412 | kos | Izdelava izcednice (barbakane) iz gibljive plastične cevi, premera 5 cm, dolžine 51 do 100 cm |
| 42 413 | kos | Izdelava izcednice (barbakane) iz gibljive plastične cevi, premera 5 cm, dolžine nad 100 cm |
| 42 421 | kos | Izdelava izcednice (barbakane) iz gibljive plastične cevi, premera 8 cm, dolžine do 50 cm |
| 42 422 | kos | Izdelava izcednice (barbakane) iz gibljive plastične cevi, premera 8 cm, dolžine 51 do 100 cm |
| 42 423 | kos | Izdelava izcednice (barbakane) iz gibljive plastične cevi, premera 8 cm, dolžine nad 100 cm |
| 42 431 | kos | Izdelava izcednice (barbakane) iz gibljive plastične cevi, premera 10 cm, dolžine do 50 cm |
| 42 432 | kos | Izdelava izcednice (barbakane) iz gibljive plastične cevi, premera 10 cm, dolžine 51 do 100 cm |
| 42 433 | kos | Izdelava izcednice (barbakane) iz gibljive plastične cevi, premera 10 cm, dolžine nad 100 cm |
| 42 441 | kos | Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, premera 5 cm, dolžine do 50 cm |
| 42 442 | kos | Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, premera 5 cm, dolžine 51 do 100 cm |
| 42 443 | kos | Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, premera 5 cm, dolžine nad 100 cm |
| 42 451 | kos | Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, premera 8 cm, dolžine do 50 cm |
| 42 452 | kos | Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, premera 8 cm, dolžine 51 do 100 cm |
| 42 453 | kos | Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, premera 8 cm, dolžine nad 100 cm |
| 42 461 | kos | Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, premera 10 cm, dolžine do 50 cm |
| 42 462 | kos | Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, premera 10 cm, dolžine 51 do 100 cm |
| 42 463 | kos | Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, premera 10 cm, dolžine nad 100 cm |
| 42 471 | kos | Izdelava izcednice (barbakane) iz …………..cevi, premera …. cm, dolžine …… cm |
| 42 481 | kos | Izdelava izpusta drenaže, po načrtu, ne glede na globino ali oviranje z opažem, premera 5 cm |
| 42 482 | kos | Izdelava izpusta drenaže, po načrtu, ne glede na globino ali oviranje z opažem, premera 8 cm |
| 42 483 | kos | Izdelava izpusta drenaže, po načrtu, ne glede na globino ali oviranje z opažem, premera 10 cm |
| 42 484 | kos | Izdelava izpusta drenaže, po načrtu, ne glede na globino ali oviranje z opažem, premera 15 cm |
| 42 485 | kos | Izdelava izpusta drenaže, po načrtu, ne glede na globino ali oviranje z opažem, premera 20 cm |
| 42 486 | kos | Izdelava izpusta drenaže, po načrtu, ne glede na globino ali oviranje z opažem, premera 25 cm |
| 42 487 | kos | Izdelava izpusta drenaže, po načrtu, ne glede na globino ali oviranje z opažem, premera 30 cm |
| 42 488 | kos | Izdelava izpusta drenaže, po načrtu, ne glede na globino ali oviranje z opažem, premera 40 cm |
| 42 489 | kos | Izdelava izpusta drenaže, po načrtu, ne glede na globino ali oviranje z opažem, premera 50 cm |
| 42 511 | m1 | Izdelava pokončne drenaže, vrtane, zapolnjene z zmesjo zrn peska za drenaže, premera 6 cm |
| 42 512 | m1 | Izdelava pokončne drenaže, vrtane, zapolnjene z zmesjo zrn peska za drenaže, premera 8 cm |
| 42 513 | m1 | Izdelava pokončne drenaže, vrtane, zapolnjene z zmesjo zrn peska za drenaže, premera 10 cm |
| 42 514 | m1 | Izdelava pokončne drenaže, vrtane, zapolnjene z zmesjo zrn peska za drenaže, premera 12 cm |
| 42 515 | m1 | Izdelava pokončne drenaže, vrtane, zapolnjene z zmesjo zrn peska za drenaže, premera 15 cm |
| 42 516 | m1 | Izdelava pokončne drenaže, vrtane, zapolnjene z zmesjo zrn peska za drenaže, premera 20 cm |
| 42 517 | m1 | Izdelava pokončne drenaže, vrtane, zapolnjene z zmesjo zrn peska za drenaže, premera … cm |
| 42 521 | m1 | Izdelava pokončne drenaže, vrtane, zapolnjene z zmesjo zrn prodca ali drobljenca za drenaže, premera 6 cm |
| 42 522 | m1 | Izdelava pokončne drenaže, vrtane, zapolnjene z zmesjo zrn prodca ali drobljenca za drenaže, premera 8 cm |
| 42 523 | m1 | Izdelava pokončne drenaže, vrtane, zapolnjene z zmesjo zrn prodca ali drobljenca za drenaže, premera 10 cm |
| 42 524 | m1 | Izdelava pokončne drenaže, vrtane, zapolnjene z zmesjo zrn prodca ali drobljenca za drenaže, premera 12 cm |
| 42 525 | m1 | Izdelava pokončne drenaže, vrtane, zapolnjene z zmesjo zrn prodca ali drobljenca za drenaže, premera 15 cm |
| 42 526 | m1 | Izdelava pokončne drenaže, vrtane, zapolnjene z zmesjo zrn prodca ali drobljenca za drenaže, premera 20 cm |
| 42 527 | m1 | Izdelava pokončne drenaže, vrtane, zapolnjene z zmesjo zrn prodca ali drobljenca za drenaže, premera … cm |
| 42 531 | m1 | Izdelava pokončne drenaže, vtisnjene, zapolnjene z zmesjo zrn prodca ali drobljenca za drenaže, premera 10 cm |
| 42 532 | m1 | Izdelava pokončne drenaže, vtisnjene, zapolnjene z zmesjo zrn prodca ali drobljenca za drenaže, premera 15 cm |
| 42 533 | m1 | Izdelava pokončne drenaže, vtisnjene, zapolnjene z zmesjo zrn prodca ali drobljenca za drenaže, premera 20 cm |
| 42 534 | m1 | Izdelava pokončne drenaže, vtisnjene, zapolnjene z zmesjo zrn prodca ali drobljenca za drenaže, premera 30 cm |
| 42 535 | m1 | Izdelava pokončne drenaže, vtisnjene, zapolnjene z zmesjo zrn prodca ali drobljenca za drenaže, premera 40 cm |
| 42 536 | m1 | Izdelava pokončne drenaže, vtisnjene, zapolnjene z zmesjo zrn prodca ali drobljenca za drenaže, premera 50 cm |
| 42 537 | m1 | Izdelava pokončne drenaže, vtisnjene, zapolnjene z zmesjo zrn prodca ali drobljenca za drenaže, premera 60 cm |
| 42 538 | m1 | Izdelava pokončne drenaže, vtisnjene, zapolnjene z zmesjo zrn prodca ali drobljenca za drenaže, premera 80 cm |
| 42 539 | m1 | Izdelava pokončne drenaže, vtisnjene, zapolnjene z zmesjo zrn prodca ali drobljenca za drenaže, premera 100 cm |
| 42 541 | m1 | Izdelava pokončne drenaže, vtisnjene, z drenažnim trakom, globoke do 10 m |
| 42 542 | m1 | Izdelava pokončne drenaže, vtisnjene, z drenažnim trakom, globoke 10 do 15 m |
| 42 543 | m1 | Izdelava pokončne drenaže, vtisnjene, z drenažnim trakom, globoke nad 15 m |
| 42 551 | m1 | Izdelava pokončne drenaže, vtisnjene, z drenažnim trakom z nažlebljenim jedrom, obvitim z drenažno polstjo, globoke do 10 m |
| 42 552 | m1 | Izdelava pokončne drenaže, vtisnjene, z drenažnim trakom z nažlebljenim jedrom, obvitim z drenažno polstjo, globoke 10 do 15 m |
| 42 553 | m1 | Izdelava pokončne drenaže, vtisnjene, z drenažnim trakom z nažlebljenim jedrom, obvitim z drenažno polstjo, globoke nad 15 m |
| 42 561 | m1 | Izdelava pokončne drenaže, vtisnjene, z drenažnim trakom z nažlebljenim votlim jedrom, obvitim z drenažno polstjo, globoke do 10 m |
| 42 562 | m1 | Izdelava pokončne drenaže, vtisnjene, z drenažnim trakom z nažlebljenim votlim jedrom, obvitim z drenažno polstjo, globoke 10 do 15 m |
| 42 563 | m1 | Izdelava pokončne drenaže, vtisnjene, z drenažnim trakom z nažlebljenim votlim jedrom, obvitim z drenažno polstjo, globoke nad 15 m |
| 42 571 | m1 | Izdelava pokončne drenaže, vtisnjene, z drenažnim trakom ………………………., globoke …………m |
| 42 581 | m1 | Izdelava obojestranske bočne drenaže v pokritem vkopu, z možnostjo čiščenja pod pritiskom 120 barov, premera 200 mm, vgrajene v drenažni cementni beton zrnavosti 16/32 mm, s končnim čiščenjem in TV kontrolo pred predajo naročniku |
| 42 582 | m1 | Izdelava obojestranske bočne drenaže v pokritem vkopu, z možnostjo čiščenja pod pritiskom 120 barov, premera 250 mm, vgrajene v drenažni cementni beton zrnavosti 16/32 mm, s končnim čiščenjem in TV kontrolo pred predajo naročniku |
| 42 585 | m1 | Izdelava obojestranske bočne drenaže v predoru, z možnostjo čiščenja pod pritiskom 120 barov, premera 200 mm, vgrajene v drenažni cementni beton zrnavosti 16/32 mm, s končnim čiščenjem in TV kontrolo pred predajo naročniku |
| 42 586 | m1 | Izdelava obojestranske bočne drenaže v predoru, z možnostjo čiščenja pod pritiskom 120 barov, premera 250 mm, vgrajene v drenažni cementni beton zrnavosti 16/32 mm, s končnim čiščenjem in TV kontrolo pred predajo naročniku |

## 4.3   Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 43 111 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polipropilena, vgrajenih na planumu izkopa, premera 15 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 112 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polipropilena, vgrajenih na planumu izkopa, premera 20 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 113 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polipropilena, vgrajenih na planumu izkopa, premera 25 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 114 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polipropilena, vgrajenih na planumu izkopa, premera 30 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 115 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polipropilena, vgrajenih na planumu izkopa, premera 40 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 116 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polipropilena, vgrajenih na planumu izkopa, premera 50 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 117 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polipropilena, vgrajenih na planumu izkopa, premera 60 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 121 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polipropilena, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 15 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 122 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polipropilena, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 20 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 123 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polipropilena, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 25 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 124 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polipropilena, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 30 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 125 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polipropilena, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 40 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 126 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polipropilena, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 50 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 127 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polipropilena, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 60 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 131 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polipropilena, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 15 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 132 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polipropilena, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 20 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 133 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polipropilena, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 25 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 134 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polipropilena, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 30 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 135 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polipropilena, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 40 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 136 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polipropilena, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 50 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 137 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polipropilena, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 60 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 141 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vgrajenih na planumu izkopa, premera 15 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 142 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vgrajenih na planumu izkopa, premera 20 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 143 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vgrajenih na planumu izkopa, premera 25 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 144 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vgrajenih na planumu izkopa, premera 30 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 145 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vgrajenih na planumu izkopa, premera 40 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 146 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vgrajenih na planumu izkopa, premera 50 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 147 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vgrajenih na planumu izkopa, premera 60 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 151 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 15 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 152 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 20 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 153 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 25 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 154 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 30 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 155 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 40 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 156 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 50 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 157 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 60 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 161 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 15 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 162 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 20 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 163 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 25 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 164 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 30 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 165 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 40 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 166 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 50 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 167 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 60 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 171 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vgrajenih na planumu izkopa, premera 15 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 172 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vgrajenih na planumu izkopa, premera 20 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 173 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vgrajenih na planumu izkopa, premera 25 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 174 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vgrajenih na planumu izkopa, premera 30 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 175 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vgrajenih na planumu izkopa, premera 40 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 176 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vgrajenih na planumu izkopa, premera 50 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 177 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vgrajenih na planumu izkopa, premera 60 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 181 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 15 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 182 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 20 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 183 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 25 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 184 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 30 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 185 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 40 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 186 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 50 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 187 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 60 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 191 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 15 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 192 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 20 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 193 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 25 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 194 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 30 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 195 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 40 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 196 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 50 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 197 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 60 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 211 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vgrajenih na planumu izkopa, premera 15 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 212 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vgrajenih na planumu izkopa, premera 20 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 213 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vgrajenih na planumu izkopa, premera 25 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 214 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vgrajenih na planumu izkopa, premera 30 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 215 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vgrajenih na planumu izkopa, premera 40 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 216 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vgrajenih na planumu izkopa, premera 50 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 217 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vgrajenih na planumu izkopa, premera 60 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 221 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 15 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 222 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 20 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 223 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 25 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 224 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 30 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 225 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 40 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 226 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 50 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 227 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 60 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 231 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 15 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 232 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 20 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 233 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 25 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 234 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 30 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 235 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 40 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 236 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 50 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 237 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 60 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 241 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz umetnih snovi/……… , vgrajenih na planumu izkopa, premera 15 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 242 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz umetnih snovi/………, vgrajenih na planumu izkopa, premera 20 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 243 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz umetnih snovi/………, vgrajenih na planumu izkopa, premera 25 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 244 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz umetnih snovi/………, vgrajenih na planumu izkopa, premera 30 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 245 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz umetnih snovi/………, vgrajenih na planumu izkopa, premera 40 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 246 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz umetnih snovi/………, vgrajenih na planumu izkopa, premera 50 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 247 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz umetnih snovi/………, vgrajenih na planumu izkopa, premera 60 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 251 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz umetnih snovi/………, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 15 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 252 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz umetnih snovi/………, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 20 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 253 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz umetnih snovi/………, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 25 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 254 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz umetnih snovi/………, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 30 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 255 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz umetnih snovi/………, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 40 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 256 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz umetnih snovi/………, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 50 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 257 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz umetnih snovi/………, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 60 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 261 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz umetnih snovi/………, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 15 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 262 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz umetnih snovi/………, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 20 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 263 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz umetnih snovi/………, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 25 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 264 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz umetnih snovi/………, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 30 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 265 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz umetnih snovi/………, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 40 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 266 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz umetnih snovi/………, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 50 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 267 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz umetnih snovi/………, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 60 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 271 | m1 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 8/10, po detajlu iz načrta, premera 15 cm |
| 43 272 | m1 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 8/10, po detajlu iz načrta, premera 20 cm |
| 43 273 | m1 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 8/10, po detajlu iz načrta, premera 25 cm |
| 43 274 | m1 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 8/10, po detajlu iz načrta, premera 30 cm |
| 43 275 | m1 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 8/10, po detajlu iz načrta, premera 40 cm |
| 43 276 | m1 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 8/10, po detajlu iz načrta, premera 50 cm |
| 43 277 | m1 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 8/10, po detajlu iz načrta, premera 60 cm |
| 43 278 | m1 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 8/10, po detajlu iz načrta, premera 80 cm |
| 43 279 | m1 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 8/10, po detajlu iz načrta, premera …. cm |
| 43 281 | m1 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 12/15, po detajlu iz načrta, premera 15 cm |
| 43 282 | m1 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 12/15, po detajlu iz načrta, premera 20 cm |
| 43 283 | m1 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 12/15, po detajlu iz načrta, premera 25 cm |
| 43 284 | m1 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 12/15, po detajlu iz načrta, premera 30 cm |
| 43 285 | m1 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 12/15, po detajlu iz načrta, premera 40 cm |
| 43 286 | m1 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 12/15, po detajlu iz načrta, premera 50 cm |
| 43 287 | m1 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 12/15, po detajlu iz načrta, premera 60 cm |
| 43 288 | m1 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 12/15, po detajlu iz načrta, premera 80 cm |
| 43 289 | m1 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 12/15, po detajlu iz načrta, premera …. cm |
| 43 291 | m1 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 16/20, po detajlu iz načrta, premera 15 cm |
| 43 292 | m1 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 16/20, po detajlu iz načrta, premera 20 cm |
| 43 293 | m1 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 16/20, po detajlu iz načrta, premera 25 cm |
| 43 294 | m1 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 16/20, po detajlu iz načrta, premera 30 cm |
| 43 295 | m1 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 16/20, po detajlu iz načrta, premera 40 cm |
| 43 296 | m1 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 16/20, po detajlu iz načrta, premera 50 cm |
| 43 297 | m1 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 16/20, po detajlu iz načrta, premera 60 cm |
| 43 298 | m1 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 16/20, po detajlu iz načrta, premera 80 cm |
| 43 299 | m1 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 16/20, po detajlu iz načrta, premera …. cm |
| 43 311 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz cementnega betona, vgrajenih na planumu izkopa, premera 15 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 312 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz cementnega betona, vgrajenih na planumu izkopa, premera 20 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 313 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz cementnega betona, vgrajenih na planumu izkopa, premera 25 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 314 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz cementnega betona, vgrajenih na planumu izkopa, premera 30 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 315 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz cementnega betona, vgrajenih na planumu izkopa, premera 40 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 316 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz cementnega betona, vgrajenih na planumu izkopa, premera 50 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 317 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz cementnega betona, vgrajenih na planumu izkopa, premera 60 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 321 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 15 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 322 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 20 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 323 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 25 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 324 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 30 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 325 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 40 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 326 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 50 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 327 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 60 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 331 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 15 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 332 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 20 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 333 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 25 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 334 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 30 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 335 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 40 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 336 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 50 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 337 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 60 cm, v globini do 1,0 m |
| 43 341 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz ojačenega cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 120 cm |
| 43 342 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz ojačenega cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 140 cm |
| 43 343 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz ojačenega cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 160 cm |
| 43 344 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz ojačenega cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 180 cm |
| 43 345 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz ojačenega cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 200 cm |
| 43 346 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz ojačenega cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera nad 200 cm |
| 43 351 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz ojačenega cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 120 cm |
| 43 352 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz ojačenega cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 140 cm |
| 43 353 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz ojačenega cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 160 cm |
| 43 354 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz ojačenega cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 180 cm |
| 43 355 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz ojačenega cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 200 cm |
| 43 356 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz ojačenega cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera nad 200 cm |
| 43 411 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vgrajenih na planumu izkopa, premera 50 mm, v globini do 1,0 m |
| 43 412 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vgrajenih na planumu izkopa, premera 60 mm, v globini do 1,0 m |
| 43 413 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vgrajenih na planumu izkopa, premera 80 mm, v globini do 1,0 m |
| 43 414 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vgrajenih na planumu izkopa, premera 100 mm, v globini do 1,0 m |
| 43 415 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vgrajenih na planumu izkopa, premera 125 mm, v globini do 1,0 m |
| 43 416 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vgrajenih na planumu izkopa, premera 150 mm, v globini do 1,0 m |
| 43 417 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vgrajenih na planumu izkopa, premera 200 mm, v globini do 1,0 m |
| 43 418 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vgrajenih na planumu izkopa, premera 250 mm, v globini do 1,0 m |
| 43 419 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vgrajenih na planumu izkopa, premera 300 mm, v globini do 1,0 m |
| 43 421 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vgrajenih na planumu izkopa, premera 350 mm, v globini do 1,0 m |
| 43 422 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vgrajenih na planumu izkopa, premera 400 mm, v globini do 1,0 m |
| 43 423 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vgrajenih na planumu izkopa, premera 500 mm, v globini do 1,0 m |
| 43 424 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vgrajenih na planumu izkopa, premera 600 mm, v globini do 1,0 m |
| 43 431 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 50 mm, v globini do 1,0 m |
| 43 432 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 60 mm, v globini do 1,0 m |
| 43 433 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 80 mm, v globini do 1,0 m |
| 43 434 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 100 mm, v globini do 1,0 m |
| 43 435 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 125 mm, v globini do 1,0 m |
| 43 436 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 150 mm, v globini do 1,0 m |
| 43 437 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 200 mm, v globini do 1,0 m |
| 43 438 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 250 mm, v globini do 1,0 m |
| 43 439 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 300 mm, v globini do 1,0 m |
| 43 441 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 350 mm, v globini do 1,0 m |
| 43 442 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 400 mm, v globini do 1,0 m |
| 43 443 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 500 mm, v globini do 1,0 m |
| 43 444 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 600 mm, v globini do 1,0 m |
| 43 451 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 50 mm, v globini do 1,0 m |
| 43 452 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 60 mm, v globini do 1,0 m |
| 43 453 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 80 mm, v globini do 1,0 m |
| 43 454 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 100 mm, v globini do 1,0 m |
| 43 455 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 125 mm, v globini do 1,0 m |
| 43 456 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 150 mm, v globini do 1,0 m |
| 43 457 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 200 mm, v globini do 1,0 m |
| 43 458 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 250 mm, v globini do 1,0 m |
| 43 459 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 300 mm, v globini do 1,0 m |
| 43 461 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 350 mm, v globini do 1,0 m |
| 43 462 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 400 mm, v globini do 1,0 m |
| 43 463 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 500 mm, v globini do 1,0 m |
| 43 464 | m1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz duktilne litine, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 600 mm, v globini do 1,0 m |
| 43 511 | m1 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 1,1 do 2 m s cevmi premera do 30 cm |
| 43 512 | m1 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 1,1 do 2 m s cevmi premera 31 do 60 cm |
| 43 513 | m1 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 1,1 do 2 m s cevmi premera 61 do 100 cm |
| 43 514 | m1 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 1,1 do 2 m s cevmi premera 101 do 140 cm |
| 43 515 | m1 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 1,1 do 2 m s cevmi premera 141 do 200 cm |
| 43 516 | m1 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 1,1 do 2 m s cevmi premera nad 200 cm |
| 43 521 | m1 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 2,1 do 4 m s cevmi premera do 30 cm |
| 43 522 | m1 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 2,1 do 4 m s cevmi premera 31 do 60 cm |
| 43 523 | m1 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 2,1 do 4 m s cevmi premera 61 do 100 cm |
| 43 524 | m1 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 2,1 do 4 m s cevmi premera 101 do 140 cm |
| 43 525 | m1 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 2,1 do 4 m s cevmi premera 141 do 200 cm |
| 43 526 | m1 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 2,1 do 4 m s cevmi premera nad 200 cm |
| 43 531 | m1 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini nad 4 m s cevmi premera do 30 cm |
| 43 532 | m1 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini nad 4 m s cevmi premera 31 do 60 cm |
| 43 533 | m1 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini nad 4 m s cevmi premera 61 do 100 cm |
| 43 534 | m1 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini nad 4 m s cevmi premera 101 do 140 cm |
| 43 535 | m1 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini nad 4 m s cevmi premera 141 do 200 cm |
| 43 536 | m1 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini nad 4 m s cevmi premera nad 200 cm |
| 43 541 | m1 | Doplačilo za delo med normalnim opažem, cevi za kanalizacijo premera do 30 cm |
| 43 542 | m1 | Doplačilo za delo med normalnim opažem, cevi za kanalizacijo premera 31 do 60 cm |
| 43 543 | m1 | Doplačilo za delo med normalnim opažem, cevi za kanalizacijo premera 61 do 100 cm |
| 43 544 | m1 | Doplačilo za delo med normalnim opažem, cevi za kanalizacijo premera 101 do 140 cm |
| 43 545 | m1 | Doplačilo za delo med normalnim opažem, cevi za kanalizacijo premera 141 do 200 cm |
| 43 546 | m1 | Doplačilo za delo med normalnim opažem, cevi za kanalizacijo premera nad 200 cm |
| 43 551 | m1 | Doplačilo za delo med gostim opažem, cevi za kanalizacijo premera do 30 cm |
| 43 552 | m1 | Doplačilo za delo med gostim opažem, cevi za kanalizacijo premera 31 do 60 cm |
| 43 553 | m1 | Doplačilo za delo med gostim opažem, cevi za kanalizacijo premera 61 do 100 cm |
| 43 554 | m1 | Doplačilo za delo med gostim opažem, cevi za kanalizacijo premera 101 do 140 cm |
| 43 555 | m1 | Doplačilo za delo med gostim opažem, cevi za kanalizacijo premera 141 do 200 cm |
| 43 556 | m1 | Doplačilo za delo med gostim opažem, cevi za kanalizacijo premera nad 200 cm |
| 43 611 | m1 | Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz proti koroziji odpornih litoželeznih cevi premera 100 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom |
| 43 612 | m1 | Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz proti koroziji odpornih litoželeznih cevi premera 125 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom |
| 43 613 | m1 | Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz proti koroziji odpornih litoželeznih cevi premera 150 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom |
| 43 614 | m1 | Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz proti koroziji odpornih litoželeznih cevi premera 200 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom |
| 43 615 | m1 | Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz proti koroziji odpornih litoželeznih cevi premera 250 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom |
| 43 616 | m1 | Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz proti koroziji odpornih litoželeznih cevi premera 300 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom |
| 43 617 | m1 | Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz proti koroziji odpornih litoželeznih cevi premera 350 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom |
| 43 618 | m1 | Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz proti koroziji odpornih litoželeznih cevi premera 400 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom |
| 43 619 | m1 | Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz proti koroziji odpornih litoželeznih cevi premera nad 400 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom |
| 43 621 | m1 | Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz proti koroziji odpornih cevi iz duktilne litine premera 100 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom |
| 43 622 | m1 | Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz proti koroziji odpornih cevi iz duktilne litine premera 125 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom |
| 43 623 | m1 | Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz proti koroziji odpornih cevi iz duktilne litine premera 150 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom |
| 43 624 | m1 | Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz proti koroziji odpornih cevi iz duktilne litine premera 200 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom |
| 43 625 | m1 | Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz proti koroziji odpornih cevi iz duktilne litine premera 250 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom |
| 43 626 | m1 | Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz proti koroziji odpornih cevi iz duktilne litine premera 300 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom |
| 43 627 | m1 | Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz proti koroziji odpornih cevi iz duktilne litine premera 350 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom |
| 43 628 | m1 | Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz proti koroziji odpornih cevi iz duktilne litine premera 400 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom |
| 43 629 | m1 | Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz proti koroziji odpornih cevi iz duktilne litine premera nad 400 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom |
| 43 631 | m1 | Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz cevi iz poliestra premera 150 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom |
| 43 632 | m1 | Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz cevi iz poliestra premera 200 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom |
| 43 633 | m1 | Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz cevi iz poliestra premera 250 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom |
| 43 634 | m1 | Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz cevi iz poliestra premera 300 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom |
| 43 635 | m1 | Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz cevi iz poliestra premera 400 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom |
| 43 636 | m1 | Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz cevi iz poliestra premera 500 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom |
| 43 637 | m1 | Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz cevi iz poliestra premera 600 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom |
| 43 638 | m1 | Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz cevi iz poliestra premera 800 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom |
| 43 639 | m1 | Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz cevi iz poliestra premera nad 800 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom |
| 43 711 | kos | Dobava in vgraditev mostnega izlivnika ali čistilnega kosa s talnim vtokom; sestavni deli izlivnika so iz sive litine in bituminizirani (po načrtu) |
| 43 712 | kos | Dobava in vgraditev mostnega izlivnika ali čistilnega kosa s stranskim vtokom; sestavni deli izlivnika so iz sive litine in bituminizirani (po načrtu) |
| 43 713 | kos | Dobava in vgraditev mostnega izlivnika ali čistilnega kosa s pokrovom |
| 43 721 | kos | Dobava in vgraditev čistilnega kosa, premera do 250 mm, na zbirni odvodni cevi znotraj škatlastega prereza prekladne konstrukcije (po načrtu) |
| 43 722 | kos | Dobava in vgraditev čistilnega kosa, premera nad 250 mm, na zbirni odvodni cevi znotraj škatlastega prereza prekladne konstrukcije (po načrtu) |
| 43 731 | kos | Dobava in vgraditev proti koroziji odporne cevke za odvajanje pronicujoče vode |
| 43 732 | kos | Dobava in vgraditev proti koroziji odporne cevi premera 200 mm, v najnižji točki dna vsakega polja znotraj škatlastega prereza prekladne konstrukcije |
| 43 741 | kos | Dobava in vgraditev gibljive elastične cevi premera nad 200 mm, za velikosti pomikov do ± 200 mm |
| 43 742 | kos | Dobava in vgraditev gibljive elastične cevi premera nad 200 mm, za velikosti pomikov nad ± 200 mm |
| 43 811 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine za požiralnik ob in pod robnikom, z nosilnostjo 250 kN |
| 43 821 | m1 | Dobava in vgraditev linijske rešetke iz duktilne litine za kineto, z nosilnostjo 15 kN |
| 43 822 | m1 | Dobava in vgraditev linijske rešetke iz duktilne litine za kineto, z nosilnostjo 50 kN |
| 43 823 | m1 | Dobava in vgraditev linijske rešetke iz duktilne litine za kineto, z nosilnostjo 125 kN |
| 43 824 | m1 | Dobava in vgraditev linijske rešetke iz duktilne litine za kineto, z nosilnostjo 250 kN |
| 43 831 | m1 | Preskus tesnosti cevi premera do 20 cm |
| 43 832 | m1 | Preskus tesnosti cevi premera 21 do 50 cm |
| 43 833 | m1 | Preskus tesnosti cevi premera nad 50 cm |
| 43 841 | m1 | Pregled vgrajenih cevi s TV kamero |

## 4.4  Jaški

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 44 111 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 30 cm, globokega do 1,0 m |
| 44 112 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 30 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |
| 44 113 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 30 cm, globokega 1,5 do 2,0 m |
| 44 114 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 30 cm, globokega 2,0 do 2,5 m |
| 44 115 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 30 cm, globokega nad 2,5 m |
| 44 121 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega do 1,0 m |
| 44 122 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |
| 44 123 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega 1,5 do 2,0 m |
| 44 124 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega 2,0 do 2,5 m |
| 44 125 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega nad 2,5 m |
| 44 131 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega do 1,0 m |
| 44 132 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |
| 44 133 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m |
| 44 134 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 2,0 do 2,5 m |
| 44 135 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega nad 2,5 m |
| 44 141 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega do 1,0 m |
| 44 142 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |
| 44 143 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 1,5 do 2,0 m |
| 44 144 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 2,0 do 2,5 m |
| 44 145 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega nad 2,5 m |
| 44 151 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 70 cm, globokega do 1,0 m |
| 44 152 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 70 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |
| 44 153 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 70 cm, globokega 1,5 do 2,0 m |
| 44 154 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 70 cm, globokega 2,0 do 2,5 m |
| 44 155 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 70 cm, globokega nad 2,5 m |
| 44 161 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega do 1,0 m |
| 44 162 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |
| 44 163 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,5 do 2,0 m |
| 44 164 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 2,0 do 2,5 m |
| 44 165 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega nad 2,5 m |
| 44 171 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega do 1,0 m |
| 44 172 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |
| 44 173 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,5 do 2,0 m |
| 44 174 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 2,0 do 2,5 m |
| 44 175 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega nad 2,5 m |
| 44 181 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 120 cm, globokega do 1,0 m |
| 44 182 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 120 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |
| 44 183 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 120 cm, globokega 1,5 do 2,0 m |
| 44 184 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 120 cm, globokega 2,0 do 2,5 m |
| 44 185 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 120 cm, globokega nad 2,5 m |
| 44 191 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom nad 120 cm, globokega do 1,0 m |
| 44 192 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom nad 120 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |
| 44 193 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom nad 120 cm, globokega 1,5 do 2,0 m |
| 44 194 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom nad 120 cm, globokega 2,0 do 2,5 m |
| 44 195 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom nad 120 cm, globokega nad 2,5 m |
| 44 211 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 50/50 cm, globokega do 1,0 m |
| 44 212 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 50/50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |
| 44 213 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 50/50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m |
| 44 214 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 50/50 cm, globokega 2,0 do 2,5 m |
| 44 215 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 50/50 cm, globokega nad 2,5 m |
| 44 221 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 60/60 cm, globokega do 1,0 m |
| 44 222 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 60/60 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |
| 44 223 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 60/60 cm, globokega 1,5 do 2,0 m |
| 44 224 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 60/60 cm, globokega 2,0 do 2,5 m |
| 44 225 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 60/60 cm, globokega nad 2,5 m |
| 44 231 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 80/80 cm, globokega do 1,0 m |
| 44 232 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 80/80 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |
| 44 233 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 80/80 cm, globokega 1,5 do 2,0 m |
| 44 234 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 80/80 cm, globokega 2,0 do 2,5 m |
| 44 235 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 80/80 cm, globokega nad nad 2,5 m |
| 44 241 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 100/100 cm, globokega do 1,0 m |
| 44 242 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 100/100 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |
| 44 243 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 100/100 cm, globokega 1,5 do 2,0 m |
| 44 244 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 100/100 cm, globokega 2,0 do 2,5 m |
| 44 245 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 100/100 cm, globokega nad 2,5 m |
| 44 251 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 60/100 cm, globokega do 1,0 m |
| 44 252 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 60/100 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |
| 44 253 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 60/100 cm, globokega 1,5 do 2,0 m |
| 44 254 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 60/100 cm, globokega 2,0 do 2,5 m |
| 44 255 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 60/100 cm, globokega nad 2,5 m |
| 44 261 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 60/120 cm, globokega do 1,0 m |
| 44 262 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 60/120 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |
| 44 263 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 60/120 cm, globokega 1,5 do 2,0 m |
| 44 264 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 60/120 cm, globokega 2,0 do 2,5 m |
| 44 265 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 60/120 cm, globokega nad 2,5 m |
| 44 271 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 80/100 cm, globokega do 1,0 m |
| 44 272 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 80/100 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |
| 44 273 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 80/100 cm, globokega 1,5 do 2,0 m |
| 44 274 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 80/100 cm, globokega 2,0 do 2,5 m |
| 44 275 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 80/100 cm, globokega nad 2,5 m |
| 44 281 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 80/120 cm, globokega do 1,0 m |
| 44 282 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 80/120 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |
| 44 283 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 80/120 cm, globokega 1,5 do 2,0 m |
| 44 284 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 80/120 cm, globokega 2,0 do 2,5 m |
| 44 285 | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 80/120 cm, globokega nad 2,5 m |
| 44 291 | m1 | Ojačitev jaška krožnega prereza s premerom 30 cm z obbetoniranjem s cementnim betonom C 25/30, po načrtu |
| 44 292 | m1 | Ojačitev jaška krožnega prereza s premerom 40 cm z obbetoniranjem s cementnim betonom C 25/30, po načrtu |
| 44 293 | m1 | Ojačitev jaška krožnega prereza s premerom 50 cm z obbetoniranjem s cementnim betonom C 25/30, po načrtu |
| 44 294 | m1 | Ojačitev jaška krožnega prereza s premerom 60 cm z obbetoniranjem s cementnim betonom C 25/30, po načrtu |
| 44 295 | m1 | Ojačitev jaška krožnega prereza s premerom 70 cm z obbetoniranjem s cementnim betonom C 25/30, po načrtu |
| 44 296 | m1 | Ojačitev jaška krožnega prereza s premerom 80 cm z obbetoniranjem s cementnim betonom C 25/30, po načrtu |
| 44 297 | m1 | Ojačitev jaška krožnega prereza s premerom 90 cm z obbetoniranjem s cementnim betonom C 25/30, po načrtu |
| 44 298 | m1 | Ojačitev jaška krožnega prereza s premerom 100 cm z obbetoniranjem s cementnim betonom C 25/30, po načrtu |
| 44 299 | m1 | Ojačitev jaška krožnega prereza s premerom 120 cm z obbetoniranjem s cementnim betonom C 25/30, po načrtu |
| 44 311 | kos | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 30 cm, globokega do 1,0 m |
| 44 312 | kos | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 30 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |
| 44 313 | kos | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 30 cm, globokega 1,5 do 2,0 m |
| 44 314 | kos | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 30 cm, globokega 2,0 do 2,5 m |
| 44 315 | kos | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 30 cm, globokega nad 2,5 m |
| 44 321 | kos | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega do 1,0 m |
| 44 322 | kos | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |
| 44 323 | kos | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega 1,5 do 2,0 m |
| 44 324 | kos | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega 2,0 do 2,5 m |
| 44 325 | kos | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega nad 2,5 m |
| 44 331 | kos | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega do 1,0 m |
| 44 332 | kos | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |
| 44 333 | kos | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m |
| 44 334 | kos | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 2,0 do 2,5 m |
| 44 335 | kos | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega nad 2,5 m |
| 44 341 | kos | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega do 1,0 m |
| 44 342 | kos | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |
| 44 343 | kos | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 1,5 do 2,0 m |
| 44 344 | kos | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 2,0 do 2,5 m |
| 44 345 | kos | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega nad 2,5 m |
| 44 351 | kos | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 70 cm, globokega do 1,0 m |
| 44 352 | kos | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 70 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |
| 44 353 | kos | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 70 cm, globokega 1,5 do 2,0 m |
| 44 354 | kos | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 70 cm, globokega 2,0 do 2,5 m |
| 44 355 | kos | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 70 cm, globokega nad 2,5 m |
| 44 361 | kos | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega do 1,0 m |
| 44 362 | kos | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |
| 44 363 | kos | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,5 do 2,0 m |
| 44 364 | kos | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 2,0 do 2,5 m |
| 44 365 | kos | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega nad 2,5 m |
| 44 371 | kos | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 90 cm, globokega do 1,0 m |
| 44 372 | kos | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 90 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |
| 44 373 | kos | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 90 cm, globokega 1,5 do 2,0 m |
| 44 374 | kos | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 90 cm, globokega 2,0 do 2,5 m |
| 44 375 | kos | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 90 cm, globokega nad 2,5 m |
| 44 381 | kos | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega do 1,0 m |
| 44 382 | kos | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |
| 44 383 | kos | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,5 do 2,0 m |
| 44 384 | kos | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 2,0 do 2,5 m |
| 44 385 | kos | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega nad 2,5 m |
| 44 391 | kos | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 120 cm, globokega do 1,0 m |
| 44 392 | kos | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 120 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |
| 44 393 | kos | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 120 cm, globokega 1,5 do 2,0 m |
| 44 394 | kos | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 120 cm, globokega 2,0 do 2,5 m |
| 44 395 | kos | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 120 cm, globokega nad 2,5 m |
| 44 411 | kos | Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 30 cm, globokega do 1,0 m |
| 44 412 | kos | Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 30 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |
| 44 413 | kos | Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 30 cm, globokega 1,5 do 2,0 m |
| 44 414 | kos | Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 30 cm, globokega 2,0 do 2,5 m |
| 44 415 | kos | Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 30 cm, globokega nad 2,5 m |
| 44 421 | kos | Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega do 1,0 m |
| 44 422 | kos | Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |
| 44 423 | kos | Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega 1,5 do 2,0 m |
| 44 424 | kos | Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega 2,0 do 2,5 m |
| 44 425 | kos | Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega nad 2,5 m |
| 44 431 | kos | Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega do 1,0 m |
| 44 432 | kos | Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |
| 44 433 | kos | Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m |
| 44 434 | kos | Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 2,0 do 2,5 m |
| 44 435 | kos | Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega nad 2,5 m |
| 44 441 | kos | Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega do 1,0 m |
| 44 442 | kos | Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |
| 44 443 | kos | Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 1,5 do 2,0 m |
| 44 444 | kos | Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 2,0 do 2,5 m |
| 44 445 | kos | Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega nad 2,5 m |
| 44 451 | kos | Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 70 cm, globokega do 1,0 m |
| 44 452 | kos | Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 70 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |
| 44 453 | kos | Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 70 cm, globokega 1,5 do 2,0 m |
| 44 454 | kos | Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 70 cm, globokega 2,0 do 2,5 m |
| 44 455 | kos | Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 70 cm, globokega nad 2,5 m |
| 44 461 | kos | Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega do 1,0 m |
| 44 462 | kos | Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |
| 44 463 | kos | Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,5 do 2,0 m |
| 44 464 | kos | Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 2,0 do 2,5 m |
| 44 465 | kos | Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega nad 2,5 m |
| 44 471 | kos | Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 90 cm, globokega do 1,0 m |
| 44 472 | kos | Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 90 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |
| 44 473 | kos | Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 90 cm, globokega 1,5 do 2,0 m |
| 44 474 | kos | Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 90 cm, globokega 2,0 do 2,5 m |
| 44 475 | kos | Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 90 cm, globokega nad 2,5 m |
| 44 481 | kos | Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega do 1,0 m |
| 44 482 | kos | Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |
| 44 483 | kos | Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,5 do 2,0 m |
| 44 484 | kos | Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 2,0 do 2,5 m |
| 44 485 | kos | Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega nad 2,5 m |
| 44 491 | kos | Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 120 cm, globokega do 1,0 m |
| 44 492 | kos | Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 120 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |
| 44 493 | kos | Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 120 cm, globokega 1,5 do 2,0 m |
| 44 494 | kos | Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 120 cm, globokega 2,0 do 2,5 m |
| 44 495 | kos | Izdelava jaška iz polipropilena, krožnega prereza s premerom 120 cm, globokega nad 2,5 m |
| 44 511 | kos | Izdelava povoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega do 1,0 m |
| 44 512 | kos | Izdelava povoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |
| 44 513 | kos | Izdelava povoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega 1,5 do 2,0 m |
| 44 514 | kos | Izdelava povoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega 2,0 do 2,5 m |
| 44 515 | kos | Izdelava povoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega nad 2,5 m |
| 44 521 | kos | Izdelava povoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega do 1,0 m |
| 44 522 | kos | Izdelava povoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |
| 44 523 | kos | Izdelava povoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 1,5 do 2,0 m |
| 44 524 | kos | Izdelava povoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 2,0 do 2,5 m |
| 44 525 | kos | Izdelava povoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega nad 2,5 m |
| 44 531 | kos | Izdelava povoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega do 1,0 m |
| 44 532 | kos | Izdelava povoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |
| 44 533 | kos | Izdelava povoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,5 do 2,0 m |
| 44 534 | kos | Izdelava povoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 2,0 do 2,5 m |
| 44 535 | kos | Izdelava povoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega nad 2,5 m |
| 44 541 | kos | Izdelava povoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega do 1,0 m |
| 44 542 | kos | Izdelava povoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |
| 44 543 | kos | Izdelava povoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,5 do 2,0 m |
| 44 544 | kos | Izdelava povoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 2,0 do 2,5 m |
| 44 545 | kos | Izdelava povoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega nad 2,5 m |
| 44 551 | kos | Izdelava povoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom ….. cm, globokega do 1,0 m |
| 44 552 | kos | Izdelava povoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom ….. cm, globokega 1,0 do 1,5 m |
| 44 553 | kos | Izdelava povoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom ….. cm, globokega 1,5 do 2,0 m |
| 44 554 | kos | Izdelava povoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom ….. cm, globokega 2,0 do 2,5 m |
| 44 555 | kos | Izdelava povoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom ….. cm, globokega nad 2,5 m |
| 44 611 | kos | Izdelava nepovoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega do 1,0 m |
| 44 612 | kos | Izdelava nepovoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |
| 44 613 | kos | Izdelava nepovoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega 1,5 do 2,0 m |
| 44 614 | kos | Izdelava nepovoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega 2,0 do 2,5 m |
| 44 615 | kos | Izdelava nepovoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega nad 2,5 m |
| 44 621 | kos | Izdelava nepovoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega do 1,0 m |
| 44 622 | kos | Izdelava nepovoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |
| 44 623 | kos | Izdelava nepovoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 1,5 do 2,0 m |
| 44 624 | kos | Izdelava nepovoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 2,0 do 2,5 m |
| 44 625 | kos | Izdelava nepovoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega nad 2,5 m |
| 44 631 | kos | Izdelava nepovoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega do 1,0 m |
| 44 632 | kos | Izdelava nepovoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |
| 44 633 | kos | Izdelava nepovoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,5 do 2,0 m |
| 44 634 | kos | Izdelava nepovoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 2,0 do 2,5 m |
| 44 635 | kos | Izdelava nepovoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega nad 2,5 m |
| 44 641 | kos | Izdelava nepovoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega do 1,0 m |
| 44 642 | kos | Izdelava nepovoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |
| 44 643 | kos | Izdelava nepovoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,5 do 2,0 m |
| 44 644 | kos | Izdelava nepovoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 2,0 do 2,5 m |
| 44 645 | kos | Izdelava nepovoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega nad 2,5 m |
| 44 651 | kos | Izdelava nepovoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom ….. cm, globokega do 1,0 m |
| 44 652 | kos | Izdelava nepovoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom ….. cm, globokega 1,0 do 1,5 m |
| 44 653 | kos | Izdelava nepovoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom ….. cm, globokega 1,5 do 2,0 m |
| 44 654 | kos | Izdelava nepovoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom ….. cm, globokega 2,0 do 2,5 m |
| 44 655 | kos | Izdelava nepovoznega jaška iz poliesterskega laminata, krožnega prereza s premerom ….. cm, globokega nad 2,5 m |
| 44 711 | kos | Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 30 cm, globokega do 1,0 m |
| 44 712 | kos | Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 30 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |
| 44 713 | kos | Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 30 cm, globokega 1,5 do 2,0 m |
| 44 714 | kos | Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 30 cm, globokega 2,0 do 2,5 m |
| 44 715 | kos | Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 30 cm, globokega nad 2,5 m |
| 44 721 | kos | Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega do 1,0 m |
| 44 722 | kos | Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |
| 44 723 | kos | Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega 1,5 do 2,0 m |
| 44 724 | kos | Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega 2,0 do 2,5 m |
| 44 725 | kos | Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega nad 2,5 m |
| 44 731 | kos | Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega do 1,0 m |
| 44 732 | kos | Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |
| 44 733 | kos | Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m |
| 44 734 | kos | Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 2,0 do 2,5 m |
| 44 735 | kos | Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega nad 2,5 m |
| 44 741 | kos | Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega do 1,0 m |
| 44 742 | kos | Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |
| 44 743 | kos | Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 1,5 do 2,0 m |
| 44 744 | kos | Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 2,0 do 2,5 m |
| 44 745 | kos | Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega nad 2,5 m |
| 44 751 | kos | Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 70 cm, globokega do 1,0 m |
| 44 752 | kos | Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 70 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |
| 44 753 | kos | Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 70 cm, globokega 1,5 do 2,0 m |
| 44 754 | kos | Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 70 cm, globokega 2,0 do 2,5 m |
| 44 755 | kos | Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 70 cm, globokega nad 2,5 m |
| 44 761 | kos | Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega do 1,0 m |
| 44 762 | kos | Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |
| 44 763 | kos | Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,5 do 2,0 m |
| 44 764 | kos | Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 2,0 do 2,5 m |
| 44 765 | kos | Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega nad 2,5 m |
| 44 771 | kos | Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 90 cm, globokega do 1,0 m |
| 44 772 | kos | Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 90 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |
| 44 773 | kos | Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 90 cm, globokega 1,5 do 2,0 m |
| 44 774 | kos | Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 90 cm, globokega 2,0 do 2,5 m |
| 44 775 | kos | Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 90 cm, globokega nad 2,5 m |
| 44 781 | kos | Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega do 1,0 m |
| 44 782 | kos | Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |
| 44 783 | kos | Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,5 do 2,0 m |
| 44 784 | kos | Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 2,0 do 2,5 m |
| 44 785 | kos | Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega nad 2,5 m |
| 44 791 | kos | Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 120 cm, globokega do 1,0 m |
| 44 792 | kos | Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 120 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |
| 44 793 | kos | Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 120 cm, globokega 1,5 do 2,0 m |
| 44 794 | kos | Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 120 cm, globokega 2,0 do 2,5 m |
| 44 795 | kos | Izdelava jaška iz duktilne litine, krožnega prereza s premerom 120 cm, globokega nad 2,5 m |
| 44 797 | kos | Preskus tesnosti jaška premera do 50 cm |
| 44 798 | kos | Preskus tesnosti jaška premera 60 do 80 cm |
| 44 799 | kos | Preskus tesnosti jaška premera nad 80 cm |
| 44 811 | kos | Dobava in vgraditev rešetke iz litega železa z nosilnostjo 15 kN, krožnega prereza s premerom 330 mm |
| 44 812 | kos | Dobava in vgraditev rešetke iz litega železa z nosilnostjo 15 kN, krožnega prereza s premerom 450 mm |
| 44 813 | kos | Dobava in vgraditev rešetke iz litega železa z nosilnostjo 15 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm |
| 44 815 | kos | Dobava in vgraditev rešetke iz litega železa z nosilnostjo 15 kN, s prerezom 350/350 mm |
| 44 816 | kos | Dobava in vgraditev rešetke iz litega železa z nosilnostjo 15 kN, s prerezom 350/450 mm |
| 44 817 | kos | Dobava in vgraditev rešetke iz litega železa z nosilnostjo 15 kN, s prerezom 600/600 mm |
| 44 821 | kos | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 50 kN, krožnega prereza s premerom 330 mm |
| 44 822 | kos | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 50 kN, krožnega prereza s premerom 450 mm |
| 44 823 | kos | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 50 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm |
| 44 825 | kos | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 50 kN, s prerezom 350/350 mm |
| 44 826 | kos | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 50 kN, s prerezom 350/450 mm |
| 44 827 | kos | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 50 kN, s prerezom 600/600 mm |
| 44 831 | kos | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm |
| 44 832 | kos | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm |
| 44 833 | kos | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, krožnega prereza s premerom nad 600 mm |
| 44 835 | kos | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, s prerezom 400/400 mm |
| 44 836 | kos | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, s prerezom 500/500 mm |
| 44 837 | kos | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, s prerezom 600/600 mm |
| 44 838 | kos | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, s prerezom …/… mm |
| 44 841 | kos | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm |
| 44 842 | kos | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom ….. mm |
| 44 844 | kos | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, s prerezom 300/300 mm |
| 44 845 | kos | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, s prerezom 400/400 mm |
| 44 846 | kos | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, s prerezom 500/200 mm |
| 44 847 | kos | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, s prerezom 500/250 mm |
| 44 848 | kos | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, s prerezom 500/500 mm |
| 44 849 | kos | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, s prerezom …./…… mm |
| 44 851 | kos | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm |
| 44 852 | kos | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom ….. mm |
| 44 854 | kos | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm |
| 44 855 | kos | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom …./…. mm |
| 44 857 | kos | Dobava in vgraditev rešetke s kanaleto, iz duktilne litine, z nosilnostjo 250 kN, s prerezom 500/100 mm |
| 44 858 | kos | Dobava in vgraditev rešetke s kanaleto, iz duktilne litine, z nosilnostjo 250 kN, s prerezom 500/200 mm |
| 44 859 | kos | Dobava in vgraditev rešetke iz ……., s kanaleto iz ……., z nsilnostjo ….., s prerezom …… |
| 44 861 | kos | Dobava in vgraditev lovilnika peska iz pocinkane jeklene pločevine, s premerom 450 mm, globokega 0,5 m |
| 44 862 | kos | Dobava in vgraditev lovilnika peska iz pocinkane jeklene pločevine, s premerom 450 mm, globokega 1,0 m |
| 44 863 | kos | Dobava in vgraditev lovilnika peska iz pocinkane jeklene pločevine, s premerom 450 mm, globokega 1,5 m |
| 44 864 | kos | Dobava in vgraditev lovilnika peska iz pocinkane jeklene pločevine, s premerom 450 mm, globokega nad 1,5 m |
| 44 866 | kos | Dobava in vgraditev lovilnika peska iz pocinkane jeklene pločevine, s premerom 500 mm, globokega 0,5 m |
| 44 867 | kos | Dobava in vgraditev lovilnika peska iz pocinkane jeklene pločevine, s premerom 500 mm, globokega 1,0 m |
| 44 868 | kos | Dobava in vgraditev lovilnika peska iz pocinkane jeklene pločevine, s premerom 500 mm, globokega 1,5 m |
| 44 869 | kos | Dobava in vgraditev lovilnika peska iz pocinkane jeklene pločevine, s premerom 500 mm, globokega nad 1,5 m |
| 44 871 | kos | Dobava in vgraditev lovilnika peska iz pocinkane jeklene pločevine, s premerom 600 mm, globokega 0,5 m |
| 44 872 | kos | Dobava in vgraditev lovilnika peska iz pocinkane jeklene pločevine, s premerom 600 mm, globokega 1,0 m |
| 44 873 | kos | Dobava in vgraditev lovilnika peska iz pocinkane jeklene pločevine, s premerom 600 mm, globokega 1,5 m |
| 44 874 | kos | Dobava in vgraditev lovilnika peska iz pocinkane jeklene pločevine, s premerom 600 mm, globokega nad 1,5 m |
| 44 876 | kos | Dobava in vgraditev lovilnika peska iz pocinkane jeklene pločevine, s premerom 700 mm, globokega 0,5 m |
| 44 877 | kos | Dobava in vgraditev lovilnika peska iz pocinkane jeklene pločevine, s premerom 700 mm, globokega 1,0 m |
| 44 878 | kos | Dobava in vgraditev lovilnika peska iz pocinkane jeklene pločevine, s premerom 700 mm, globokega 1,5 m |
| 44 879 | kos | Dobava in vgraditev lovilnika peska iz pocinkane jeklene pločevine, s premerom 700 mm, globokega nad 1,5 m |
| 44 881 | kos | Dobava in vgraditev lovilnika peska iz pocinkane jeklene pločevine, s premerom 800 mm, globokega 0,5 m |
| 44 882 | kos | Dobava in vgraditev lovilnika peska iz pocinkane jeklene pločevine, s premerom 800 mm, globokega 1,0 m |
| 44 883 | kos | Dobava in vgraditev lovilnika peska iz pocinkane jeklene pločevine, s premerom 800 mm, globokega 1,5 m |
| 44 884 | kos | Dobava in vgraditev lovilnika peska iz pocinkane jeklene pločevine, s premerom 800 mm, globokega nad 1,5 m |
| 44 885 | kos | Dobava in vgraditev lovilnika peska iz pocinkane jeklene pločevine, s premerom ………. mm, globokega ….. m |
| 44 887 | kos | Izdelava lovilnika odpadnih voda iz cementnega betona, po detajlu iz načrta |
| 44 888 | kos | Dobava in vgraditev lovilnika odpadnih voda iz duktilne litine, po detajlu iz načrta |
| 44 889 | kos | Dobava in vgraditev lovilnika odpadnih voda iz poliestra, po detajlu iz načrta |
| 44 891 | kos | Izdelava lovilnika bencina in olj iz cementnega betona, po detajlu iz načrta, Q = 3 l/s |
| 44 892 | kos | Izdelava lovilnika bencina in olj iz cementnega betona, po detajlu iz načrta, Q = 6 l/s |
| 44 893 | kos | Izdelava lovilnika bencina in olj iz cementnega betona, po detajlu iz načrta, Q = 10 l/s |
| 44 894 | kos | Izdelava lovilnika bencina in olj iz cementnega betona, po detajlu iz načrta, Q = 15 l/s |
| 44 895 | kos | Izdelava lovilnika bencina in olj iz cementnega betona, po detajlu iz načrta, Q >15 l/s |
| 44 897 | kos | Izdelava lovilnika bencina in olj iz cementnega betona, po detajlu iz načrta |
| 44 911 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega cementnega betona, krožnega prereza s premerom 30 cm |
| 44 912 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega cementnega betona, krožnega prereza s premerom 40 cm |
| 44 913 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm |
| 44 914 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega cementnega betona, krožnega prereza s premerom 60 cm |
| 44 915 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega cementnega betona, krožnega prereza s premerom 70 cm |
| 44 916 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm |
| 44 917 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega cementnega betona, krožnega prereza s premerom 100 cm |
| 44 918 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega cementnega betona, krožnega prereza s premerom 120 cm |
| 44 919 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega cementnega betona, krožnega prereza s premerom nad 120 cm |
| 44 921 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega cementnega betona, izmere prereza 50/50 cm |
| 44 922 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega cementnega betona, izmere prereza 60/60 cm |
| 44 923 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega cementnega betona, izmere prereza 80/80 cm |
| 44 924 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega cementnega betona, izmere prereza 100/100 cm |
| 44 925 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega cementnega betona, izmere prereza 60/100 cm |
| 44 926 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega cementnega betona, izmere prereza 60/120 cm |
| 44 927 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega cementnega betona, izmere prereza 80/100 cm |
| 44 928 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega cementnega betona, izmere prereza 80/120 cm |
| 44 929 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega cementnega betona, izmere prereza …/… cm |
| 44 931 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 15 kN, krožnega prereza s premerom 450 mm |
| 44 932 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 15 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm |
| 44 933 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 15 kN, krožnega prereza s premerom ….. mm |
| 44 935 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 15 kN, s prerezom 350/350 mm |
| 44 936 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 15 kN, s prerezom 350/450 mm |
| 44 937 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 15 kN, s prerezom 600/600 mm |
| 44 938 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 15 kN, s prerezom …/… mm |
| 44 941 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 50 kN, krožnega prereza s premerom 450 mm |
| 44 942 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 50 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm |
| 44 943 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 50 kN, krožnega prereza s premerom ….. mm |
| 44 945 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 50 kN, s prerezom 350/350 mm |
| 44 946 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 50 kN, s prerezom 350/450 mm |
| 44 947 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 50 kN, s prerezom 600/600 mm |
| 44 948 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 50 kN, s prerezom …/… mm |
| 44 951 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm |
| 44 952 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm |
| 44 953 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, krožnega prereza s premerom ….. mm |
| 44 955 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, s prerezom 400/400 mm |
| 44 956 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, s prerezom 500/500 mm |
| 44 957 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, s prerezom 600/600 mm |
| 44 958 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, s prerezom …/… mm |
| 44 961 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm |
| 44 962 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm |
| 44 963 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom ….. mm |
| 44 965 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, s prerezom 400/400 mm |
| 44 966 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, s prerezom 500/500 mm |
| 44 967 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, s prerezom 600/600 mm |
| 44 968 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, s prerezom 800/800 mm |
| 44 969 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, s prerezom …/… mm |
| 44 971 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm |
| 44 972 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm |
| 44 973 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom ….. mm |
| 44 975 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 600/600 mm |
| 44 976 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 800/800 mm |
| 44 977 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom …/… mm |
| 44 979 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 600 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm |
| 44 981 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine in ojačenega cementnega betona, z nosilnostjo 15 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm |
| 44 982 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine in ojačenega cementnega betona, z nosilnostjo 15 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm |
| 44 983 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine in ojačenega cementnega betona, z nosilnostjo 15 kN, krožnega prereza s premerom 700 mm |
| 44 984 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine in ojačenega cementnega betona, z nosilnostjo 15 kN, krožnega prereza s premerom nad 700 mm |
| 44 986 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine in ojačenega cementnega betona, z nosilnostjo 50 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm |
| 44 987 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine in ojačenega cementnega betona, z nosilnostjo 50 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm |
| 44 988 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine in ojačenega cementnega betona, z nosilnostjo 50 kN, krožnega prereza s premerom 700 mm |
| 44 989 | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine in ojačenega cementnega betona, z nosilnostjo 50 kN, krožnega prereza s premerom nad 700 mm |
| 44 991 | kos | Dvig (do 50 cm) obstoječega jaška iz cementnega betona, po detajlu iz načrta, krožnega prereza s premerom do 50 cm |
| 44 992 | kos | Dvig (do 50 cm) obstoječega jaška iz cementnega betona, po detajlu iz načrta, krožnega prereza s premerom 60 do 80 cm ali kvadratnega prereza do 60/60 cm |
| 44 993 | kos | Dvig (do 50 cm) obstoječega jaška iz cementnega betona, po detajlu iz načrta, krožnega prereza s premerom nad 80 cm ali kvadratnega prereza nad 60/60 cm |
| 44 995 | kos | Doplačilo za pritrditev pokrova jaška na vozišču z nerjavečimi vijaki |

## 4.5   Prepusti

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 45 111 | m1 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 30 cm |
| 45 112 | m1 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 40 cm |
| 45 113 | m1 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 50 cm |
| 45 114 | m1 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 60 cm |
| 45 115 | m1 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 80 cm |
| 45 116 | m1 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 100 cm |
| 45 121 | m1 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz ojačenega cementnega betona s premerom 120 cm |
| 45 122 | m1 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz ojačenega cementnega betona s premerom 140 cm |
| 45 123 | m1 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz ojačenega cementnega betona s premerom 150 cm |
| 45 124 | m1 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz ojačenega cementnega betona s premerom 180 cm |
| 45 125 | m1 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz ojačenega cementnega betona s premerom 200 cm |
| 45 126 | m1 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz ojačenega cementnega betona s premerom nad 200 cm |
| 45 131 | m1 | Izdelava obloge (obbetoniranje) prepusta krožnega prereza iz cevi s premerom 50 cm s cementnim betonom C 12/15, po načrtu |
| 45 132 | m1 | Izdelava obloge (obbetoniranje) prepusta krožnega prereza iz cevi s premerom 60 cm s cementnim betonom C 12/15, po načrtu |
| 45 133 | m1 | Izdelava obloge (obbetoniranje) prepusta krožnega prereza iz cevi s premerom 80 cm s cementnim betonom C 12/15, po načrtu |
| 45 134 | m1 | Izdelava obloge (obbetoniranje) prepusta krožnega prereza iz cevi s premerom 100 cm s cementnim betonom C 12/15, po načrtu |
| 45 135 | m1 | Izdelava obloge (obbetoniranje) prepusta krožnega prereza iz cevi s premerom 120 cm s cementnim betonom C 12/15, po načrtu |
| 45 136 | m1 | Izdelava obloge (obbetoniranje) prepusta krožnega prereza iz cevi s premerom 150 cm s cementnim betonom C 12/15, po načrtu |
| 45 137 | m1 | Izdelava obloge (obbetoniranje) prepusta krožnega prereza iz cevi s premerom 180 cm s cementnim betonom C 12/15, po načrtu |
| 45 138 | m1 | Izdelava obloge (obbetoniranje) prepusta krožnega prereza iz cevi s premerom 200 cm s cementnim betonom C 12/15, po načrtu |
| 45 139 | m1 | Izdelava obloge (obbetoniranje) prepusta krožnega prereza iz cevi s premerom nad 200 cm s cementnim betonom C 12/15, po načrtu |
| 45 141 | m1 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz polipropilena s premerom 40 cm |
| 45 142 | m1 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz polipropilena s premerom 50 cm |
| 45 143 | m1 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz polipropilena s premerom 60 cm |
| 45 144 | m1 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz polipropilena s premerom 80 cm |
| 45 145 | m1 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz polipropilena s premerom 100 cm |
| 45 146 | m1 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz polipropilena s premerom 120 cm |
| 45 147 | m1 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz polipropilena s premerom 140 cm |
| 45 148 | m1 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz polipropilena s premerom nad 140 cm |
| 45 151 | m1 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz polietilena s premerom 40 cm |
| 45 152 | m1 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz polietilena s premerom 50 cm |
| 45 153 | m1 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz polietilena s premerom 60 cm |
| 45 154 | m1 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz polietilena s premerom 80 cm |
| 45 155 | m1 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz polietilena s premerom 100 cm |
| 45 156 | m1 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz polietilena s premerom 120 cm |
| 45 157 | m1 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz polietilena s premerom 140 cm |
| 45 158 | m1 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz polietilena s premerom nad 140 cm |
| 45 161 | m1 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz duktilne litine s premerom 40 cm |
| 45 162 | m1 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz duktilne litine s premerom 50 cm |
| 45 163 | m1 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz duktilne litine s premerom 60 cm |
| 45 164 | m1 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz duktilne litine s premerom 80 cm |
| 45 165 | m1 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz duktilne litine s premerom 100 cm |
| 45 166 | m1 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz duktilne litine s premerom 120 cm |
| 45 167 | m1 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz duktilne litine s premerom 140 cm |
| 45 168 | m1 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz duktilne litine s premerom nad 140 cm |
| 45 171 | m1 | Izdelava prepusta paraboličnega prereza iz cementnega betona z višino 80 cm |
| 45 172 | m1 | Izdelava prepusta paraboličnega prereza iz cementnega betona z višino 100 cm |
| 45 173 | m1 | Izdelava prepusta paraboličnega prereza iz cementnega betona z višino 120 cm |
| 45 174 | m1 | Izdelava prepusta paraboličnega prereza iz cementnega betona z višino 150 cm |
| 45 175 | m1 | Izdelava prepusta paraboličnega prereza iz cementnega betona z višino 200 cm |
| 45 176 | m1 | Izdelava prepusta paraboličnega prereza iz cementnega betona z višino 250 cm |
| 45 177 | m1 | Izdelava prepusta paraboličnega prereza iz cementnega betona z višino nad 250 cm |
| 45 181 | m1 | Izdelava prepusta ovalnega prereza iz valovite pocinkane jeklene pločevine s površino prereza do 5 m2 |
| 45 182 | m1 | Izdelava prepusta ovalnega prereza iz valovite pocinkane jeklene pločevine s površino prereza 5,1 do 10 m2 |
| 45 183 | m1 | Izdelava prepusta ovalnega prereza iz valovite pocinkane jeklene pločevine s površino prereza 10,1 do 20 m2 |
| 45 184 | m1 | Izdelava prepusta ovalnega prereza iz valovite pocinkane jeklene pločevine s površino prereza 20,1 do 30 m2 |
| 45 185 | m1 | Izdelava prepusta ovalnega prereza iz valovite pocinkane jeklene pločevine s površino prereza 30,1 do 40 m2 |
| 45 186 | m1 | Izdelava prepusta ovalnega prereza iz valovite pocinkane jeklene pločevine s površino prereza 40,1 do 50 m2 |
| 45 187 | m1 | Izdelava prepusta ovalnega prereza iz valovite pocinkane jeklene pločevine s površino prereza nad 50 m2 |
| 45 191 | m1 | Izdelava okvirnega ploščatega prepusta iz ojačenega cementnega betona s svetllim prerezom nad temelji do 4 m2 |
| 45 192 | m1 | Izdelava okvirnega ploščatega prepusta iz ojačenega cementnega betona s svetllim prerezom nad temelji 4,1 do 8 m2 |
| 45 193 | m1 | Izdelava okvirnega ploščatega prepusta iz ojačenega cementnega betona s svetllim prerezom nad temelji 8,1 do 12 m2 |
| 45 194 | m1 | Izdelava okvirnega ploščatega prepusta iz ojačenega cementnega betona s svetllim prerezom nad temelji 12,1 do 16 m2 |
| 45 195 | m1 | Izdelava okvirnega ploščatega prepusta iz ojačenega cementnega betona s svetllim prerezom nad temelji 16,1 do 20 m2 |
| 45 196 | m1 | Izdelava okvirnega ploščatega prepusta iz ojačenega cementnega betona s svetllim prerezom nad temelji nad 20 m2 |
| 45 211 | kos | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 30 do 40 cm |
| 45 212 | kos | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 50 cm |
| 45 213 | kos | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 60 cm |
| 45 214 | kos | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 80 cm |
| 45 215 | kos | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 100 cm |
| 45 216 | kos | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 120 do 150 cm |
| 45 217 | kos | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 150 do 200 cm |
| 45 218 | kos | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom nad 200 cm |
| 45 231 | kos | Izdelava ravne ali krilne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 30 do 40 cm |
| 45 232 | kos | Izdelava ravne ali krilne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 50 cm |
| 45 233 | kos | Izdelava ravne ali krilne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 60 cm |
| 45 234 | kos | Izdelava ravne ali krilne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 80 cm |
| 45 235 | kos | Izdelava ravne ali krilne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 100 cm |
| 45 236 | kos | Izdelava ravne ali krilne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 120 do 150 cm |
| 45 237 | kos | Izdelava ravne ali krilne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 150 do 200 cm |
| 45 238 | kos | Izdelava ravne ali krilne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom nad 200 cm |
| 45 241 | kos | Izdelava vtočne ali iztočne glave prepusta paraboličnega prereza iz cementnega betona z višino 80 cm |
| 45 242 | kos | Izdelava vtočne ali iztočne glave prepusta paraboličnega prereza iz cementnega betona z višino 100 cm |
| 45 243 | kos | Izdelava vtočne ali iztočne glave prepusta paraboličnega prereza iz cementnega betona z višino 120 cm |
| 45 244 | kos | Izdelava vtočne ali iztočne glave prepusta paraboličnega prereza iz cementnega betona z višino 150 cm |
| 45 245 | kos | Izdelava vtočne ali iztočne glave prepusta paraboličnega prereza iz cementnega betona z višino 200 cm |
| 45 246 | kos | Izdelava vtočne ali iztočne glave prepusta paraboličnega prereza iz cementnega betona z višino nad 200 cm |

## 4.6   Izviri, vodnjaki, ponikovalnice, vrtače

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 46 111 | kos | Ureditev izvira v trasi, globokega do 1 m, s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 30 cm |
| 46 112 | kos | Ureditev izvira v trasi, globokega do 1 m, s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 40 cm |
| 46 113 | kos | Ureditev izvira v trasi, globokega do 1 m, s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 50 cm |
| 46 114 | kos | Ureditev izvira v trasi, globokega do 1 m, s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 60 cm |
| 46 115 | kos | Ureditev izvira v trasi, globokega do 1 m, s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 80 cm |
| 46 116 | kos | Ureditev izvira v trasi, globokega do 1 m, s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 100 cm |
| 46 117 | kos | Ureditev izvira v trasi, globokega do 1 m, s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom nad 100 cm |
| 46 121 | kos | Ureditev izvira v trasi, globokega do 1 m, s perforirano polimermo cevjo, krožnega prereza, s premerom 30 cm |
| 46 122 | kos | Ureditev izvira v trasi, globokega do 1 m, s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 40 cm |
| 46 123 | kos | Ureditev izvira v trasi, globokega do 1 m, s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 50 cm |
| 46 124 | kos | Ureditev izvira v trasi, globokega do 1 m, s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 60 cm |
| 46 125 | kos | Ureditev izvira v trasi, globokega do 1 m, s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 80 cm |
| 46 126 | kos | Ureditev izvira v trasi, globokega do 1 m, s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 100 cm |
| 46 127 | kos | Ureditev izvira v trasi, globokega do 1 m, s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom nad 100 cm |
| 46 131 | kos | Ureditev izvira v trasi, globokega 1,1 do 2 m, s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 30 cm |
| 46 132 | kos | Ureditev izvira v trasi, globokega 1,1 do 2 m, s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 40 cm |
| 46 133 | kos | Ureditev izvira v trasi, globokega 1,1 do 2 m, s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 50 cm |
| 46 134 | kos | Ureditev izvira v trasi, globokega 1,1 do 2 m, s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 60 cm |
| 46 135 | kos | Ureditev izvira v trasi, globokega 1,1 do 2 m, s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 80 cm |
| 46 136 | kos | Ureditev izvira v trasi, globokega 1,1 do 2 m, s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 100 cm |
| 46 137 | kos | Ureditev izvira v trasi, globokega 1,1 do 2 m, s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom nad 100 cm |
| 46 141 | kos | Ureditev izvira v trasi, globokega 1,1 do 2 m, s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 30 cm |
| 46 142 | kos | Ureditev izvira v trasi, globokega 1,1 do 2 m, s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 40 cm |
| 46 143 | kos | Ureditev izvira v trasi, globokega 1,1 do 2 m, s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 50 cm |
| 46 144 | kos | Ureditev izvira v trasi, globokega 1,1 do 2 m, s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 60 cm |
| 46 145 | kos | Ureditev izvira v trasi, globokega 1,1 do 2 m, s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 80 cm |
| 46 136 | kos | Ureditev izvira v trasi, globokega 1,1 do 2 m, s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 100 cm |
| 46 147 | kos | Ureditev izvira v trasi, globokega 1,1 do 2 m, s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom nad 100 cm |
| 46 211 | m1 | Izdelava vodnjaka s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 30 cm |
| 46 212 | m1 | Izdelava vodnjaka s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 40 cm |
| 46 213 | m1 | Izdelava vodnjaka s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 50 cm |
| 46 214 | m1 | Izdelava vodnjaka s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 60 cm |
| 46 215 | m1 | Izdelava vodnjaka s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 80 cm |
| 46 216 | m1 | Izdelava vodnjaka s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 100 cm |
| 46 217 | m1 | Izdelava vodnjaka s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 120 cm |
| 46 218 | m1 | Izdelava vodnjaka s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 150 cm |
| 46 219 | m1 | Izdelava vodnjaka s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom nad 150 cm |
| 46 221 | m1 | Izdelava vodnjaka s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 30 cm |
| 46 222 | m1 | Izdelava vodnjaka s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 40 cm |
| 46 223 | m1 | Izdelava vodnjaka s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 50 cm |
| 46 224 | m1 | Izdelava vodnjaka s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 60 cm |
| 46 225 | m1 | Izdelava vodnjaka s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 80 cm |
| 46 226 | m1 | Izdelava vodnjaka s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 100 cm |
| 46 227 | m1 | Izdelava vodnjaka s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 120 cm |
| 46 228 | m1 | Izdelava vodnjaka s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 150 cm |
| 46 229 | m1 | Izdelava vodnjaka s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom nad 150 cm |
| 46 311 | kos | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 60 cm, globine do 1,0 m |
| 46 312 | kos | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 60 cm, globine 1,1 do 2,0 m |
| 46 313 | kos | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 60 cm, globine 2,1 do 3,0 m |
| 46 314 | kos | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 60 cm, globine 3,1 do 4,0 m |
| 46 315 | kos | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 60 cm, globine 4,1 do 5,0 m |
| 46 316 | kos | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 60 cm, globine nad 5,0 m |
| 46 321 | kos | Ureditev ponikovalnice s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 60 cm, globine do 1,0 m |
| 46 322 | kos | Ureditev ponikovalnice s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 60 cm, globine 1,1 do 2,0 m |
| 46 323 | kos | Ureditev ponikovalnice s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 60 cm, globine 2,1 do 3,0 m |
| 46 324 | kos | Ureditev ponikovalnice s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 60 cm, globine 3,1 do 4,0 m |
| 46 325 | kos | Ureditev ponikovalnice s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 60 cm, globine 4,1 do 5,0 m |
| 46 326 | kos | Ureditev ponikovalnice s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 60 cm, globine nad 5,0 m |
| 46 331 | kos | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 80 cm, globine do 1,0 m |
| 46 332 | kos | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 80 cm, globine 1,1 do 2,0 m |
| 46 333 | kos | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 80 cm, globine 2,1 do 3,0 m |
| 46 334 | kos | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 80 cm, globine 3,1 do 4,0 m |
| 46 335 | kos | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 80 cm, globine 4,1 do 5,0 m |
| 46 336 | kos | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 80 cm, globine nad 5,0 m |
| 46 341 | kos | Ureditev ponikovalnice s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 80 cm, globine do 1,0 m |
| 46 342 | kos | Ureditev ponikovalnice s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 80 cm, globine 1,1 do 2,0 m |
| 46 343 | kos | Ureditev ponikovalnice s perforirano polimeno cevjo, krožnega prereza, s premerom 80 cm, globine 2,1 do 3,0 m |
| 46 344 | kos | Ureditev ponikovalnice s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 80 cm, globine 3,1 do 4,0 m |
| 46 345 | kos | Ureditev ponikovalnice s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 80 cm, globine 4,1 do 5,0 m |
| 46 346 | kos | Ureditev ponikovalnice s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 80 cm, globine nad 5,0 m |
| 46 351 | kos | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 100 cm, globine do 1,0 m |
| 46 352 | kos | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 100 cm, globine 1,1 do 2,0 m |
| 46 353 | kos | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 100 cm, globine 2,1 do 3,0 m |
| 46 354 | kos | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 100 cm, globine 3,1 do 4,0 m |
| 46 355 | kos | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 100 cm, globine 4,1 do 5,0 m |
| 46 356 | kos | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 100 cm, globine nad 5,0 m |
| 46 361 | kos | Ureditev ponikovalnice s perforirano polimeno cevjo, krožnega prereza, s premerom 100 cm, globine do 1,0 m |
| 46 362 | kos | Ureditev ponikovalnice s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 100 cm, globine 1,1 do 2,0 m |
| 46 363 | kos | Ureditev ponikovalnice s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 100 cm, globine 2,1 do 3,0 m |
| 46 364 | kos | Ureditev ponikovalnice s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 100 cm, globine 3,1 do 4,0 m |
| 46 365 | kos | Ureditev ponikovalnice s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 100 cm, globine 4,1 do 5,0 m |
| 46 366 | kos | Ureditev ponikovalnice s perforirano polimerno cevjo, krožnega prereza, s premerom 100 cm, globine nad 5,0 m |
| 46 371 | kos | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz …………………….., krožnega prereza, s premerom ………….. cm, globine ………. m |
| 46 411 | m3 | Ureditev vrtače s kamnometom, vezanim s cementnim betonom |
| 46 421 | m3 | Ureditev vrtače s prekritjem požiralnika s ploščo iz ojačenega cementnega betona |
| 46 422 | m3 | Ureditev vrtače s prekritjem požiralnika z obokom iz ojačenega cementnega betona |

###### GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

5	GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA	180

5.1	Tesarska dela	180

5.2	Dela z jeklom za ojačitev	186

5.3	Dela s cementnim betonom	192

5.4	Zidarska in kamnoseška dela	204

5.5	Dela pri popravilu objektov	208

5.6	Sidranje	231

5.7	Injektiranje	240

5.8	Ključavničarska dela in dela v jeklu	243

5.9	Zaščitna dela	253

5.9/1	Zaščita kovin proti koroziji	253

5.9/2	Hidroizolacije	256

# GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

## Tesarska dela

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 51 111 | m2 | Izdelava premičnega odra, visokega do 4 m |
| 51 112 | m2 | Izdelava premičnega odra, visokega nad 4 m |
| 51 121 | m2 | Izdelava nepremičnega odra, visokega do 4 m |
| 51 122 | m2 | Izdelava nepremičnega odra, visokega 4,1 do 8 m |
| 51 123 | m2 | Izdelava nepremičnega odra, visokega 8,1 do 12 m |
| 51 124 | m2 | Izdelava nepremičnega odra, visokega 12,1 do 18 m |
| 51 125 | m2 | Izdelava nepremičnega odra, visokega nad 18 m |
| 51 131 | m2 | Izdelava nosilnega podpornega odra za prekladno konstrukcijo premostitvenega objekta, visokega do 4 m |
| 51 132 | m2 | Izdelava nosilnega podpornega odra za prekladno konstrukcijo premostitvenega objekta, visokega 4,1 do 8 m |
| 51 133 | m2 | Izdelava nosilnega podpornega odra za prekladno konstrukcijo premostitvenega objekta, visokega 8,1 do 12 m |
| 51 134 | m2 | Izdelava nosilnega podpornega odra za prekladno konstrukcijo premostitvenega objekta, visokega 12,1 do 18 m |
| 51 135 | m2 | Izdelava nosilnega podpornega odra za prekladno konstrukcijo premostitvenega objekta, visokega nad 18 m |
| 51 141 | m2 | Izdelava zaščitnega (lovilnega) odra |
| 51 151 | m2 | Izdelava transportnega odra |
| 51 161 | m2 | Izdelava ograje odra |
| 51 211 | m2 | Izdelava podprtega opaža za ravne temelje |
| 51 212 | m2 | Izdelava podprtega opaža za ukrivljen temelj |
| 51 213 | m2 | Izdelava podprtega opaža za ojačen slop iz cementnega betona na brežini z nagibom do 45o |
| 51 214 | m2 | Izdelava podprtega opaža za ojačen slop iz cementnega betona na brežini z nagibom nad 45o |
| 51 221 | m2 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven temelj |
| 51 222 | m2 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za ukrivljen temelj |
| 51 223 | m2 | Izdelava vezanega opaža za ojačen slop iz cementnega betona na brežini z nagibom do 45o |
| 51 224 | m2 | Izdelava vezanega opaža za ojačen slop iz cementnega betona na brežini z nagibom nad 45o |
| 51 311 | m2 | Izdelava podprtega opaža za raven zid, visok do 2 m |
| 51 312 | m2 | Izdelava podprtega opaža za raven zid, visok 2,1 do 4 m |
| 51 313 | m2 | Izdelava podprtega opaža za raven zid, visok 4,1 do 6 m |
| 51 314 | m2 | Izdelava podprtega opaža za raven zid, visok 6,1 do 8 m |
| 51 315 | m2 | Izdelava podprtega opaža za raven zid, visok nad 8 m |
| 51 321 | m2 | Izdelava podprtega opaža za ukrivljen zid, visok do 2 m |
| 51 322 | m2 | Izdelava podprtega opaža za ukrivljen zid, visok 2,1 do 4 m |
| 51 323 | m2 | Izdelava podprtega opaža za ukrivljen zid, visok 4,1 do 6 m |
| 51 324 | m2 | Izdelava podprtega opaža za ukrivljen zid, visok 6,1 do 8 m |
| 51 325 | m2 | Izdelava podprtega opaža za ukrivljen zid, visok nad 8 m |
| 51 331 | m2 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok do 2 m |
| 51 332 | m2 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok 2,1 do 4 m |
| 51 333 | m2 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok 4,1 do 6 m |
| 51 334 | m2 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok 6,1 do 8 m |
| 51 335 | m2 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok nad 8 m |
| 51 341 | m2 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za ukrivljen zid, visok do 2 m |
| 51 342 | m2 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za ukrivljen zid, visok 2,1 do 4 m |
| 51 343 | m2 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za ukrivljen zid, visok 4,1 do 6 m |
| 51 344 | m2 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za ukrivljen zid, visok 6,1 do 8 m |
| 51 345 | m2 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za ukrivljen zid, visok nad 8 m |
| 51 351 | m2 | Doplačilo za izdelavo opaža za poševen zid |
| 51 411 | m2 | Izdelava podprtega opaža za pravokoten steber, visok do 4 m |
| 51 412 | m2 | Izdelava podprtega opaža za pravokoten steber, visok 4,1 do 8 m |
| 51 413 | m2 | Izdelava podprtega opaža za pravokoten steber, visok 8,1 do 12 m |
| 51 414 | m2 | Izdelava podprtega opaža za pravokoten steber, visok 12,1 do 20 m |
| 51 415 | m2 | Izdelava podprtega opaža za pravokoten steber, visok 20,1 do 35 m |
| 51 416 | m2 | Izdelava podprtega opaža za pravokoten steber, visok nad 35 m |
| 51 421 | m2 | Izdelava vezanega opaža za pravokoten steber, visok do 4 m |
| 51 422 | m2 | Izdelava vezanega opaža za pravokoten steber, visok 4,1 do 8 m |
| 51 423 | m2 | Izdelava vezanega opaža za pravokoten steber, visok 8,1 do 12 m |
| 51 424 | m2 | Izdelava vezanega opaža za pravokoten steber, visok 12,1 do 20 m |
| 51 425 | m2 | Izdelava vezanega opaža za pravokoten steber, visok 20,1 do 35 m |
| 51 426 | m2 | Izdelava vezanega opaža za pravokoten steber, visok nad 35 m |
| 51 431 | m2 | Izdelava opaža za okrogel steber, visok do 2 m |
| 51 432 | m2 | Izdelava opaža za okrogel steber, visok 2,1 do 4 m |
| 51 433 | m2 | Izdelava opaža za okrogel steber, visok 4,1 do 6 m |
| 51 434 | m2 | Izdelava opaža za okrogel steber, visok 6,1 do 8 m |
| 51 435 | m2 | Izdelava opaža za okrogel steber, visok nad 8 m |
| 51 441 | m2 | Izdelava opaža za okrogel ali ovalen steber, visok do 12 m |
| 51 442 | m2 | Izdelava opaža za okrogel ali ovalen steber, visok 12,1 do 20 m |
| 51 443 | m2 | Izdelava opaža za okrogel ali ovalen steber, visok 20,1 do 35 m |
| 51 444 | m2 | Izdelava opaža za okrogel ali ovalen steber, visok nad 35 m |
| 51 451 | m2 | Izdelava opaža za poligonalen ali H steber, visok do 6 m |
| 51 452 | m2 | Izdelava opaža za poligonalen ali H steber, visok 6,1 do 12 m |
| 51 453 | m2 | Izdelava opaža za poligonalen ali H steber, visok 12,1 do 20 m |
| 51 454 | m2 | Izdelava opaža za poligonalen ali H steber, visok 20,1 do 35 m |
| 51 455 | m2 | Izdelava opaža za poligonalen ali H steber, visok nad 35 m |
| 51 461 | m2 | Izdelava opaža za steber škatlastega prereza, visok do 4 m |
| 51 462 | m2 | Izdelava opaža za steber škatlastega prereza, visok 4,1 do 6 m |
| 51 463 | m2 | Izdelava opaža za steber škatlastega prereza, visok 6,1 do 8 m |
| 51 464 | m2 | Izdelava opaža za steber škatlastega prereza, visok 8,1 do 12 m |
| 51 465 | m2 | Izdelava opaža za steber škatlastega prereza, visok 12,1 do 20 m |
| 51 466 | m2 | Izdelava opaža za steber škatlastega prereza, visok 20,1 do 35 m |
| 51 467 | m2 | Izdelava opaža za steber škatlastega prereza, visok nad 35 m |
| 51 471 | m2 | Izdelava opaža za glavo stebra z ravnimi površinami |
| 51 472 | m2 | Izdelava opaža za glavo stebra z ukrivljenimi površinami |
| 51 481 | m2 | Izdelava opaža za steber ………… prereza, visok ….. m |
| 51 486 | m2 | Doplačilo za izdelavo opaža za poševen steber |
| 51 491 | m2 | Izdelava podprtega opaža za zaščitne prstane vodnjaka, višine do 1,0 m, premer vodnjaka do 3,0 m |
| 51 492 | m2 | Izdelava podprtega opaža za zaščitne prstane vodnjaka, višine do 1,0 m, premer vodnjaka do 3,1 do 6,0 m |
| 51 493 | m2 | Izdelava podprtega opaža za zaščitne prstane vodnjaka, višine do 1,0 m, premer vodnjaka nad 6,0 m |
| 51 495 | m2 | Izdelava podprtega opaža za zaščitne prstane vodnjaka, višine 1,1 do 1,5 m, premer vodnjaka do 3,0 m |
| 51 496 | m2 | Izdelava podprtega opaža za zaščitne prstane vodnjaka, višine 1,1 do 1,5 m, premer vodnjaka do 3,1 do 6,0 m |
| 51 497 | m2 | Izdelava podprtega opaža za zaščitne prstane vodnjaka, višine 1,1 do 1,5 m, premer vodnjaka nad 6,0 m |
| 51 511 | m2 | Izdelava podprtega opaža za raven nosilec s podporo, visoko do 2 m |
| 51 512 | m2 | Izdelava podprtega opaža za raven nosilec s podporo, visoko 2,1 do 4 m |
| 51 513 | m2 | Izdelava podprtega opaža za raven nosilec s podporo, visoko 4,1 do 6 m |
| 51 514 | m2 | Izdelava podprtega opaža za raven nosilec s podporo, visoko nad 6 m |
| 51 521 | m2 | Izdelava podprtega opaža za ukrivljen nosilec s podporo, visoko do 2 m |
| 51 522 | m2 | Izdelava podprtega opaža za ukrivljen nosilec s podporo, visoko 2,1 do 4 m |
| 51 523 | m2 | Izdelava podprtega opaža za ukrivljen nosilec s podporo, visoko 4,1 do 6 m |
| 51 524 | m2 | Izdelava podprtega opaža za ukrivljen nosilec s podporo, visoko nad 6 m |
| 51 531 | m2 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven nosilec |
| 51 532 | m2 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za ukrivljen nosilec |
| 51 541 | m2 | Izdelava podprtega opaža za ločni nosilec s podporo, visoko do 2 m |
| 51 542 | m2 | Izdelava podprtega opaža za ločni nosilec s podporo, visoko 2,1 do 4 m |
| 51 543 | m2 | Izdelava podprtega opaža za ločni nosilec s podporo, visoko 4,1 do 6 m |
| 51 544 | m2 | Izdelava podprtega opaža za ločni nosilec s podporo, visoko nad 6 m |
| 51 551 | m2 | Izdelava podprtega opaža za ukrivljen ločni nosilec s podporo, visoko do 2 m |
| 51 552 | m2 | Izdelava podprtega opaža za ukrivljen ločni nosilec s podporo, visoko 2,1 do 4 m |
| 51 553 | m2 | Izdelava podprtega opaža za ukrivljen ločni nosilec s podporo, visoko 4,1 do 6 m |
| 51 554 | m2 | Izdelava podprtega opaža za ukrivljen ločni nosilec s podporo, visoko nad 6 m |
| 51 561 | m2 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za ločni nosilec |
| 51 562 | m2 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za ukrivljeni ločni nosilec |
| 51 571 | m2 | Izdelava podprtega opaža za nosilec trapeznega prereza s podporo, visoko do 2 m |
| 51 572 | m2 | Izdelava podprtega opaža za nosilec trapeznega prereza s podporo, visoko 2,1 do 4 m |
| 51 573 | m2 | Izdelava podprtega opaža za nosilec trapeznega prereza s podporo, visoko 4,1 do 6 m |
| 51 574 | m2 | Izdelava podprtega opaža za nosilec trapeznega prereza s podporo, visoko nad 6 m |
| 51 581 | m2 | Izdelava podprtega opaža za ukrivljen nosilec trapeznega prereza s podporo, visoko do 2 m |
| 51 582 | m2 | Izdelava podprtega opaža za ukrivljen nosilec trapeznega prereza s podporo, visoko 2,1 do 4 m |
| 51 583 | m2 | Izdelava podprtega opaža za ukrivljen nosilec trapeznega prereza s podporo, visoko 4,1 do 6 m |
| 51 584 | m2 | Izdelava podprtega opaža za ukrivljen nosilec trapeznega prereza s podporo, visoko nad 6 m |
| 51 591 | m2 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za nosilec trapeznega prereza |
| 51 592 | m2 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za ukrivljen nosilec trapeznega prereza |
| 51 595 | m2 | Izdelava opaža za ………… nosilec s/z …………. podporo, visoko ………… m |
| 51 611 | m2 | Izdelava podprtega opaža za ravno ploščo s podporo, visoko do 2 m |
| 51 612 | m2 | Izdelava podprtega opaža za ravno ploščo s podporo, visoko 2,1 do 4 m |
| 51 613 | m2 | Izdelava podprtega opaža za ravno ploščo s podporo, visoko 4,1 do 6 m |
| 51 614 | m2 | Izdelava podprtega opaža za ravno ploščo s podporo, visoko 6,1 do 8 m |
| 51 615 | m2 | Izdelava podprtega opaža za ravno ploščo s podporo, visoko nad 8 m |
| 51 621 | m2 | Izdelava opaža za ravno ploščo ( samo opaž brez podpor ) |
| 51 631 | m2 | Izdelava podprtega opaža za bočne stranice ravnih plošč |
| 51 641 | m2 | Izdelava podprtega opaža za ločno ploščo s podporo, visoko do 2 m |
| 51 642 | m2 | Izdelava podprtega opaža za ločno ploščo s podporo, visoko 2,1 do 4 m |
| 51 643 | m2 | Izdelava podprtega opaža za ločno ploščo s podporo, visoko 4,1 do 6 m |
| 51 644 | m2 | Izdelava podprtega opaža za ločno ploščo s podporo, visoko 6,1 do 8 m |
| 51 645 | m2 | Izdelava podprtega opaža za ločno ploščo s podporo, visoko nad 8 m |
| 51 651 | m2 | Izdelava opaža za ločno ploščo ( samo opaž brez podpor ) |
| 51 661 | m2 | Izdelava opaža za bočne stranice ločne plošče |
| 51 671 | m2 | Izdelava podprtega opaža okrogle plošče s podporo, visoko do 2 m |
| 51 672 | m2 | Izdelava podprtega opaža okrogle plošče s podporo, visoko 2,1 do 4 m |
| 51 673 | m2 | Izdelava podprtega opaža okrogle plošče s podporo, visoko … m |
| 51 681 | m2 | Izdelava opaža za ............. ploščo |
| 51 711 | m2 | Izdelava podprtega opaža robnega venca na premostitvenem, opornem in podpornem objektu |
| 51 712 | m2 | Izdelava obešenega opaža robnega venca na premostitvenem, opornem in podpornem objektu |
| 51 721 | m2 | Izdelava škatlastega opaža za razne odprtine do 0,10 m2 |
| 51 722 | m2 | Izdelava škatlastega opaža za razne odprtine od 0,11 do 0,20 m2 |
| 51 723 | m2 | Izdelava škatlastega opaža za razne odprtine nad 0,21 m2 |
| 51 731 | m2 | Izdelava opaža za izvedbo sidrnih glav za velikosti do 0,10 m2 |
| 51 732 | m2 | Izdelava opaža za izvedbo sidrnih glav za velikosti nad 0,10 m2 |
| 51 741 | m2 | Izdelava škatlastega opaža za izvedbo ležiščnih blazin, prečk in protipotresnih blokov, površina do 0,50 m2 |
| 51 742 | m2 | Izdelava škatlastega opaža za izvedbo ležiščnih blazin, prečk in protipotresnih blokov, površina od 0,51 m2 do 1,00 m2 |
| 51 743 | m2 | Izdelava škatlastega opaža za izvedbo ležiščnih blazin, prečk in protipotresnih blokov, površina nad 1,00 m2 |
| 51 751 | m2 | Doplačilo za obdelavo vidne površine cementnega betona z utori pri izdelavi opažev |
| 51 761 | m2 | Izdelava dvostranskega opaža cilindrov |
| 51 762 | m2 | Izdelava enostranskega opaža cilindrov |
| 51 771 | m2 | Izdelava opaža za ………….. |
| 51 772 | m2 | Izdelava opaža za ………….. |
| 51 773 | m2 | Izdelava opaža za ………….. |
| 51 811 | m2 | Dobava, priprava in montaža opreme pri prostokonzolni gradnji za dolžino delovne etape do 5 m |
| 51 812 | m2 | Dobava, priprava in montaža opreme pri prostokonzolni gradnji za dolžino delovne etape nad 5 m |
| 51 821 | m2 | Dobava, priprava in montaža opreme pri narivni gradnji za dolžino delovne etape do 25 m |
| 51 822 | m2 | Dobava, priprava in montaža opreme pri narivni gradnji za dolžino delovne etape nad 25 m |
| 51 831 | m2 | Dobava, priprava in montaža opreme pri gradnji objektov po tehnologiji »polje po polje« za dolžino delovne etape do 30 m |
| 51 832 | m2 | Dobava, priprava in montaža opreme pri gradnji objektov po tehnologiji »polje po polje« za dolžino delovne etape nad 30 m |
| 51 841 | m2 | Dobava, priprava in montaža opreme pri ............. gradnji za dolžino delovne etape ... m |
| 51 851 | m2 | Izdelava podprtega opaža za konzolo na premostitvenem, opornem in podpornem objektu, razpetina do 1,0 m, podpiranje v prekladno ali podporno konstrukcijo |
| 51 852 | m2 | Izdelava podprtega opaža za konzolo na premostitvenem, opornem in podpornem objektu, razpetina od 1,1 do 2,0 m, podpiranje v prekladno ali podporno konstrukcijo |
| 51 853 | m2 | Izdelava podprtega opaža za konzolo na premostitvenem, opornem in podpornem objektu, razpetina od 2,1 do 3,0 m, podpiranje v prekladno ali podporno konstrukcijo |
| 51 854 | m2 | Izdelava podprtega opaža za konzolo na premostitvenem, opornem in podpornem objektu, razpetina ………… m, podpiranje v prekladno ali podporno konstrukcijo |
| 51 861 | m2 | Izdelava obešenega opaža za konzolo na premostitvenem, opornem in podpornem objektu, razpetina do 1,0 m, podpiranje v prekladno ali podporno konstrukcijo |
| 51 862 | m2 | Izdelava obešenega opaža za konzolo na premostitvenem, opornem in podpornem objektu, razpetina od 1,1 do 2,0 m, podpiranje v prekladno ali podporno konstrukcijo |
| 51 863 | m2 | Izdelava obešenega opaža za konzolo na premostitvenem, opornem in podpornem objektu, razpetina od 2,1 do 3,0 m, podpiranje v prekladno ali podporno konstrukcijo |
| 51 864 | m2 | Izdelava obešenega opaža za konzolo na premostitvenem, opornem in podpornem objektu, razpetina ………… m, podpiranje v prekladno ali podporno konstrukcijo |
| 51 871 | m2 | Izdelava opaža za obbetoniranje – sanacijo poškodbe nosilca s prečnim prerezom ….. |
| 51 872 | m2 | Izdelava opaža za obbetoniranje stebra |
| 51 873 | m2 | Izdelava opaža za obbetoniranje plošče |
| 51 881 | m2 | Izdelava opaža za reliefni izgled površine cementnega betona |

## 5.2   Dela z jeklom za ojačitev

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 52 111 | kg | Dobava in postavitev gladke žice iz mehkega jekla St Sp 37 s premerom do 12 mm, za enostavno ojačitev |
| 52 112 | kg | Dobava in postavitev gladke žice iz mehkega jekla St Sp 37 s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev |
| 52 113 | kg | Dobava in postavitev gladke žice iz mehkega jekla St Sp 37 s premerom do 12 mm, za zahtevno ojačitev |
| 52 121 | kg | Dobava in postavitev gladkih palic iz mehkega jekla St Sp 37 s premerom 14 mm in večjim, za enostavno ojačitev |
| 52 122 | kg | Dobava in postavitev gladkih palic iz mehkega jekla St Sp 37 s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev |
| 52 123 | kg | Dobava in postavitev gladkih palic iz mehkega jekla St Sp 37 s premerom 14 mm in večjim, za zahtevno ojačitev |
| 52 211 | kg | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom do 12 mm, za enostavno ojačitev |
| 52 212 | kg | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev |
| 52 213 | kg | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom do 12 mm, za zahtevno ojačitev |
| 52 215 | kg | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom 14 mm in večjim, za enostavno ojačitev |
| 52 216 | kg | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev |
| 52 217 | kg | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom 14 mm in večjim, za zahtevno ojačitev |
| 52 221 | kg | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za enostavno ojačitev |
| 52 222 | kg | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev |
| 52 223 | kg | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za zahtevno ojačitev |
| 52 231 | kg | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 550 z nastavki za vijačenje palic brez preklopa, s premerom 14 mm in večjim |
| 52 311 | kg | Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa do 2 kg/m2 |
| 52 312 | kg | Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa 2,1 do 3 kg/m2 |
| 52 313 | kg | Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa 3,1 do 4 kg/m2 |
| 52 314 | kg | Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa 4,1 do 6 kg/m2 |
| 52 315 | kg | Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa nad 6 kg/m2 |
| 52 321 | kg | Dobava in postavitev mreže iz iztegnjene jeklene pločevine, masa do 2 kg/m2 |
| 52 322 | kg | Dobava in postavitev mreže iz iztegnjene jeklene pločevine, masa 2,1 do 3 kg/m2 |
| 52 323 | kg | Dobava in postavitev mreže iz iztegnjene jeklene pločevine, masa 3,1 do 4 kg/m2 |
| 52 324 | kg | Dobava in postavitev mreže iz iztegnjene jeklene pločevine, masa 4,1 do 6 kg/m2 |
| 52 325 | kg | Dobava in postavitev mreže iz iztegnjene jeklene pločevine, masa nad 6 kg/m2 |
| 52 331 | m2 | Dobava in vgraditev mrežaste tkanine iz karbonskih vlaken za ojačitev prereza po projektu in navodilih proizvajalca, vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in pritrjevanjem po mokrem postopku |
| 52 332 | m2 | Dobava in vgraditev mrežaste tkanine iz karbonskih vlaken za ojačitev prereza po projektu in navodilih proizvajalca, vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in pritrjevanjem po suhem postopku |
| 52 341 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene lamele za ojačitev prereza, vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in pritrjevanjem, kvaliteta jekla S355JO, površina prereza lamele do 100 mm2 |
| 52 342 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene lamele za ojačitev prereza, vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in pritrjevanjem, kvaliteta jekla S355JO, površina prereza lamele 101 do 200 mm2 |
| 52 343 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene lamele za ojačitev prereza, vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in pritrjevanjem, kvaliteta jekla S355JO, površina prereza lamele 201 do 300 mm2 |
| 52 344 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene lamele za ojačitev prereza, vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in pritrjevanjem, kvaliteta jekla S355JO, površina prereza lamele … mm2 |
| 52 351 | m1 | Dobava in vgraditev karbonske lamele za ojačitev prereza, vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in pritrjevanjem, modul elastičnosti ( 155.000 N/mm2, prerez do 70 mm2 |
| 52 352 | m1 | Dobava in vgraditev karbonske lamele za ojačitev prereza, vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in pritrjevanjem, modul elastičnosti ( 155.000 N/mm2, prerez 71 do 100 mm2 |
| 52 353 | m1 | Dobava in vgraditev karbonske lamele za ojačitev prereza, vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in pritrjevanjem, modul elastičnosti ( 155.000 N/mm2, prerez 101 do 130 mm2 |
| 52 354 | m1 | Dobava in vgraditev karbonske lamele za ojačitev prereza, vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in pritrjevanjem, modul elastičnosti ( 155.000 N/mm2, prerez 131 do 160 mm2 |
| 52 355 | m1 | Dobava in vgraditev karbonske lamele za ojačitev prereza, vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in pritrjevanjem, modul elastičnosti ( 155.000 N/mm2, prerez nad 160 mm2 |
| 52 361 | m1 | Dobava in vgraditev karbonske lamele za ojačitev prereza, vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in pritrjevanjem, modul elastičnosti ( 210.000 N/mm2, prerez do 70 mm2 |
| 52 362 | m1 | Dobava in vgraditev karbonske lamele za ojačitev prereza, vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in pritrjevanjem, modul elastičnosti ( 210.000 N/mm2, prerez 71 do 100 mm2 |
| 52 363 | m1 | Dobava in vgraditev karbonske lamele za ojačitev prereza, vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in pritrjevanjem, modul elastičnosti ( 210.000 N/mm2, prerez 101 do 130 mm2 |
| 52 364 | m1 | Dobava in vgraditev karbonske lamele za ojačitev prereza, vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in pritrjevanjem, modul elastičnosti ( 210.000 N/mm2, prerez 131 do 160 mm2 |
| 52 365 | m1 | Dobava in vgraditev karbonske lamele za ojačitev prereza, vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in pritrjevanjem, modul elastičnosti ( 210.000 N/mm2, prerez nad 160 mm2 |
| 52 371 | m2 | Dobava in vgraditev karbonske lamele za ojačitev prereza, vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in pritrjevanjem, modul elastičnosti ( 300.000 N/mm2, prerez do 70 mm2 |
| 52 372 | m2 | Dobava in vgraditev karbonske lamele za ojačitev prereza, vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in pritrjevanjem, modul elastičnosti ( 300.000 N/mm2, prerez 70 do 100 mm2 |
| 52 411 | kg | Dobava, postavitev in prednapenjanje gladke jeklene žice krožnega prereza, visoke natezne trdnosti, za prednapete konstrukcije |
| 52 421 | kg | Dobava, postavitev in prednapenjanje profilirane jeklene žice krožnega prereza, visoke natezne trdnosti, za prednapete konstrukcije |
| 52 431 | kg | Dobava, postavitev in prednapenjanje gladkih jeklenih palic krožnega prereza, visoke natezne trdnosti, za prednapete konstrukcije |
| 52 441 | kg | Dobava, postavitev in prednapenjanje rebrastih jeklenih palic krožnega prereza, visoke natezne trdnosti, za prednapete konstrukcije |
| 52 451 | kg | Dobava, postavitev in prednapenjanje vrvi iz gladkih jeklenih žic krožnega prereza, visoke natezne trdnosti, za adhezijsko prednapete konstrukcije; vrvi vite iz treh žic |
| 52 452 | kg | Dobava, postavitev in prednapenjanje vrvi iz gladkih jeklenih žic krožnega prereza, visoke natezne trdnosti, za adhezijsko prednapete konstrukcije; vrvi vite iz sedmih žic |
| 52 453 | kg | Dobava, postavitev in prednapenjanje vrvi iz gladkih jeklenih žic krožnega prereza, visoke natezne trdnosti, za adhezijsko prednapete konstrukcije: vrvi vite iz ... žic |
| 52 461 | kg | Dobava, postavitev in prednapenjanje vrvi iz gladkih jeklenih žic krožnega prereza, visoke natezne trdnosti, za sovprežno prednapete konstrukcije; vrvi vite iz treh žic St 1550/1770 N/mm2 |
| 52 462 | kg | Dobava, postavitev in prednapenjanje vrvi iz gladkih jeklenih žic krožnega prereza, visoke natezne trdnosti, za sovprežno prednapete konstrukcije; vrvi vite iz sedmih žic St 1550/1770 N/mm2 |
| 52 463 | kg | Dobava, postavitev in prednapenjanje vrvi iz gladkih jeklenih žic krožnega prereza, visoke natezne trdnosti, za sovprežno prednapete konstrukcije; vrvi vite iz ………. žic St 1550/1770 N/mm2 |
| 52 465 | kg | Dobava, postavitev in prednapenjanje vrvi iz gladkih jeklenih žic krožnega prereza, visoke natezne trdnosti, za sovprežno prednapete konstrukcije; vrvi vite iz treh žic St 1660/1860 N/mm2 |
| 52 466 | kg | Dobava, postavitev in prednapenjanje vrvi iz gladkih jeklenih žic krožnega prereza, visoke natezne trdnosti, za sovprežno prednapete konstrukcije; vrvi vite iz sedmih žic St 1660/1860 N/mm2 |
| 52 467 | kg | Dobava, postavitev in prednapenjanje vrvi iz gladkih jeklenih žic krožnega prereza, visoke natezne trdnosti, za sovprežno prednapete konstrukcije; vrvi vite iz ………. žic St 1660/1860 N/mm2 |
| 52 471 | kg | Dobava kabla za prednapenjanje izven prereza za ojačitev nosilne prekladne konstrukcije poligonalne oblike, vključno z opremo in vgrajevanjem, nosilnost 200 kN |
| 52 472 | kg | Dobava kabla za prednapenjanje izven prereza za ojačitev nosilne prekladne konstrukcije poligonalne oblike, vključno z opremo in vgrajevanjem, nosilnost 400 kN |
| 52 473 | kg | Dobava kabla za prednapenjanje izven prereza za ojačitev nosilne prekladne konstrukcije poligonalne oblike, vključno z opremo in vgrajevanjem, nosilnost 600 kN |
| 52 474 | kg | Dobava kabla za prednapenjanje izven prereza za ojačitev nosilne prekladne konstrukcije poligonalne oblike, vključno z opremo in vgrajevanjem, nosilnost 800 kN |
| 52 475 | kg | Dobava kabla za prednapenjanje izven prereza za ojačitev nosilne prekladne konstrukcije poligonalne oblike, vključno z opremo in vgrajevanjem, nosilnost nad 800 kN |
| 52 481 | kos | Dobava in postavitev sidrne glave vrste ............ |
| 52 484 | kos | Dobava in postavitev podaljševalne glave vrste ............ |
| 52 487 | kos | Dobava in postavitev napenjalne glave vrste ............ |
| 52 491 | kg | Dobava, postavitev in prednapenjanje kabla brez povezave, vloženega v PE cev, zaščitenega z mastjo, z vsemi deli za dokončanje prednapenjanja, kvalitet jekla (02/(z=1570/1770 N/mm2. |
| 52 492 | kg | Dobava, postavitev in prednapenjanje kabla brez povezave, vloženega v PE cev, zaščitenega z mastjo, z vsemi deli za dokončanje prednapenjanja, kvalitet jekla (02/(z=1670/1860 N/mm2. |
| 52 495 | kg | Dobava, postavitev in prednapenjanje kabla poševnih zateg, vloženega v visokovredno PE cev, zaščitenega z mastjo z vsemi deli in tehničnimi karakteristikami predvideni po projektu, kvalitet jekla (02/(z=1570/1770 N/mm2. |
| 52 496 | kg | Dobava, postavitev in prednapenjanje kabla poševnih zateg, vloženega v visokovredno PE, zaščitenega z mastjo z vsemi deli in tehničnimi karakteristikami predvideni po projektu, kvalitet jekla (02/(z=1670/1860 N/mm2. |
| 52 511 | m1 | Dobava in vgraditev Dywidag palice, vključno z vso opremo, z napenjanjem, brez injektiranja, kvaliteta jekla St 85/105, s premerom 26, 5 mm, dolžine do 1,0 m |
| 52 512 | m1 | Dobava in vgraditev Dywidag palice, vključno z vso opremo, z napenjanjem, brez injektiranja, kvaliteta jekla St 85/105, s premerom 26, 5 mm, dolžine 1,1 do 2,0 m |
| 52 513 | m1 | Dobava in vgraditev Dywidag palice, vključno z vso opremo, z napenjanjem, brez injektiranja, kvaliteta jekla St 85/105, s premerom 26, 5 mm, dolžine 2,1 do 3,0 m |
| 52 514 | m1 | Dobava in vgraditev Dywidag palice, vključno z vso opremo, z napenjanjem, brez injektiranja, kvaliteta jekla St 85/105, s premerom 26, 5 mm, dolžine nad 3,0 m |
| 52 521 | m1 | Dobava in vgraditev Dywidag palice, vključno z vso opremo, z napenjanjem, brez injektiranja, kvaliteta jekla St 85/105, s premerom 32 mm, dolžine do 1,0 m |
| 52 522 | m1 | Dobava in vgraditev Dywidag palice, vključno z vso opremo, z napenjanjem, brez injektiranja, kvaliteta jekla St 85/105, s premerom 32 mm, dolžine 1,1 do 2,0 m |
| 52 523 | m1 | Dobava in vgraditev Dywidag palice, vključno z vso opremo, z napenjanjem, brez injektiranja, kvaliteta jekla St 85/105, s premerom 32 mm, dolžine 2,1 do 3,0 m |
| 52 524 | m1 | Dobava in vgraditev Dywidag palice, vključno z vso opremo, z napenjanjem, brez injektiranja, kvaliteta jekla St 85/105, s premerom 32 mm, dolžine nad 3,0 m |
| 52 531 | m1 | Dobava in vgraditev Dywidag palice, vključno z vso opremo, z napenjanjem, brez injektiranja, kvaliteta jekla St 85/105, s premerom 36 mm, dolžine do 1,0 m |
| 52 532 | m1 | Dobava in vgraditev Dywidag palice, vključno z vso opremo, z napenjanjem, brez injektiranja, kvaliteta jekla St 85/105, s premerom 36 mm, dolžine 1,1 do 2,0 m |
| 52 533 | m1 | Dobava in vgraditev Dywidag palice, vključno z vso opremo, z napenjanjem, brez injektiranja, kvaliteta jekla St 85/105, s premerom 36 mm, dolžine 2,1 do 3,0 m |
| 52 534 | m1 | Dobava in vgraditev Dywidag palice, vključno z vso opremo, z napenjanjem, brez injektiranja, kvaliteta jekla St 85/105, s premerom 36 mm, dolžine nad 3,0 m |
| 52 541 | m1 | Dobava in vgraditev Dywidag palice, vključno z vso opremo, z napenjanjem, brez injektiranja, kvaliteta jekla St 110/125, s premerom 26,5 mm, dolžine do 1,0 m |
| 52 542 | m1 | Dobava in vgraditev Dywidag palice, vključno z vso opremo, z napenjanjem, brez injektiranja, kvaliteta jekla St 110/125, s premerom 26,5 mm, dolžine 1,1 do 2,0 m |
| 52 543 | m1 | Dobava in vgraditev Dywidag palice, vključno z vso opremo, z napenjanjem, brez injektiranja, kvaliteta jekla St 110/125, s premerom 26,5 mm, dolžine 2,1 do 3,0 m |
| 52 544 | m1 | Dobava in vgraditev Dywidag palice, vključno z vso opremo, z napenjanjem, brez injektiranja, kvaliteta jekla St 110/125, s premerom 26,5 mm, dolžine nad 3,0 m |
| 52 551 | m1 | Dobava in vgraditev Dywidag palice, vključno z vso opremo, z napenjanjem, brez injektiranja, kvaliteta jekla St 110/125, s premerom 32 mm, dolžine do 1,0 m |
| 52 552 | m1 | Dobava in vgraditev Dywidag palice, vključno z vso opremo, z napenjanjem, brez injektiranja, kvaliteta jekla St 110/125, s premerom 32 mm, dolžine 1,1 do 2,0 m |
| 52 553 | m1 | Dobava in vgraditev Dywidag palice, vključno z vso opremo, z napenjanjem, brez injektiranja, kvaliteta jekla St 110/125, s premerom 32 mm, dolžine 2,1 do 3,0 m |
| 52 554 | m1 | Dobava in vgraditev Dywidag palice, vključno z vso opremo, z napenjanjem, brez injektiranja, kvaliteta jekla St 110/125, s premerom 32 mm, dolžine nad 3,0 m |
| 52 561 | m1 | Dobava in vgraditev Dywidag palice, vključno z vso opremo, z napenjanjem, brez injektiranja, kvaliteta jekla St 110/125, s premerom 36 mm, dolžine do 1,0 m |
| 52 562 | m1 | Dobava in vgraditev Dywidag palice, vključno z vso opremo, z napenjanjem, brez injektiranja, kvaliteta jekla St 110/125, s premerom 36 mm, dolžine 1,1 do 2,0 m |
| 52 563 | m1 | Dobava in vgraditev Dywidag palice, vključno z vso opremo, z napenjanjem, brez injektiranja, kvaliteta jekla St 110/125, s premerom 36 mm, dolžine 2,1 do 3,0 m |
| 52 564 | m1 | Dobava in vgraditev Dywidag palice, vključno z vso opremo, z napenjanjem, brez injektiranja, kvaliteta jekla St 110/125, s premerom 36 mm, dolžine nad 3,0 m |
| 52 611 | t | Dobava in vgraditev jeklenih lokov TH 21 |
| 52 612 | t | Dobava in vgraditev jeklenih lokov TH 25 |
| 52 613 | t | Dobava in vgraditev jeklenih lokov TH 27 |
| 52 614 | t | Dobava in vgraditev jeklenih lokov TH 29 |
| 52 615 | t | Dobava in vgraditev jeklenih lokov TH …. |
| 52 621 | t | Dobava in vgraditev jeklenih lokov HEB 100 |
| 52 622 | t | Dobava in vgraditev jeklenih lokov HEB 120 |
| 52 623 | t | Dobava in vgraditev jeklenih lokov HEB 140 |
| 52 624 | t | Dobava in vgraditev jeklenih lokov HEB 160 |
| 52 625 | t | Dobava in vgraditev jeklenih lokov HEB ……. |
| 52 631 | kg | Dobava in vgraditev jeklenih lokov s T prerezom |
| 52 632 | kg | Dobava in vgraditev jeklenih lokov s H prerezom |
| 52 633 | kg | Dobava in vgraditev jeklenih lokov z I prerezom |
| 52 641 | t | Dobava in vgraditev rešetkastih lokov z minimalnim odpornostnim momentom Wx = 38 cm3 |
| 52 642 | t | Dobava in vgraditev rešetkastih lokov z minimalnim odpornostnim momentom Wx = 51 cm3 |
| 52 643 | t | Dobava in vgraditev rešetkastih lokov z minimalnim odpornostnim momentom Wx = 66 cm3 |
| 52 651 | t | Dobava in vgraditev jeklenih opažnih desk debeline 6 mm, dolžine 1,6 m |
| 52 652 | t | Dobava in vgraditev jeklenih opažnih desk debeline 6 mm, dolžine 2 m |
| 52 661 | kos | Dobava in postavitev jeklenih veznih ključavnic za loke |
| 52 711 | kos | Dobava in vgraditev mikrokolov, izdelanih iz IBI ali IBO sider, nosilnosti 500 kN, z injektiranjem s cementnim mlekom, dolžine 4 m |
| 52 712 | kos | Dobava in vgraditev mikrokolov, izdelanih iz IBI ali IBO sider, nosilnosti 500 kN, z injektiranjem s cementnim mlekom, dolžine 6 m |
| 52 721 | kos | Dobava in vgraditv mikrokolov izdelanih iz jeklenih perforiranih cevi ( 4", debelina stene min. 6 mm, z injektiranjem s cementnim mlekom z nizkim pritiskom, dolžine 6 m |
| 52 722 | kos | Dobava in vgraditv mikrokolov izdelanih iz jeklenih perforiranih cevi ( 4", debelina stene min. 6 mm, z injektiranjem s cementnim mlekom z nizkim pritiskom, dolžine 8 m |
| 52 731 | kos | Ojačitev stropa predora z jeklenim cevnim ščitom, izdelanim iz cevi ( 4", debelina stene min. 6 mm, z dobavo, vgrajevanjem in injektiranjem, dolžine 12 m |
| 52 732 | kos | Ojačitev stropa predora z jeklenim cevnim ščitom, izdelanim iz cevi ( 4", debelina stene min. 6 mm, z dobavo, vgrajevanjem in injektiranjem, dolžine 15 m |
| 52 733 | kos | Ojačitev stropa predora z jeklenim cevnim ščitom, izdelanim iz cevi ( 4", debelina stene min. 6 mm, z dobavo, vgrajevanjem in injektiranjem, dolžine 18 m |
| 52 741 | kos | Ojačitev stropa predora z jeklenim cevnim ščitom, izdelanim iz cevi ( 6", debelina stene min. 6 mm, z dobavo, vgrajevanjem in injektiranjem, dolžine 12 m |
| 52 742 | kos | Ojačitev stropa predora z jeklenim cevnim ščitom, izdelanim iz cevi ( 6", debelina stene min. 6 mm, z dobavo, vgrajevanjem in injektiranjem, dolžine 15 m |
| 52 743 | kos | Ojačitev stropa predora z jeklenim cevnim ščitom, izdelanim iz cevi ( 6", debelina stene min. 6 mm, z dobavo, vgrajevanjem in injektiranjem, dolžine 18 m |
| 52 751 | kos | Ojačitev stropa predora z jeklenim cevnim ščitom, izdelanim iz cevi ( …", debelina stene min. 6 mm, z dobavo, vgrajevanjem in injektiranjem, dolžine 12 m |
| 52 752 | kos | Ojačitev stropa predora z jeklenim cevnim ščitom, izdelanim iz cevi ( …", debelina stene min. 6 mm, z dobavo, vgrajevanjem in injektiranjem, dolžine 15 m |
| 52 753 | kos | Ojačitev stropa predora z jeklenim cevnim ščitom, izdelanim iz cevi ( …", debelina stene min. 6 mm, z dobavo, vgrajevanjem in injektiranjem, dolžine 18 m |
| 52 761 | m1 | Izvedba ozemljitve v predoru z dobavo Fe-Zn traku 40/4 mm in prečnih povezav glavnih ozemljitvenih trakov z Fe-Zu trakom 25/4 mm, vgrajenih v temelje predora z vsemi pritrditvami in spoji na jeklene dele primarne obloge predora in izvodi v kinete |
| 52 762 | m1 | Izvedba ozemljitve v predoru z dobavo Fe-Zn traku 40/4 mm in prečnih povezav glavnih ozemljitvenih trakov z Fe-Zn trakom 25/4 mm, vgrajenima v polnilni cementni beton predora in izvodi v kinete |

## 5.3   Dela s cementnim betonom

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 53 111 | m3 | Dobava in vgraditev cementnega betona C8/10 v prerez do 0,15 m3/m2-m1 |
| 53 112 | m3 | Dobava in vgraditev cementnega betona C8/10 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1 |
| 53 113 | m3 | Dobava in vgraditev cementnega betona C8/10 v prerez 0,31 do 0,50 m3/m2-m1 |
| 53 114 | m3 | Dobava in vgraditev cementnega betona C8/10 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1 |
| 53 116 | m3 | Dobava in vgraditev cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15 m3/m2-m1 |
| 53 117 | m3 | Dobava in vgraditev cementnega betona C12/15 v prerez od 0,16 do 0,30 m3/m2-m1 |
| 53 118 | m3 | Dobava in vgraditev cementnega betona C12/15 v prerez od 0,31 do 0,50 m3/m2-m1 |
| 53 119 | m3 | Dobava in vgraditev cementnega betona C12/15 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1 |
| 53 121 | m3 | Dobava in vgraditev cementnega betona C16/20 v prerez do 0,15 m3/m2-m1 |
| 53 122 | m3 | Dobava in vgraditev cementnega betona C16/20 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1 |
| 53 123 | m3 | Dobava in vgraditev cementnega betona C16/20 v prerez 0,31 do 0,50 m3/m2-m1 |
| 53 124 | m3 | Dobava in vgraditev cementnega betona C16/20 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1 |
| 53 126 | m3 | Dobava in vgraditev cementnega betona C20/25 v prerez do 0,15 m3/m2-m1 |
| 53 127 | m3 | Dobava in vgraditev cementnega betona C20/25 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1 |
| 53 128 | m3 | Dobava in vgraditev cementnega betona C20/25 v prerez 0,31 do 0,50 m3/m2-m1 |
| 53 129 | m3 | Dobava in vgraditev cementnega betona C20/25 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1 |
| 53 131 | m3 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 v prerez do 0,15 m3/m2-m1 |
| 53 132 | m3 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1 |
| 53 133 | m3 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 v prerez 0,31 do 0,50 m3/m2-m1 |
| 53 134 | m3 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1 |
| 53 136 | m3 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 v prerez do 0,15 m3/m2-m1 |
| 53 137 | m3 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 v prerez od 0,16 do 0,30 m3/m2-m1 |
| 53 138 | m3 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 v prerez od 0,31 do 0,50 m3/m2-m1 |
| 53 139 | m3 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1 |
| 53 141 | m3 | Dobava in vgraditev cementnega betona C35/45 v prerez do 0,15 m3/m2-m1 |
| 53 142 | m3 | Dobava in vgraditev cementnega betona C35/45 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1 |
| 53 143 | m3 | Dobava in vgraditev cementnega betona C35/45 v prerez 0,31 do 0,50 m3/m2-m1 |
| 53 144 | m3 | Dobava in vgraditev cementnega betona C35/45 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1 |
| 53 146 | m3 | Dobava in vgraditev cementnega betona C40/50 v prerez do 0,15 m3/m2-m1 |
| 53 147 | m3 | Dobava in vgraditev cementnega betona C40/50 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1 |
| 53 148 | m3 | Dobava in vgraditev cementnega betona C40/50 v prerez 0,31 do 0,50 m3/m2-m1 |
| 53 149 | m3 | Dobava in vgraditev cementnega betona C40/50 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1 |
| 53 151 | m3 | Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15 m3/m2 |
| 53 152 | m3 | Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C12/15 v prerez nad 0,15 m3/m2 |
| 53 154 | m3 | Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C16/20 v prerez do 0,15 m3/m2 |
| 53 155 | m3 | Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C16/20 v prerez nad 0,15 m3/m2 |
| 53 157 | m3 | Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C../.. v prerez do 0,15 m3/m2 |
| 53 158 | m3 | Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C../.. v prerez nad 0,15 m3/m2 |
| 53 161 | m3 | Dobava in vgraditev polnilnega cementnega betona C12/15 v prerez do 0,50 m3/m2 |
| 53 162 | m3 | Dobava in vgraditev polnilnega cementnega betona C12/15 v prerez nad 0,50 m3/m2 |
| 53 163 | m3 | Dobava in vgraditev polnilnega cementnega betona C16/20 v prerez do 0,50 m3/m2 |
| 53 164 | m3 | Dobava in vgraditev polnilnega cementnega betona C16/20 v prerez nad 0,50 m3/m2 |
| 53 165 | m3 | Dobava in vgraditev polnilnega cementnega betona C25/30 v prerez do 0,50 m3/m2 |
| 53 166 | m3 | Dobava in vgraditev polnilnega cementnega betona C25/30 v prerez nad 0,50 m3/m2 |
| 53 167 | m3 | Dobava in vgraditev polnilnega cementnega betona C../… v prerez do 0,50 m3/m2 |
| 53 168 | m3 | Dobava in vgraditev polnilnega cementnega betona C../... v prerez nad 0,50 m3/m2 |
| 53 171 | m3 | Dobava in vgraditev zaščitnega / izravnalnega / nagibnega cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15 m3/m2 |
| 53 172 | m3 | Dobava in vgraditev zaščitnega / izravnalnega / nagibnega cementnega betona C12/15 v prerez nad 0,15 m3/m2 |
| 53 174 | m3 | Dobava in vgraditev zaščitnega / izravnalnega / nagibnega cementnega betona C16/20 v prerez do 0,15 m3/m2 |
| 53 175 | m3 | Dobava in vgraditev zaščitnega / izravnalnega / nagibnega cementnega betona C16/20 v prerez nad 0,15 m3/m2 |
| 53 177 | m3 | Dobava in vgraditev zaščitnega / izravnalnega / nagibnega cementnega betona C../… v prerez do 0,15 m3/m2 |
| 53 178 | m3 | Dobava in vgraditev zaščitnega / izravnalnega / nagibnega cementnega betona C../... v prerez nad 0,15 m3/m2 |
| 53 181 | m3 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 v notranjo oblogo predora |
| 53 182 | m3 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 v notranjo oblogo predora |
| 53 183 | m3 | Dobava in vgraditev cementnega betona C35/45 v notranjo oblogo predora |
| 53 191 | m3 | Doplačilo za vgrajevanje mešanice cementnega betona pod vodo |
| 53 211 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C 12/15 v prerez do 0,15 m3/m2-m1 |
| 53 212 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C 12/15 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1 |
| 53 213 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C 12/15 v prerez 0,31 do 0,50 m3/m2-m1 |
| 53 214 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C 12/15 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1 |
| 53 221 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C16/20 v prerez do 0,15 m3/m2-m1 |
| 53 222 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C16/20 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1 |
| 53 223 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C16/20 v prerez 0,31 do 0,50 m3/m2-m1 |
| 53 224 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C16/20 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1 |
| 53 231 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C20/25 v prerez do 0,15 m3/m2-m1 |
| 53 232 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C20/25 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1 |
| 53 233 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C20/25 v prerez 0,31 do 0,50 m3/m2-m1 |
| 53 234 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C20/25 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1 |
| 53 241 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v prerez do 0,15 m3/m2-m1 |
| 53 242 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1 |
| 53 243 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v prerez 0,31 do 0,50 m3/m2-m1 |
| 53 244 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1 |
| 53 251 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v prerez do 0,15 m3/m2-m1 |
| 53 252 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1 |
| 53 253 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v prerez 0,31 do 0,50 m3/m2-m1 |
| 53 254 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1 |
| 53 261 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v prerez do 0,15 m3/m2-m1 |
| 53 262 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1 |
| 53 263 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v prerez 0,31 do 0,50 m3/m2-m1 |
| 53 264 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1 |
| 53 271 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C40/50 v prerez do 0,15 m3/m2-m1 |
| 53 272 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C40/50 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1 |
| 53 273 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C40/50 v prerez 0,31 do 0,50 m3/m2-m1 |
| 53 274 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C40/50 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1 |
| 53 281 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C../… v prerez do 0,15 m3/m2-m1 |
| 53 282 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C../… v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1 |
| 53 283 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C../… v prerez 0,31 do 0,50 m3/m2-m1 |
| 53 284 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C../… v prerez nad 0,50 m3/m2-m1 |
| 53 311 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v točkovne temelje ali temeljne blazine |
| 53 312 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v pasovne temelje, temeljne nosilce ali poševne in vertikalne slope |
| 53 313 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v temeljne plošče |
| 53 314 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v prehodne plošče |
| 53 315 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v temelje … |
| 53 317 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v stene opornikov, krilnih zidov, kril in vmesnih podpor |
| 53 318 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v stene podpornih ali opornih zidov |
| 53 319 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v stene ………… |
| 53 321 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v stebre pravokotnega ali okroglega prereza |
| 53 322 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v stebre poligonalnega/H prereza |
| 53 323 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v stebre škatlastega prereza |
| 53 324 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v stebre ……. prereza |
| 53 331 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v prekladno konstrukcijo tipa polne plošče |
| 53 332 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v prekladno konstrukcijo tipa kasetirane plošče ali votle plošče |
| 53 333 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v prekladno konstrukcijo grednega tipa z pravokotnimi ali trapeznimi nosilci z ali brez prečnikov |
| 53 334 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v prekladno konstrukcijo škatlastega tipa z eno ali več odprtinami |
| 53 335 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v plošče … |
| 53 337 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v ležiščne blazine, protipotresne bloke ali druge podobne elemente s prostornino do 2 m3 |
| 53 338 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v hodnike in robne vence na premostitvenih objektih in podpornih ali opornih konstrukcijah |
| 53 341 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v točkovne temelje ali temeljne blazine |
| 53 342 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v pasovne temelje, temeljne nosilce ali poševne in vertikalne slope |
| 53 343 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v temeljne plošče |
| 53 344 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v prehodne plošče |
| 53 345 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v temelje ………. |
| 53 347 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v stene opornikov, krilnih zidov, kril in vmesnih podpor |
| 53 348 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v stene podpornih ali opornih zidov |
| 53 349 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v stene ………… |
| 53 351 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v stebre pravokotnega ali okroglega prereza |
| 53 352 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v stebre poligonalnega/H prereza |
| 53 353 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v stebre škatlastega prereza |
| 53 354 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v stebre ………... |
| 53 361 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v prekladno konstrukcijo tipa polne plošče |
| 53 362 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v prekladno konstrukcijo tipa kasetirane plošče ali votle plošče |
| 53 363 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v prekladno konstrukcijo grednega tipa z pravokotnimi ali trapeznimi nosilci z ali brez prečnikov |
| 53 364 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v prekladno konstrukcijo škatlastega tipa z eno ali več odprtinami na stalnem odru ali po sistemu prostokonzolne gradnje |
| 53 365 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v prekladno konstrukcijo škatlastega tipa z eno ali več odprtinami po sistemu narivne gradnje |
| 53 366 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v plošče …………… |
| 53 371 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v ležiščne blazine, protipotresne bloke ali druge podobne elemente s prostornino do 2 m3 |
| 53 372 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v hodnike in robne vence na premostitvenih objektih in podpornih ali opornih konstrukcijah |
| 53 374 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v točkovne temelje ali temeljne blazine |
| 53 375 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v pasovne temelje, temeljne nosilce ali poševne in vertikalne slope |
| 53 376 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v temeljne plošče |
| 53 377 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v prehodne plošče |
| 53 378 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v temelje ………….. |
| 53 381 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v stene opornikov, krilnih zidov, kril in vmesnih podpor |
| 53 382 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v stene podpornih ali opornih zidov |
| 53 383 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v stene …………. |
| 53 385 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v stebre pravokotnega ali okroglega prereza |
| 53 386 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v stebre poligonalnega/H prereza |
| 53 387 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v stebre škatlastega prereza |
| 53 388 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v stebre ………….. |
| 53 391 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v prekladno konstrukcijo tipa polne plošče |
| 53 392 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v prekladno konstrukcijo tipa kasetirane plošče ali votle plošče |
| 53 393 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v prekladno konstrukcijo grednega tipa z pravokotnimi ali trapeznimi nosilci z ali brez prečnikov |
| 53 394 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v prekladno konstrukcijo škatlastega tipa z eno ali več odprtinami na stalnem odru ali po sistemu prostokonzolne gradnje |
| 53 395 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v prekladno konstrukcijo škatlastega tipa z eno ali več odprtinami po sistemu narivne gradnje |
| 53 396 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v plošče …………… |
| 53 411 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v ležiščne blazine, protipotresne bloke ali druge podobne elemente s prostornino do 2 m3 |
| 53 412 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v hodnike in robne vence na premostitvenih objektih in podpornih ali opornih konstrukcijah |
| 53 414 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C40/50 v točkovne temelje ali temeljne blazine |
| 53 415 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C40/50 v pasovne temelje, temeljne nosilce ali poševne in vertikalne slope |
| 53 416 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C40/50 v temeljne plošče |
| 53 417 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C40/50 v prehodne plošče |
| 53 418 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C40/50 v temelje …………… |
| 53 421 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C40/50 v stene opornikov, krilnih zidov, kril in vmesnih podpor |
| 53 422 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C40/50 v stene podpornih ali opornih zidov |
| 53 423 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C40/50 v stene ……………. |
| 53 425 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C40/50 v stebre pravokotnega ali okroglega prereza |
| 53 426 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C40/50 v stebre poligonalnega/H prereza |
| 53 427 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C40/50 v stebre škatlastega prereza |
| 53 428 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C40/50 v stebre … |
| 53 431 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C40/50 v prekladno konstrukcijo tipa polne plošče |
| 53 432 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C40/50 v prekladno konstrukcijo tipa kasetirane plošče ali votle plošče |
| 53 433 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C40/50 v prekladno konstrukcijo grednega tipa z pravokotnimi ali trapeznimi nosilci z ali brez prečnikov |
| 53 434 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C40/50 v prekladno konstrukcijo škatlastega tipa z eno ali več odprtinami na stalnem odru ali po sistemu prostokonzolne gradnje |
| 53 435 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C40/50 v prekladno konstrukcijo škatlastega tipa z eno ali več odprtinami po sistemu narivne gradnje |
| 53 436 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C40/50 v plošče … |
| 53 438 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C40/50 v ležiščne blazine, protipotresne bloke ali druge podobne elemente s prostornino do 2 m3 |
| 53 439 | m3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C40/50 v hodnike in robne vence na premostitvenih objektih in podpornih ali opornih konstrukcijah |
| 53 441 | m3 | Doplačilo za dodatek mikrosilike za izdelavo visokokvalitetnih malt |
| 53 442 | m3 | Doplačilo za dodatek mikrosilike za izdelavo visokokvalitetnih cementnih betonov |
| 53 443 | m3 | Doplačilo za dodatek polimera za izdelavo polimernega cementnega betona |
| 53 445 | m3 | Doplačilo za dodatek umetnih vlaken za mikroarmiranje cementnega betona |
| 53 446 | m3 | Doplačilo za dodatek jeklenih vlaken za mikroarmiranje cementnega betona |
| 53 511 | m3 | Dobava in vgraditev poroznega (drenažnega) cementnega betona |
| 53 521 | m3 | Dobava in vgraditev penastega cementnega betona C 8/10 |
| 53 522 | m3 | Dobava in vgraditev penastega cementnega betona C 12/15 |
| 53 523 | m3 | Dobava in vgraditev penastega cementnega betona C 16/20 |
| 53 524 | m3 | Dobava in vgraditev penastega cementnega betona C 20/25 |
| 53 525 | m3 | Dobava in vgraditev penastega cementnega betona C 25/30 |
| 53 526 | m3 | Dobava in vgraditev penastega cementnega betona C 30/37 |
| 53 527 | m3 | Dobava in vgraditev penastega cementnega betona C 35/45 |
| 53 528 | m3 | Dobava in vgraditev penastega cementnega betona C …/… |
| 53 531 | m3 | Dobava in vgraditev lahkega cementnega betona C 8/10 |
| 53 532 | m3 | Dobava in vgraditev lahkega cementnega betona C 12/15 |
| 53 533 | m3 | Dobava in vgraditev lahkega cementnega betona C 16/20 |
| 53 534 | m3 | Dobava in vgraditev lahkega cementnega betona C 20/25 |
| 53 535 | m3 | Dobava in vgraditev lahkega cementnega betona C 25/30 |
| 53 536 | m3 | Dobava in vgraditev lahkega cementnega betona C ../… |
| 53 541 | m3 | Dobava in vgraditev polimernega cementnega betona C 30/37 za dobetoniranje voziščne plošče na premostitvenem objektu, debelina dobetoniranja do 10 cm, dodatek polimera po načrtu |
| 53 542 | m3 | Dobava in vgraditev polimernega cementnega betona C 30/37 za dobetoniranje voziščne plošče na premostitvenem objektu, debelina dobetoniranja 11 do 15 cm, dodatek polimera po načrtu |
| 53 543 | m3 | Dobava in vgraditev polimernega cementnega betona C 30/37 za dobetoniranje voziščne plošče na premostitvenem objektu, debelina dobetoniranja ……. cm, dodatek polimera po načrtu |
| 53 545 | m3 | Dobava in vgraditev mikro ojačenega polimernega cementnega betona C30/37 za dobetoniranje voziščne plošče na premostitvenem objektu, debelina dobetoniranja do 10 cm, dodatek polimera po načrtu |
| 53 546 | m3 | Dobava in vgraditev mikro ojačenega polimernega cementnega betona C30/37 za dobetoniranje voziščne plošče na premostitvenem objektu, debelina dobetoniranja 11 do 15 cm, dodatek polimera po načrtu |
| 53 547 | m3 | Dobava in vgraditev mikro ojačenega polimernega cementnega betona C30/37 za dobetoniranje voziščne plošče na premostitvenem objektu, debelina dobetoniranja ……. cm, dodatek polimera po načrtu |
| 53 551 | m3 | Dobava in vgraditev litega cementnega betona C 8/10 |
| 53 552 | m3 | Dobava in vgraditev litega cementnega betona C 12/15 |
| 53 553 | m3 | Dobava in vgraditev litega cementnega betona C 16/20 |
| 53 554 | m3 | Dobava in vgraditev litega cementnega betona C 20/25 |
| 53 555 | m3 | Dobava in vgraditev litega cementnega betona C 25/30 |
| 53 556 | m3 | Dobava in vgraditev litega cementnega betona C 30/37 |
| 53 557 | m3 | Dobava in vgraditev litega cementnega betona C 37/45 |
| 53 558 | m3 | Dobava in vgraditev litega cementnega betona C …/… |
| 53 561 | m3 | Dobava in vgraditev žlindrnega cementnega betona C 8/10 |
| 53 562 | m3 | Dobava in vgraditev žlindrnega cementnega betona C 12/15 |
| 53 563 | m3 | Dobava in vgraditev žlindrnega cementnega betona C 16/20 |
| 53 564 | m3 | Dobava in vgraditev žlindrnega cementnega betona C 20/25 |
| 53 565 | m3 | Dobava in vgraditev žlindrnega cementnega betona C 25/30 |
| 53 566 | m3 | Dobava in vgraditev žlindrnega cementnega betona C 30/37 |
| 53 567 | m3 | Dobava in vgraditev žlindrnega cementnega betona C 37/45 |
| 53 568 | m3 | Dobava in vgraditev žlindrnega cementnega betona C …/… |
| 53 611 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 20/25 za stopnjo izpostavljenosti XC1 |
| 53 612 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti XC2 |
| 53 613 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti XC3 |
| 53 614 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti XC4 |
| 53 615 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C .../... za stopnjo izpostavljenosti ... |
| 53 616 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C .../... za stopnjo izpostavljenosti ... |
| 53 621 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti XD1 |
| 53 622 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti XD2 |
| 53 623 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 35/45 za stopnjo izpostavljenosti XD3 |
| 53 624 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C .../... za stopnjo izpostavljenosti ... |
| 53 625 |  | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C .../... za stopnjo izpostavljenosti ... |
| 53 631 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti XF1 |
| 53 632 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti XF2 |
| 53 633 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti XF2 |
| 53 634 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti XF3 |
| 53 635 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti XF4 |
| 53 636 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C .../... za stopnjo izpostavljenosti ... |
| 53 637 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C .../... za stopnjo izpostavljenosti ... |
| 53 641 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti XA1 |
| 53 642 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti XA2 |
| 53 643 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti XA3 |
| 53 644 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 35/45 za stopnjo izpostavljenosti XA3 |
| 53 645 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C .../... za stopnjo izpostavljenosti ... |
| 53 646 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C .../... za stopnjo izpostavljenosti ... |
| 53 651 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti XS1 |
| 53 652 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 35/45 za stopnjo izpostavljenosti XS2 |
| 53 653 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 35/45 za stopnjo izpostavljenosti XS3 |
| 53 654 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C .../... za stopnjo izpostavljenosti ... |
| 53 655 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C .../... za stopnjo izpostavljenosti ... |
| 53 661 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti PV-I |
| 53 662 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti PV-I |
| 53 663 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C .../... za stopnjo izpostavljenosti PV-I |
| 53 671 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti PV-II |
| 53 672 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti PV-II |
| 53 673 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C .../... za stopnjo izpostavljenosti PV-II |
| 53 681 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti PV-III |
| 53 682 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti PV-III |
| 53 683 | m3 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C .../... za stopnjo izpostavljenosti PV-III |
| 53 711 | m2 | Izdelava brizganega cementnega betona C 20/25 v kaloti, stopnici in niši, debeline 5 cm |
| 53 712 | m2 | Izdelava brizganega cementnega betona C 20/25 v kaloti, stopnici in niši, debeline 10 cm |
| 53 713 | m2 | Izdelava brizganega cementnega betona C 20/25 v kaloti, stopnici in niši, debeline 15 cm |
| 53 714 | m2 | Izdelava brizganega cementnega betona C 20/25 v kaloti, stopnici in niši, debeline 20 cm |
| 53 715 | m2 | Izdelava brizganega cementnega betona C 20/25 v kaloti, stopnici in niši, debeline 25 cm |
| 53 716 | m2 | Izdelava brizganega cementnega betona C 20/25 v kaloti, stopnici in niši, debeline 30 cm |
| 53 717 | m2 | Izdelava brizganega cementnega betona C 20/25 v kaloti, stopnici in niši, debeline 35 cm |
| 53 718 | m2 | Izdelava brizganega cementnega betona C 20/25 v kaloti, stopnici in niši, debeline 40 cm |
| 53 719 | m2 | Izdelava brizganega cementnega betona C 20/25 v kaloti, stopnici in niši, debeline …… cm |
| 53 721 | m2 | Izdelava mikroojačenega brizganega cementnega betona C 20/25 v kaloti, stopnici in niši, debeline 5 cm |
| 53 722 | m2 | Izdelava mikroojačenega brizganega cementnega betona C 20/25 v kaloti, stopnici in niši, debeline 10 cm |
| 53 723 | m2 | Izdelava mikroojačenega brizganega cementnega betona C 20/25 v kaloti, stopnici in niši, debeline 15 cm |
| 53 724 | m2 | Izdelava mikroojačenega brizganega cementnega betona C 20/25 v kaloti, stopnici in niši, debeline 20 cm |
| 53 725 | m2 | Izdelava mikroojačenega brizganega cementnega betona C 20/25 v kaloti, stopnici in niši, debeline …… cm |
| 53 731 | m2 | Izdelava brizganega cementnega betona C 20/25 za izvedbo talnega oboka, debeline 20 cm |
| 53 732 | m2 | Izdelava brizganega cementnega betona C 20/25 za izvedbo talnega oboka, debeline 25 cm |
| 53 733 | m2 | Izdelava brizganega cementnega betona C 20/25 za izvedbo talnega oboka, debeline 30 cm |
| 53 734 | m2 | Izdelava brizganega cementnega betona C 20/25 za izvedbo talnega oboka, debeline 35 cm |
| 53 735 | m2 | Izdelava brizganega cementnega betona C 20/25 za izvedbo talnega oboka, debeline …… cm |
| 53 741 | m2 | Izdelava brizganega cementnega betona C 20/25 za izvedbo začasnega talnega oboka v kaloti, debeline 20 cm |
| 53 742 | m2 | Izdelava brizganega cementnega betona C 20/25 za izvedbo začasnega talnega oboka v kaloti, debeline 25 cm |
| 53 746 | m3 | Izdelava brizganega cementnega betona C 20/25 za izvedbo razširjene pete v kaloti (Elephant foot), minimalne debeline 50 cm |
| 53 751 | m2 | Izdelava brizganega cementnega betona C 20/25 za varovanje čela izkopa v kaloti in stopnici, debeline 3 cm |
| 53 752 | m2 | Izdelava brizganega cementnega betona C 20/25 za varovanje čela izkopa v kaloti in stopnici, debeline 5 cm |
| 53 753 | m2 | Izdelava brizganega cementnega betona C 20/25 za varovanje čela izkopa v kaloti in stopnici, debeline 10 cm |
| 53 754 | m2 | Izdelava brizganega cementnega betona C 20/25 za varovanje čela izkopa v kaloti in stopnici, debeline …… cm |
| 53 761 | m3 | Izdelava brizganega cementnega betona C16/20, prerez do 0,10 m3/m2 |
| 53 762 | m3 | Izdelava brizganega cementnega betona C16/20, prerez 0,11 do 0,20 m3/m2 |
| 53 763 | m3 | Izdelava brizganega cementnega betona C16/20, prerez nad 0,20 m3/m2 |
| 53 765 | m3 | Izdelava brizganega cementnega betona C20/25, prerez do 0,10 m3/m2 |
| 53 766 | m3 | Izdelava brizganega cementnega betona C20/25, prerez 0,11 do 0,20 m3/m2 |
| 53 767 | m3 | Izdelava brizganega cementnega betona C20/25, prerez nad 0,20 m3/m2 |
| 53 771 | m3 | Izdelava brizganega cementnega betona C25/30, prerez do 0,10 m3/m2 |
| 53 772 | m3 | Izdelava brizganega cementnega betona C25/30, prerez 0,11 do 0,20 m3/m2 |
| 53 773 | m3 | Izdelava brizganega cementnega betona C25/30, prerez nad 0,20 m3/m2 |
| 53 781 | m3 | Izdelava brizganega cementnega betona C 20/25 za zapolnitev zruškov, večjih kot 2 m3 |
| 53 791 | m2 | Doplačilo za izdelavo brizganega cementnega betona, debeline 10 cm, več kot 50 m za čelom predora |
| 53 792 | m2 | Doplačilo za izdelavo brizganega cementnega betona, debeline 15 cm, več kot 50 m za čelom predora |
| 53 793 | m2 | Doplačilo za izdelavo brizganega cementnega betona, debeline 20 cm, več kot 50 m za čelom predora |
| 53 795 | m3 | Doplačilo za izdelavo brizganega cementnega betona, odpornega na sulfate |
| 53 811 | m3 | Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C25/30, prerez do 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije do 2,5 m |
| 53 812 | m3 | Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C25/30, prerez do 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije 2,6 do 5 m |
| 53 813 | m3 | Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C25/30, prerez do 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije 5,1 do 10 m |
| 53 814 | m3 | Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C25/30, prerez do 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije nad 10 m |
| 53 816 | m3 | Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C25/30 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije do 2,5 m |
| 53 817 | m3 | Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C25/30 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije od 2,6 do 5 m |
| 53 818 | m3 | Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C25/30 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije od 5,1 do 10 m |
| 53 819 | m3 | Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C25/30 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije nad 10 m |
| 53 821 | m3 | Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C30/37, prerez do 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije do 2,5 m |
| 53 822 | m3 | Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C30/37, prerez do 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije 2,6 do 5 m |
| 53 823 | m3 | Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C30/37, prerez do 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije 5,1 do 10 m |
| 53 824 | m3 | Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C30/37, prerez do 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije nad 10 m |
| 53 826 | m3 | Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C30/37, prerez nad 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije do 2,5 m |
| 53 827 | m3 | Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C30/37, prerez nad 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije 2,6 do 5 m |
| 53 828 | m3 | Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C30/37, prerez nad 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije 5,1 do 10 m |
| 53 829 | m3 | Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C30/37, prerez nad 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije nad 10 m |
| 53 831 | m3 | Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C35/45, prerez do 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije do 2,5 m |
| 53 832 | m3 | Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C35/45, prerez do 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije 2,6 do 5 m |
| 53 833 | m3 | Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C35/45, prerez do 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije 5,1 do 10 m |
| 53 834 | m3 | Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C35/45, prerez do 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije nad 10 m |
| 53 836 | m3 | Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C35/45, prerez nad 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije do 2,5 m |
| 53 837 | m3 | Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C35/45, prerez nad 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije 2,6 do 5 m |
| 53 838 | m3 | Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C35/45, prerez nad 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije 5,1 do 10 m |
| 53 839 | m3 | Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C35/45, prerez nad 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije nad 10 m |
| 53 841 | m3 | Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C40/50, prerez do 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije do 2,5 m |
| 53 842 | m3 | Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C40/50, prerez do 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije 2,6 do 5 m |
| 53 843 | m3 | Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C40/50, prerez do 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije 5,1 do 10 m |
| 53 844 | m3 | Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C40/50, prerez do 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije nad 10 m |
| 53 846 | m3 | Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C40/50, prerez nad 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije do 2,5 m |
| 53 847 | m3 | Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C40/50, prerez nad 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije 2,6 do 5 m |
| 53 848 | m3 | Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C40/50, prerez nad 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije 5,1 do 10 m |
| 53 849 | m3 | Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C40/50, prerez nad 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije nad 10 m |
| 53 851 | m3 | Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C../.. , prerez do 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije do 2,5 m |
| 53 852 | m3 | Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C../.. , prerez do 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije 2,6 do 5 m |
| 53 853 | m3 | Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C../.. , prerez do 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije 5,1 do 10 m |
| 53 854 | m3 | Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C../.. , prerez do 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije nad 10 m |
| 53 856 | m3 | Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C../…, prerez nad 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije do 2,5 m |
| 53 857 | m3 | Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C../…, prerez nad 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije 2,6 do 5 m |
| 53 858 | m3 | Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C../…, prerez nad 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije 5,1 do 10 m |
| 53 859 | m3 | Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C../…, prerez nad 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije nad 10 m |

## 5.4   Zidarska in kamnoseška dela

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 54 111 | m2 | Oblaganje z lomljencem iz silikatnih kamnin, vezanim s cementno malto, v debelini do 10 cm |
| 54 112 | m2 | Oblaganje z lomljencem iz silikatnih kamnin, vezanim s cementno malto, v debelini 11 do 15 cm |
| 54 113 | m2 | Oblaganje z lomljencem iz silikatnih kamnin, vezanim s cementno malto, v debelini 16 do 20 cm |
| 54 114 | m2 | Oblaganje z lomljencem iz silikatnih kamnin, vezanim s cementno malto, v debelini nad 20 cm |
| 54 121 | m2 | Oblaganje z lomljencem iz karbonatnih kamnin, vezanim s cementno malto, v debelini do 10 cm |
| 54 122 | m2 | Oblaganje z lomljencem iz karbonatnih kamnin, vezanim s cementno malto, v debelini 11 do 15 cm |
| 54 123 | m2 | Oblaganje z lomljencem iz karbonatnih kamnin, vezanim s cementno malto, v debelini 16 do 20 cm |
| 54 124 | m2 | Oblaganje z lomljencem iz karbonatnih kamnin, vezanim s cementno malto, v debelini nad 20 cm |
| 54 131 | m2 | Oblaganje z obdelanim kamnom iz silikatnih kamnin, vezanim s cementno malto, v debelini do 10 cm |
| 54 132 | m2 | Oblaganje z obdelanim kamnom iz silikatnih kamnin, vezanim s cementno malto, v debelini 11 do 15 cm |
| 54 133 | m2 | Oblaganje z obdelanim kamnom iz silikatnih kamnin, vezanim s cementno malto, v debelini 16 do 20 cm |
| 54 134 | m2 | Oblaganje z obdelanim kamnom iz silikatnih kamnin, vezanim s cementno malto, v debelini nad 20 cm |
| 54 141 | m2 | Oblaganje z obdelanim kamnom iz karbonatnih kamnin, vezanim s cementno malto, v debelini do 10 cm |
| 54 142 | m2 | Oblaganje z obdelanim kamnom iz karbonatnih kamnin, vezanim s cementno malto, v debelini 11 do 15 cm |
| 54 143 | m2 | Oblaganje z obdelanim kamnom iz karbonatnih kamnin, vezanim s cementno malto, v debelini 16 do 20 cm |
| 54 144 | m2 | Oblaganje z obdelanim kamnom iz karbonatnih kamnin, vezanim s cementno malto, v debelini nad 20 cm |
| 54 151 | m1 | Izdelava poglobljenega stika |
| 54 211 | m3 | Zidanje z lomljencem iz silikatnih kamnin v cementni malti, na eno lice, prerez do 0,15 m3/m2 |
| 54 212 | m3 | Zidanje z lomljencem iz silikatnih kamnin v cementni malti, na eno lice, prerez 0,16 do 0,25 m3/m2 |
| 54 213 | m3 | Zidanje z lomljencem iz silikatnih kamnin v cementni malti, na eno lice, prerez 0,26 do 0,35 m3/m2 |
| 54 214 | m3 | Zidanje z lomljencem iz silikatnih kamnin v cementni malti, na eno lice, prerez 0,36 do 0,50 m3/m2 |
| 54 215 | m3 | Zidanje z lomljencem iz silikatnih kamnin v cementni malti, na eno lice, prerez nad 0,50 m3/m2 |
| 54 221 | m3 | Zidanje z lomljencem iz silikatnih kamnin v cementni malti, na dve lici, prerez do 0,15 m3/m2 |
| 54 222 | m3 | Zidanje z lomljencem iz silikatnih kamnin v cementni malti, na dve lici, prerez 0,16 do 0,25 m3/m2 |
| 54 223 | m3 | Zidanje z lomljencem iz silikatnih kamnin v cementni malti, na dve lici, prerez 0,26 do 0,35 m3/m2 |
| 54 224 | m3 | Zidanje z lomljencem iz silikatnih kamnin v cementni malti, na dve lici, prerez 0,36 do 0,50 m3/m2 |
| 54 225 | m3 | Zidanje z lomljencem iz silikatnih kamnin v cementni malti, na dve lici, prerez nad 0,50 m3/m2 |
| 54 231 | m3 | Zidanje z lomljencem iz karbonatnih kamnin v cementni malti, na eno lice, prerez do 0,15 m3/m2 |
| 54 232 | m3 | Zidanje z lomljencem iz karbonatnih kamnin v cementni malti, na eno lice, prerez 0,16 do 0,25 m3/m2 |
| 54 233 | m3 | Zidanje z lomljencem iz karbonatnih kamnin v cementni malti, na eno lice, prerez 0,26 do 0,35 m3/m2 |
| 54 234 | m3 | Zidanje z lomljencem iz karbonatnih kamnin v cementni malti, na eno lice, prerez 0,36 do 0,50 m3/m2 |
| 54 235 | m3 | Zidanje z lomljencem iz karbonatnih kamnin v cementni malti, na eno lice, prerez nad 0,50 m3/m2 |
| 54 241 | m3 | Zidanje z lomljencem iz karbonatnih kamnin v cementni malti, na dve lici, prerez do 0,15 m3/m2 |
| 54 242 | m3 | Zidanje z lomljencem iz karbonatnih kamnin v cementni malti, na dve lici, prerez 0,16 do 0,25 m3/m2 |
| 54 243 | m3 | Zidanje z lomljencem iz karbonatnih kamnin v cementni malti, na dve lici, prerez 0,26 do 0,35 m3/m2 |
| 54 244 | m3 | Zidanje z lomljencem iz karbonatnih kamnin v cementni malti, na dve lici, prerez 0,36 do 0,50 m3/m2 |
| 54 245 | m3 | Zidanje z lomljencem iz karbonatnih kamnin v cementni malti, na dve lici, prerez nad 0,50 m3/m2 |
| 54 251 | m3 | Zidanje z obdelanim kamnom iz silikatnih kamnin v cementni malti, na eno lice, prerez do 0,15 m3/m2 |
| 54 252 | m3 | Zidanje z obdelanim kamnom iz silikatnih kamnin v cementni malti, na eno lice, prerez 0,16 do 0,25 m3/m2 |
| 54 253 | m3 | Zidanje z obdelanim kamnom iz silikatnih kamnin v cementni malti, na eno lice, prerez 0,26 do 0,35 m3/m2 |
| 54 254 | m3 | Zidanje z obdelanim kamnom iz silikatnih kamnin v cementni malti, na eno lice, prerez 0,36 do 0,50 m3/m2 |
| 54 255 | m3 | Zidanje z obdelanim kamnom iz silikatnih kamnin v cementni malti, na eno lice, prerez nad 0,50 m3/m2 |
| 54 261 | m3 | Zidanje z obdelanim kamnom iz silikatnih kamnin v cementni malti, na dve lici, prerez do 0,15 m3/m2 |
| 54 262 | m3 | Zidanje z obdelanim kamnom iz silikatnih kamnin v cementni malti, na dve lici, prerez 0,16 do 0,25 m3/m2 |
| 54 263 | m3 | Zidanje z obdelanim kamnom iz silikatnih kamnin v cementni malti, na dve lici, prerez 0,26 do 0,35 m3/m2 |
| 54 264 | m3 | Zidanje z obdelanim kamnom iz silikatnih kamnin v cementni malti, na dve lici, prerez 0,36 do 0,50 m3/m2 |
| 54 265 | m3 | Zidanje z obdelanim kamnom iz silikatnih kamnin v cementni malti, na dve lici, prerez nad 0,50 m3/m2 |
| 54 271 | m3 | Zidanje z obdelanim kamnom iz karbonatnih kamnin v cementni malti, na eno lice, prerez do 0,15 m3/m2 |
| 54 272 | m3 | Zidanje z obdelanim kamnom iz karbonatnih kamnin v cementni malti, na eno lice, prerez 0,16 do 0,25 m3/m2 |
| 54 273 | m3 | Zidanje z obdelanim kamnom iz karbonatnih kamnin v cementni malti, na eno lice, prerez 0,26 do 0,35 m3/m2 |
| 54 274 | m3 | Zidanje z obdelanim kamnom iz karbonatnih kamnin v cementni malti, na eno lice, prerez 0,36 do 0,50 m3/m2 |
| 54 275 | m3 | Zidanje z obdelanim kamnom iz karbonatnih kamnin v cementni malti, na eno lice, prerez nad 0,50 m3/m2 |
| 54 281 | m3 | Zidanje z obdelanim kamnom iz karbonatnih kamnin v cementni malti, na dve lici, prerez do 0,15 m3/m2 |
| 54 282 | m3 | Zidanje z obdelanim kamnom iz karbonatnih kamnin v cementni malti, na dve lici, prerez 0,16 do 0,25 m3/m2 |
| 54 283 | m3 | Zidanje z obdelanim kamnom iz karbonatnih kamnin v cementni malti, na dve lici, prerez 0,26 do 0,35 m3/m2 |
| 54 284 | m3 | Zidanje z obdelanim kamnom iz karbonatnih kamnin v cementni malti, na dve lici, prerez 0,36 do 0,50 m3/m2 |
| 54 285 | m3 | Zidanje z obdelanim kamnom iz karbonatnih kamnin v cementni malti, na dve lici, prerez nad 0,50 m3/m2 |
| 54 311 | m2 | Oblaganje s predfabriciranimi elementi iz cementnega betona, vezanimi s cementno malto, v debelini do 10 cm |
| 54 312 | m2 | Oblaganje s predfabriciranimi elementi iz cementnega betona, vezanimi s cementno malto, v debelini 11 do 15 cm |
| 54 313 | m2 | Oblaganje s predfabriciranimi elementi iz cementnega betona, vezanimi s cementno malto, v debelini 16 do 20 cm |
| 54 314 | m2 | Oblaganje s predfabriciranimi elementi iz cementnega betona, vezanimi s cementno malto, v debelini nad 20 cm |
| 54 321 | m2 | Oblaganje s fasadno opeko, vezano s cementno malto, v debelini 12 cm |
| 54 411 | m3 | Zidanje s predfabriciranimi elementi iz cementnega betona v cementni malti, na eno lice, v debelini do 0,15 m3/m2 |
| 54 412 | m3 | Zidanje s predfabriciranimi elementi iz cementnega betona v cementni malti, na eno lice, v debelini 0,16 do 0,25 m3/m2 |
| 54 413 | m3 | Zidanje s predfabriciranimi elementi iz cementnega betona v cementni malti, na eno lice, v debelini 0,26 do 0,35 m3/m2 |
| 54 414 | m3 | Zidanje s predfabriciranimi elementi iz cementnega betona v cementni malti, na eno lice, v debelini 0,36 do 0,50 m3/m2 |
| 54 415 | m3 | Zidanje s predfabriciranimi elementi iz cementnega betona v cementni malti, na eno lice, v debelini nad 0,50 m3/m2 |
| 54 421 | m3 | Zidanje s predfabriciranimi elementi iz cementnega betona v cementni malti, na dve lici, v debelini do 0,15 m3/m2 |
| 54 422 | m3 | Zidanje s predfabriciranimi elementi iz cementnega betona v cementni malti, na dve lici, v debelini 0,16 do 0,25 m3/m2 |
| 54 423 | m3 | Zidanje s predfabriciranimi elementi iz cementnega betona v cementni malti, na dve lici, v debelini 0,26 do 0,35 m3/m2 |
| 54 424 | m3 | Zidanje s predfabriciranimi elementi iz cementnega betona v cementni malti, na dve lici, v debelini 0,36 do 0,50 m3/m2 |
| 54 425 | m3 | Zidanje s predfabriciranimi elementi iz cementnega betona v cementni malti, na dve lici, v debelini nad 0,50 m3/m2 |
| 54 431 | m2 | Zidanje s fasadno opeko v cementni malti, v debelini 12 cm |
| 54 432 | m2 | Zidanje s fasadno opeko v cementni malti, v debelini 25 cm |
| 54 441 | m2 | Zidanje z opeko v cementni malti, na eno lice, v debelini 12 cm |
| 54 442 | m2 | Zidanje z opeko v cementni malti, na eno lice, v debelini 18 cm |
| 54 443 | m2 | Zidanje z opeko v cementni malti, na eno lice, v debelini 25 cm |
| 54 444 | m2 | Zidanje z opeko v cementni malti, na eno lice, v debelini 31 cm |
| 54 445 | m2 | Zidanje z opeko v cementni malti, na eno lice, v debelini 38 cm |
| 54 451 | m2 | Zidanje z opeko v cementni malti, na dve lici, v debelini 12 cm |
| 54 452 | m2 | Zidanje z opeko v cementni malti, na dve lici, v debelini 25 cm |
| 54 453 | m2 | Zidanje z opeko v cementni malti, na dve lici, v debelini 38 cm |
| 54 511 | m2 | Izdelava prevleke s cementno malto v debelini 1 cm |
| 54 512 | m2 | Izdelava prevleke s cementno malto v debelini 2 cm |
| 54 513 | m2 | Izdelava prevleke s cementno malto v debelini 3 cm |
| 54 514 | m2 | Izdelava prevleke s cementno malto v debelini 4 cm |
| 54 521 | m2 | Zaribanje površine prevleke s cementno malto |
| 54 531 | m2 | Zalikanje površine prevleke s cementno malto |
| 54 541 | m2 | Metlanje površine prevleke s cementno malto |
| 54 542 | m2 | Metlanje površine cementnega betona |
| 54 551 | m2 | Nasekanje - štokanje površine cementnega betona |
| 54 552 | m2 | Nasekanje - štokanje površine silikatne kamnine |
| 54 553 | m2 | Nasekanje - štokanje površine karbonatne kamnine |
| 54 561 | m2 | Brušenje površine cementnega betona |
| 54 562 | m2 | Brušenje površine silikatne kamnine |
| 54 563 | m2 | Brušenje površine karbonatne kamnine |
| 54 571 | m | Izdelava zunanjih stopnic iz cementnega betona, po načrtu |
| 54 581 | kos | Zalitje stebričkov ograje s polnilnim cementnim betonom in epoksidno malto, po načrtu |

## 5.5   Dela pri popravilu objektov

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 55 111 | m2 | Ročno ali strojno ohrapavljenje površine cementnega betona z nasekanjem ali štokanjem, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2 |
| 55 112 | m2 | Ročno ali strojno ohrapavljenje površine cementnega betona z nasekanjem ali štokanjem, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine 1,1 do 5,0 m2 |
| 55 113 | m2 | Ročno ali strojno ohrapavljenje površine cementnega betona z nasekanjem ali štokanjem, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine 5,1 do 10,0 m2 |
| 55 114 | m2 | Ročno ali strojno ohrapavljenje površine cementnega betona z nasekanjem ali štokanjem, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2 |
| 55 121 | m2 | Ročno ali strojno ohrapavljenje površine cementnega betona z nasekanjem ali štokanjem, površina vertikalna ali nagnjena 21˚ do 70˚ glede na vertikalo, posamične površine do 1,0 m2 |
| 55 122 | m2 | Ročno ali strojno ohrapavljenje površine cementnega betona z nasekanjem ali štokanjem, površina vertikalna ali nagnjena 21˚ do 70˚ glede na vertikalo, posamične površine 1,1 do 5,0 m2 |
| 55 123 | m2 | Ročno ali strojno ohrapavljenje površine cementnega betona z nasekanjem ali štokanjem, površina vertikalna ali nagnjena 21˚ do 70˚ glede na vertikalo, posamične površine 5,1 do 10,0 m2 |
| 55 124 | m2 | Ročno ali strojno ohrapavljenje površine cementnega betona z nasekanjem ali štokanjem, površina vertikalna ali nagnjena 21˚ do 70˚ glede na vertikalo, posamične površine nad 10,0 m2 |
| 55 131 | m2 | Ročno ali strojno ohrapavljenje površine cementnega betona z nasekanjem ali štokanjem, površina horizontalna ali nagnjena 71˚ do 90˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2 |
| 55 132 | m2 | Ročno ali strojno ohrapavljenje površine cementnega betona z nasekanjem ali štokanjem, površina horizontalna ali nagnjena 71˚ do 90˚ glede na horizontalo, posamične površine 1,1 do 5,0 m2 |
| 55 133 | m2 | Ročno ali strojno ohrapavljenje površine cementnega betona z nasekanjem ali štokanjem, površina horizontalna ali nagnjena 71˚ do 90˚ glede na horizontalo, posamične površine 5,1 do 10,0 m2 |
| 55 134 | m2 | Ročno ali strojno ohrapavljenje površine cementnega betona z nasekanjem ali štokanjem, površina horizontalna ali nagnjena 71˚ do 90˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2 |
| 55 141 | m2 | Ročno ali strojno ohrapavljenje površine cementnega betona z nasekanjem ali štokanjem, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2 |
| 55 142 | m2 | Ročno ali strojno ohrapavljenje površine cementnega betona z nasekanjem ali štokanjem, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine 1,1 do 5,0 m2 |
| 55 143 | m2 | Ročno ali strojno ohrapavljenje površine cementnega betona z nasekanjem ali štokanjem, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine 5,1 do 10,0 m2 |
| 55 144 | m2 | Ročno ali strojno ohrapavljenje površine cementnega betona z nasekanjem ali štokanjem, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2 |
| 55 151 | m2 | Strojno in delno ročno brušenje cementnega betona, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2 |
| 55 152 | m2 | Strojno in delno ročno brušenje cementnega betona, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine 1,1 do 5,0 m2 |
| 55 153 | m2 | Strojno in delno ročno brušenje cementnega betona, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine 5,1 do 10,0 m2 |
| 55 154 | m2 | Strojno in delno ročno brušenje cementnega betona, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2 |
| 55 161 | m2 | Strojno in delno ročno brušenje cementnega betona, površina nagnjena 21˚ do 70˚ glede na vertikalo, posamične površine do 1,0 m2 |
| 55 162 | m2 | Strojno in delno ročno brušenje cementnega betona, površina nagnjena 21˚ do 70˚ glede na vertikalo, posamične površine 1,1 do 5,0 m2 |
| 55 163 | m2 | Strojno in delno ročno brušenje cementnega betona, površina nagnjena 21˚ do 70˚ glede na vertikalo, posamične površine 5,1 do 10,0 m2 |
| 55 164 | m2 | Strojno in delno ročno brušenje cementnega betona, površina nagnjena 21˚ do 70˚ glede na vertikalo, posamične površine nad 10,0 m2 |
| 55 171 | m2 | Strojno in delno ročno brušenje cementnega betona, površina nagnjena 71˚ do 90˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2 |
| 55 172 | m2 | Strojno in delno ročno brušenje cementnega betona, površina nagnjena 71˚ do 90˚ glede na horizontalo, posamične površine 1,1 do 5,0 m2 |
| 55 173 | m2 | Strojno in delno ročno brušenje cementnega betona, površina nagnjena 71˚ do 90˚ glede na horizontalo, posamične površine 5,1 do 10,0 m2 |
| 55 174 | m2 | Strojno in delno ročno brušenje cementnega betona, površina nagnjena 71˚ do 90˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2 |
| 55 181 | m2 | Strojno in delno ročno brušenje cementnega betona, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2 |
| 55 182 | m2 | Strojno in delno ročno brušenje cementnega betona, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine 1,1 do 5,0 m2 |
| 55 183 | m2 | Strojno in delno ročno brušenje cementnega betona, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine 5,1 do 10,0 m2 |
| 55 184 | m2 | Strojno in delno ročno brušenje cementnega betona, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2 |
| 55 191 | m2 | Ohrapavljenje cementnega betona s strojem za rezkanje, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 10,0 m2 |
| 55 192 | m2 | Ohrapavljenje cementnega betona s strojem za rezkanje, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine 10,1 do 20,0 m2 |
| 55 193 | m2 | Ohrapavljenje cementnega betona s strojem za rezkanje, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 20,0 m2 |
| 55 211 | m2 | Peskanje cementnobetonskih ali jeklenih površin z zbiranjem abraziva in odvozom na deponijo, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2 |
| 55 212 | m2 | Peskanje cementnobetonskih ali jeklenih površin z zbiranjem abraziva in odvozom na deponijo, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 5,0 m2 |
| 55 213 | m2 | Peskanje cementnobetonskih ali jeklenih površin z zbiranjem abraziva in odvozom na deponijo, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 5,1 do 10,0 m2 |
| 55 214 | m2 | Peskanje cementnobetonskih ali jeklenih površin z zbiranjem abraziva in odvozom na deponijo, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2 |
| 55 221 | m2 | Peskanje cementnobetonskih ali jeklenih površin z zbiranjem abraziva in odvozom na deponijo, površina nagnjena 21˚ do 70˚ glede na vertikalo, posamične površine do 1,0 m2 |
| 55 222 | m2 | Peskanje cementnobetonskih ali jeklenih površin z zbiranjem abraziva in odvozom na deponijo, površina nagnjena 21˚ do 70˚ glede na vertikalo, posamične površine od 1,1 do 5,0 m2 |
| 55 223 | m2 | Peskanje cementnobetonskih ali jeklenih površin z zbiranjem abraziva in odvozom na deponijo, površina nagnjena 21˚ do 70˚ glede na vertikalo, posamične površine od 5,1 do 10,0 m2 |
| 55 224 | m2 | Peskanje cementnobetonskih ali jeklenih površin z zbiranjem abraziva in odvozom na deponijo, površina nagnjena 21˚ do 70˚ glede na vertikalo, posamične površine nad 10,0 m2 |
| 55 231 | m2 | Peskanje cementnobetonskih ali jeklenih površin z zbiranjem abraziva in odvozom na deponijo, površina nagnjena 71˚ do 90˚, posamične površine do 1,0 m2 |
| 55 232 | m2 | Peskanje cementnobetonskih ali jeklenih površin z zbiranjem abraziva in odvozom na deponijo, površina nagnjena 71˚ do 90˚, posamične površine od 1,1 do 5,0 m2 |
| 55 233 | m2 | Peskanje cementnobetonskih ali jeklenih površin z zbiranjem abraziva in odvozom na deponijo, površina nagnjena 71˚ do 90˚, posamične površine od 5,1 do 10,0 m2 |
| 55 234 | m2 | Peskanje cementnobetonskih ali jeklenih površin z zbiranjem abraziva in odvozom na deponijo, površina nagnjena 71˚ do 90˚, posamične površine nad 10,0 m2 |
| 55 241 | m2 | Peskanje cementnobetonskih ali jeklenih površin z zbiranjem abraziva in odvozom na deponijo, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2 |
| 55 242 | m2 | Peskanje cementnobetonskih ali jeklenih površin z zbiranjem abraziva in odvozom na deponijo, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 5,0 m2 |
| 55 243 | m2 | Peskanje cementnobetonskih ali jeklenih površin z zbiranjem abraziva in odvozom na deponijo, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 5,1 do 10,0 m2 |
| 55 244 | m2 | Peskanje cementnobetonskih ali jeklenih površin z zbiranjem abraziva in odvozom na deponijo, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2 |
| 55 251 | m2 | Ohrapavljenje cementnega betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina nagnjena med 20˚ in 70˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2 |
| 55 252 | m2 | Ohrapavljenje cementnega betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina nagnjena med 20˚ in 70˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 5,0 m2 |
| 55 253 | m2 | Ohrapavljenje cementnega betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina nagnjena med 20˚ in 70˚ glede na horizontalo, posamične površine od 5,1 do 10,0 m2 |
| 55 254 | m2 | Ohrapavljenje cementnega betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina nagnjena med 20˚ in 70˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2 |
| 55 261 | m2 | Ohrapavljenje cementnega betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2 |
| 55 262 | m2 | Ohrapavljenje cementnega betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 5,0 m2 |
| 55 263 | m2 | Ohrapavljenje cementnega betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 5,1 do 10,0 m2 |
| 55 264 | m2 | Ohrapavljenje cementnega betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2 |
| 55 311 | m2 | Čiščenje površine cementnega betona brez odkrite armature, s komprimiranim zrakom, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2 |
| 55 312 | m2 | Čiščenje površine cementnega betona brez odkrite armature, s komprimiranim zrakom, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2 |
| 55 313 | m2 | Čiščenje površine cementnega betona brez odkrite armature, s komprimiranim zrakom, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2 |
| 55 316 | m2 | Čiščenje površine cementnega betona z odkrito armaturo, s komprimiranim zrakom, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2 |
| 55 317 | m2 | Čiščenje površine cementnega betona z odkrito armaturo, s komprimiranim zrakom, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2 |
| 55 318 | m2 | Čiščenje površine cementnega betona z odkrito armaturo, s komprimiranim zrakom, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2 |
| 55 321 | m2 | Čiščenje površine cementnega betona brez odkrite armature, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2 |
| 55 322 | m2 | Čiščenje površine cementnega betona brez odkrite armature, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2 |
| 55 323 | m2 | Čiščenje površine cementnega betona brez odkrite armature, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2 |
| 55 326 | m2 | Čiščenje površine cementnega betona z odkrito armaturo, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2 |
| 55 327 | m2 | Čiščenje površine cementnega betona z odkrito armaturo, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2 |
| 55 328 | m2 | Čiščenje površine cementnega betona z odkrito armaturo, z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2 |
| 55 411 | m2 | Izdelava katastra in identifikacija širine, dolžine, globine, vzroka nastanka in delovanja razpok |
| 55 421 | m1 | Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 10 mm, z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, širina razpok do 1 mm |
| 55 422 | m1 | Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 10 mm, z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, širina razpok od 1,1 do 3 mm |
| 55 423 | m1 | Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 10 mm, z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, širina razpok od 3,1 do 5 mm |
| 55 424 | m1 | Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 10 mm, z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, širina razpok nad 5 mm |
| 55 426 | m1 | Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 10 mm, z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ do 70˚, širina razpok do 1 mm |
| 55 427 | m1 | Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 10 mm, z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ do 70˚, širina razpok od 1,1 do 3 mm |
| 55 428 | m1 | Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 10 mm, z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ do 70˚, širina razpok od 3,1 do 5 mm |
| 55 429 | m1 | Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 10 mm, z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ do 70˚, širina razpok nad 5 mm |
| 55 431 | m1 | Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 10 mm, z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ do 90˚, širina razpok do 1 mm |
| 55 432 | m1 | Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 10 mm, z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ do 90˚, širina razpok od 1,1 do 3 mm |
| 55 433 | m1 | Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 10 mm, z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ do 90˚, širina razpok od 3,1 do 5 mm |
| 55 434 | m1 | Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 10 mm, z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ do 90˚, širina razpok nad 5 mm |
| 55 436 | m1 | Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 10 mm, z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, širina razpok do 1 mm |
| 55 437 | m1 | Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 10 mm, z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, širina razpok od 1,1 do 3 mm |
| 55 438 | m1 | Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 10 mm, z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, širina razpok od 3,1 do 5 mm |
| 55 439 | m1 | Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 10 mm, z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, širina razpok nad 5 mm |
| 55 441 | m1 | Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 40 mm, (do armature), z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, širina razpok do 1 mm |
| 55 442 | m1 | Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 40 mm (do armature), z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, širina razpok od 1,1 do 3 mm |
| 55 443 | m1 | Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 40 mm (do armature), z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, širina razpok od 3,1 do 5 mm |
| 55 444 | m1 | Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 40 mm (do armature), z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, širina razpok nad 5 mm |
| 55 446 | m1 | Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 40 mm (do armature), z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ do 70˚, širina razpok do 1 mm |
| 55 447 | m1 | Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 40 mm (do armature), z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ do 70˚, širina razpok od 1,1 do 3 mm |
| 55 448 | m1 | Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 40 mm (do armature), z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ do 70˚, širina razpok od 3,1 do 5 mm |
| 55 449 | m1 | Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 40 mm (do armature), z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ do 70˚, širina razpok nad 5 mm |
| 55 451 | m1 | Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 40 mm (do armature), z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ do 90˚, širina razpok do 1 mm |
| 55 452 | m1 | Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 40 mm (do armature), z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ do 90˚, širina razpok od 1,1 do 3 mm |
| 55 453 | m1 | Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 40 mm (do armature), z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ do 90˚, širina razpok od 3,1 do 5 mm |
| 55 454 | m1 | Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 40 mm (do armature), z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ do 90˚, širina razpok nad 5 mm |
| 55 456 | m1 | Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 40 mm (do armature), z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, širina razpok do 1 mm |
| 55 457 | m1 | Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 40 mm (do armature), z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, širina razpok od 1,1 do 3 mm |
| 55 458 | m1 | Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 40 mm (do armature), z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, širina razpok od 3,1 do 5 mm |
| 55 459 | m1 | Sanacija – injektiranje površinskih razpok v cementnem betonu, globokih do 40 mm (do armature), z epoksidno ali poliuretansko smolo, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, širina razpok nad 5 mm |
| 55 461 | m1 | Sanacija – injektiranje globinskih razpok in razpok, ki potekajo skozi celoten prerez, z nizkoviskozno epoksidno smolo, cementno suspenzijo ali poliuretansko smolo, z uporabo površinskih ali globinskih pakerjev, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, širina razpok do 1 mm |
| 55 462 | m1 | Sanacija – injektiranje globinskih razpok in razpok, ki potekajo skozi celoten prerez, z nizkoviskozno epoksidno smolo, cementno suspenzijo ali poliuretansko smolo, z uporabo površinskih ali globinskih pakerjev, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, širina razpok od 1,1 do 3 mm |
| 55 463 | m1 | Sanacija – injektiranje globinskih razpok in razpok, ki potekajo skozi celoten prerez, z nizkoviskozno epoksidno smolo, cementno suspenzijo ali poliuretansko smolo, z uporabo površinskih ali globinskih pakerjev, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, širina razpok od 3,1 do 5 mm |
| 55 464 | m1 | Sanacija – injektiranje globinskih razpok in razpok, ki potekajo skozi celoten prerez, z nizkoviskozno epoksidno smolo, cementno suspenzijo ali poliuretansko smolo, z uporabo površinskih ali globinskih pakerjev, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, širina razpok nad 5 mm |
| 55 466 | m1 | Sanacija – injektiranje globinskih razpok in razpok, ki potekajo skozi celoten prerez, z nizkoviskozno epoksidno smolo, cementno suspenzijo ali poliuretansko smolo, z uporabo površinskih ali globinskih pakerjev, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ do 70˚, širina razpok do 1 mm |
| 55 467 | m1 | Sanacija – injektiranje globinskih razpok in razpok, ki potekajo skozi celoten prerez, z nizkoviskozno epoksidno smolo, cementno suspenzijo ali poliuretansko smolo, z uporabo površinskih ali globinskih pakerjev, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ do 70˚, širina razpok od 1,1 do 3 mm |
| 55 468 | m1 | Sanacija – injektiranje globinskih razpok in razpok, ki potekajo skozi celoten prerez, z nizkoviskozno epoksidno smolo, cementno suspenzijo ali poliuretansko smolo, z uporabo površinskih ali globinskih pakerjev, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ do 70˚, širina razpok od 3,1 do 5 mm |
| 55 469 | m1 | Sanacija – injektiranje globinskih razpok in razpok, ki potekajo skozi celoten prerez, z nizkoviskozno epoksidno smolo, cementno suspenzijo ali poliuretansko smolo, z uporabo površinskih ali globinskih pakerjev, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ do 70˚, širina razpok nad 5 mm |
| 55 471 | m1 | Sanacija – injektiranje globinskih razpok in razpok, ki potekajo skozi celoten prerez, z nizkoviskozno epoksidno smolo, cementno suspenzijo ali poliuretansko smolo, z uporabo površinskih ali globinskih pakerjev, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ do 90˚, širina razpok do 1 mm |
| 55 472 | m1 | Sanacija – injektiranje globinskih razpok in razpok, ki potekajo skozi celoten prerez, z nizkoviskozno epoksidno smolo, cementno suspenzijo ali poliuretansko smolo, z uporabo površinskih ali globinskih pakerjev, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ do 90˚, širina razpok od 1,1 do 3 mm |
| 55 473 | m1 | Sanacija – injektiranje globinskih razpok in razpok, ki potekajo skozi celoten prerez, z nizkoviskozno epoksidno smolo, cementno suspenzijo ali poliuretansko smolo, z uporabo površinskih ali globinskih pakerjev, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ do 90˚, širina razpok od 3,1 do 5 mm |
| 55 474 | m1 | Sanacija – injektiranje globinskih razpok in razpok, ki potekajo skozi celoten prerez, z nizkoviskozno epoksidno smolo, cementno suspenzijo ali poliuretansko smolo, z uporabo površinskih ali globinskih pakerjev, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ do 90˚, širina razpok nad 5 mm |
| 55 476 | m1 | Sanacija – injektiranje globinskih razpok in razpok, ki potekajo skozi celoten prerez, z nizkoviskozno epoksidno smolo, cementno suspenzijo ali poliuretansko smolo, z uporabo površinskih ali globinskih pakerjev, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, širina razpok do 1 mm |
| 55 477 | m1 | Sanacija – injektiranje globinskih razpok in razpok, ki potekajo skozi celoten prerez, z nizkoviskozno epoksidno smolo, cementno suspenzijo ali poliuretansko smolo, z uporabo površinskih ali globinskih pakerjev, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, širina razpok od 1,1 do 3 mm |
| 55 478 | m1 | Sanacija – injektiranje globinskih razpok in razpok, ki potekajo skozi celoten prerez, z nizkoviskozno epoksidno smolo, cementno suspenzijo ali poliuretansko smolo, z uporabo površinskih ali globinskih pakerjev, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, širina razpok od 3,1 do 5 mm |
| 55 479 | m1 | Sanacija – injektiranje globinskih razpok in razpok, ki potekajo skozi celoten prerez, z nizkoviskozno epoksidno smolo, cementno suspenzijo ali poliuretansko smolo, z uporabo površinskih ali globinskih pakerjev, po načrtu in navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, širina razpok nad 5 mm |
| 55 481 | m1 | Sprememba nagiba obstoječe armature po odstranjevanju betona konzolnega dela voziščne plošče |
| 55 491 | m2 | Aktivna protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem migrirajočih inhibitorjev korozije na pripravljeno površino cementnega betona po navodilih proizvajalca |
| 55 501 | m2 | Čiščenje korodirane armature in kablov s peskanjem, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 0,5 m2 |
| 55 502 | m2 | Čiščenje korodirane armature in kablov s peskanjem, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 0,51 do 1,0 m2 |
| 55 503 | m2 | Čiščenje korodirane armature in kablov s peskanjem, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 3,0 m2 |
| 55 504 | m2 | Čiščenje korodirane armature in kablov s peskanjem, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 3,0 m2 |
| 55 506 | m2 | Čiščenje korodirane armature in kablov s peskanjem, površina nagnjena 21˚ do 70˚, posamične površine do 0,5 m2 |
| 55 507 | m2 | Čiščenje korodirane armature in kablov s peskanjem, površina nagnjena 21˚ do 70˚, posamične površine od 0,51 do 1,0 m2 |
| 55 508 | m2 | Čiščenje korodirane armature in kablov s peskanjem, površina nagnjena 21˚ do 70˚, posamične površine od 1,1 do 3,0 m2 |
| 55 509 | m2 | Čiščenje korodirane armature in kablov s peskanjem, površina nagnjena 21˚ do 70˚, posamične površine nad 3,0 m2 |
| 55 511 | m2 | Čiščenje korodirane armature in kablov s peskanjem, površina nagnjena 71˚ do 90˚, posamične površine do 0,5 m2 |
| 55 512 | m2 | Čiščenje korodirane armature in kablov s peskanjem, površina nagnjena 71˚ do 90˚, posamične površine od 0,51 do 1,0 m2 |
| 55 513 | m2 | Čiščenje korodirane armature in kablov s peskanjem, površina nagnjena 71˚ do 90˚, posamične površine od 1,1 do 3,0 m2 |
| 55 514 | m2 | Čiščenje korodirane armature in kablov s peskanjem, površina nagnjena 71˚ do 90˚, posamične površine nad 3,0 m2 |
| 55 516 | m2 | Čiščenje korodirane armature in kablov s peskanjem, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 0,5 m2 |
| 55 517 | m2 | Čiščenje korodirane armature in kablov s peskanjem, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 0,51 do 1,0 m2 |
| 55 518 | m2 | Čiščenje korodirane armature in kablov s peskanjem, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 3,0 m2 |
| 55 519 | m2 | Čiščenje korodirane armature in kablov s peskanjem, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 3,0 m2 |
| 55 521 | m2 | Čiščenje korodirane armature in kablov z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 0,5 m2 |
| 55 522 | m2 | Čiščenje korodirane armature in kablov z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 0,51 do 1,0 m2 |
| 55 523 | m2 | Čiščenje korodirane armature in kablov z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 3,0 m2 |
| 55 524 | m2 | Čiščenje korodirane armature in kablov z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 3,0 m2 |
| 55 526 | m2 | Čiščenje korodirane armature in kablov z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina nagnjena 21˚ do 70˚, posamične površine do 0,5 m2 |
| 55 527 | m2 | Čiščenje korodirane armature in kablov z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina nagnjena 21˚ do 70˚, posamične površine od 0,51 do 1,0 m2 |
| 55 528 | m2 | Čiščenje korodirane armature in kablov z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina nagnjena 21˚ do 70˚, posamične površine od 1,1 do 3,0 m2 |
| 55 529 | m2 | Čiščenje korodirane armature in kablov z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina nagnjena 21˚ do 70˚, posamične površine nad 3,0 m2 |
| 55 531 | m2 | Čiščenje korodirane armature in kablov z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina nagnjena 71˚ do 90˚, posamične površine do 0,5 m2 |
| 55 532 | m2 | Čiščenje korodirane armature in kablov z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina nagnjena 71˚ do 90˚, posamične površine od 0,51 do 1,0 m2 |
| 55 533 | m2 | Čiščenje korodirane armature in kablov z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina nagnjena 71˚ do 90˚, posamične površine od 1,1 do 3,0 m2 |
| 55 534 | m2 | Čiščenje korodirane armature in kablov z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina nagnjena 71˚ do 90˚, posamične površine nad 3,0 m2 |
| 55 536 | m2 | Čiščenje korodirane armature in kablov z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 0,5 m2 |
| 55 537 | m2 | Čiščenje korodirane armature in kablov z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 0,51 do 1,0 m2 |
| 55 538 | m2 | Čiščenje korodirane armature in kablov z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 3,0 m2 |
| 55 539 | m2 | Čiščenje korodirane armature in kablov z vodnim curkom pod visokim pritiskom, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 3,0 m2 |
| 55 541 | m2 | Ročno čiščenje korodirane armature ali kablov z jeklenimi krtačami ali brušenjem, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 0,3 m2 |
| 55 542 | m2 | Ročno čiščenje korodirane armature ali kablov z jeklenimi krtačami ali brušenjem, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 0,31 do 0,50 m2 |
| 55 543 | m2 | Ročno čiščenje korodirane armature ali kablov z jeklenimi krtačami ali brušenjem, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 0,51 do 1,0 m2 |
| 55 544 | m2 | Ročno čiščenje korodirane armature ali kablov z jeklenimi krtačami ali brušenjem, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 1,0 m2 |
| 55 546 | m2 | Ročno čiščenje korodirane armature ali kablov z jeklenimi krtačami ali brušenjem, površina nagnjena 21˚ do 70˚, posamične površine do 0,3 m2 |
| 55 547 | m2 | Ročno čiščenje korodirane armature ali kablov z jeklenimi krtačami ali brušenjem, površina nagnjena 21˚ do 70˚, posamične površine od 0,31 do 0,50 m2 |
| 55 548 | m2 | Ročno čiščenje korodirane armature ali kablov z jeklenimi krtačami ali brušenjem, površina nagnjena 21˚ do 70˚, posamične površine od 0,51 do 1,0 m2 |
| 55 549 | m2 | Ročno čiščenje korodirane armature ali kablov z jeklenimi krtačami ali brušenjem, površina nagnjena 21˚ do 70˚, posamične površine nad 1,0 m2 |
| 55 551 | m2 | Ročno čiščenje korodirane armature ali kablov z jeklenimi krtačami ali brušenjem, površina nagnjena 71˚ do 90˚, posamične površine do 0,5 m2 |
| 55 552 | m2 | Ročno čiščenje korodirane armature ali kablov z jeklenimi krtačami ali brušenjem, površina nagnjena 71˚ do 90˚, posamične površine od 0,31 do 0,50 m2 |
| 55 553 | m2 | Ročno čiščenje korodirane armature ali kablov z jeklenimi krtačami ali brušenjem, površina nagnjena 71˚ do 90˚, posamične površine od 0,51 do 1,0 m2 |
| 55 554 | m2 | Ročno čiščenje korodirane armature ali kablov z jeklenimi krtačami ali brušenjem, površina nagnjena 71˚ do 90˚, posamične površine nad 1,0 m2 |
| 55 556 | m2 | Ročno čiščenje korodirane armature ali kablov z jeklenimi krtačami ali brušenjem, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 0,5 m2 |
| 55 557 | m2 | Ročno čiščenje korodirane armature ali kablov z jeklenimi krtačami ali brušenjem, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 0,31 do 0,50 m2 |
| 55 558 | m2 | Ročno čiščenje korodirane armature ali kablov z jeklenimi krtačami ali brušenjem, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 0,51 do 1,0 m2 |
| 55 559 | m2 | Ročno čiščenje korodirane armature ali kablov z jeklenimi krtačami ali brušenjem, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 1,0 m2 |
| 55 561 | m2 | Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem premaza na cementni bazi v skladu z navodili proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 0,5 m2 |
| 55 562 | m2 | Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem premaza na cementni bazi v skladu z navodili proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 0,51 do 1,0 m2 |
| 55 563 | m2 | Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem premaza na cementni bazi v skladu z navodili proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 3,0 m2 |
| 55 564 | m2 | Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem premaza na cementni bazi v skladu z navodili proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 3,0 m2 |
| 55 566 | m2 | Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem premaza na cementni bazi v skladu z navodili proizvajalca, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine do 0,5 m2 |
| 55 567 | m2 | Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem premaza na cementni bazi v skladu z navodili proizvajalca, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine od 0,51 do 1,0 m2 |
| 55 568 | m2 | Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem premaza na cementni bazi v skladu z navodili proizvajalca, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine od 1,1 do 3,0 m2 |
| 55 569 | m2 | Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem premaza na cementni bazi v skladu z navodili proizvajalca, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine nad 3,0 m2 |
| 55 571 | m2 | Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem premaza na cementni bazi v skladu z navodili proizvajalca, površina nagnjena 71˚do 90˚, posamične površine do 0,5 m2 |
| 55 572 | m2 | Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem premaza na cementni bazi v skladu z navodili proizvajalca, površina nagnjena 71˚do 90˚, posamične površine od 0,51 do 1,0 m2 |
| 55 573 | m2 | Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem premaza na cementni bazi v skladu z navodili proizvajalca, površina nagnjena 71˚do 90˚, posamične površine od 1,1 do 3,0 m2 |
| 55 574 | m2 | Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem premaza na cementni bazi v skladu z navodili proizvajalca, površina nagnjena 71˚do 90˚, posamične površine nad 3,0 m2 |
| 55 576 | m2 | Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem premaza na cementni bazi v skladu z navodili proizvajalca, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 0,5 m2 |
| 55 577 | m2 | Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem premaza na cementni bazi v skladu z navodili proizvajalca, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 0,51 do 1,0 m2 |
| 55 578 | m2 | Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem premaza na cementni bazi v skladu z navodili proizvajalca, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 3,0 m2 |
| 55 579 | m2 | Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem premaza na cementni bazi v skladu z navodili proizvajalca, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 3,0 m2 |
| 55 581 | m2 | Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem epoxi premaza v skladu z navodili proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 0,5 m2 |
| 55 582 | m2 | Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem epoxi premaza v skladu z navodili proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 0,51 do 1,0 m2 |
| 55 583 | m2 | Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem epoxi premaza v skladu z navodili proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 3,0 m2 |
| 55 584 | m2 | Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem epoxi premaza v skladu z navodili proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 3,0 m2 |
| 55 586 | m2 | Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem epoxi premaza v skladu z navodili proizvajalca, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine do 0,5 m2 |
| 55 587 | m2 | Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem epoxi premaza v skladu z navodili proizvajalca, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine od 0,51 do 1,0 m2 |
| 55 588 | m2 | Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem epoxi premaza v skladu z navodili proizvajalca, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine od 1,1 do 3,0 m2 |
| 55 589 | m2 | Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem epoxi premaza v skladu z navodili proizvajalca, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine nad 3,0 m2 |
| 55 591 | m2 | Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem epoxi premaza v skladu z navodili proizvajalca, površina nagnjena 71˚do 90˚, posamične površine do 0,5 m2 |
| 55 592 | m2 | Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem epoxi premaza v skladu z navodili proizvajalca, površina nagnjena 71˚do 90˚, posamične površine od 0,51 do 1,0 m2 |
| 55 593 | m2 | Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem epoxi premaza v skladu z navodili proizvajalca, površina nagnjena 71˚do 90˚, posamične površine od 1,1 do 3,0 m2 |
| 55 594 | m2 | Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem epoxi premaza v skladu z navodili proizvajalca, površina nagnjena 71˚do 90˚, posamične površine nad 3,0 m2 |
| 55 596 | m2 | Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem epoxi premaza v skladu z navodili proizvajalca, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 0,5 m2 |
| 55 597 | m2 | Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem epoxi premaza v skladu z navodili proizvajalca, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20˚glede na horizontalo, posamične površine od 0,51 do 1,0 m2 |
| 55 598 | m2 | Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem epoxi premaza v skladu z navodili proizvajalca, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 3,0 m2 |
| 55 599 | m2 | Protikorozijska zaščita armature ali kablov z nanašanjem epoxi premaza v skladu z navodili proizvajalca, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 3,0 m2 |
| 55 611 | m2 | Priprava in vgraditev mešanice ojačenega cementnega betona C 30/37 za obbetoniranje poškodovanega nosilca na premostitvenem objektu, po načrtu, prerez obbetoniranja do 0,15 m2 |
| 55 612 | m2 | Priprava in vgraditev mešanice ojačenega cementnega betona C 30/37 za obbetoniranje poškodovanega nosilca na premostitvenem objektu, po načrtu, prerez obbetoniranja do 0,16 do 0,25 m2 |
| 55 615 | m2 | Priprava in vgraditev mešanice ojačenega cementnega betona C …/…. za obbetoniranje poškodovanega nosilca na premostitvenem objektu, po načrtu, prerez obbetoniranja do 0,15 m2 |
| 55 616 | m2 | Priprava in vgraditev mešanice ojačenega cementnega betona C …/…. za obbetoniranje poškodovanega nosilca na premostitvenem objektu, po načrtu, prerez obbetoniranja do 0,16 do 0,25 m2 |
| 55 621 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina do 20 mm |
| 55 622 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 21 do 40 mm |
| 55 623 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina nad 40 mm |
| 55 624 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina do 20 mm |
| 55 625 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm |
| 55 626 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina nad 40 mm |
| 55 627 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina do 20 mm |
| 55 628 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm |
| 55 629 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina nad 40 mm |
| 55 631 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina do 20 mm |
| 55 632 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 21 do 40 mm |
| 55 633 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina ………. mm |
| 55 634 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina vertikalna ali nagnjena do 20˚ glede na vertikalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina do 20˚ mm |
| 55 635 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm |
| 55 636 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina nad 40 mm |
| 55 637 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina do 20˚ mm |
| 55 638 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm |
| 55 639 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina nad 40 mm |
| 55 641 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina nagnjena 71˚do 90˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina do 20˚ mm |
| 55 642 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina nagnjena 71˚do 90˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 21 do 40 mm |
| 55 643 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina nagnjena 71˚do 90˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina nad 40 mm |
| 55 644 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina nagnjena 71˚do 90˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina do 20˚ mm |
| 55 645 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina nagnjena 71˚do 90˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm |
| 55 646 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina nagnjena 71˚do 90˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina nad 40 mm |
| 55 647 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina nagnjena 71˚do 90˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina do 20˚ mm |
| 55 648 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina nagnjena 71˚do 90˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm |
| 55 649 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina nagnjena 71˚do 90˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina nad 40 mm |
| 55 651 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina do 20 mm |
| 55 652 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 21 do 40 mm |
| 55 653 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina nad 40 mm |
| 55 654 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina do 20 mm |
| 55 655 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm |
| 55 656 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina nad 40 mm |
| 55 657 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina do 20 mm |
| 55 658 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm |
| 55 659 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina nad 40 mm |
| 55 661 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina do 20 mm |
| 55 662 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 21 do 40 mm |
| 55 663 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 41 do 60 mm |
| 55 664 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina nad 60 mm |
| 55 666 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina do 20 mm |
| 55 667 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm |
| 55 668 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina od 41 do 60 mm |
| 55 669 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina nad 60 mm |
| 55 671 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina do 20 mm |
| 55 672 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm |
| 55 673 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 41 do 60 mm |
| 55 674 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina nad 60 mm |
| 55 676 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina do 20 mm |
| 55 677 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 21 do 40 mm |
| 55 678 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 41 do 60 mm |
| 55 679 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina nad 60 mm |
| 55 681 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina do 20 mm |
| 55 682 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm |
| 55 683 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina od 41 do 60 mm |
| 55 684 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina nad 60 mm |
| 55 686 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina do 20 mm |
| 55 687 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm |
| 55 688 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 41 do 60 mm |
| 55 689 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nagnjena 21˚do 70˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina nad 60 mm |
| 55 691 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina do 20 mm |
| 55 692 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 21 do 40 mm |
| 55 693 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 41 do 60 mm |
| 55 694 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina nad 60 mm |
| 55 696 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina do 20 mm |
| 55 697 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm |
| 55 698 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina od 41 do 60 mm |
| 55 699 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina nad 60 mm |
| 55 711 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina do 20 mm |
| 55 712 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm |
| 55 713 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 41 do 60 mm |
| 55 714 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina nad 60 mm |
| 55 716 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina do 20 mm |
| 55 717 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 21 do 40 mm |
| 55 718 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 41 do 60 mm |
| 55 719 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina nad 60 mm |
| 55 721 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina do 20 mm |
| 55 722 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm |
| 55 723 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina od 41 do 60 mm |
| 55 724 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina nad 60 mm |
| 55 726 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina do 20 mm |
| 55 727 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm |
| 55 728 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 41 do 60 mm |
| 55 729 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte brez dodatkov za sanacijo notranjih zaščitenih površin, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina nad 60 mm |
| 55 731 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina do 20 mm |
| 55 732 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 21 do 40 mm |
| 55 733 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 41 do 60 mm |
| 55 734 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina nad 60 mm |
| 55 736 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina do 20 mm |
| 55 737 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm |
| 55 738 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina od 41 do 60 mm |
| 55 739 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina nad 60 mm |
| 55 741 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca,površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina do 20 mm |
| 55 742 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm |
| 55 743 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 41 do 60 mm |
| 55 744 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina nad 60 mm |
| 55 746 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ in 70˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina do 20 mm |
| 55 747 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ in 70˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 21 do 40 mm |
| 55 748 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ in 70˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 41 do 60 mm |
| 55 749 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ in 70˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina nad 60 mm |
| 55 751 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ in 70˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina do 20 mm |
| 55 752 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ in 70˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm |
| 55 753 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ in 70˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina od 41 do 60 mm |
| 55 754 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ in 70˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina nad 60 mm |
| 55 756 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ in 70˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina do 20 mm |
| 55 757 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ in 70˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm |
| 55 758 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ in 70˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 41 do 60 mm |
| 55 759 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ in 70˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina nad 60 mm |
| 55 761 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina do 20 mm |
| 55 762 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 21 do 40 mm |
| 55 763 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 41 do 60 mm |
| 55 764 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina nad 60 mm |
| 55 766 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina do 20 mm |
| 55 767 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm |
| 55 768 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina od 41 do 60 mm |
| 55 769 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina nad 60 mm |
| 55 771 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina do 20 mm |
| 55 772 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm |
| 55 773 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 41 do 60 mm |
| 55 774 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina nad 60 mm |
| 55 776 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina do 20 mm |
| 55 777 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 21 do 40 mm |
| 55 778 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 41 do 60 mm |
| 55 779 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina nad 60 mm |
| 55 781 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina do 20 mm |
| 55 782 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm |
| 55 783 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina od 41 do 60 mm |
| 55 784 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina nad 60 mm |
| 55 786 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina do 20 mm |
| 55 787 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm |
| 55 788 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 41 do 60 mm |
| 55 789 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina nad 60 mm |
| 55 791 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina do 20 mm |
| 55 792 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 21 do 40 mm |
| 55 793 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 41 do 60 mm |
| 55 794 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina nad 60 mm |
| 55 796 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina do 20 mm |
| 55 797 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm |
| 55 798 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina od 41 do 60 mm |
| 55 799 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina nad 60 mm |
| 55 811 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina do 20 mm |
| 55 812 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm |
| 55 813 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 41 do 60 mm |
| 55 814 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina nad 60 mm |
| 55 816 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ in 70˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina do 20 mm |
| 55 817 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ in 70˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 21 do 40 mm |
| 55 818 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ in 70˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 41 do 60 mm |
| 55 819 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ in 70˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina nad 60 mm |
| 55 821 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ in 70˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina do 20 mm |
| 55 822 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ in 70˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm |
| 55 823 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ in 70˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina od 41 do 60 mm |
| 55 824 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ in 70˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina nad 60 mm |
| 55 826 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ in 70˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina do 20 mm |
| 55 827 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ in 70˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm |
| 55 828 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ in 70˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 41 do 60 mm |
| 55 829 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 21˚ in 70˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina nad 60 mm |
| 55 831 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina do 20 mm |
| 55 832 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 21 do 40 mm |
| 55 833 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 41 do 60 mm |
| 55 834 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine do 1,0 m2, debelina nad 60 mm |
| 55 836 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina do 20 mm |
| 55 837 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm |
| 55 838 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina od 41 do 60 mm |
| 55 839 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina nad 60 mm |
| 55 841 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina do 20 mm |
| 55 842 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm |
| 55 843 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 41 do 60 mm |
| 55 844 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nagnjena 71˚ in 90˚, posamične površine nad 10,0 m2, debelina nad 60 mm |
| 55 846 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina do 20 mm |
| 55 847 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 21 do 40 mm |
| 55 848 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina od 41 do 60 mm |
| 55 849 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine do 1,0 m2, debelina nad 60 mm |
| 55 851 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina do 20 mm |
| 55 852 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm |
| 55 853 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina od 41 do 60 mm |
| 55 854 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina nad 60 mm |
| 55 856 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina do 20 mm |
| 55 857 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 21 do 40 mm |
| 55 858 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina od 41 do 60 mm |
| 55 859 | m2 | Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih vlaken in mikrosilike po navodilih proizvajalca, površina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20˚ glede na horizontalo, posamične površine nad 10,0 m2, debelina nad 60 mm |
| 55 911 | m2 | Utrditev – sanacija kamnitih ali opečnih sten z injektiranjem s sulfatno odpornim hidravličnim vezivom z nizkim modulom elastičnosti, površina vertikalna ali nagnjena do 45˚ glede na vertikalo, debelina stene do 40 cm |
| 55 912 | m2 | Utrditev – sanacija kamnitih ali opečnih sten z injektiranjem s sulfatno odpornim hidravličnim vezivom z nizkim modulom elastičnosti, površina vertikalna ali nagnjena do 45˚ glede na vertikalo, debelina stene 41 do 60 cm |
| 55 913 | m2 | Utrditev – sanacija kamnitih ali opečnih sten z injektiranjem s sulfatno odpornim hidravličnim vezivom z nizkim modulom elastičnosti, površina vertikalna ali nagnjena do 45˚ glede na vertikalo, debelina stene nad 60 cm |
| 55 921 | m2 | Utrditev – sanacija kamnitih ali opečnih sten z injektiranjem s sulfatno odpornim hidravličnim vezivom z nizkim modulom elastičnosti, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 45˚ glede na horizontalo, debelina stene do 40 cm |
| 55 922 | m2 | Utrditev – sanacija kamnitih ali opečnih sten z injektiranjem s sulfatno odpornim hidravličnim vezivom z nizkim modulom elastičnosti, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 45˚ glede na horizontalo, debelina stene 41 do 60 cm |
| 55 923 | m2 | Utrditev – sanacija kamnitih ali opečnih sten z injektiranjem s sulfatno odpornim hidravličnim vezivom z nizkim modulom elastičnosti, površina nad glavo, horizontalna ali nagnjena do 45˚ glede na horizontalo, debelina stene nad 60 cm |
| 55 926 | m2 | Utrditev – sanacija kamnitih ali opečnih sten z injektiranjem s sulfatno odpornim hidravličnim vezivom z nizkim modulom elastičnosti, površina nad glavo, obokana, debelina oboka do 40 cm |
| 55 927 | m2 | Utrditev – sanacija kamnitih ali opečnih sten z injektiranjem s sulfatno odpornim hidravličnim vezivom z nizkim modulom elastičnosti, površina nad glavo, obokana, debelina oboka od 41 do 60 cm |
| 55 928 | m2 | Utrditev – sanacija kamnitih ali opečnih sten z injektiranjem s sulfatno odpornim hidravličnim vezivom z nizkim modulom elastičnosti, površina nad glavo, obokana, debelina oboka nad 60 cm |
| 55 931 | m2 | Sanacija površinsko segregiranih mest do 4 cm globoko (do armature) z grobo mikroarmirano reparaturno malto, vključno s pripravo in obdelavo površine s fino mikroarmirano malto v debelini 2 mm, po načrtu in navodilih proizvajalca, posamične površine do 0,50 m2 |
| 55 932 | m2 | Sanacija površinsko segregiranih mest do 4 cm globoko (do armature) z grobo mikroarmirano reparaturno malto, vključno s pripravo in obdelavo površine s fino mikroarmirano malto v debelini 2 mm, po načrtu in navodilih proizvajalca, posamične površine od 0,51 do 1,0 m2 |
| 55 933 | m2 | Sanacija površinsko segregiranih mest do 4 cm globoko (do armature) z grobo mikroarmirano reparaturno malto, vključno s pripravo in obdelavo površine s fino mikroarmirano malto v debelini 2 mm, po načrtu in navodilih proizvajalca, posamične površine nad 1,0 m2 |
| 55 941 | m2 | Sanacija globinsko segregiranih mest, ki potekajo skozi celotni presek elementa, vključno z izsekanjem cementnega betona, vrtanjem vrtin, injektiranjem in zaključno obdelavo površine s fino mirkoarmirano malto v debelini 2 mm, po načrtu in navodilih proizvajalca, posamične površine do 0,50 m2 |
| 55 942 | m2 | Sanacija globinsko segregiranih mest, ki potekajo skozi celotni presek elementa, vključno z izsekanjem cementnega betona, vrtanjem vrtin, injektiranjem in zaključno obdelavo površine s fino mirkoarmirano malto v debelini 2 mm, po načrtu in navodilih proizvajalca, posamične površine od 0,51 do 1,0 m2 |
| 55 943 | m2 | Sanacija globinsko segregiranih mest, ki potekajo skozi celotni presek elementa, vključno z izsekanjem cementnega betona, vrtanjem vrtin, injektiranjem in zaključno obdelavo površine s fino mirkoarmirano malto v debelini 2 mm, po načrtu in navodilih proizvajalca, posamične površine nad 1,0 m2 |
| 55 951 | kos | Zaščita sidrnih glav obstoječih kablov v prekladni konstrukciji in prečnikih po načrtu in navodilih proizvajalca uporabljenega sredstva za zaščito |
| 55 961 | m1 | Sanacija korozijskih žarišč na področju kablov po načrtu in navodilih proizvajalca uporabljenega sredstva za sanacijo, dolžina do 2,0 m |
| 55 962 | m1 | Sanacija korozijskih žarišč na področju kablov po načrtu in navodilih proizvajalca uporabljenega sredstva za sanacijo, dolžina od 2,1 do 4,0 m |
| 55 963 | m1 | Sanacija korozijskih žarišč na področju kablov po načrtu in navodilih proizvajalca uporabljenega sredstva za sanacijo, dolžina nad 4,0 m |
| 55 971 | m2 | Zaščita površine cementnega betona z impregnacijskim premazom |
| 55 972 | m2 | Zaščita površine cementnega betona z debeloslojnim premazom |
| 55 973 | m2 | Zaščita površine cementnega betona z ……… |

## 5.6   Sidranje

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 56 111 | m1 | Izdelava vrtine v vezljivi zemljini, premera 45 mm |
| 56 112 | m1 | Izdelava vrtine v vezljivi zemljini, premera 60 mm |
| 56 113 | m1 | Izdelava vrtine v vezljivi zemljini, premera 75 mm |
| 56 114 | m1 | Izdelava vrtine v vezljivi zemljini, premera 90 mm |
| 56 115 | m1 | Izdelava vrtine v vezljivi zemljini, premera 100 mm |
| 56 116 | m1 | Izdelava vrtine v vezljivi zemljini, premera 110 mm |
| 56 117 | m1 | Izdelava vrtine v vezljivi zemljini, premera …… mm |
| 56 121 | m1 | Izdelava vrtine v zrnatem kamnitem materialu za sidra, premera 45 mm |
| 56 122 | m1 | Izdelava vrtine v zrnatem kamnitem materialu za sidra, premera 60 mm |
| 56 123 | m1 | Izdelava vrtine v zrnatem kamnitem materialu za sidra, premera 75 mm |
| 56 124 | m1 | Izdelava vrtine v zrnatem kamnitem materialu za sidra, premera 90 mm |
| 56 125 | m1 | Izdelava vrtine v zrnatem kamnitem materialu za sidra, premera 100 mm |
| 56 126 | m1 | Izdelava vrtine v zrnatem kamnitem materialu za sidra, premera 110 mm |
| 56 127 | m1 | Izdelava vrtine v zrnatem kamnitem materialu za sidra, premera ….. mm |
| 56 131 | m1 | Izdelava vrtine v mehki kamnini, premera 45 mm |
| 56 132 | m1 | Izdelava vrtine v mehki kamnini, premera 60 mm |
| 56 133 | m1 | Izdelava vrtine v mehki kamnini, premera 75 mm |
| 56 134 | m1 | Izdelava vrtine v mehki kamnini, premera 90 mm |
| 56 135 | m1 | Izdelava vrtine v mehki kamnini, premera 100 mm |
| 56 136 | m1 | Izdelava vrtine v mehki kamnini, premera 110 mm |
| 56 137 | m1 | Izdelava vrtine v mehki kamnini, premera …… mm |
| 56 141 | m1 | Izdelava vrtine v trdi kamnini, premera 45 mm |
| 56 142 | m1 | Izdelava vrtine v trdi kamnini, premera 60 mm |
| 56 143 | m1 | Izdelava vrtine v trdi kamnini, premera 75 mm |
| 56 144 | m1 | Izdelava vrtine v trdi kamnini, premera 90 mm |
| 56 145 | m1 | Izdelava vrtine v trdi kamnini, premera 100 mm |
| 56 146 | m1 | Izdelava vrtine v trdi kamnini, premera 110 mm |
| 56 147 | m1 | Izdelava vrtine v trdi kamnini, premera ….. mm |
| 56 151 | m1 | Izdelava rotacijske vrtine na jedro v vseh smereh, premera min. 80 mm, dolžine do 10 m |
| 56 152 | m1 | Izdelava rotacijske vrtine na jedro v vseh smereh, premera min. 80 mm, dolžine 10 m do 20 m |
| 56 153 | m1 | Izdelava rotacijske vrtine na jedro v vseh smereh, premera min. 80 mm, dolžine 20 do 30 m |
| 56 154 | m1 | Izdelava rotacijske vrtine na jedro v vseh smereh, premera min. 80 mm, dolžine 30 do 40 m |
| 56 155 | m1 | Izdelava rotacijske vrtine na jedro v vseh smereh, premera min. 80 mm, dolžine …… m |
| 56 161 | m1 | Izdelava vrtine brez zacevitve, premera 40 do 50 mm, dolžine do 5 m |
| 56 162 | m1 | Izdelava vrtine brez zacevitve, premera 40 do 50 mm, dolžine 5 do 10 m |
| 56 163 | m1 | Izdelava vrtine brez zacevitve, premera 40 do 50 mm, dolžine 10 do 20 m |
| 56 164 | m1 | Izdelava vrtine brez zacevitve, premera 40 do 50 mm, dolžine 20 do 30 m |
| 56 165 | m1 | Izdelava vrtine brez zacevitve, premera 40 do 50 mm, dolžine …… m |
| 56 171 | m1 | Izdelava vrtine z zacevitvijo, brez jedra, premera do 80 mm, dolžine do 10 m |
| 56 172 | m1 | Izdelava vrtine z zacevitvijo, brez jedra, premera do 80 mm, dolžine 10 do 20 m |
| 56 173 | m1 | Izdelava vrtine z zacevitvijo, brez jedra, premera do 80 mm, dolžine 20 do 30 m |
| 56 174 | m1 | Izdelava vrtine z zacevitvijo, brez jedra, premera do 80 mm, dolžine ……. m |
| 56 181 | m1 | Izdelava vrtine z zacevitvijo v nagibu, brez jedra, premera do 80 mm, dolžine do 10 m |
| 56 182 | m1 | Izdelava vrtine z zacevitvijo v nagibu, brez jedra, premera do 80 mm, dolžine 10 do 20 m |
| 56 183 | m1 | Izdelava vrtine z zacevitvijo v nagibu, brez jedra, premera do 80 mm, dolžine 20 do 30 m |
| 56 184 | m1 | Izdelava vrtine z zacevitvijo v nagibu, brez jedra, premera do 80 mm, dolžine 30 do 40 m |
| 56 185 | m1 | Izdelava vrtine z zacevitvijo v nagibu, brez jedra, premera do 80 mm, dolžine …….. m |
| 56 191 | m1 | Izdelava vrtine na jedro v cementnem betonu, premera 100 mm |
| 56 192 | m1 | Izdelava vrtine na jedro v brizganem cementnem betonu, premera 100 mm |
| 56 211 | m1 | Doplačilo za zacevitev vrtine na jedro, dolžine do 10 m |
| 56 212 | m1 | Doplačilo za zacevitev vrtine na jedro, dolžine 10 do 20 m |
| 56 213 | m1 | Doplačilo za zacevitev vrtine na jedro, dolžine 20 do 30 m |
| 56 214 | m1 | Doplačilo za zacevitev vrtine na jedro, dolžine 30 do 40 m |
| 56 215 | m1 | Doplačilo za zacevitev vrtine na jedro, dolžine …… m |
| 56 221 | m1 | Doplačilo za cementiranje in ponovno vrtanje vrtine na jedro, dolžine do 10 m |
| 56 222 | m1 | Doplačilo za cementiranje in ponovno vrtanje vrtine na jedro, dolžine 10 do 20 m |
| 56 223 | m1 | Doplačilo za cementiranje in ponovno vrtanje vrtine na jedro, dolžine 20 do 30 m |
| 56 224 | m1 | Doplačilo za cementiranje in ponovno vrtanje vrtine na jedro, dolžine 30 do 40 m |
| 56 225 | m1 | Doplačilo za cementiranje in ponovno vrtanje vrtine na jedro, dolžine …….. m |
| 56 231 | m1 | Doplačilo za cementiranje in ponovno vrtanje vrtine, brez zacevitve, na jedro, dolžine do 5 m |
| 56 232 | m1 | Doplačilo za cementiranje in ponovno vrtanje vrtine, brez zacevitve, na jedro, dolžine 5 do 10 m |
| 56 233 | m1 | Doplačilo za cementiranje in ponovno vrtanje vrtine, brez zacevitve, na jedro, dolžine 10 do 20 |
| 56 234 | m1 | Doplačilo za cementiranje in ponovno vrtanje vrtine, brez zacevitve, na jedro, dolžine 20 do 30 m |
| 56 235 | m1 | Doplačilo za cementiranje in ponovno vrtanje vrtine, brez zacevitve, na jedro, dolžine 30 do 40 m |
| 56 236 | m1 | Doplačilo za cementiranje in ponovno vrtanje vrtine, brez zacevitve, na jedro, dolžine …. m |
| 56 311 | kos | Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 250 kN, dolžine do 10 m |
| 56 312 | kos | Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 250 kN, dolžine 10 do 20 m |
| 56 313 | kos | Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 250 kN, dolžine 20 do 30 m |
| 56 314 | kos | Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 250 kN, dolžine 30 do 40 m |
| 56 315 | kos | Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 250 kN, dolžine …… m |
| 56 321 | kos | Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 350 kN, dolžine do 10 m |
| 56 322 | kos | Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 350 kN, dolžine 10 do 20 m |
| 56 323 | kos | Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 350 kN, dolžine 20 do 30 m |
| 56 324 | kos | Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 350 kN, dolžine 30 do 40 m |
| 56 325 | kos | Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 350 kN, dolžine …… m |
| 56 331 | kos | Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 500 kN, dolžine do 10 m |
| 56 332 | kos | Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 500 kN, dolžine 10 do 20 m |
| 56 333 | kos | Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 500 kN, dolžine 20 do 30 m |
| 56 334 | kos | Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 500 kN, dolžine 30 do 40 m |
| 56 335 | kos | Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 500 kN, dolžine …… m |
| 56 341 | kos | Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti nad 500 kN, dolžine do 10 m |
| 56 342 | kos | Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti nad 500 kN, dolžine 10 do 20 m |
| 56 343 | kos | Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti nad 500 kN, dolžine 20 do 30 m |
| 56 344 | kos | Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti nad 500 kN, dolžine 30 do 40 m |
| 56 345 | kos | Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti nad 500 kN, dolžine …… m |
| 56 351 | kos | Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 250 kN, dolžine do 10 m |
| 56 352 | kos | Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 250 kN, dolžine 10 do 20 m |
| 56 353 | kos | Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 250 kN, dolžine 20 do 30 m |
| 56 354 | kos | Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 250 kN, dolžine 30 do 40 m |
| 56 355 | kos | Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 250 kN, dolžine ……. m |
| 56 361 | kos | Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 350 kN, dolžine do 10 m |
| 56 362 | kos | Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 350 kN, dolžine 10 do 20 m |
| 56 363 | kos | Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 350 kN, dolžine 20 do 30 m |
| 56 364 | kos | Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 350 kN, dolžine 30 do 40 m |
| 56 365 | kos | Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 350 kN, dolžine ……. m |
| 56 371 | kos | Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 500 kN, dolžine do 10 m |
| 56 372 | kos | Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 500 kN, dolžine 10 do 20 m |
| 56 373 | kos | Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 500 kN, dolžine 20 do 30 m |
| 56 374 | kos | Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 500 kN, dolžine 30 do 40 m |
| 56 375 | kos | Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti 500 kN, dolžine ……. m |
| 56 381 | kos | Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti nad 500 kN, dolžine do 10 m |
| 56 382 | kos | Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti nad 500 kN, dolžine 10 do 20 m |
| 56 383 | kos | Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti nad 500 kN, dolžine 20 do 30 m |
| 56 384 | kos | Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti nad 500 kN, dolžine 30 do 40 m |
| 56 385 | kos | Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra nosilnosti nad 500 kN, dolžine ……. m |
| 56 411 | kos | Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 250 kN, dolžine do 10 m |
| 56 412 | kos | Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 250 kN, dolžine 10 do 20 m |
| 56 413 | kos | Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 250 kN, dolžine 20 do 30 m |
| 56 414 | kos | Izdelava, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 250 kN, dolžine 30 do 40 m |
| 56 415 | kos | Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 250 kN, dolžine …… m |
| 56 421 | kos | Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 350 kN, dolžine do 10 m |
| 56 422 | kos | Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 350 kN, dolžine 10 do 20 m |
| 56 423 | kos | Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 350 kN, dolžine 20 do 30 m |
| 56 424 | kos | Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 350 kN, dolžine 30 do 40 m |
| 56 425 | kos | Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 350 kN, dolžine …… m |
| 56 431 | kos | Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 500 kN, dolžine do 10 m |
| 56 432 | kos | Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 500 kN, dolžine 10 do 20 m |
| 56 433 | kos | Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 500 kN, dolžine 20 do 30 m |
| 56 434 | kos | Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 500 kN, dolžine 30 do 40 m |
| 56 435 | kos | Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 500 kN, dolžine …… m |
| 56 441 | kos | Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti nad 500 kN, dolžine do 10 m |
| 56 442 | kos | Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti nad 500 kN, dolžine 10 do 20 m |
| 56 443 | kos | Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti nad 500 kN, dolžine 20 do 30 m |
| 56 444 | kos | Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti nad 500 kN, dolžine 30 do 40 m |
| 56 445 | kos | Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti nad 500 kN, dolžine …… m |
| 56 451 | kos | Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 250 kN, dolžine do 10 m |
| 56 452 | kos | Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 250 kN, dolžine 10 do 20 m |
| 56 453 | kos | Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 250 kN, dolžine 20 do 30 m |
| 56 454 | kos | Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 250 kN, dolžine 30 do 40 m |
| 56 455 | kos | Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 250 kN, dolžine ….. m |
| 56 461 | kos | Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 350 kN, dolžine do 10 m |
| 56 462 | kos | Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 350 kN, dolžine 10 do 20 m |
| 56 463 | kos | Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 350 kN, dolžine 20 do 30 m |
| 56 464 | kos | Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 350 kN, dolžine 30 do 40 m |
| 56 465 | kos | Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 350 kN, dolžine ……. m |
| 56 471 | kos | Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 500 kN, dolžine do 10 m |
| 56 472 | kos | Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 500 kN, dolžine 10 do 20 m |
| 56 473 | kos | Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 500 kN, dolžine 20 do 30 m |
| 56 474 | kos | Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 500 kN, dolžine 30 do 40 m |
| 56 475 | kos | Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 500 kN, dolžine ……. m |
| 56 481 | kos | Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti nad 500 kN, dolžine do 10 m |
| 56 482 | kos | Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti nad 500 kN, dolžine 10 do 20 m |
| 56 483 | kos | Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti nad 500 kN, dolžine 20 do 30 m |
| 56 484 | kos | Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti nad 500 kN, dolžine 30 do 40 m |
| 56 485 | kos | Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti nad 500 kN, dolžine ……. m |
| 56 511 | kos | Dobava in vgraditev SN sider nosilnosti 250 kN, dolžine 3 m |
| 56 512 | kos | Dobava in vgraditev SN sider nosilnosti 250 kN, dolžine 4 m |
| 56 513 | kos | Dobava in vgraditev SN sider nosilnosti 250 kN, dolžine 6 m |
| 56 514 | kos | Dobava in vgraditev SN sider nosilnosti 250 kN, dolžine 9 m |
| 56 515 | kos | Dobava in vgraditev SN sider nosilnosti 250 kN, dolžine 12 m |
| 56 516 | kos | Dobava in vgraditev SN sider nosilnosti 250 kN, dolžine ….. m |
| 56 521 | kos | Dobava in vgraditev SN sider nosilnosti 350 kN, dolžine 6 m |
| 56 522 | kos | Dobava in vgraditev SN sider nosilnosti 350 kN, dolžine 9 m |
| 56 523 | kos | Dobava in vgraditev SN sider nosilnosti 350 kN, dolžine 12 m |
| 56 524 | kos | Dobava in vgraditev SN sider nosilnosti 350 kN, dolžine ……. m |
| 56 526 | kos | Dobava in vgraditev SN sider nosilnosti 500 kN, dolžine 9 m |
| 56 527 | kos | Dobava in vgraditev SN sider nosilnosti 500 kN, dolžine 12 m |
| 56 528 | kos | Dobava in vgraditev SN sider nosilnosti 500 kN, dolžine …. m |
| 56 531 | kos | Dobava in vgraditev injekcijskih IBO sider nosilnosti 250 kN, dolžine 3 m |
| 56 532 | kos | Dobava in vgraditev injekcijskih IBO sider nosilnosti 250 kN, dolžine 4 m |
| 56 533 | kos | Dobava in vgraditev injekcijskih IBO sider nosilnosti 250 kN, dolžine 6 m |
| 56 534 | kos | Dobava in vgraditev injekcijskih IBO sider nosilnosti 250 kN, dolžine 9 m |
| 56 535 | kos | Dobava in vgraditev injekcijskih IBO sider nosilnosti 250 kN, dolžine 12 m |
| 56 536 | kos | Dobava in vgraditev injekcijskih IBO sider nosilnosti 250 kN, dolžine ….. m |
| 56 541 | kos | Dobava in vgraditev injekcijskih IBO sider nosilnosti 350 kN, dolžine 6 m |
| 56 542 | kos | Dobava in vgraditev injekcijskih IBO sider nosilnosti 350 kN, dolžine 9 m |
| 56 543 | kos | Dobava in vgraditev injekcijskih IBO sider nosilnosti 350 kN, dolžine 12 m |
| 56 544 | kos | Dobava in vgraditev injekcijskih IBO sider nosilnosti 350 kN, dolžine …. m |
| 56 546 | kos | Dobava in vgraditev injekcijskih IBO sider nosilnosti 500 kN, dolžine 9 m |
| 56 547 | kos | Dobava in vgraditev injekcijskih IBO sider nosilnosti 500 kN, dolžine 12 m |
| 56 548 | kos | Dobava in vgraditev injekcijskih IBO sider nosilnosti 500 kN, dolžine 15 m |
| 56 549 | kos | Dobava in vgraditev injekcijskih IBO sider nosilnosti 500 kN, dolžine ….. m |
| 56 551 | kos | Dobava in vgraditev injekcijskih IBI sider nosilnosti 250 kN, dolžine 3 m |
| 56 552 | kos | Dobava in vgraditev injekcijskih IBI sider nosilnosti 250 kN, dolžine 4 m |
| 56 553 | kos | Dobava in vgraditev injekcijskih IBI sider nosilnosti 250 kN, dolžine 6 m |
| 56 554 | kos | Dobava in vgraditev injekcijskih IBI sider nosilnosti 250 kN, dolžine 9 m |
| 56 555 | kos | Dobava in vgraditev injekcijskih IBI sider nosilnosti 250 kN, dolžine 12 m |
| 56 556 | kos | Dobava in vgraditev injekcijskih IBI sider nosilnosti 250 kN, dolžine ….. m |
| 56 561 | kos | Dobava in vgraditev injekcijskih IBI sider nosilnosti 350 kN, dolžine 6 m |
| 56 562 | kos | Dobava in vgraditev injekcijskih IBI sider nosilnosti 350 kN, dolžine 9 m |
| 56 563 | kos | Dobava in vgraditev injekcijskih IBI sider nosilnosti 350 kN, dolžine 12 m |
| 56 564 | kos | Dobava in vgraditev injekcijskih IBI sider nosilnosti 350 kN, dolžine …. m |
| 56 566 | kos | Dobava in vgraditev injekcijskih IBI sider nosilnosti 500 kN, dolžine 9 m |
| 56 567 | kos | Dobava in vgraditev injekcijskih IBI sider nosilnosti 500 kN, dolžine 12 m |
| 56 568 | kos | Dobava in vgraditev injekcijskih IBI sider nosilnosti 500 kN, dolžine 15 m |
| 56 569 | kos | Dobava in vgraditev injekcijskih IBI sider nosilnosti 500 kN, dolžine ….. m |
| 56 571 | kos | Dobava in vgraditev naknadno zainjektiranih PG sider nosilnosti 250 kN, dolžine 6 m |
| 56 572 | kos | Dobava in vgraditev naknadno zainjektiranih PG sider nosilnosti 250 kN, dolžine 9 m |
| 56 573 | kos | Dobava in vgraditev naknadno zainjektiranih PG sider nosilnosti 250 kN, dolžine 12 m |
| 56 575 | kos | Dobava in vgraditev naknadno zainjektiranih PG sider nosilnosti 350 kN, dolžine 6 m |
| 56 576 | kos | Dobava in vgraditev naknadno zainjektiranih PG sider nosilnosti 350 kN, dolžine 9 m |
| 56 577 | kos | Dobava in vgraditev naknadno zainjektiranih PG sider nosilnosti 350 kN, dolžine 12 m |
| 56 578 | kos | Dobava in vgraditev naknadno zainjektiranih PG sider nosilnosti 350 kN, dolžine …… m |
| 56 581 | kos | Dobava in vgraditev Standard Swellex sider nosilnosti 100 kN, dolžine 3 m |
| 56 582 | kos | Dobava in vgraditev Standard Swellex sider nosilnosti 100 kN, dolžine 4 m |
| 56 583 | kos | Dobava in vgraditev Standard Swellex sider nosilnosti 100 kN, dolžine ….. m |
| 56 585 | kos | Dobava in vgraditev Super Swellex sider nosilnosti 200 kN, dolžine 3 m |
| 56 586 | kos | Dobava in vgraditev Super Swellex sider nosilnosti 200 kN, dolžine 6 m |
| 56 587 | kos | Dobava in vgraditev Super Swellex sider nosilnosti 200 kN, dolžine 9 m |
| 56 588 | kos | Dobava in vgraditev Super Swellex sider nosilnosti 200 kN, dolžine …. m |
| 56 591 | kos | Dobava in vgraditev sidra iz steklenih vlaken nosilnosti 250 kN, dolžine 4 m |
| 56 592 | kos | Dobava in vgraditev sidra iz steklenih vlaken nosilnosti 250 kN, dolžine 6 m |
| 56 593 | kos | Dobava in vgraditev sidra iz steklenih vlaken nosilnosti 250 kN, dolžine 9 m |
| 56 594 | kos | Dobava in vgraditev sidra iz steklenih vlaken nosilnosti 250 kN, dolžine 12 m |
| 56 595 | kos | Dobava in vgraditev sidra iz steklenih vlaken nosilnosti 250 kN, dolžine …. m |
| 56 597 | kos | Dobava in vgraditev sidra iz steklenih vlaken nosilnosti ….. kN, dolžine ….. m |
| 56 611 | kos | Dobava in vgraditev jeklenih sulic iz injektirnih cevi ( 1 ½", dolžine 2 m |
| 56 612 | kos | Dobava in vgraditev jeklenih sulic iz injektirnih cevi ( 1 ½", dolžine 3 m |
| 56 613 | kos | Dobava in vgraditev jeklenih sulic iz injektirnih cevi ( 1 ½", dolžine 4 m |
| 56 614 | kos | Dobava in vgraditev jeklenih sulic iz injektirnih cevi ( 1 ½", dolžine ….. m |
| 56 621 | kos | Dobava in vgraditev jeklenih sulic iz injektirnih cevi ( 2", dolžine 4 m |
| 56 622 | kos | Dobava in vgraditev jeklenih sulic iz injektirnih cevi ( 2", dolžine 6 m |
| 56 623 | kos | Dobava in vgraditev jeklenih sulic iz injektirnih cevi ( 2", dolžine 9 m |
| 56 624 | kos | Dobava in vgraditev jeklenih sulic iz injektirnih cevi ( 2", dolžine ….. m |
| 56 631 | kos | Dobava in vgraditev jeklenih sulic iz rebrastih armaturnih palic premera 28 mm, vgrajenih v cementno malto, dolžine 2 m |
| 56 632 | kos | Dobava in vgraditev jeklenih sulic iz rebrastih armaturnih palic premera 28 mm, vgrajenih v cementno malto, dolžine 3 m |
| 56 633 | kos | Dobava in vgraditev jeklenih sulic iz rebrastih armaturnih palic premera 28 mm, vgrajenih v cementno malto, dolžine 4 m |
| 56 634 | kos | Dobava in vgraditev jeklenih sulic iz rebrastih armaturnih palic premera 28 mm, vgrajenih v cementno malto, dolžine ….. m |
| 56 641 | kos | Dobava in vgraditev jeklenih sulic iz rebrastih armaturnih palic premera 32 mm, vgrajenih v cementno malto, dolžine 2 m |
| 56 642 | kos | Dobava in vgraditev jeklenih sulic iz rebrastih armaturnih palic premera 32 mm, vgrajenih v cementno malto, dolžine 3 m |
| 56 643 | kos | Dobava in vgraditev jeklenih sulic iz rebrastih armaturnih palic premera 32 mm, vgrajenih v cementno malto, dolžine 4 m |
| 56 644 | kos | Dobava in vgraditev jeklenih sulic iz rebrastih armaturnih palic premera 32 mm, vgrajenih v cementno malto, dolžine ….. m |
| 56 651 | kos | Dobava in vgraditev zabitih jeklenih cevnih sulic iz jeklenih cevi ( 1 ½", dolžine 3 m |
| 56 652 | kos | Dobava in vgraditev zabitih jeklenih cevnih sulic iz jeklenih cevi ( 1 ½", dolžine 4 m |
| 56 653 | kos | Dobava in vgraditev zabitih jeklenih cevnih sulic iz jeklenih cevi ( 1 ½", dolžine ….. m |
| 56 661 | kos | Dobava in vgraditev zabitih jeklenih cevnih sulic iz jeklenih cevi ( 2", dolžine 3 m |
| 56 662 | kos | Dobava in vgraditev zabitih jeklenih cevnih sulic iz jeklenih cevi ( 2", dolžine 4 m |
| 56 663 | kos | Dobava in vgraditev zabitih jeklenih cevnih sulic iz jeklenih cevi ( 2", dolžine ….. m |
| 56 671 | kos | Dobava in vgraditev jeklenih sulic, izdelanih iz IBO sider nosilnosti 250 kN, dolžine 3 m |
| 56 672 | kos | Dobava in vgraditev jeklenih sulic, izdelanih iz IBO sider nosilnosti 250 kN, dolžine 4 m |
| 56 673 | kos | Dobava in vgraditev jeklenih sulic, izdelanih iz IBO sider nosilnosti 250 kN, dolžine 6 m |
| 56 674 | kos | Dobava in vgraditev jeklenih sulic, izdelanih iz IBO sider nosilnosti 250 kN, dolžine .. m |
| 56 711 | kos | Dobava in vgraditev jeklenih igel RA premera 25 mm, dolžine 2 m |
| 56 712 | kos | Dobava in vgraditev jeklenih igel RA premera 25 mm, dolžine 2,5 m |
| 56 713 | kos | Dobava in vgraditev jeklenih igel RA premera 25 mm, dolžine 3 m |
| 56 714 | kos | Dobava in vgraditev jeklenih igel RA premera 25 mm, dolžine 3,5 m |
| 56 715 | kos | Dobava in vgraditev jeklenih igel RA premera 25 mm, dolžine 4 m |
| 56 716 | kos | Dobava in vgraditev jeklenih igel RA premera 25 mm, dolžine …. m |
| 56 721 | kos | Dobava in vgraditev jeklenih igel RA premera 36 mm, dolžine 2 m |
| 56 722 | kos | Dobava in vgraditev jeklenih igel RA premera 36 mm, dolžine 2,5 m |
| 56 723 | kos | Dobava in vgraditev jeklenih igel RA premera 36 mm, dolžine 3 m |
| 56 724 | kos | Dobava in vgraditev jeklenih igel RA premera 36 mm, dolžine 3,5 m |
| 56 725 | kos | Dobava in vgraditev jeklenih igel RA premera 36 mm, dolžine 4 m |
| 56 726 | kos | Dobava in vgraditev jeklenih igel RA premera 36 mm, dolžine …… m |
| 56 731 | kos | Dobava in vgraditev jeklene injekcijske cevne igle nosilnosti 200 kN, dolžine 2 m |
| 56 732 | kos | Dobava in vgraditev jeklene injekcijske cevne igle nosilnosti 200 kN, dolžine 4 m |
| 56 733 | kos | Dobava in vgraditev jeklene injekcijske cevne igle nosilnosti 200 kN, dolžine 6 m |
| 56 734 | kos | Dobava in vgraditev jeklene injekcijske cevne igle nosilnosti 200 kN, dolžine ….. m |
| 56 741 | kos | Dobava in vgraditev jeklene sidrne glave nosilnosti 400 kN |
| 56 742 | kos | Dobava in vgraditev jeklene sidrne glave nosilnosti 600 kN |
| 56 743 | kos | Dobava in vgraditev jeklene sidrne glave nosilnosti 800 kN |
| 56 744 | kos | Dobava in vgraditev jeklene sidrne glave nosilnosti 1000 kN |
| 56 745 | kos | Dobava in vgraditev jeklene sidrne glave nosilnosti nad 1000 kN |
| 56 811 | m1 | Sidranje armature ali moznikov v ekspanzijsko malto, vključno z vrtanjem lukenj premera do 12 mm |
| 56 812 | m1 | Sidranje armature ali moznikov v ekspanzijsko malto, vključno z vrtanjem lukenj premera 14 do 22 mm |
| 56 813 | m1 | Sidranje armature ali moznikov v ekspanzijsko malto, vključno z vrtanjem lukenj premera 24 do 36 mm |
| 56 814 | m1 | Sidranje armature ali moznikov v ekspanzijsko malto, vključno z vrtanjem lukenj premera nad 36 mm |
| 56 821 | m1 | Sidranje armature ali moznikov z lepljenimi sidri, vključno z vrtanjem lukenj premera do 12 mm |
| 56 822 | m1 | Sidranje armature ali moznikov z lepljenimi sidri, vključno z vrtanjem lukenj premera 14 do 22 mm |
| 56 823 | m1 | Sidranje armature ali moznikov z lepljenimi sidri, vključno z vrtanjem lukenj premera 24 do 36 mm |
| 56 824 | m1 | Sidranje armature ali moznikov z lepljenimi sidri, vključno z vrtanjem lukenj premera nad 36 mm |
| 56 831 | kos | Dobava in vgraditev merilnega sidra z glavo, nosilnosti 250 kN, dolžine 6 m |
| 56 832 | kos | Dobava in vgraditev merilnega sidra z glavo, nosilnosti 250 kN, dolžine 9 m |
| 56 833 | kos | Dobava in vgraditev merilnega sidra z glavo, nosilnosti 250 kN, dolžine ….. m |
| 56 841 | kos | Dobava in vgraditev merilnega sidra, dolžine 6 m |
| 56 842 | kos | Dobava in vgraditev merilnega sidra, dolžine 9 m |
| 56 843 | kos | Dobava in vgraditev merilnega sidra, dolžine ….. m |
| 56 851 | kos | Dobava in vgraditev elementa 3 x LSC-A/I za meritev deformacije v zunanji oblogi predora |
| 56 852 | kos | Dobava in vgraditev elementa 4 x LSC-A/I za meritev deformacije v zunanji oblogi predora |
| 56 855 | kos | Dobava in vgraditev elementa 2 x LSC-A/I za meritev deformacije v zunanji oblogi predora |
| 56 856 | kos | Dobava in vgraditev elementa 3 x LSC-A/I za meritev deformacije v zunanji oblogi predora |
| 56 857 | kos | Dobava in vgraditev elementa 4 x LSC-A/I za meritev deformacije v zunanji oblogi predora |
| 56 859 | kos | Dobava in vgraditev elementa … x LSC-…/…. za meritev deformacije v zunanji oblogi predora |
| 56 861 | kos | Izvedba tlačnega preskusa v vrtini z enojnim pakerjem |
| 56 862 | kos | Izvedba tlačnega preskusa v vrtini z dvojnim pakerjem |
| 56 865 | kos | Preskus nosilnosti sidra z obremenitvijo do porušitve |
| 56 871 | m1 | Doplačilo zaradi oviranja napredovanja na čelu za SN sidro, vgrajeno več kot 50 m za čelom predora |
| 56 872 | m1 | Doplačilo zaradi oviranja napredovanja na čelu za IBO sidro, vgrajeno več kot 50 m za čelom predora |
| 56 873 | m1 | Doplačilo zaradi oviranja napredovanja na čelu za IBI sidro, vgrajeno več kot 50 m za čelom predora |
| 56 874 | m1 | Doplačilo zaradi oviranja napredovanja na čelu za PG sidro, vgrajeno več kot 50 m za čelom predora |
| 56 875 | m1 | Doplačilo zaradi oviranja napredovanja na čelu za Super Swellex sidro, vgrajeno več kot 50 m za čelom predora |
| 56 877 | kos | Doplačilo za dodatno napenjanje sidra |
| 56 881 | kos | Priprava in ureditev niše z opremo za merilno sidro |

## 5.7  Injektiranje

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 57 111 | t | Injektiranje ali predinjektiranje vrtine s cementno suspenzijo s portland cementom CEM I 32,5 N |
| 57 112 | t | Injektiranje ali predinjektiranje vrtine s cementno suspenzijo s portland cementom CEM I 42,5 N |
| 57 113 | t | Injektiranje ali predinjektiranje vrtine s cementno suspenzijo s portland cementom CEM I 52,5 N |
| 57 121 | t | Injektiranje ali predinjektiranje vrtine s cementno suspenzijo s portland cementom CEM I ……., po načrtu |
| 57 131 | t | Injektiranje ali predinjektiranje vrtine s cementno suspenzijo s portland cementom CEM II / A-S 42,5 R |
| 57 141 | t | Injektiranje ali predinjektiranje vrtine s cementno suspenzijo s portland cementom z dodatkom pucolana CEM II/A-P 32,5 N |
| 57 142 | t | Injektiranje ali predinjektiranje vrtine s cementno suspenzijo s portland cementom z dodatkom pucolana CEM II/A-P 42,5 N |
| 57 143 | t | Injektiranje ali predinjektiranje vrtine s cementno suspenzijo s portland cementom z dodatkom pucolana CEM II/A-P 52,5 N |
| 57 151 | t | Injektiranje ali predinjektiranje vrtine s cementno suspenzijo s portland cementom z dodatkom pucolana CEM II/B-P 32,5 N |
| 57 152 | t | Injektiranje ali predinjektiranje vrtine s cementno suspenzijo s portland cementom z dodatkom pucolana CEM II/B-P 42,5 N |
| 57 153 | t | Injektiranje ali predinjektiranje vrtine s cementno suspenzijo s portland cementom z dodatkom pucolana CEM II/B-P 52,5 N |
| 57 161 | t | Injektiranje ali predinjektiranje vrtine s cementno suspenzijo s portland cementom z dodatkom pucolana CEM II/….- P …, po načrtu |
| 57 171 | kos | Dobava in vgrajevanje perforiranih injektirnih cevi premera, 1 1/2" do 2", debelina stene 4 mm, dolžine 4 m |
| 57 172 | kos | Dobava in vgrajevanje perforiranih injektirnih cevi premera, 1 1/2" do 2", debelina stene 4 mm, dolžine 6 m |
| 57 173 | kos | Dobava in vgrajevanje perforiranih injektirnih cevi premera, 1 1/2" do 2", debelina stene 4 mm, dolžine 9 m |
| 57 211 | t | Injektiranje vrtine s cementno malto s portland cementom CEM I 32,5 N in razmerjem mešanja mas cementa in peska 1 : 0,5 |
| 57 212 | t | Injektiranje vrtine s cementno malto s portland cementom CEM I 32,5 N in razmerjem mešanja mas cementa in peska 1 : 1 |
| 57 213 | t | Injektiranje vrtine s cementno malto s portland cementom CEM I 32,5 N in razmerjem mešanja mas cementa in peska 1 : 2 |
| 57 221 | t | Injektiranje vrtine s cementno malto s portland cementom CEM I 42,5 N in razmerjem mešanja mas cementa in peska 1 : 0,5 |
| 57 222 | t | Injektiranje vrtine s cementno malto s portland cementom CEM I 42,5 N in razmerjem mešanja mas cementa in peska 1 : 1 |
| 57 223 | t | Injektiranje vrtine s cementno malto s portland cementom CEM I 42,5 N in razmerjem mešanja mas cementa in peska 1 : 2 |
| 57 231 | t | Injektiranje vrtine s cementno malto s portland cementom CEM I 52,5 N in razmerjem mešanja mas cementa in peska 1 : 0,5 |
| 57 232 | t | Injektiranje vrtine s cementno malto s portland cementom CEM I 52,5 N in razmerjem mešanja mas cementa in peska 1 : 1 |
| 57 233 | t | Injektiranje vrtine s cementno malto s portland cementom CEM I 52,5 N in razmerjem mešanja mas cementa in peska 1 : 2 |
| 57 241 | t | Injektiranje vrtine s cementno malto s portland cementom CEM I ……… in razmerjem mešanja mas cementa in peska …. : ……, po načrtu |
| 57 311 | t | Injektiranje sidra s cementno suspenzijo s portland cementom CEM I 32,5 N |
| 57 312 | t | Injektiranje sidra s cementno suspenzijo s portland cementom CEM I 42,5 N |
| 57 313 | t | Injektiranje sidra s cementno suspenzijo s portland cementom CEM I 52,5 N |
| 57 321 | t | Injektiranje sidra s cementno suspenzijo s portland cementom CEM I ….., po načrtu |
| 57 331 | t | Injektiranje sidra s cementno suspenzijo s portland cementom, odpornim proti sulfatom CEM II / A-S 42,5 R |
| 57 341 | t | Injektiranje sidra s cementno malto s portland cementom CEM I 32,5 N in razmerjem mešanja mas cementa in peska 1 : 0,5 |
| 57 342 | t | Injektiranje sidra s cementno malto s portland cementom CEM I 32,5 N in razmerjem mešanja mas cementa in peska 1 : 1 |
| 57 343 | t | Injektiranje sidra s cementno malto s portland cementom CEM I 32,5 N in razmerjem mešanja mas cementa in peska 1 : 2 |
| 57 351 | t | Injektiranje sidra s cementno malto s portland cementom CEM I 42,5 N in razmerjem mešanja mas cementa in peska 1 : 0,5 |
| 57 352 | t | Injektiranje sidra s cementno malto s portland cementom CEM I 42,5 N in razmerjem mešanja mas cementa in peska 1 : 1 |
| 57 353 | t | Injektiranje sidra s cementno malto s portland cementom CEM I 42,5 N in razmerjem mešanja mas cementa in peska 1 : 2 |
| 57 361 | t | Injektiranje sidra s cementno malto s portland cementom CEM I 52,5 N in razmerjem mešanja mas cementa in peska 1 : 0,5 |
| 57 362 | t | Injektiranje sidra s cementno malto s portland cementom CEM I 52,5 N in razmerjem mešanja mas cementa in peska 1 : 1 |
| 57 363 | t | Injektiranje sidra s cementno malto s portland cementom CEM I 52,5 N in razmerjem mešanja mas cementa in peska 1 : 2 |
| 57 371 | t | Injektiranje sidra s cementno malto s portland cementom CEM I ……. N in razmerjem mešanja mas cementa in peska ….. : …… |
| 57 411 | m1 | Injektiranje Dywidag palic premera 26 mm z injekcijsko mešanico na cementni osnovi, vključno z vgraditvijo cevk za injektiranje in odzračevanje |
| 57 412 | m1 | Injektiranje Dywidag palic premera 32 mm z injekcijsko mešanico na cementni osnovi, vključno z vgraditvijo cevk za injektiranje in odzračevanje |
| 57 413 | m1 | Injektiranje Dywidag palic premera 36 mm z injekcijsko mešanico na cementni osnovi, vključno z vgraditvijo cevk za injektiranje in odzračevanje |
| 57 421 | m1 | Injektiranje Dywidag palic premera 26 mm z gibljivo injekcijsko mešanico, vključno z vgraditvijo cevk za injektiranje in odzračevanje |
| 57 422 | m1 | Injektiranje Dywidag palic premera 32 mm z gibljivo injekcijsko mešanico, vključno z vgraditvijo cevk za injektiranje in odzračevanje |
| 57 423 | m1 | Injektiranje Dywidag palic premera 36 mm z gibljivo injekcijsko mešanico, vključno z vgraditvijo cevk za injektiranje in odzračevanje |
| 57 511 | t | Injektiranje kablov za napenjanje nosilne prekladne konstrukcije s cementno mešanico, vključno izdelavo cementne mešanice |
| 57 512 | t | Poinjektiranje kablov za napenjanje nosilne prekladne konstrukcije s cementno mešanico, vključno izdelavo cementne mešanice |
| 57 521 | t | Injektiranje vertikalnih kablov podporne konstrukcije s cementno mešanico, vključno izdelavo cementne mešanice |
| 57 522 | t | Poinjektiranje vertikalnih kablov podporne konstrukcije s cementno mešanico, vključno izdelavo cementne mešanice |
| 57 611 | t | Izvedba utrjevanja pod pritiskom s cementnim mlekom z uporabo cementa CEM I 32,5 R |
| 57 621 | t | Doplačilo za kemijski dodatek za pospešitev vezanja cementne malte |
| 57 622 | t | Doplačilo za kemijski dodatek za upočasnitev vezanja cementne malte |
| 57 623 | t | Doplačilo za kemijski dodatek za plastificiranje cementne malte |
| 57 624 | t | Doplačilo za kemijski dodatek za nabrekanje cementne malte |
| 57 625 | t | Doplačilo za kemijski dodatek za preprečevanje sedimentiranja cementne malte |
| 57 631 | t | Doplačilo za dodatek silikatnega gela v mešanico za injektiranje |
| 57 641 | t | Doplačilo za dodatek bentonita |

## 5.8   Ključavničarska dela in dela v jeklu

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 58 111 | m1 | Izdelava in priprava za vgraditev nosilne konstrukcije zaščitne ograje na objektu iz jeklenih cevi z okroglim prerezom (po načrtu) |
| 58 112 | m1 | Izdelava in priprava za vgraditev nosilne konstrukcije zaščitne ograje na objektu iz jeklenih cevi s pravokotnim prerezom (po načrtu) |
| 58 121 | m1 | Izdelava in priprava za vgraditev nosilne konstrukcije zaščitne ograje iz aluminijastih cevi z okroglim prerezom (po načrtu) |
| 58 122 | m1 | Izdelava in priprava za vgraditev nosilne konstrukcije zaščitne ograje iz aluminijastih cevi s pravokotnim prerezom (po načrtu) |
| 58 131 | m1 | Dobava in vgraditev polnila za zaščitno ograjo iz vodoravnih ali navpičnih jeklenih palic, masa do 10 kg/m2 (po načrtu) |
| 58 132 | m1 | Dobava in vgraditev polnila za zaščitno ograjo iz vodoravnih ali navpičnih jeklenih palic, masa do 10,5 do 12 kg/m2 (po načrtu) |
| 58 133 | m1 | Dobava in vgraditev polnila za zaščitno ograjo iz vodoravnih ali navpičnih jeklenih palic, masa do 12,5 do 14 kg/m2 (po načrtu) |
| 58 134 | m1 | Dobava in vgraditev polnila za zaščitno ograjo iz vodoravnih ali navpičnih jeklenih palic, masa do 14,5 do 16 kg/m2 (po načrtu) |
| 58 135 | m1 | Dobava in vgraditev polnila za zaščitno ograjo iz vodoravnih ali navpičnih jeklenih palic, masa do nad 16 kg/m2 (po načrtu) |
| 58 141 | m1 | Dobava in vgraditev polnila za zaščitno ograjo iz vodoravnih ali navpičnih aluminijastih palic, masa do 8 kg/m2 (po načrtu) |
| 58 142 | m1 | Dobava in vgraditev polnila za zaščitno ograjo iz vodoravnih ali navpičnih aluminijastih palic, masa do 8,5 do 10 kg/m2 (po načrtu) |
| 58 143 | m1 | Dobava in vgraditev polnila za zaščitno ograjo iz vodoravnih ali navpičnih aluminijastih palic, masa do 10,5 do 12 kg/m2 (po načrtu) |
| 58 144 | m1 | Dobava in vgraditev polnila za zaščitno ograjo iz vodoravnih ali navpičnih aluminijastih palic, masa do 12,5 do 14 kg/m2 (po načrtu) |
| 58 145 | m1 | Dobava in vgraditev polnila za zaščitno ograjo iz vodoravnih ali navpičnih aluminijastih palic, masa do nad 14 kg/m2 (po načrtu) |
| 58 151 | m1 | Dobava in vgraditev zaprtega polnila za zaščitno ograjo iz jeklene pločevine (po načrtu) |
| 58 152 | m1 | Dobava in vgraditev zaprtega polnila za zaščitno ograjo iz aluminijaste pločevine (po načrtu) |
| 58 161 | m1 | Dobava in vgraditev zaščitne jeklene ograje na premostitvenem objektu, pritrjene na stebričke za pešce, visoke 1,75 m, s paneli, širokimi 2,0 m |
| 58 162 | m1 | Dobava in vgraditev zaščitne jeklene ograje na premostitvenem objektu, pritrjene na stebričke za pešce, visoke 2,0 m, s paneli, širokimi 2,0 m |
| 58 171 | m1 | Dobava in vgraditev zaščitne jeklene ograje na premostitvenem objektu, pritrjene na horizontalne dele ograj za pešce, visoke 1,75 m, s paneli, širokimi 0,75 m |
| 58 172 | m1 | Dobava in vgraditev zaščitne jeklene ograje na premostitvenem objektu, pritrjene na horizontalne dele ograj za pešce, visoke 2,0 m, s paneli, širokimi 0,75 m |
| 58 175 | m1 | Dobava in vgraditev zaščitne jeklene ograje na premostitvenem objektu, pritrjene na ograjo za pešce, visoke … m, s paneli širokimi … m (po načrtu) |
| 58 181 | m2 | Dobava in vgraditev zaščitne ograje pred električnim tokom nad železniško progo, visoke 2,0 m, s ploščami širine 2,0 m |
| 58 211 | m1 | Dobava in vgraditev ograje za pešce iz jeklenih cevnih profilov z vertikalnimi polnili, visoke 110 cm |
| 58 212 | m1 | Dobava in vgraditev ograje za pešce iz jeklenih cevnih profilov s horizontalnimi polnili, visoke 110 cm |
| 58 214 | m1 | Dobava in vgraditev ograje za pešce iz aluminijastih cevnih profilov z vertikalnimi polnili, visoke 110 cm |
| 58 215 | m1 | Dobava in vgraditev ograje za pešce iz aluminijastih cevnih profilov s horizontalnimi polnili, visoke 110 cm |
| 58 221 | m1 | Dobava in vgraditev ograje za pešce iz jeklenih pravokotnih profilov z vertikalnimi polnili, visoke 110 cm |
| 58 222 | m1 | Dobava in vgraditev ograje za pešce iz jeklenih pravokotnih profilov z vertikalnimi in horizontalnimi polnili, visoke 110 cm |
| 58 223 | m1 | Dobava in vgraditev ograje za pešce iz aluminijastih pravokotnih profilov z vertikalnimi polnili, visoke 110 cm |
| 58 224 | m1 | Dobava in vgraditev ograje za pešce iz aluminijastih pravokotnih profilov z vertikalnimi in horizontalnimi polnili, visoke 110 cm |
| 58 225 | m1 | Dobava in vgraditev ograje za pešce iz jeklenih pravokotnih profilov z vertikalnimi in horizontalnimi polnili z zgornjo pasnico ojačeno z jekleno vrvjo, visoke 110 cm |
| 58 226 | m1 | Dobava in vgraditev ograje za pešce iz aluminijastih pravokotnih profilov z vertikalnimi in horizontalnimi polnili z zgornjo pasnico ojačeno z jekleno vrvjo, visoke 110 cm |
| 58 231 | m1 | Dobava in vgraditev ročke iz jeklenih profilov na zunanjo betonsko varnostno ograjo (višina ograje 50 cm) |
| 58 232 | m1 | Dobava in vgraditev ograje za pešce po detajlu iz načrta iz jeklenih cevnih ali pravokotnih profilov z vertikalnimi in/ali horizontalnimi polnili, visoke … cm |
| 58 233 | m1 | Dobava in vgraditev ograje za pešce iz nerjavečega jekla po detajlu iz načrta iz cevnih ali pravokotnih profilov z vertikalnimi/ali horizontalnimi polnili, visoke … cm |
| 58 234 | m1 | Dobava in vgraditev ograje za pešce po detajlu iz načrta iz aluminijastih cevnih ali pravokotnih profilov z vertikalnimi/ali horizontalnimi polnili, visoke … cm |
| 58 241 | m1 | Dobava in vgraditev ograje iz …. , po posebnem arhitektonskem načrtu |
| 58 251 | m1 | Dobava in vgraditev prehodne (dilatacijske) konstrukcije, brez rege (po načrtu) |
| 58 261 | m1 | Dobava in vgraditev prehodne (dilatacijske) konstrukcije s T profiloma, odprte (po načrtu) |
| 58 262 | m1 | Dobava in vgraditev prehodne (dilatacijske) konstrukcije s T profiloma, tesnjene z neoprenskim trakom (po načrtu) |
| 58 263 | m1 | Dobava in vgraditev prehodne (dilatacijske) konstrukcije s T profiloma, tesnjene z gumijastim trakom (po načrtu) |
| 58 264 | m1 | Dobava in vgraditev prehodne (dilatacijske) konstrukcije z glavnikoma (po načrtu) |
| 58 265 | m1 | Dobava in vgraditev prehodne (dilatacijske) konstrukcije z drsno pločevino (po načrtu) |
| 58 266 | m1 | Dobava in vgraditev prehodne (dilatacijske) konstrukcije z verižnimi ploščami na valjčkih (po načrtu) |
| 58 271 | m1 | Dobava in vgraditev prehodne vodotesne dilatacijske konstrukcije (po načrtu) za pomično zmogljivost do 80 mm ( ( 40 mm) |
| 58 272 | m1 | Dobava in vgraditev prehodne vodotesne dilatacijske konstrukcije (po načrtu) za pomično zmogljivost do 160 mm ( ( 80 mm) |
| 58 273 | m1 | Dobava in vgraditev prehodne vodotesne dilatacijske konstrukcije (po načrtu) za pomično zmogljivost do 240 mm ( ( 120 mm) |
| 58 274 | m1 | Dobava in vgraditev prehodne vodotesne dilatacijske konstrukcije (po načrtu) za pomično zmogljivost do 320 mm ( ( 160 mm) |
| 58 275 | m1 | Dobava in vgraditev prehodne vodotesne dilatacijske konstrukcije (po načrtu) za pomično zmogljivost do 400 mm ( ( 200 mm) |
| 58 276 | m1 | Dobava in vgraditev prehodne vodotesne dilatacijske konstrukcije (po načrtu) za pomično zmogljivost do 480 mm ( ( 240 mm) |
| 58 277 | m1 | Dobava in vgraditev prehodne vodotesne dilatacijske konstrukcije (po načrtu) za pomično zmogljivost do 560 mm ( ( 280 mm) |
| 58 278 | m1 | Dobava in vgraditev prehodne vodotesne dilatacijske konstrukcije (po načrtu) za pomično zmogljivost do 640 mm ( ( 320 mm) |
| 58 279 | m1 | Dobava in vgraditev prehodne vodotesne dilatacijske konstrukcije (po načrtu) za pomično zmogljivost nad 640 mm ( > ( 320 mm) |
| 58 281 | m1 | Dobava in vgraditev novega neoprenskega tesnilnega traku v prehodno dilatacijsko konstrukcijo…. |
| 58 282 | m1 | Dobava in vgraditev novega polipropilenskega tesnilnega traku v prehodno dilatacijsko konstrukcijo…. |
| 58 283 | m1 | Dobava in vgraditev novega gumijastega tesnilnega traku v prehodno dilatacijsko konstrukcijo…. |
| 58 284 | m1 | Dobava in vgraditev novih deformabilnih tesnilnih gumijastih elementov v prehodno dilatacijsko konstrukcijo…. |
| 58 311 | kos | Zamenjava poškodovanega ležišča prekladne konstrukcije, vključno z dobavo, pripravo površine cementnega betona na kapi stebra in nosilni konstrukciji ter vgradnjo novega ojačenega elastomernega ležišča nosilnosti do 2000 kN |
| 58 312 | kos | Zamenjava poškodovanega ležišča prekladne konstrukcije, vključno z dobavo, pripravo površine cementnega betona na kapi stebra in nosilni konstrukciji ter vgradnjo novega ojačenega elastomernega ležišča nosilnosti 2001 do 4500 kN kN |
| 58 313 | kos | Zamenjava poškodovanega ležišča prekladne konstrukcije, vključno z dobavo, pripravo površine cementnega betona na kapi stebra in nosilni konstrukciji ter vgradnjo novega ojačenega elastomernega ležišča nosilnosti nad 4500 kN |
| 58 321 | kos | Zamenjava poškodovanega ležišča prekladne konstrukcije, vključno z dobavo, pripravo površine cementnega betona na kapi stebra in nosilni konstrukciji ter vgradnjo novega ponvastega elastomernega v vse smeri drsnega ležišča nosilnosti do 4000 kN |
| 58 322 | kos | Zamenjava poškodovanega ležišča prekladne konstrukcije, vključno z dobavo, pripravo površine cementnega betona na kapi stebra in nosilni konstrukciji ter vgradnjo novega ponvastega elastomernega v vse smeri drsnega ležišča nosilnosti 4001 kN do 8000 kN |
| 58 323 | kos | Zamenjava poškodovanega ležišča prekladne konstrukcije, vključno z dobavo, pripravo površine cementnega betona na kapi stebra in nosilni konstrukciji ter vgradnjo novega ponvastega elastomernega v vse smeri drsnega ležišča nosilnosti nad 8000 kN |
| 58 324 | kos | Zamenjava poškodovanega ležišča prekladne konstrukcije, vključno z dobavo, pripravo površine cementnega betona na kapi stebra in nosilni konstrukciji ter vgradnjo novega ponvastega elastomernega v eni smeri drsnega ležišča nosilnosti do 4000 kN |
| 58 325 | kos | Zamenjava poškodovanega ležišča prekladne konstrukcije, vključno z dobavo, pripravo površine cementnega betona na kapi stebra in nosilni konstrukciji ter vgradnjo novega ponvastega elastomernega v eni smeri drsnega ležišča nosilnosti 4001 kN do 8000 kN |
| 58 326 | kos | Zamenjava poškodovanega ležišča prekladne konstrukcije, vključno z dobavo, pripravo površine cementnega betona na kapi stebra in nosilni konstrukciji ter vgradnjo novega ponvastega elastomernega v eni smeri drsnega ležišča nosilnosti nad 8000 kN |
| 58 327 | kos | Zamenjava poškodovanega ležišča prekladne konstrukcije, vključno z dobavo, pripravo površine cementnega betona na kapi stebra in nosilni konstrukciji ter vgradnjo novega ponvastega elastomernega nepomičnega ležišča nosilnosti do 4000 kN |
| 58 328 | kos | Zamenjava poškodovanega ležišča prekladne konstrukcije, vključno z dobavo, pripravo površine cementnega betona na kapi stebra in nosilni konstrukciji ter vgradnjo novega ponvastega elastomernega nepomičnega ležišča nosilnosti 4001 kN do 8000 kN |
| 58 329 | kos | Zamenjava poškodovanega ležišča prekladne konstrukcije, vključno z dobavo, pripravo površine cementnega betona na kapi stebra in nosilni konstrukciji ter vgradnjo novega ponvastega elastomernega nepomičnega ležišča nosilnosti do nad 8000 kN |
| 58 331 | kos | Dobava in namestitev hidravličnih dvigalk nosilnosti do 500 kN (po načrtu), vključno z dvigovanjem prekladne konstrukcije pri zamenjavi ležišč |
| 58 332 | kos | Dobava in namestitev hidravličnih dvigalk nosilnosti do 501 kN do 1000 kN (po načrtu), vključno z dvigovanjem prekladne konstrukcije pri zamenjavi ležišč |
| 58 333 | kos | Dobava in namestitev hidravličnih dvigalk nosilnosti do 1001 kN do 2000 kN (po načrtu), vključno z dvigovanjem prekladne konstrukcije pri zamenjavi ležišč |
| 58 334 | kos | Dobava in namestitev hidravličnih dvigalk nosilnosti do 2001 kN do 3000 kN (po načrtu), vključno z dvigovanjem prekladne konstrukcije pri zamenjavi ležišč |
| 58 335 | kos | Dobava in namestitev hidravličnih dvigalk nosilnosti nad 3000 (po načrtu), vključno z dvigovanjem prekladne konstrukcije pri zamenjavi ležišč |
| 58 341 | kos | Dobava in namestitev hidravličnih blazin, vključno z vso potrebno dodatno opremo, nosilnosti do 500 kN (po načrtu), vključno z dvigovanje prekladne konstrukcije pri zamenjavi ležišč |
| 58 342 | kos | Dobava in namestitev hidravličnih blazin, vključno z vso potrebno dodatno opremo, nosilnosti do 501 kN do 1000 kN (po načrtu), vključno z dvigovanje prekladne konstrukcije pri zamenjavi ležišč |
| 58 343 | kos | Dobava in namestitev hidravličnih blazin, vključno z vso potrebno dodatno opremo, nosilnosti do 1001 kN do 2000 kN (po načrtu), vključno z dvigovanje prekladne konstrukcije pri zamenjavi ležišč |
| 58 344 | kos | Dobava in namestitev hidravličnih blazin, vključno z vso potrebno dodatno opremo, nosilnosti do 2001 kN do 3000 kN (po načrtu), vključno z dvigovanje prekladne konstrukcije pri zamenjavi ležišč |
| 58 345 | kos | Dobava in namestitev hidravličnih blazin, vključno z vso potrebno dodatno opremo, nosilnosti nad 3000 kN (po načrtu), vključno z dvigovanje prekladne konstrukcije pri zamenjavi ležišč |
| 58 351 | kos | Dobava in vgraditev armiranega elastomernega nepomičnega ležišča nosilnosti do 4.000 kN |
| 58 352 | kos | Dobava in vgraditev armiranega elastomernega nepomičnega ležišča nosilnosti od 4.000 do 8.000 kN |
| 58 353 | kos | Dobava in vgraditev armiranega elastomernega nepomičnega ležišča nosilnosti nad 8.000 kN |
| 58 354 | kos | Dobava in vgraditev armiranega elastomernega prečno nepomičnega ležišča nosilnosti do 4.000. |
| 58 355 | kos | Dobava in vgraditev armiranega elastomernega prečno nepomičnega ležišča nosilnosti od 4.000 do 8.000 kN |
| 58 356 | kos | Dobava in vgraditev armiranega elastomernega prečno nepomičnega ležišča nosilnosti nad 8.000 kN |
| 58 357 | kos | Dobava in vgraditev armiranega elastomernega večsmerno pomičnega ležišča nosilnosti do 4.000 kN. |
| 58 358 | kos | Dobava in vgraditev armiranega elastomernega večsmerno pomičnega ležišča nosilnosti od 4.000 do 8.000 kN. |
| 58 359 | kos | Dobava in vgraditev armiranega elastomernega večsmerno pomičnega ležišča nosilnosti nad 8.000 kN. |
| 58 361 | kos | Dobava in vgraditev lončnega (ponvastega) nepomičnega ležišča nosilnosti do 5.000 kN. |
| 58 362 | kos | Dobava in vgraditev lončnega (ponvastega) nepomičnega ležišča nosilnosti od 5.000 do 10.000 kN. |
| 58 363 | kos | Dobava in vgraditev lončnega (ponvastega) nepomičnega ležišča nosilnosti od 10.000 do 15.000 kN. |
| 58 364 | kos | Dobava in vgraditev lončnega (ponvastega) nepomičnega ležišča nosilnosti od 15.000 do 20.000 kN. |
| 58 365 | kos | Dobava in vgraditev lončnega (ponvastega) nepomičnega ležišča nosilnosti od 20.000 do 25.000 kN. |
| 58 366 | kos | Dobava in vgraditev lončnega (ponvastega) nepomičnega ležišča nosilnosti nad 25.000 kN. |
| 58 371 | kos | Dobava in vgraditev lončnega (ponvastega) enoosno drsno pomičnega ležišča nosilnosti do 5.000 kN |
| 58 372 | kos | Dobava in vgraditev lončnega (ponvastega) enoosno drsno pomičnega ležišča nosilnosti od 5.000 do 10.000 kN |
| 58 373 | kos | Dobava in vgraditev lončnega (ponvastega) enoosno drsno pomičnega ležišča nosilnosti od 10.000 do 15.000 kN |
| 58 374 | kos | Dobava in vgraditev lončnega (ponvastega) enoosno drsno pomičnega ležišča nosilnosti od 15.000 do 20.000 kN |
| 58 375 | kos | Dobava in vgraditev lončnega (ponvastega) enoosno drsno pomičnega ležišča nosilnosti od 20.000 do 25.000 kN |
| 58 376 | kos | Dobava in vgraditev lončnega (ponvastega) enoosno drsno pomičnega ležišča nosilnosti nad 25.000 kN |
| 58 381 | kos | Dobava in vgraditev lončnega (ponvastega) vsestransko drsno pomičnega ležišča nosilnosti do 5.000 kN. |
| 58 382 | kos | Dobava in vgraditev lončnega (ponvastega) vsestransko drsno pomičnega ležišča nosilnosti od 5.000 do 10.000 kN. |
| 58 383 | kos | Dobava in vgraditev lončnega (ponvastega) vsestransko drsno pomičnega ležišča nosilnosti od 10.000 do 15.000 kN. |
| 58 384 | kos | Dobava in vgraditev lončnega (ponvastega) vsestransko drsno pomičnega ležišča nosilnosti od 15.000 do 20.000 kN. |
| 58 385 | kos | Dobava in vgraditev lončnega (ponvastega) vsestransko drsno pomičnega ležišča nosilnosti od 20.000 do 25.000 kN. |
| 58 386 | kos | Dobava in vgraditev lončnega (ponvastega) vsestransko drsno pomičnega ležišča nosilnosti nad 25.000 kN. |
| 58 391 | kos | Dobava in vgraditev krogelnega (sfernega, kalotnega) nepomičnega ležišča nosilnosti do 5.000 kN. |
| 58 392 | kos | Dobava in vgraditev krogelnega (sfernega, kalotnega) nepomičnega ležišča nosilnosti od 5.000 do 10.000 kN. |
| 58 393 | kos | Dobava in vgraditev krogelnega (sfernega, kalotnega) nepomičnega ležišča nosilnosti od 10.000 do 15.000 kN. |
| 58 394 | kos | Dobava in vgraditev krogelnega (sfernega, kalotnega) nepomičnega ležišča nosilnosti od 15.000 do 20.000 kN. |
| 58 395 | kos | Dobava in vgraditev krogelnega (sfernega, kalotnega) nepomičnega ležišča nosilnosti od 20.000 do 25.000 kN. |
| 58 396 | kos | Dobava in vgraditev krogelnega (sfernega, kalotnega) nepomičnega ležišča nosilnosti nad 25.000 kN. |
| 58 411 | kos | Dobava in vgraditev krogelnega (sfernega, kalotnega) enoosno pomičnega ležišča nosilnosti do 5.000 kN. |
| 58 412 | kos | Dobava in vgraditev krogelnega (sfernega, kalotnega) enoosno pomičnega ležišča nosilnosti od 5.000 do 10.000 kN. |
| 58 413 | kos | Dobava in vgraditev krogelnega (sfernega, kalotnega) enoosno pomičnega ležišča nosilnosti od 10.000 do 15.000 kN. |
| 58 414 | kos | Dobava in vgraditev krogelnega (sfernega, kalotnega) enoosno pomičnega ležišča nosilnosti od 15.000 do 20.000 kN. |
| 58 415 | kos | Dobava in vgraditev krogelnega (sfernega, kalotnega) enoosno pomičnega ležišča nosilnosti od 20.000 do 25.000 kN. |
| 58 416 | kos | Dobava in vgraditev krogelnega (sfernega, kalotnega) enoosno pomičnega ležišča nosilnosti nad 25.000 kN. |
| 58 421 | kos | Dobava in vgraditev krogelnega (sfernega, kalotnega) vsestransko pomičnega ležišča nosilnosti do 5.000 kN. |
| 58 422 | kos | Dobava in vgraditev krogelnega (sfernega, kalotnega) vsestransko pomičnega ležišča nosilnosti od 5.000 do 10.000 kN. |
| 58 423 | kos | Dobava in vgraditev krogelnega (sfernega, kalotnega) vsestransko pomičnega ležišča nosilnosti od 10.000 do 15.000 kN. |
| 58 424 | kos | Dobava in vgraditev krogelnega (sfernega, kalotnega) vsestransko pomičnega ležišča nosilnosti od 15.000 do 20.000 kN. |
| 58 425 | kos | Dobava in vgraditev krogelnega (sfernega, kalotnega) vsestransko pomičnega ležišča nosilnosti od 20.000 do 25.000 kN. |
| 58 426 | kos | Dobava in vgraditev krogelnega (sfernega, kalotnega) vsestransko pomičnega ležišča nosilnosti nad 25.000 kN. |
| 58 431 | kos | Dobava in vgraditev točkovnega nepomičnega ležišča (po projektu). |
| 58 432 | kos | Dobava in vgraditev točkovnega enoosno pomičnega ležišča (po projektu). |
| 58 433 | kos | Dobava in vgraditev točkovnega večsmerno pomičnega ležišča (po projektu). |
| 58 441 | kos | Dobava in vgraditev nepomičnega linijskega ležišča (po projektu). |
| 58 442 | kos | Dobava in vgraditev enoosno pomičnega linijskega ležišča (po projektu). |
| 58 443 | kos | Dobava in vgraditev večsmerno pomičnega linijskega ležišča (po projektu). |
| 58 451 | kos | Dobava in vgraditev betonskega členkastega ležišča (po projektu). |
| 58 452 | kos | Dobava in vgraditev jeklenega členkastega ležišča (po projektu). |
| 58 461 | kos | Dobava in vgraditev nateznotlačnega prednapetega ležišča, tip 1 (po načrtu) |
| 58 462 | kos | Dobava in vgraditev nateznotlačnega prednapetega ležišča, tip 2 (po načrtu) |
| 58 471 | kos | Dobava in vgraditev ležišča za prevzem horizontalnih dinamičnih sil brez absorbcije energije, nosilnosti …, za pomično zmogljivost ( …… mm (po načrtu) |
| 58 472 | kos | Dobava in vgraditev ležišča za prevzem horizontalnih dinamičnih sil z absorbcijo energije, nosilnosti …, za pomično zmogljivost ( …… mm (po načrtu) |
| 58 473 | kos | Dobava in vgraditev merilne naprave za kontrolo pomikov konstrukcije zaradi vpliva dinamičnih (seizmičnih) sil (po načrtu) |
| 58 481 | kos | Dobava in vgraditev strižnega trna (po načrtu) |
| 58 482 | kos | Dobava in vgraditev usmernega ležišča (po načrtu) |
| 58 483 | kos | Dobava in vgraditev kombiniranega lončnega ležišča (narivna gradnja), dvostransko pomično ležišče (po načrtu) |
| 58 484 | kos | Dobava in vgraditev kombiniranega lončnega ležišča (narivna gradnja), enostransko pomično ležišče (po načrtu) |
| 58 485 | kos | Dobava in vgraditev kombiniranega lončnega ležišča (narivna gradnja), nepomično ležišče v vseh smereh (po načrtu) |
| 58 491 | kos | Odstranitev ležišča (po načrtu) |
| 58 511 | m1 | Dobava in vgraditev obrobe (zaključnega profila) iz L profila 40/40/4 mm s sidri in ojačitvami (po načrtu) |
| 58 512 | m1 | Dobava in vgraditev obrobe (zaključnega profila) iz L profila 50/50/5 mm s sidri in ojačitvami (po načrtu) |
| 58 513 | m1 | Dobava in vgraditev obrobe (zaključnega profila) iz L profila 60/60/6 mm s sidri in ojačitvami (po načrtu) |
| 58 514 | m1 | Dobava in vgraditev obrobe (zaključnega profila) iz L profila 70/70/7 mm s sidri in ojačitvami (po načrtu) |
| 58 515 | m1 | Dobava in vgraditev obrobe (zaključnega profila) iz L profila 80/80/8 mm s sidri in ojačitvami (po načrtu) |
| 58 516 | m1 | Dobava in vgraditev obrobe (zaključnega profila) iz L profila ../.../... mm s sidri in ojačitvami (po načrtu) |
| 58 521 | m1 | Dobava in vgraditev obrobe (zaključnega profila) iz profila T-80, s sidri in ojačitvami (po načrtu) |
| 58 522 | m1 | Dobava in vgraditev obrobe (zaključnega profila) iz profila T-100, s sidri in ojačitvami (po načrtu) |
| 58 523 | m1 | Dobava in vgraditev obrobe (zaključnega profila) iz profila T-120, s sidri in ojačitvami (po načrtu) |
| 58 524 | m1 | Dobava in vgraditev obrobe (zaključnega profila) iz profila T-140, s sidri in ojačitvami (po načrtu) |
| 58 525 | m1 | Dobava in vgraditev obrobe (zaključnega profila) iz profila T-160, s sidri in ojačitvami (po načrtu) |
| 58 526 | m1 | Dobava in vgraditev obrobe (zaključnega profila) iz profila T-.., s sidri in ojačitvami (po načrtu) |
| 58 531 | m1 | Dobava in vgraditev obrobe (zaključnega profila) iz polovičnega profila I - 160 s sidri in ojačitvami (po načrtu) |
| 58 532 | m1 | Dobava in vgraditev obrobe (zaključnega profila) iz polovičnega profila I - 180 s sidri in ojačitvami (po načrtu) |
| 58 533 | m1 | Dobava in vgraditev obrobe (zaključnega profila) iz polovičnega profila I - 200 s sidri in ojačitvami (po načrtu) |
| 58 534 | m1 | Dobava in vgraditev obrobe (zaključnega profila) iz polovičnega profila I - 220 s sidri in ojačitvami (po načrtu) |
| 58 535 | m1 | Dobava in vgraditev obrobe (zaključnega profila) iz polovičnega profila I - 240 s sidri in ojačitvami (po načrtu) |
| 58 536 | m1 | Dobava in vgraditev obrobe (zaključnega profila) iz polovičnega profila I - … s sidri in ojačitvami (po načrtu) |
| 58 541 | m1 | Dobava in vgraditev obrobe (zaključnega profila) iz ploščatega železa 50/5 mm s sidri in ojačitvami (po načrtu) |
| 58 542 | m1 | Dobava in vgraditev obrobe (zaključnega profila) iz ploščatega železa 60/5 mm s sidri in ojačitvami (po načrtu) |
| 58 543 | m1 | Dobava in vgraditev obrobe (zaključnega profila) iz ploščatega železa 70/5 mm s sidri in ojačitvami (po načrtu) |
| 58 544 | m1 | Dobava in vgraditev obrobe (zaključnega profila) iz ploščatega železa 80/6 mm s sidri in ojačitvami (po načrtu) |
| 58 545 | m1 | Dobava in vgraditev obrobe (zaključnega profila) iz ploščatega železa 90/6 mm s sidri in ojačitvami (po načrtu) |
| 58 546 | m1 | Dobava in vgraditev obrobe (zaključnega profila) iz ploščatega železa 100/6 mm s sidri in ojačitvami (po načrtu) |
| 58 547 | m1 | Dobava in vgraditev obrobe (zaključnega profila) iz ploščatega železa ../.. mm s sidri in ojačitvami (po načrtu) |
| 58 551 | kos | Dobava in vgraditev hidravličnih kompenzatorjev – dušilnikov v krajnih opornikih za prevzem sil potresa v vzdolžni smeri, nosilnost do 1000 kN |
| 58 552 | kos | Dobava in vgraditev hidravličnih kompenzatorjev – dušilnikov v krajnih opornikih za prevzem sil potresa v vzdolžni smeri, nosilnost 1000 do 2000 kN |
| 58 553 | kos | Dobava in vgraditev hidravličnih kompenzatorjev – dušilnikov v krajnih opornikih za prevzem sil potresa v vzdolžni smeri, nosilnost nad 2000 kN |
| 58 561 | t | Dobava in vgraditev tirnice za revizijski voziček |
| 58 571 | kos | Dobava in vgraditev zaščitnega profila proti dotiku, iz kotnega železa 60/60/6 mm |
| 58 572 | kos | Dobava in vgraditev zaščitnega profila proti dotiku, iz ploščatega železa 60/5 mm |
| 58 573 | kos | Dobava in vgraditev zaščitnega profila proti dotiku, iz ……. |
| 58 581 | kos | Dobava in vgraditev čepa za naknadno Izdelava zaščitnega profila proti dotiku |
| 58 585 | kos | Dobava in vgraditev sidra za pritrditev ozemljitvenega voda in zaščitnega profila proti dotiku |
| 58 591 | kos | Dobava in vgraditev revizijskega hodnika, širokega 600 mm, z ograjo, visoko 1100 mm |
| 58 611 | m1 | Dobava in vgraditev vzpenjalne lestve, brez varovalne košare |
| 58 612 | m1 | Dobava in vgraditev vzpenjalne lestve, z varovalno košaro |
| 58 613 | kos | Dobava in vgraditev sidra za pritrditev vzpenjalne lestve |
| 58 614 | kos | Dobava in vgraditev vzpenjalnega železa |
| 58 621 | kos | Dobava in vgraditev enokrilnih jeklenih vrat s prezračevalno žaluzijo |
| 58 622 | kos | Dobava in vgraditev enokrilnih jeklenih vrat brez prezračevalne žaluzije |
| 58 625 | kos | Dobava in vgraditev enokrilnih jeklenih vrat z jeklenim okvirjem in zapahom s ključavnico, dimenzij 600/1400 mm |
| 58 626 | kos | Dobava in vgraditev enokrilnih jeklenih vrat z jeklenim okvirjem in zapahom s ključavnico, dimenzij 900/1400 mm |
| 58 627 | kos | Dobava in vgraditev enokrilnih jeklenih vrat z jeklenim okvirjem in zapahom s ključavnico, dimenzij 900/2000 mm |
| 58 628 | kos | Dobava in vgraditev enokrilnih jeklenih vrat z jeklenim okvirjem in zapahom s ključavnico, dimenzij …/… mm |
| 58 631 | kos | Dobava in vgraditev prezračevalne rešetke … x …. mm |
| 58 633 | kos | Dobava in vgraditev dvižne mreže z jeklenim okvirjem, pocinkane, dimenzij 800/800 mm |
| 58 635 | kos | Dobava in vgraditev mrežice za pokrivanje odprtin za prezračevanje, okrogle oblike, premera 200 mm |
| 58 636 | kos | Dobava in vgraditev mrežice za pokrivanje odprtin za prezračevanje, okrogle oblike, premera … mm |
| 58 638 | kos | Dobava in vgraditev mrežice za pokrivanje odprtin za prezračevanje, pravokotne oblike, dimenzij 200/300 mm |
| 58 639 | kos | Dobava in vgraditev mrežice za pokrivanje odprtin za prezračevanje, pravokotne oblike, dimenzij …/… mm |
| 58 641 | m2 | Dobava in vgraditev jeklene montažne rešetke za pokritje ločilnega pasu med premostitvenima objektom aza razmik do 1 m |
| 58 642 | m2 | Dobava in vgraditev jeklene montažne rešetke za pokritje ločilnega pasu med premostitvenima objektom aza razmik 1,1 do 2 m |
| 58 643 | m2 | Dobava in vgraditev jeklene montažne rešetke za pokritje ločilnega pasu med premostitvenima objektom aza razmik 2,1 do 3 m |
| 58 644 | m2 | Dobava in vgraditev jeklene montažne rešetke za pokritje ločilnega pasu med premostitvenima objektom aza razmik nad 3 m |
| 58 651 | kos | Dobava in vgraditev zaščitne pločevine iz nerjavečega jekla na prehodu dilatacij skozi hodnike in elemente BVO ograje (po načrtu), širine …cm, dolžine…cm |
| 58 661 | kos | Dobava in vgraditev pocinkanih jeklenih deviatorjev za vodenje zunanjih kablov za prednapenjanje |
| 58 671 | kg | Dobava in vgraditev jeklenih elementov (čelnih blokov) za sidranje kablov izven prereza za ojačevanje poškodovanih nosilcev, izvedba po načrtu, vključno z izdelavo delavniškega načrta in zaščito proti koroziji, kvaliteta jekla Č 0563 |
| 58 672 | kg | Dobava in vgraditev jeklenih elementov za sidranje vertikalnih kablov izven prereza za ojačevanje stojin nosilcev, izvedba po načrtu, vključno z izdelavo delavniškega načrta in zaščito proti koroziji, kvaliteta jekla Č 0563 |
| 58 673 | kg | Dobava in vgraditev jeklenih elementov za podpiranje kablov (sedlov) izven prereza, izvedba po načrtu, vključno z izdelavo delavniškega načrta in zaščito proti koroziji, kvaliteta jekla Č 0563 |
| 58 681 | m1 | Dobava in vgraditev pocinkane jeklene zaščitne cevi na varnostni ograji vrste BVO (New Jersey) |
| 58 682 | m1 | Dobava in vgraditev nerjavne jeklene zaščitne cevi na varnostni ograji vrste BVO (New Jersey) |
| 58 711 | kg | Dobava in vgraditev jeklene nosilne konstrukcije v varjeni izvedbi iz konstrukcijskega jekla S 235 |
| 58 712 | kg | Dobava in vgraditev jeklene nosilne konstrukcije v varjeni izvedbi iz konstrukcijskega jekla S 355 |
| 58 713 | kg | Dobava in vgraditev jeklene nosilne konstrukcije v varjeni izvedbi iz konstrukcijskega jekla S 460 |
| 58 714 | kg | Dobava in vgraditev jeklene nosilne konstrukcije v varjeni izvedbi iz konstrukcijskega jekla … |
| 58 721 | kg | Dobava in vgraditev jeklene nosilen konstrukcije v vijačeni (kovičeni) izvedbi iz konstrukcijskega jekla S 235 |
| 58 722 | kg | Dobava in vgraditev jeklene nosilen konstrukcije v vijačeni (kovičeni) izvedbi iz konstrukcijskega jekla S 355 |
| 58 723 | kg | Dobava in vgraditev jeklene nosilen konstrukcije v vijačeni (kovičeni) izvedbi iz konstrukcijskega jekla S 460 |
| 58 724 | kg | Dobava in vgraditev jeklene nosilen konstrukcije v vijačeni (kovičeni) izvedbi iz konstrukcijskega jekla ….. |
| 58 811 | kos | Dobava in vgraditev pocinkanih vijakov za sidranje stebriča protihrupne ali vetrne ograje |
| 58 812 | kos | Dobava in vgraditev vijakov iz nerjavečega jekla za sidranje stebra za javno razsvetljavo |
| 58 813 | kos | Dobava in vgraditev vijakov, odpornih proti koroziji, za sidranje…, po detajlu iz načrta |
| 58 821 | kos | Dobava in vgraditev merilnih čepov, vključno navezavo na veljavno nivelmansko mrežo |
| 58 824 | kos | Dobava in vgraditev inklinometrov in geodetske merske točke |
| 58 825 | kos | Podaljšanje inklinometrov in vgraditev geodetske merske točke |
| 58 911 | kos | Dobava in vgraditev kovinske plošče z vpisanim nazivom izvajalca in letom izgradnje objekta |

## 5.9      Zaščitna dela

## 5.9/1	Zaščita kovin proti koroziji

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 59 111 | m2 | Ročna razmastitev površine kovine z organskim topilom |
| 59 112 | m2 | Ročna razmastitev površine s tenzidom |
| 59 113 | m2 | Ročna razmastitev površine s/z … |
| 59 121 | m2 | Strojna razmastitev površine kovine z organskim topilom |
| 59 122 | m2 | Strojna razmastitev površine s tenzidom |
| 59 123 | m2 | Strojna razmastitev površine s/z … |
| 59 131 | m | Čiščenje površine kovine z ostrorobim abrazivom |
| 59 132 | m | Čiščenje površine kovine z zaobljenim abrazivom |
| 59 133 | m | Čiščenje površine kovine s kremenčevim peskom |
| 59 134 | m | Čiščenje površine kovine z granulirano plavžno žlindro |
| 59 141 | m | Čiščenje površine kovine s plamenom |
| 59 151 | m | Čiščenje površine kovine z raztopino kisline |
| 59 152 | m | Čiščenje površine kovine z raztopino luga |
| 59 161 | m | Strojno čiščenje površine kovine |
| 59 171 | m | Ročno čiščenje površine kovine |
| 59 181 | m | Odprašitev očiščene površine kovine s curkom suhega stisnjenega zraka |
| 59 182 | m | Odprašitev očiščene površine kovine s/z …. |
| 59 211 | m | Predhodna zaščita površine kovine z wash primerjem |
| 59 212 | m | Predhodna zaščita površine kovine s sredstvom za izpiranje |
| 59 213 | m | Predhodna zaščita površine kovine z etch primerjem |
| 59 214 | m | Predhodna zaščita površine kovine s/z …. |
| 59 221 | m | Izdelava delavniškega premaza z alkidno smolo |
| 59 222 | m | Izdelava delavniškega premaza z epoksi-estrsko smolo |
| 59 231 | m | Izdelava delavniškega premaza s klorkavčukom |
| 59 241 | m | Izdelava delavniškega premaza z vinilklorid-kopolimeri |
| 59 242 | m | Izdelava delavniškega premaza s polivinil-butiralom |
| 59 251 | m | Izdelava delavniškega premaza z epoksidi |
| 59 252 | m | Izdelava delavniškega premaza z epoksi-poliuretanom |
| 59 261 | m2 | Izdelava delavniškega premaza z alkalisilikatom |
| 59 262 | m2 | Izdelava delavniškega premaza s silikatnim estrom |
| 59 271 | m2 | Izdelava delavniškega premaza s/z…. |
| 59 311 | m2 | Zaščita z osnovnim premazom s cinkovim kromatom |
| 59 312 | m2 | Zaščita z osnovnim premazom s cinkovim prahom |
| 59 313 | m2 | Zaščita z osnovnim premazom s kalcijevim plumbatom |
| 59 314 | m2 | Zaščita z osnovnim premazom z vročim bitumnom |
| 59 321 | m2 | Zaščita z osnovnim premazom z alkalisilikatom |
| 59 322 | m2 | Zaščita z osnovnim premazom z etilsilikatom |
| 59 326 | m2 | Zaščita z osnovnim premazom s/z …. |
| 59 331 | m2 | Zaščita z osnovnim ali pokrivnim premazom z alkidno smolo |
| 59 332 | m2 | Zaščita z osnovnim ali pokrivnim premazom z epoksi-estrsko smolo |
| 59 334 | m2 | Zaščita z osnovnim ali pokrivnim premazom s klorkavčukom |
| 59 335 | m2 | Zaščita z osnovnim ali pokrivnim premazom z vinilklorid-kopolimeri |
| 59 337 | m2 | Zaščita z osnovnim ali pokrivnim premazom z eopksidi |
| 59 338 | m2 | Zaščita z osnovnim ali pokrivnim premazom z epoksi-poliuretanom |
| 59 339 | m2 | Zaščita z osnovnim ali pokrivnim premazom s/z …. |
| 59 341 | m2 | Zaščita s pokrivnim premazom s titanovim dioksidom |
| 59 342 | m2 | Zaščita s pokrivnim premazom z železovim oksidom |
| 59 345 | m2 | Zaščita s pokrivnim premazom z bitumnom |
| 59 346 | m2 | Zaščita s pokrivnim premazom z bitumnom in aluminijem v prahu |
| 59 351 | m2 | Zaščita z vročim cinkanjem v povprečni debelini 37 mikronov |
| 59 352 | m2 | Zaščita z vročim cinkanjem v povprečni debelini 43 mikronov |
| 59 353 | m2 | Zaščita z vročim cinkanjem v povprečni debelini 54 mikronov |
| 59 354 | m2 | Zaščita z vročim cinkanjem v povprečni debelini 57 mikronov |
| 59 355 | m2 | Zaščita z vročim cinkanjem v povprečni debelini 71 mikronov |
| 59 356 | m2 | Zaščita z vročim cinkanjem v povprečni debelini 86 mikronov |
| 59 357 | m2 | Zaščita z vročim cinkanjem v povprečni debelini nad 90 mikronov |
| 59 361 | m2 | Zaščita z metalizacijo s cinkom v debelini 40 do 79 mikronov |
| 59 362 | m2 | Zaščita z metalizacijo s cinkom v debelini 80 do 119 mikronov |
| 59 363 | m2 | Zaščita z metalizacijo s cinkom v debelini 120 do 199 mikronov |
| 59 364 | m2 | Zaščita z metalizacijo s cinkom v debelini najmanj 200 mikronov |
| 59 365 | m2 | Zaščita z metalizacijo s cinkom v debelini … mikronov |
| 59 371 | m2 | Zaščita z metalizacijo z aluminijem v debelini 120 do 199 mikronov |
| 59 372 | m2 | Zaščita z metalizacijo z aluminijem v debelini 200 do 299 mikronov |
| 59 373 | m2 | Zaščita z metalizacijo z aluminijem v debelini najmanj 300 mikronov |
| 59 374 | m2 | Zaščita z metalizacijo z aluminijem v debelini … mikronov |
| 59 381 | m2 | Zaščita z metalizacijo s svincem v debelini 300 do 499 mikronov |
| 59 382 | m2 | Zaščita z metalizacijo s svincem v debelini 500 do 999 mikronov |
| 59 383 | m2 | Zaščita z metalizacijo s svincem v debelini najmanj 1000 mikronov |
| 59 384 | m2 | Zaščita z metalizacijo s svincem v debelini … mikronov |
| 59 391 | kos | Katodna zaščita ….. z anodami z zunanjim virom napajanja |
| 59 392 | kos | Katodna zaščita ….. z anodami z zunanjim virom napajanja |
| 59 393 | kos | Katodna zaščita objekta … z galvanskimi anodami |
| 59 394 | kos | Katodna zaščita objekta … z galvanskimi anodami |
| 59 396 | m2 | Osnovna zaščita s samolepilnim trakom iz polietilenske folije debeline 0,3 mm |
| 59 397 | m2 | Osnovna zaščita s samolepilnim trakom iz polietilenske folije debeline 0,4 mm |
| 59 398 | m2 | Osnovna zaščita s samolepilnim trakom iz polietilenske folije debeline 0,5 mm |
| 59 399 | m2 | Osnovna zaščita s samolepilnim trakom iz polietilenske folije debeline … mm |

## 5.9/2	Hidroizolacije

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 59 411 | m2 | Priprava podlage – površine cementnega betona z vodnim curkom |
| 59 412 | m2 | Priprava podlage – površine cementnega betona z rezkanjem |
| 59 413 | m2 | Priprava podlage – površine cementnega betona z mehaničnim kladivom |
| 59 414 | m2 | Priprava podlage – površine cementnega betona s peskanjem |
| 59 415 | m2 | Priprava podlage – površine cementnega betona s sesalnikom |
| 59 416 | m2 | Priprava podlage – površine cementnega betona s/z ….. |
| 59 421 | m2 | Izdelava sprijemne plasti – osnovnega premaza ali zalivnega premaza z reakcijsko smolo v eni plasti in količini do 0,3 kg/m2 |
| 59 422 | m2 | Izdelava sprijemne plasti – osnovnega premaza ali zalivnega premaza z reakcijsko smolo v eni plasti in količini do 0,31 do 0,4 kg/m2 |
| 59 423 | m2 | Izdelava sprijemne plasti – osnovnega premaza ali zalivnega premaza z reakcijsko smolo v eni plasti in količini do 0,41 do 0,5 kg/m2 |
| 59 424 | m2 | Izdelava sprijemne plasti – osnovnega premaza ali zalivnega premaza z reakcijsko smolo v eni plasti in količini nad 0,5 kg/m2 |
| 59 431 | m2 | Izdelava sprijemne plasti – osnovnega premaza z reakcijsko smolo v dveh ali več slojih in količini do 0,6 kg/m2 |
| 59 432 | m2 | Izdelava sprijemne plasti – osnovnega premaza z reakcijsko smolo v dveh ali več slojih in količini do 0,61 do 8,0 kg/m2 |
| 59 433 | m2 | Izdelava sprijemne plasti – osnovnega premaza z reakcijsko smolo v dveh ali več slojih in količini do 0,81 do 1,0 kg/m2 |
| 59 434 | m2 | Izdelava sprijemne plasti – osnovnega premaza z reakcijsko smolo v dveh ali več slojih in količini nad 1,0 kg/m2 |
| 59 441 | m2 | Posip sprijemne plasti – osnovnega premaza s posušenim kremenčevim peskom zrnavosti 0,5/1 mm, količina do 1,0 kg/m2 |
| 59 442 | m2 | Posip sprijemne plasti – osnovnega premaza s posušenim kremenčevim peskom zrnavosti 0,5/1 mm, količina 1,1 do 1,5 kg/m2 |
| 59 443 | m2 | Posip sprijemne plasti – osnovnega premaza s posušenim kremenčevim peskom zrnavosti 0,5/1 mm, količina 1,6 do 2,0 kg/m2 |
| 59 444 | m2 | Posip sprijemne plasti – osnovnega premaza s posušenim kremenčevim peskom zrnavosti 0,5/1 mm, količina 2,1 do 2,5 kg/m2 |
| 59 445 | m2 | Posip sprijemne plasti – osnovnega premaza s posušenim kremenčevim peskom zrnavosti 0,5/1 mm, količina nad 2,5 kg/m2 |
| 59 451 | m2 | Izdelava sprijemne plasti – predhodnega premaza s hladnim bitumenskim vezivom, količina do 0,2 kg/m2 |
| 59 452 | m2 | Izdelava sprijemne plasti – predhodnega premaza s hladnim bitumenskim vezivom, količina 0,21 do 0,3 kg/m2 |
| 59 453 | m2 | Izdelava sprijemne plasti – predhodnega premaza s hladnim bitumenskim vezivom, količina 0,31 do 0,4 kg/m2 |
| 59 454 | m2 | Izdelava sprijemne plasti – predhodnega premaza s hladnim bitumenskim vezivom, količina nad 0,4 kg/m2 |
| 59 461 | m2 | Izdelava sprijemne plasti – predhodnega premaza s toplim bitumenskim vezivom, količina do 0,2 kg/m2 |
| 59 462 | m2 | Izdelava sprijemne plasti – predhodnega premaza s toplim bitumenskim vezivom, količina 0,21 do 0,3 kg/m2 |
| 59 463 | m2 | Izdelava sprijemne plasti – predhodnega premaza s toplim bitumenskim vezivom, količina 0,31 do 0,4 kg/m2 |
| 59 464 | m2 | Izdelava sprijemne plasti – predhodnega premaza s toplim bitumenskim vezivom, količina nad 0,4 kg/m2 |
| 59 471 | m2 | Izdelava sprijemne plasti – izravnave z epoksidno malto 1:3 za lopatico, količina do 1,5 kg/m2 |
| 59 472 | m2 | Izdelava sprijemne plasti – izravnave z epoksidno malto 1:3 za lopatico, količina 1,6 do 2 kg/m2 |
| 59 473 | m2 | Izdelava sprijemne plasti – izravnave z epoksidno malto 1:3 za lopatico, količina 2,1 do 2,5 kg/m2 |
| 59 474 | m2 | Izdelava sprijemne plasti – izravnave z epoksidno malto 1:3 za lopatico, količina nad 2,5 kg/m2 |
| 59 481 | m2 | Izdelava sprijemne plasti – izravnave z epoksidno malto 1:4 za lopatico, količina do 2,0 kg/m2 |
| 59 482 | m2 | Izdelava sprijemne plasti – izravnave z epoksidno malto 1:4 za lopatico, količina 2,1 do 2,5 kg/m2 |
| 59 483 | m2 | Izdelava sprijemne plasti – izravnave z epoksidno malto 1:4 za lopatico, količina 2,6 do 3,0 kg/m2 |
| 59 484 | m2 | Izdelava sprijemne plasti – izravnave z epoksidno malto 1:4 za lopatico, količina do nad 3,0 kg/m2 |
| 59 491 | m2 | Izdelava sprijemne plasti – izravnave z bitumensko lepilno zmesjo za lopatico, količina do 1,5 kg/m2 |
| 59 492 | m2 | Izdelava sprijemne plasti – izravnave z bitumensko lepilno zmesjo za lopatico, količina 1,6 do 2,0 kg/m2 |
| 59 493 | m2 | Izdelava sprijemne plasti – izravnave z bitumensko lepilno zmesjo za lopatico, količina 2,1 do 2,5 kg/m2 |
| 59 494 | m2 | Izdelava sprijemne plasti – izravnave z bitumensko lepilno zmesjo za lopatico, količina nad 2,5 kg/m2 |
| 59 496 | m2 | Izdelava dodatne povezovalne plasti s približno 250 g/m2 veziva epoksidne smole |
| 59 497 | m2 | Izdelava dodatne povezovalne plasti s približno 250 g/m2 bituminoznega veziva |
| 59 498 | m2 | Izdelava dodatne povezovalne plasti s približno … g/m2 veziva …………….. |
| 59 511 | m2 | Izdelava vmesne tesnilne plasti z enojnim varjenim bitumenskim trakom (d = 4,5 mm), s čelnim stikovanjem |
| 59 512 | m2 | Izdelava vmesne tesnilne plasti z enojnim varjenim bitumenskim trakom (d = 4,5 mm), stikovanje s preklopi |
| 59 521 | m2 | Izdelava vmesne tesnilne plasti z enojnim lepljenim bitumenskim trakom debeline 3 mm, s čelnim stikovanjem, poraba bitumenske lepilne zmesi do 1,5 kg/m2 |
| 59 522 | m2 | Izdelava vmesne tesnilne plasti z enojnim lepljenim bitumenskim trakom debeline 3 mm, s čelnim stikovanjem, poraba bitumenske lepilne zmesi 1,6 do 2,0 kg/m2 |
| 59 523 | m2 | Izdelava vmesne tesnilne plasti z enojnim lepljenim bitumenskim trakom debeline 3 mm, s čelnim stikovanjem, poraba bitumenske lepilne zmesi 2,1 do 2,5 kg/m2 |
| 59 524 | m2 | Izdelava vmesne tesnilne plasti z enojnim lepljenim bitumenskim trakom debeline 3 mm, s čelnim stikovanjem, poraba bitumenske lepilne zmesi nad 2,5 kg/m2 |
| 59 531 | m2 | Izdelava vrhnje tesnilne plasti z enojnim varjenim bitumenskim trakom debeline 4,5 mm, s čelnim stikovanjem |
| 59 532 | m2 | Izdelava vrhnje tesnilne plasti z enojnim varjenim bitumenskim trakom debeline 4,5 mm, stikovanje s preklopi |
| 59 541 | m2 | Izdelava vrhnje tesnilne plasti z enojnim lepljenim bitumenskim trakom debeline 3 mm, s čelnim stikovanjem, poraba bitumenske lepilne zmesi do 1,5 kg/m2 |
| 59 542 | m2 | Izdelava vrhnje tesnilne plasti z enojnim lepljenim bitumenskim trakom debeline 3 mm, s čelnim stikovanjem, poraba bitumenske lepilne zmesi 1,6 do 2,0 kg/m2 |
| 59 543 | m2 | Izdelava vrhnje tesnilne plasti z enojnim lepljenim bitumenskim trakom debeline 3 mm, s čelnim stikovanjem, poraba bitumenske lepilne zmesi 2,1 do 2,5 kg/m2 |
| 59 544 | m2 | Izdelava vrhnje tesnilne plasti z enojnim lepljenim bitumenskim trakom debeline 3 mm, s čelnim stikovanjem, poraba bitumenske lepilne zmesi nad 2,5 kg/m2 |
| 59 551 | m2 | Izdelava vrhnje tesnilne plasti z dvema bitumenskima trakovoma, spodnji debeline 3 mm prilepljen, zgornji debeline 3 mm varjen, s čelnim stikovanjem, poraba bitumenske lepilne zmesi do 1,5 kg/m2 |
| 59 552 | m2 | Izdelava vrhnje tesnilne plasti z dvema bitumenskima trakovoma, spodnji debeline 3 mm prilepljen, zgornji debeline 3,6 mm varjen, s čelnim stikovanjem, poraba bitumenske lepilne zmesi 1,6 do 2,0 kg/m2 |
| 59 553 | m2 | Izdelava vrhnje tesnilne plasti z dvema bitumenskima trakovoma, spodnji debeline 3 mm prilepljen, zgornji debeline 3,6 mm varjen, s čelnim stikovanjem, poraba bitumenske lepilne zmesi 2,1 do 2,5 kg/m2 |
| 59 554 | m2 | Izdelava vrhnje tesnilne plasti z dvema bitumenskima trakovoma, spodnji debeline 3 mm prilepljen, zgornji debeline 3,6 mm varjen, s čelnim stikovanjem, poraba bitumenske lepilne zmesi nad 2,5 kg/m2 |
| 59 561 | m1 | Dobava in bandažiranje čelnih stikov bitumenskih trakov v širini do 20 cm, s samolepilnim trakom |
| 59 562 | m1 | Dobava in bandažiranje čelnih stikov bitumenskih trakov v širini do 20 cm, z bitumenskim trakom |
| 59 571 | m2 | Izdelava tesnilne plasti iz bitumenskega mastiksa v eni plasti, debeli 10 mm |
| 59 572 | m2 | Izdelava tesnilne plasti iz bitumenskega mastiksa v dveh plasteh, skupaj debelih 20 mm |
| 59 581 | m2 | Izdelava tesnilne plasti iz s polimeri modificiranega bitumna z brizganjem, količina do 2,0 kg/m2 |
| 59 582 | m2 | Izdelava tesnilne plasti iz s polimeri modificiranega bitumna z brizganjem, količina 2,1 do 2,5 kg/m2 |
| 59 583 | m2 | Izdelava tesnilne plasti iz s polimeri modificiranega bitumna z brizganjem, količina 2,6 do 3,0 kg/m2 |
| 59 584 | m2 | Izdelava tesnilne plasti iz s polimeri modificiranega bitumna z brizganjem, količina nad 3,0 kg/m2 |
| 59 611 | m2 | Izdelava tesnilne plasti iz tekočih polimerov za brizganje, vključno s povezovalno plastjo, v debelini 2,5 mm |
| 59 612 | m2 | Izdelava tesnilne plasti iz tekočih polimerov za brizganje, vključno s povezovalno plastjo, v debelini 2,6 do 3,0 mm |
| 59 613 | m2 | Izdelava tesnilne plasti iz tekočih polimerov za brizganje, vključno s povezovalno plastjo, v debelini 3,1 do 3,5 mm |
| 59 614 | m2 | Izdelava tesnilne plasti iz tekočih polimerov za brizganje, vključno s povezovalno plastjo, v debelini 3,6 do 4,0 mm |
| 59 615 | m2 | Izdelava tesnilne plasti iz tekočih polimerov za brizganje, vključno s povezovalno plastjo, v debelini 4,1 do 4,5 mm |
| 59 616 | m2 | Izdelava tesnilne plasti iz tekočih polimerov za brizganje, vključno s povezovalno plastjo, v debelini nad 4,5 mm |
| 59 621 | m2 | Izdelava tesnilne plasti iz lepljene polimerne folije, debele do 1,5 mm |
| 59 622 | m2 | Izdelava tesnilne plasti iz lepljene polimerne folije, debele 1,6 do 2,0 mm |
| 59 623 | m2 | Izdelava tesnilne plasti iz lepljene polimerne folije, debele 2,1 do 2,5 mm |
| 59 624 | m2 | Izdelava tesnilne plasti iz lepljene polimerne folije, debele nad 2,5 mm |
| 59 631 | m2 | Izdelava nevezane tesnilne plasti iz gladke polimerne folije, debele do 1,5 mm |
| 59 632 | m2 | Izdelava nevezane tesnilne plasti iz gladke polimerne folije, debele 1,6 do 2,0 mm |
| 59 633 | m2 | Izdelava nevezane tesnilne plasti iz gladke polimerne folije, debele 2,1 do 2,5 mm |
| 59 634 | m2 | Izdelava nevezane tesnilne plasti iz gladke polimerne folije, debele nad 2,5 mm |
| 59 636 | m2 | Izdelava nevezane tesnilne plasti iz čepaste polimerne folije |
| 59 638 | m2 | Izdelava tesnilne plasti z elastomerno membrano |
| 59 641 | m2 | Dobava in polaganje bituminizirane plute za oblikovanje ležišča prehodnih plošč |
| 59 646 | m1 | Izdelava zaključka vozišča po tehnologiji podaljšanja hidroizolacije na stiku prehodne plošče in prekladne konstrukcije, po načrtu |
| 59 651 | m2 | Izdelava hidroizolacije z bitumenskimi trakovi, debelimi 4,5 ali 5 mm, sprijemna plast iz reakcijske smole, v eni plasti, in posip s kremenčevim peskom |
| 59 652 | m2 | Izdelava hidroizolacije z bitumenskimi trakovi, debelimi 4,5 ali 5 mm, sprijemna plast iz epoksidne malte 1:4 in posip s kremenčevim peskom |
| 59 653 | m2 | Izdelava hidroizolacije z bitumenskimi trakovi, debelimi 4,5 ali 5 mm, sprijemna plast iz hladnega bitumenskega veziva |
| 59 654 | m2 | Izdelava hidroizolacije z bitumenskimi trakovi, debelimi 4,5 ali 5 mm, sprijemna plast iz bitumenske lepilne zmesi |
| 59 661 | m2 | Izdelava hidroizolacije z bitumenskim mastiksom; sprijemna plast iz reakcijske smole in posipa s kremenčevim peskom |
| 59 671 | m2 | Izdelava hidroizolacije s tekočimi polimeri za brizganje, sprijemna plast iz reakcijske smole in posipa s kremenčevim peskom |
| 59 672 | m2 | Izdelava hidroizolacije s tekočimi polimeri za brizganje, sprijemna plast iz epoksidne malte 1:4 in posip s kremenčevim peskom |
| 59 673 | m2 | Izdelava hidroizolacije s tekočimi polimeri za brizganje, sprijemna plast iz hladnega bitumenskega veziva |
| 59 674 | m2 | Izdelava hidroizolacije s tekočimi polimeri za brizganje, sprijemna plast iz bitumenske lepilne zmesi |
| 59 681 | m2 | Izdelava hidroizolacije predora z geokompozitom, po načrtu |
| 59 683 | m2 | Obdelava površine v predoru s finim brizganim cementnim betonom, debeline 3 do 5 cm |
| 59 685 | m2 | Zaščita hidroizolacije z brizganim cementnim betonom, debeline 10 cm, ojačenim z jekleno mrežo (3 kg/m2) |
| 59 691 | m2 | Izdelava hidroizolacije zasutih cementnobetonskih površin z bitumenskimi trakovi, debelimi 4 mm |
| 59 693 | m2 | Izdelava hidroizolacije zasutih cementnobetonskih površin z brizganjem s polimeri modificiranega bitumna |
| 59 695 | m2 | Izdelava hidroizolacije zasutih cementnobetonskih površin s čepasto polimerno folijo |
| 59 697 | m1 | Hidroizolacija na stiku dveh cementnobetonskih blokov, izvedena z gumijastim trakom, vgrajenim v cementni beton |
| 59 698 | m1 | Hidroizolacija na stiku dveh cementnobetonskih blokov, izvedena z gumijastim trakom s pregibom, vgrajenim v cementni beton |
| 59 711 | m2 | Izdelava zaščitne plasti iz geosintetika, po načrtu |
| 59 721 | m2 | Izdelava zaščitne plasti iz trdih penastih plošč v debelini do 2,0 cm |
| 59 722 | m2 | Izdelava zaščitne plasti iz trdih penastih plošč v debelini 2,1 do 3,0 cm |
| 59 723 | m2 | Izdelava zaščitne plasti iz trdih penastih plošč v debelini 3,1 do 4,0 cm |
| 59 724 | m2 | Izdelava zaščitne plasti iz trdih penastih plošč v debelini 4,1 do 5,0 cm |
| 59 725 | m2 | Izdelava zaščitne plasti iz trdih penastih plošč v debelini nad 5,0 cm |
| 59 731 | m2 | Izdelava zaščitne plasti iz lesnih plošč v debelini do 1,5 cm |
| 59 732 | m2 | Izdelava zaščitne plasti iz lesnih plošč v debelini 1,6 do 2,0 cm |
| 59 733 | m2 | Izdelava zaščitne plasti iz lesnih plošč v debelini 2,1 do 2,5 cm |
| 59 734 | m2 | Izdelava zaščitne plasti iz lesnih plošč v debelini nad 2,5 cm |
| 59 741 | m2 | Izdelava zaščitne plasti iz cementne malte 1:4 v debelini 4 cm |
| 59 742 | m2 | Izdelava zaščitne plasti iz cementne malte 1:4 v debelini 5 cm |
| 59 743 | m2 | Izdelava zaščitne plasti iz cementne malte 1:4 v debelini 6 cm |
| 59 744 | m2 | Izdelava zaščitne plasti iz cementne malte 1:4 v debelini nad 6 cm |
| 59 751 | m2 | Izdelava zaščitne plasti iz čepaste folije |
| 59 761 | m2 | Izdelava ločilne plasti iz trdih penastih plošč, debelih 1 cm |
| 59 762 | m2 | Izdelava ločilne plasti iz trdih penastih plošč, debelih 2 cm |
| 59 771 | m2 | Izdelava ločilne plasti iz gumijastih plošč, debelih 1 cm |
| 59 772 | m2 | Izdelava ločilne plasti iz gumijastih plošč, debelih 2 cm |
| 59 781 | m2 | Izdelava ločilne plasti iz bitumenskih plošč, debelih 3 mm |
| 59 782 | m2 | Izdelava ločilne plasti iz bitumenskih plošč, debelih 6 mm |
| 59 783 | m2 | Izdelava ločilne plasti iz bitumenskih plošč, debelih 12 mm |
| 59 784 | m2 | Izdelava ločilne plasti iz bitumenskih plošč, debelih 20 mm |
| 59 791 | m2 | Izdelava ločilne plasti iz ……. plošč, debelih 1 cm |
| 59 792 | m2 | Izdelava ločilne plasti iz ……. plošč, debelih 2 cm |
| 59 811 | m2 | Izdelava silikonskega premaza cementnobetonske površine objekta, izpostavljene vplivom slanice, po načrtu |
| 59 812 | m2 | Izdelava …………… premaza cementnobetonske površine objekta, izpostavljene vplivom slanice, po načrtu |
| 59 821 | m2 | Izdelava parodifuznega premaza cementnobetonske površine znotraj galerije ali pokritega vkopa, po načrtu |
| 59 822 | m2 | Izdelava …………… premaza cementnobetonske površine znotraj galerije ali pokritega vkopa, po načrtu |
| 59 831 | m1 | Zatesnitev mejnih površin – stikov, širokih do 20 mm in globokih do 4 cm, s predhodnim premazom bližnjih površin in zapolnitvijo z bitumensko zmesjo za tesnjenje stikov |
| 59 833 | m1 | Zatesnitev mejnih površin – stikov, širokih do 15 mm in globokih do 4 cm, s predhodnim premazom bližnjih površin in zapolnitvijo z zmesjo iz umetnih organskih snovi |
| 59 835 | m1 | Zatesnitev mejnih površin – stikov, širokih do 10 mm in globokih do 4 cm, s predhodnim premazom bližnjih površin cementnega betona in prilepljenim bitumenskim tesnilnim trakom za stike |
| 59 837 | m1 | Zatesnitev mejnih površin – stikov s prilepljenim bitumenskim tesnilnim trakom |
| 59 839 | m1 | Zatesnitev mejne površine ob robniku v širini približno 25 cm z zmesjo za lopatico in pobrizgom z modificiranim bitumenskim vezivom (do 1,5 kg/m2) ter posipom z drobirjem 2/4 mm iz karbonatnih kamnin (do 2,5 kg/m2) |
| 59 841 | m1 | Zatesnitev dilatacijske rege s polnilom za stike (penasto gumo) |
| 59 842 | m1 | Zatesnitev dilatacijske rege s trajno elastičnim zapolnitvenim materialom |
| 59 843 | m1 | Zatesnitev dilatacijske rege s trajno elastično zmesjo za stike |
| 59 844 | m1 | Zatesnitev dilatacijske rege z zaključnim trakom za rege |
| 59 851 | m1 | Izdelava drsne folije v rego z zobom |
| 59 852 | m1 | Izdelava rebraste raztezne pločevine v rego |
| 59 853 | m1 | Izdelava valovite vlaknasto cementne plošče v rego |
| 59 854 | m1 | Izdelava valovite plošče iz umetne mase v rege |
| 59 855 | m1 | Izdelava ravne pločevine 300/1 mm v rego |
| 59 861 | m1 | Dobava in vgraditev ojačene gume za zatesnitev ločilnega razmaka (rege) med objektoma v vzdolžni smeri, po načrtu |
| 59 911 | m1 | Izdelava dilatacijske rege pri izolacijskih trakovih - konstruktivni elementi, debeli do 50 cm, s tesnilnim trakom na zunanji strani |
| 59 912 | m1 | Izdelava dilatacijske rege pri izolacijskih trakovih - konstruktivni elementi, debeli nad 50 cm (z zobom), s tesnilnim trakom na zunanji strani |
| 59 921 | m1 | Izdelava dilatacijske rege pri izolacijskih trakovih - konstruktivni elementi, debeli nad 50 cm, s tesnilnim trakom v notranjosti prereza |
| 59 922 | m1 | Izdelava dilatacijske rege pri izolacijskih trakovih - konstruktivni elementi, debeli nad 80 cm (z zobom), s tesnilnim trakom v notranjosti prereza |
| 59 931 | m1 | Izdelava dilatacijske rege brez izolacijskih trakov - konstruktivni elementi, debeli do 50 cm, s tesnilnim trakom na zunanji strani |
| 59 932 | m1 | Izdelava dilatacijske rege brez izolacijskih trakov - konstruktivni elementi, debeli nad 50 cm (z zobom), s tesnilnim trakom na zunanji strani |
| 59 941 | m1 | Izdelava dilatacijske rege brez izolacijskih trakov - konstruktivni elementi, debeli nad 50 cm, s tesnilnim trakom v notranjosti prereza |
| 59 942 | m1 | Izdelava dilatacijske rege brez izolacijskih trakov - konstruktivni elementi, debeli nad 80 cm (z zobom), s tesnilnim trakom v notranjosti prereza |
| 59 946 | m1 | Izdelava dilatacijske rege…………. po načrtu |
| 59 951 | m1 | Izdelava stične rege brez razmaka za konstruktivne elemente, debele do 50 cm, s tesnilnim trakom na zunanji strani |
| 59 961 | m1 | Izdelava stične rege brez razmaka za konstruktivne elemente, debele nad 50 cm, s tesnilnim trakom v notranjosti prereza |
| 59 962 | m1 | Izdelava stične rege brez razmaka za konstruktivne elemente, debele nad 60 cm (z zobom), s tesnilnim trakom v notranjosti prereza |
| 59 963 | m1 | Izdelava stične rege brez razmaka za konstruktivne elemente, debele nad 80 cm, s tesnilnim trakom v notranjosti prereza |
| 59 971 | m1 | Izdelava stične rege z razmakom na voziščni plošči ali steni, brez stika z zemljino, debeli do 50 cm |
| 59 972 | m1 | Izdelava stične rege z razmakom na voziščni plošči ali steni, brez stika z zemljino, debeli nad 80 cm |
| 59 973 | m1 | Izdelava stične rege z razmakom na voziščni plošči ali steni, s stikom z zemljino, debeli nad 50 cm |
| 59 976 | m1 | Izdelava stične rege……….. po načrtu |
| 59 981 | m1 | Izdelava navidezne rege s tesnilnim trakom na zasuti strani, brez izolacijskih trakov |
| 59 982 | m1 | Izdelava navidezne rege z zaključnim trakom za rege |
| 59 983 | m1 | Izdelava navidezne rege z valovito ploščo v sredini |
| 59 986 | m1 | Izdelava navidezne rege ………… po načrtu |
| 59 991 | m1 | Izdelava delovnega stika pri izolacijskih trakovih na steni |
| 59 992 | m1 | Izdelava delovnega stika s pločevino 300/1 mm, brez izolacijskih trakov |
| 59 993 | m1 | Izdelava delovnega stika z nabrekajočim trakom ali profilom, brez izolacijskih trakov |
| 59 996 | m1 | Izdelava delovnega stika stene…………… po načrtu |
| 59 997 | m1 | Izdelava delovnega stika plošče……………. po načrtu |

###### OPREMA CEST

6	OPREMA CEST	264

6.1	Pokončna oprema cest	264

6.2	Označbe na voziščih	273

6.3	Oprema za vodenje prometa	284

6.4	Oprema za zavarovanje prometa	288

6.5	Oprema cest za zimsko službo	302

6.6	Druga prometna oprema cest	303

6.      OPREMA CEST

## 6.1	Pokončna oprema cest

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 61 111 | kos | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 50 cm, premera 20 cm |
| 61 112 | kos | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 50 cm, premera 30 cm |
| 61 113 | kos | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 50 cm, premera 40 cm |
| 61 114 | kos | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 50 cm, premera 50 cm |
| 61 115 | kos | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 50 cm, premera …. cm |
| 61 121 | kos | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 20 cm |
| 61 122 | kos | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 30 cm |
| 61 123 | kos | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 40 cm |
| 61 124 | kos | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 50 cm |
| 61 125 | kos | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera …. cm |
| 61 131 | kos | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 100 cm, premera 20 cm |
| 61 132 | kos | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 100 cm, premera 30 cm |
| 61 133 | kos | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 100 cm, premera 40 cm |
| 61 134 | kos | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 100 cm, premera 50 cm |
| 61 135 | kos | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 100 cm, premera 60 cm |
| 61 136 | kos | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 100 cm, premera …. cm |
| 61 141 | m3 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15 do 0,10 m3 / temelj |
| 61 142 | m3 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15 od 0,11do 0,20 m3 / temelj |
| 61 143 | m3 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15 od 0,21 do 0,40 m3 / temelj |
| 61 144 | m3 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15 od 0,41 do do 0,80 m3 / temelj |
| 61 145 | m3 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15 nad 0,80 m3 / temelj |
| 61 151 | m3 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 16/20 do 0,10 m3 / temelj |
| 61 152 | m3 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 16/20 od 0,11do 0,20 m3 / temelj |
| 61 153 | m3 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 16/20 od 0,21 do 0,40 m3 / temelj |
| 61 154 | m3 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 16/20 od 0,41 do do 0,80 m3 / temelj |
| 61 155 | m3 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 16/20 nad 0,80 m3 / temelj |
| 61 161 | m3 | Izdelava temelja iz ojačenega cementnega betona do 0,40 m3/temelj za pokončni drog po načrtu ………. |
| 61 162 | m3 | Izdelava temelja iz ojačenega cementnega betona od 0,41 do 0,8 m3/temelj za pokončni drog po načrtu ………. |
| 61 163 | m3 | Izdelava temelja iz ojačenega cementnega betona nad 0,8 m3/temelj za pokončni drog po načrtu ………. |
| 61 165 | m3 | Izdelava temelja iz ojačenega cementnega betona do 0,40 m3/temelj za konzolni drog po načrtu ………. |
| 61 166 | m3 | Izdelava temelja iz ojačenega cementnega betona od 0,41 do 0,8 m3/temelj za konzolni drog po načrtu ………. |
| 61 167 | m3 | Izdelava temelja iz ojačenega cementnega betona nad 0,8 m3/temelj za konzolni drog po načrtu ………. |
| 61 171 | m3 | Izdelava temelja iz ojačenega cementnega betona do 0,40 m3/temelj za polportal po načrtu ………. |
| 61 172 | m3 | Izdelava temelja iz ojačenega cementnega betona od 0,41 do 0,8 m3/temelj za polportal po načrtu ………. |
| 61 173 | m3 | Izdelava temelja iz ojačenega cementnega betona nad 0,8 m3/temelj za polportal po načrtu ………. |
| 61 175 | m3 | Izdelava temelja iz ojačenega cementnega betona do 0,40 m3/temelj za portal po načrtu ………. |
| 61 176 | m3 | Izdelava temelja iz ojačenega cementnega betona od 0,41 do 0,8 m3/temelj za portal po načrtu ………. |
| 61 177 | m3 | Izdelava temelja iz ojačenega cementnega betona nad 0,8 m3/temelj za portal po načrtu ………. |
| 61 211 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 1000 mm |
| 61 212 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 1200 mm |
| 61 213 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 1500 mm |
| 61 214 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 2000 mm |
| 61 215 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 2500 mm |
| 61 216 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3000 mm |
| 61 217 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm |
| 61 218 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4000 mm |
| 61 219 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4500 mm |
| 61 221 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 89 mm, dolge 1000 mm |
| 61 222 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 89 mm, dolge 1200 mm |
| 61 223 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 89 mm, dolge 1500 mm |
| 61 224 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 89 mm, dolge 2000 mm |
| 61 225 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 89 mm, dolge 2500 mm |
| 61 226 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 89 mm, dolge 3000 mm |
| 61 227 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 89 mm, dolge 3500 mm |
| 61 228 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 89 mm, dolge 4000 mm |
| 61 229 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 89 mm, dolge 4500 mm |
| 61 231 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 102 mm, dolge 1000 mm |
| 61 232 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 102 mm, dolge 1200 mm |
| 61 233 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 102 mm, dolge 1500 mm |
| 61 234 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 102 mm, dolge 2000 mm |
| 61 235 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 102 mm, dolge 2500 mm |
| 61 236 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 102 mm, dolge 3000 mm |
| 61 237 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 102 mm, dolge 3500 mm |
| 61 238 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 102 mm, dolge 4000 mm |
| 61 239 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 102 mm, dolge 4500 mm |
| 61 241 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz ………………….. cevi s premerom / stranico ……… mm, dolge 1000 mm |
| 61 242 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz ………………….. cevi s premerom / stranico ……… mm, dolge 1200 mm |
| 61 243 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz ………………….. cevi s premerom / stranico ……… mm, dolge 1500 mm |
| 61 244 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz ………………….. cevi s premerom / stranico ……… mm, dolge 2000 mm |
| 61 245 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz ………………….. cevi s premerom / stranico ……… mm, dolge 2500 mm |
| 61 246 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz ………………….. cevi s premerom / stranico ……… mm, dolge 3000 mm |
| 61 247 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz ………………….. cevi s premerom / stranico ……… mm, dolge 3500 mm |
| 61 248 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz ………………….. cevi s premerom / stranico ……… mm, dolge 4000 mm |
| 61 249 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz ………………….. cevi s premerom / stranico ……… mm, dolge 4500 mm |
| 61 311 | kg | Dobava in vgraditev pokončnega droga za svetlobni prometni znak iz zaščitene jeklene cevi, po načrtu …………….., dolge 3000 mm |
| 61 312 | kg | Dobava in vgraditev pokončnega droga za svetlobni prometni znak iz zaščitene jeklene cevi, po načrtu …………….., dolge 3500 mm |
| 61 313 | kg | Dobava in vgraditev pokončnega droga za svetlobni prometni znak iz zaščitene jeklene cevi, po načrtu …………….., dolge ……. mm |
| 61 321 | kg | Dobava in vgraditev konzolnega droga za osvetljeni prometni znak in svetilko, iz zaščitene jeklene cevi, po načrtu …………., višina …… mm, svetla višina (pod znakom) h = 5200 mm, dolžina konzole L 4000 do 6000 mm |
| 61 322 | kg | Dobava in vgraditev konzolnega droga za osvetljeni prometni znak in svetilko, iz zaščitene jeklene cevi, po načrtu …………., višina …… mm, svetla višina (pod znakom) h = 5200 mm, dolžina konzole L nad 6000 do 8000 mm |
| 61 323 | kg | Dobava in vgraditev konzolnega droga za osvetljeni prometni znak in svetilko, iz zaščitene jeklene cevi, po načrtu …………., višina …… mm, svetla višina (pod znakom) h = 5200 mm, dolžina konzole L nad 8000 mm |
| 61 325 | kg | Dobava in vgraditev konzolnega droga za svetlobni prometni znak, iz zaščitene jeklene cevi, po načrtu …………., višina …… mm, svetla višina (pod znakom) h = 5200 mm, dolžina konzole L 4000 do 6000 mm |
| 61 326 | kg | Dobava in vgraditev konzolnega droga za svetlobni prometni znak, iz zaščitene jeklene cevi, po načrtu …………., višina …… mm, svetla višina (pod znakom) h = 5200 mm, dolžina konzole L nad 6000 do 8000 mm |
| 61 327 | kg | Dobava in vgraditev konzolnega droga za svetlobni prometni znak, iz zaščitene jeklene cevi, po načrtu …………., višina …… mm, svetla višina (pod znakom) h = 5200 mm, dolžina konzole L nad 8000 mm |
| 61 331 | kg | Dobava in postavitev nosilnega ogrodja za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi, po načrtu ……………. |
| 61 332 | kg | Dobava in postavitev nosilnega ogrodja za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi, po načrtu ……………. |
| 61 335 | kg | Dobava in postavitev nosilnega ogrodja za prometni znak iz plastificirane jeklene cevi, po načrtu ……………. |
| 61 336 | kg | Dobava in postavitev nosilnega ogrodja za prometni znak iz plastificirane jeklene cevi, po načrtu ……………. |
| 61 341 | kg | Dobava in vgraditev polportala iz jekla, zaščitenega z vročim cinkanjem, za lahke pogoje, po načrtu ………., svetla višina h = 5200 mm, razpetina konzole do 6000 mm |
| 61 342 | kg | Dobava in vgraditev polportala iz jekla, zaščitenega z vročim cinkanjem, za lahke pogoje, po načrtu ………., svetla višina h = 5200 mm, razpetina konzole nad 6000 mm |
| 61 345 | kg | Dobava in vgraditev polportala iz jekla, zaščitenega z vročim cinkanjem, za težke pogoje, po načrtu ………., svetla višina h = 5200 mm, razpetina konzole do 6000 mm |
| 61 346 | kg | Dobava in vgraditev polportala iz jekla, zaščitenega z vročim cinkanjem, za težke pogoje, po načrtu ………., svetla višina h = 5200 mm, razpetina konzole nad 6000 mm |
| 61 351 | kg | Dobava in vgraditev T portala iz jekla, zaščitenega z vročim cinkanjem, za lahke pogoje, po načrtu ………., svetla višina h = 5200 mm, razpetina do 6000 mm |
| 61 352 | kg | Dobava in vgraditev T portala iz jekla, zaščitenega z vročim cinkanjem, za lahke pogoje, po načrtu ………., svetla višina h = 5200 mm, razpetina nad 6000 mm |
| 61 355 | kg | Dobava in vgraditev T portala iz jekla, zaščitenega z vročim cinkanjem, za težke pogoje, po načrtu ………., svetla višina h = 5200 mm, razpetina do 6000 mm |
| 61 356 | kg | Dobava in vgraditev T portala iz jekla, zaščitenega z vročim cinkanjem, za težke pogoje, po načrtu ………., svetla višina h = 5200 mm, razpetina nad 6000 mm |
| 61 361 | kg | Dobava in vgraditev portala iz jekla, zaščitenega z vročim cinkanjem, za lahke pogoje, po načrtu ………., svetla višina h = 5200 mm, razpetina do 12000 mm |
| 61 362 | kg | Dobava in vgraditev portala iz jekla, zaščitenega z vročim cinkanjem, za lahke pogoje, po načrtu ………., svetla višina h = 5200 mm, razpetina nad 12000 do 20000 mm |
| 61 363 | kg | Dobava in vgraditev portala iz jekla, zaščitenega z vročim cinkanjem, za lahke pogoje, po načrtu ………., svetla višina h = 5200 mm, razpetina nad 20000 mm |
| 61 365 | kg | Dobava in vgraditev portala iz jekla, zaščitenega z vročim cinkanjem, za težke pogoje, po načrtu ………., svetla višina h = 5200 mm, razpetina do 12000 mm |
| 61 366 | kg | Dobava in vgraditev portala iz jekla, zaščitenega z vročim cinkanjem, za težke pogoje, po načrtu ………., svetla višina h = 5200 mm, razpetina nad 12000 do 20000 mm |
| 61 367 | kg | Dobava in vgraditev portala iz jekla, zaščitenega z vročim cinkanjem, za težke pogoje, po načrtu ………., svetla višina h = 5200 mm, razpetina nad 20000 mm |
| 61 371 | kg | Dobava in vgraditev konzole po načrtu …….., dolžina do 4000 mm |
| 61 372 | kg | Dobava in vgraditev konzole po načrtu …….., dolžina nad 4000 mm |
| 61 381 | kos | Dobava in postavitev trinožne osnove za stojalo za prometni znak po načrtu ………… |
| 61 382 | kos | Dobava in postavitev trinožne osnove za stojalo za prometni znak po načrtu ………… |
| 61 385 | kos | Dobava in postavitev štirinožne osnove za stojalo za prometni znak po načrtu ………… |
| 61 386 | kos | Dobava in postavitev štirinožne osnove za stojalo za prometni znak po načrtu ………… |
| 61 391 | kos | Dobava in začasna postavitev kovinskega podstavka za prometni znak – brez uteži |
| 61 392 | kos | Dobava in začasna postavitev kovinskega podstavka za prometni znak – z utežmi |
| 61 393 | kos | Dobava in začasna postavitev podstavka iz cementnega betona |
| 61 394 | kos | Dobava in začasna postavitev podstavka iz umetne snovi |
| 61 395 | kos | Dobava in začasna postavitev podstavka iz ……………. |
| 61 411 | kos | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, dolžina stranice a = 600 mm |
| 61 412 | kos | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, dolžina stranice a = 900 mm |
| 61 413 | kos | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, dolžina stranice a = 1200 mm |
| 61 421 | kos | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, dolžina stranice a = 600 mm |
| 61 422 | kos | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, dolžina stranice a = 900 mm |
| 61 423 | kos | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, dolžina stranice a = 1200 mm |
| 61 431 | kos | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, ohišje iz vroče cinkane jeklene pločevine, osvetlitev od znotraj, dolžina stranice a = 600 mm |
| 61 432 | kos | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, ohišje iz vroče cinkane jeklene pločevine, osvetlitev od znotraj, dolžina stranice a = 900 mm |
| 61 433 | kos | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, ohišje iz vroče cinkane jeklene pločevine, osvetlitev od znotraj, dolžina stranice a = 1200 mm |
| 61 441 | kos | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, dolžina stranice a = 600 mm |
| 61 442 | kos | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, dolžina stranice a = 900 mm |
| 61 443 | kos | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, dolžina stranice a = 1200 mm |
| 61 451 | kos | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, dolžina stranice a = 600 mm |
| 61 452 | kos | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, dolžina stranice a = 900 mm |
| 61 453 | kos | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, dolžina stranice a = 1200 mm |
| 61 461 | kos | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, ohišje iz aluminijaste pločevine, osvetlitev od znotraj, dolžina stranice a = 600 mm |
| 61 462 | kos | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, ohišje iz aluminijaste pločevine, osvetlitev od znotraj, dolžina stranice a = 900 mm |
| 61 463 | kos | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, ohišje iz aluminijaste pločevine, osvetlitev od znotraj, dolžina stranice a = 1200 mm |
| 61 471 | kos | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, ohišje iz ojačenega poliestra, osvetlitev od znotraj, dolžina stranice a = 600 mm |
| 61 472 | kos | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, ohišje iz ojačenega poliestra, osvetlitev od znotraj, dolžina stranice a = 900 mm |
| 61 473 | kos | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, ohišje iz ojačenega poliestra, osvetlitev od znotraj, dolžina stranice a = 1200 mm |
| 61 511 | kos | Dobava in pritrditev enojnega Andrejevega križa, podloga iz …………. velikost 1000 x 120 mm, znak z običajno barvo |
| 61 512 | kos | Dobava in pritrditev enojnega Andrejevega križa, podloga iz …………. velikost 1000 x 120 mm, znak z neodsevno folijo |
| 61 513 | kos | Dobava in pritrditev enojnega Andrejevega križa, podloga iz …………. velikost 1000 x 120 mm, znak z odsevno folijo 1. vrste |
| 61 514 | kos | Dobava in pritrditev enojnega Andrejevega križa, podloga iz …………. velikost 1000 x 120 mm, znak z odsevno folijo 2. vrste |
| 61 521 | kos | Dobava in pritrditev dvojnega Andrejevega križa, podloga iz …………. velikost 1000 x 120 mm, znak z odsevno folijo 1. vrste |
| 61 522 | kos | Dobava in pritrditev dvojnega Andrejevega križa, podloga iz …………. velikost 1000 x 120 mm, znak z odsevno folijo 2. vrste |
| 61 531 | kos | Dobava in pritrditev znakov za približevanje prehodu ceste čez železniško progo, podloga iz …….., velikost 300 x 1000 mm (3x), znak z odsevno folijo 1. vrste |
| 61 532 | kos | Dobava in pritrditev znakov za približevanje prehodu ceste čez železniško progo, podloga iz …….., velikost 300 x 1000 mm (3x), znak z odsevno folijo 2. vrste |
| 61 541 | kos | Dobava in pritrditev prometnega znaka, ohišje iz …………., enostranska osvetlitev od znotraj, velikost 600 x 600 mm |
| 61 542 | kos | Dobava in pritrditev prometnega znaka, ohišje iz …………., enostranska osvetlitev od znotraj, velikost 600 x 900 mm |
| 61 543 | kos | Dobava in pritrditev prometnega znaka, ohišje iz …………., enostranska osvetlitev od znotraj, velikost 900 x 900 mm |
| 61 544 | kos | Dobava in pritrditev prometnega znaka, ohišje iz …………., enostranska osvetlitev od znotraj, velikost 1300 x 250 mm |
| 61 545 | kos | Dobava in pritrditev prometnega znaka, ohišje iz …………., enostranska osvetlitev od znotraj, velikost 1600 x 350 mm |
| 61 546 | kos | Dobava in pritrditev prometnega znaka, ohišje iz …………., enostranska osvetlitev od znotraj, velikost ….. x …… mm |
| 61 551 | kos | Dobava in pritrditev prometnega znaka, ohišje iz …………., dvostranska osvetlitev od znotraj, velikost 600 x 600 mm |
| 61 552 | kos | Dobava in pritrditev prometnega znaka, ohišje iz …………., dvostranska osvetlitev od znotraj, velikost 600 x 900 mm |
| 61 553 | kos | Dobava in pritrditev prometnega znaka, ohišje iz …………., dvostranska osvetlitev od znotraj, velikost 900 x 900 mm |
| 61 554 | kos | Dobava in pritrditev prometnega znaka, ohišje iz …………., dvostranska osvetlitev od znotraj, velikost 1300 x 250 mm |
| 61 555 | kos | Dobava in pritrditev prometnega znaka, ohišje iz …………., dvostranska osvetlitev od znotraj, velikost 1600 x 350 mm |
| 61 556 | kos | Dobava in pritrditev prometnega znaka, ohišje iz …………., dvostranska osvetlitev od znotraj, velikost ….. x …… mm |
| 61 561 | kos | Dobava in pritrditev svetila s svetilnim telesom 125 W za osvetlitev prometnega znaka od zunaj, po načrtu ………….. |
| 61 611 | kos | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, premera 400 mm |
| 61 612 | kos | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, premera 600 mm |
| 61 613 | kos | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, premera 900 mm |
| 61 621 | kos | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, premera 400 mm |
| 61 622 | kos | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, premera 600 mm |
| 61 623 | kos | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, premera 900 mm |
| 61 631 | kos | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, ohišje iz vroče cinkane jeklene pločevine, osvetlitev od znotraj, premera 400 mm |
| 61 632 | kos | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, ohišje iz vroče cinkane jeklene pločevine, osvetlitev od znotraj, premera 600 mm |
| 61 633 | kos | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, ohišje iz vroče cinkane jeklene pločevine, osvetlitev od znotraj, premera 900 mm |
| 61 641 | kos | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, premera 400 mm |
| 61 642 | kos | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, premera 600 mm |
| 61 643 | kos | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, premera 900 mm |
| 61 651 | kos | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, premera 400 mm |
| 61 652 | kos | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, premera 600 mm |
| 61 653 | kos | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, premera 900 mm |
| 61 661 | kos | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, ohišje iz aluminijaste pločevine, osvetlitev od znotraj, premera 400 mm |
| 61 662 | kos | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, ohišje iz aluminijaste pločevine, osvetlitev od znotraj, premera 600 mm |
| 61 663 | kos | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, ohišje iz aluminijaste pločevine, osvetlitev od znotraj, premera 900 mm |
| 61 671 | kos | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, ohišje iz ojačenega poliestra, osvetlitev od znotraj, premera 400 mm |
| 61 672 | kos | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, ohišje iz ojačenega poliestra, osvetlitev od znotraj, premera 600 mm |
| 61 673 | kos | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, ohišje iz ojačenega poliestra, osvetlitev od znotraj, premera 900 mm |
| 61 711 | kos | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z ………… barvo-folijo ……. vrste, velikost do 0,10 m2 |
| 61 712 | kos | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z ………… barvo-folijo ……. vrste, velikost od 0,11 do 0,20 m2 |
| 61 713 | kos | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z ………… barvo-folijo ……. vrste, velikost od 0,21 do 0,40 m2 |
| 61 714 | kos | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z ………… barvo-folijo ……. vrste, velikost od 0,41 do 0,70 m2 |
| 61 715 | kos | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z ………… barvo-folijo ……. vrste, velikost od 0,71 do 1,00 m2 |
| 61 716 | kos | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z ………… barvo-folijo ……. vrste, velikost 1,01 do 2,00 m2 |
| 61 717 | kos | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z ………… barvo-folijo ……. vrste, velikost 2,01 do 4,00 m2 |
| 61 718 | m2 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z ………… barvo-folijo ……. vrste, velikost nad 4,00 m2 |
| 61 721 | kos | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z ………… barvo-folijo ……. vrste, velikost do 0,10 m2 |
| 61 722 | kos | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z ………… barvo-folijo ……. vrste, velikost od 0,11 do 0,20 m2 |
| 61 723 | kos | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z ………… barvo-folijo ……. vrste, velikost od 0,21 do 0,40 m2 |
| 61 724 | kos | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z ………… barvo-folijo ……. vrste, velikost od 0,41 do 0,70 m2 |
| 61 725 | kos | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z ………… barvo-folijo ……. vrste, velikost od 0,71 do 1,00 m2 |
| 61 726 | kos | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z ………… barvo-folijo ……. vrste, velikost 1,01 do 2,00 m2 |
| 61 727 | kos | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z ………… barvo-folijo ……. vrste, velikost 2,01 do 4,00 m2 |
| 61 728 | m2 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z ………… barvo-folijo ……. vrste, velikost nad 4,00 m2 |
| 61 731 | kos | Dobava in postavitev znaka folija stožec, podloga iz aluminija, temelj iz cementnega betona C 12/15 |
| 61 811 | kos | Dobava in pritrditev spremenljivega trikotnega prometnega znaka, ohišje iz ………….., po načrtu, dolžina stranice a = 600 mm |
| 61 812 | kos | Dobava in pritrditev spremenljivega trikotnega prometnega znaka, ohišje iz ………….., po načrtu, dolžina stranice a = 900 mm |
| 61 813 | kos | Dobava in pritrditev spremenljivega trikotnega prometnega znaka, ohišje iz ………….., po načrtu, dolžina stranice a = 1200 mm |
| 61 821 | kos | Dobava in pritrditev spremenljivega okroglega prometnega znaka, ohišje iz ………….., po načrtu, premera 400 mm |
| 61 822 | kos | Dobava in pritrditev spremenljivega okroglega prometnega znaka, ohišje iz ………….., po načrtu, premera 600 mm |
| 61 823 | kos | Dobava in pritrditev spremenljivega okroglega prometnega znaka, ohišje iz ………….., po načrtu, premera 900 mm |
| 61 831 | kos | Dobava in pritrditev spremenlljivega prometnega znaka, ohišja iz …………….., po načrtu, velikosti do 0,10 m2 |
| 61 832 | kos | Dobava in pritrditev spremenlljivega prometnega znaka, ohišja iz …………….., po načrtu, velikosti 0,11 do 0,20 m2 |
| 61 833 | kos | Dobava in pritrditev spremenlljivega prometnega znaka, ohišja iz …………….., po načrtu, velikosti 0,21 do 0,40 m2 |
| 61 834 | kos | Dobava in pritrditev spremenlljivega prometnega znaka, ohišja iz …………….., po načrtu, velikosti 0,41 do 0,70 m2 |
| 61 835 | kos | Dobava in pritrditev spremenlljivega prometnega znaka, ohišja iz …………….., po načrtu, velikosti 0,71 do 1,00 m2 |
| 61 836 | kos | Dobava in pritrditev spremenlljivega prometnega znaka, ohišja iz …………….., po načrtu, velikosti 1,01 m2 do 2,00 m2 |
| 61 837 | kos | Dobava in pritrditev spremenlljivega prometnega znaka, ohišja iz …………….., po načrtu, velikosti 2,01 m2 do 4,00 m2 |
| 61 838 | m2 | Dobava in pritrditev spremenlljivega prometnega znaka, ohišja iz …………….., po načrtu, velikosti nad 4,00 m2 |
| 61 841 | kos | Osvetlitev prometnega znaka od zunaj z natrijevim svetilnim telesom |
| 61 842 | kos | Osvetlitev prometnega znaka od zunaj z živosrebrnim visokotlačnim svetilnim telesom |
| 61 843 | kos | Osvetlitev prometnega znaka od zunaj z …………….. svetilnim telesom |
| 61 851 | kos | Dobava in postavitev svetlobnega prometnega znaka (po načrtu) z eno glavo |
| 61 852 | kos | Dobava in postavitev svetlobnega prometnega znaka (po načrtu) z dvema glavama |
| 61 853 | kos | Dobava in postavitev svetlobnega prometnega znaka (po načrtu) s tremi glavami |
| 61 856 | kos | Dobava in vgraditev dodatne glave za svetlobni prometni znak |
| 61 911 | kos | Prestavitev prometnega znaka s premerom 400 mm |
| 61 912 | kos | Prestavitev prometnega znaka s stranico / premerom 600 mm |
| 61 913 | kos | Prestavitev prometnega znaka s stranico / premerom 900 mm |
| 61 914 | kos | Prestavitev prometnega znaka s stranico 900 mm |
| 61 921 | kos | Prestavitev stebrička s prometnim znakom s premerom 400 mm |
| 61 922 | kos | Prestavitev stebrička s prometnim znakom s stranico / premerom 600 mm |
| 61 923 | kos | Prestavitev stebrička s prometnim znakom s stranico / premerom 900 mm |
| 61 924 | kos | Prestavitev stebrička s prometnim znakom s stranico 900 mm |
| 61 926 | kos | Prestavitev stebrička za obvestilno tablo |
| 61 931 | kos | Prestavitev ……….. |

## 6.2	Označbe na voziščih

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 62 111 | m1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 (m, širina črte 10 cm |
| 62 112 | m1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 (m, širina črte 12 cm |
| 62 113 | m1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 (m, širina črte 15 cm |
| 62 114 | m1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 (m, širina črte 20 cm |
| 62 115 | m1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 (m, širina črte 25 cm |
| 62 116 | m1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 (m, širina črte 30 cm |
| 62 117 | m1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 (m, širina črte 50 cm |
| 62 118 | m1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 (m, širina črte ….. cm |
| 62 121 | m1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 (m, širina črte 10 cm |
| 62 122 | m1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 (m, širina črte 12 cm |
| 62 123 | m1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 (m, širina črte 15 cm |
| 62 124 | m1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 (m, širina črte 20 cm |
| 62 125 | m1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 (m, širina črte 25 cm |
| 62 126 | m1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 (m, širina črte 30 cm |
| 62 127 | m1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 (m, širina črte 50 cm |
| 62 128 | m1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 (m, širina črte ….. cm |
| 62 131 | m1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 300 (m, širina črte 10 cm |
| 62 132 | m1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 300 (m, širina črte 12 cm |
| 62 133 | m1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 300 (m, širina črte 15 cm |
| 62 134 | m1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 300 (m, širina črte 20 cm |
| 62 135 | m1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 300 (m, širina črte 25 cm |
| 62 136 | m1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 300 (m, širina črte 30 cm |
| 62 137 | m1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 300 (m, širina črte 50 cm |
| 62 138 | m1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 300 (m, širina črte ….. cm |
| 62 141 | m1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 400 (m, širina črte 10 cm |
| 62 142 | m1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 400 (m, širina črte 12 cm |
| 62 143 | m1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 400 (m, širina črte 15 cm |
| 62 144 | m1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 400 (m, širina črte 20 cm |
| 62 145 | m1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 400 (m, širina črte 25 cm |
| 62 146 | m1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 400 (m, širina črte 30 cm |
| 62 147 | m1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 400 (m, širina črte 50 cm |
| 62 148 | m1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 400 (m, širina črte ….. cm |
| 62 151 | m1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi ….. (m, širina črte 10 cm |
| 62 152 | m1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi ….. (m, širina črte 12 cm |
| 62 153 | m1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi ….. (m, širina črte 15 cm |
| 62 154 | m1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi ….. (m, širina črte 20 cm |
| 62 155 | m1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi ….. (m, širina črte 25 cm |
| 62 156 | m1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi ….. (m, širina črte 30 cm |
| 62 157 | m1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi ….. (m, širina črte 50 cm |
| 62 158 | m1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi ….. (m, širina črte ….. cm |
| 62 161 | m2 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 (m, širina črte 10 do 15 cm |
| 62 162 | m2 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 (m, širina črte 20 do 30 cm |
| 62 163 | m2 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 (m, širina črte 50 cm |
| 62 165 | m2 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 (m, površina označbe do 0,5 m2 |
| 62 166 | m2 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 (m, površina označbe 0,6 do 1,0 m2 |
| 62 167 | m2 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 (m, površina označbe 1,1 do 1,5 m2 |
| 62 168 | m2 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 (m, površina označbe nad 1,5 m2 |
| 62 171 | m2 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 300 (m, širina črte 10 do 15 cm |
| 62 172 | m2 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 300 (m, širina črte 20 do 30 cm |
| 62 173 | m2 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 300 (m, širina črte 50 cm |
| 62 175 | m2 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 300 (m, površina označbe do 0,5 m2 |
| 62 176 | m2 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 300 (m, površina označbe 0,6 do 1,0 m2 |
| 62 177 | m2 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 300 (m, površina označbe 1,1 do 1,5 m2 |
| 62 178 | m2 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 300 (m, površina označbe nad 1,5 m2 |
| 62 181 | m2 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 400 (m, širina črte 10 do 15 cm |
| 62 182 | m2 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 400 (m, širina črte 20 do 30 cm |
| 62 183 | m2 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 400 (m, širina črte 50 cm |
| 62 185 | m2 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 400 (m, površina označbe do 0,5 m2 |
| 62 186 | m2 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 400 (m, površina označbe 0,6 do 1,0 m2 |
| 62 187 | m2 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 400 (m, površina označbe 1,1 do 1,5 m2 |
| 62 188 | m2 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 400 (m, površina označbe nad 1,5 m2 |
| 62 211 | m1 | Izdelava začasne tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 (m, širina črte 10 cm |
| 62 212 | m1 | Izdelava začasne tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 (m, širina črte 12 cm |
| 62 213 | m1 | Izdelava začasne tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 (m, širina črte 15 cm |
| 62 214 | m1 | Izdelava začasne tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 (m, širina črte 20 cm |
| 62 215 | m1 | Izdelava začasne tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 (m, širina črte ….. cm |
| 62 221 | m2 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 (m, površina označbe do 0,5 m2 |
| 62 222 | m2 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 (m, površina označbe 0,6 do 1,0 m2 |
| 62 223 | m2 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 (m, površina označbe 1,1 do 1,5 m2 |
| 62 224 | m2 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 (m, površina označbe nad 1,5 m2 |
| 62 231 | m1 | Doplačilo za ročno izdelavo tankoslojne označbe na vozišču, širina črte 10 cm |
| 62 232 | m1 | Doplačilo za ročno izdelavo tankoslojne označbe na vozišču, širina črte 12 cm |
| 62 233 | m1 | Doplačilo za ročno izdelavo tankoslojne označbe na vozišču, širina črte 15 cm |
| 62 234 | m1 | Doplačilo za ročno izdelavo tankoslojne označbe na vozišču, širina črte 20 cm |
| 62 235 | m1 | Doplačilo za ročno izdelavo tankoslojne označbe na vozišču, širina črte 25 cm |
| 62 236 | m1 | Doplačilo za ročno izdelavo tankoslojne označbe na vozišču, širina črte 30 cm |
| 62 237 | m1 | Doplačilo za ročno izdelavo tankoslojne označbe na vozišču, širina črte 50 cm |
| 62 238 | m1 | Doplačilo za ročno izdelavo tankoslojne označbe na vozišču, širina črte …. cm |
| 62 241 | m2 | Doplačilo za ročno izdelavo ostalih označb na vozišču, posamezna površina označbe do 0,5 m2 |
| 62 242 | m2 | Doplačilo za ročno izdelavo ostalih označb na vozišču, posamezna površina označbe 0,6 do 1,0 m2 |
| 62 243 | m2 | Doplačilo za ročno izdelavo ostalih označb na vozišču, posamezna površina označbe 1,1 do 1,5 m2 |
| 62 244 | m2 | Doplačilo za ročno izdelavo ostalih označb na vozišču, posamezna površina označbe nad 1,5 m2 |
| 62 251 | m1 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 10 cm |
| 62 252 | m1 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 12 cm |
| 62 253 | m1 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 15 cm |
| 62 254 | m1 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 20 cm |
| 62 255 | m1 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 25 cm |
| 62 256 | m1 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 30 cm |
| 62 257 | m1 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte …. cm |
| 62 261 | m2 | Doplačilo za izdelavo označb na vozišču z …….. barvo, debelina suhe snovi do 200 (m |
| 62 262 | m2 | Doplačilo za izdelavo označb na vozišču z …….. barvo, debelina suhe snovi do 250 (m |
| 62 263 | m2 | Doplačilo za izdelavo označb na vozišču z …….. barvo, debelina suhe snovi do 300 (m |
| 62 264 | m2 | Doplačilo za izdelavo označb na vozišču z …….. barvo, debelina suhe snovi do ….. (m |
| 62 311 | m1 | Izdelava srednjeslojne vzdolžne označbe na vozišču z brizgano večkomponentno plastiko z vmešanimi drobci/kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti ….. (m, širina črte 10 cm |
| 62 312 | m1 | Izdelava srednjeslojne vzdolžne označbe na vozišču z brizgano večkomponentno plastiko z vmešanimi drobci/kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti ….. (m, širina črte 12 cm |
| 62 313 | m1 | Izdelava srednjeslojne vzdolžne označbe na vozišču z brizgano večkomponentno plastiko z vmešanimi drobci/kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti ….. (m, širina črte 15 cm |
| 62 314 | m1 | Izdelava srednjeslojne vzdolžne označbe na vozišču z brizgano večkomponentno plastiko z vmešanimi drobci/kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti ….. (m, širina črte 20 cm |
| 62 315 | m1 | Izdelava srednjeslojne vzdolžne označbe na vozišču z brizgano večkomponentno plastiko z vmešanimi drobci/kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti ….. (m, širina črte 25 cm |
| 62 316 | m1 | Izdelava srednjeslojne vzdolžne označbe na vozišču z brizgano večkomponentno plastiko z vmešanimi drobci/kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti ….. (m, širina črte 30 cm |
| 62 317 | m1 | Izdelava srednjeslojne vzdolžne označbe na vozišču z brizgano večkomponentno plastiko z vmešanimi drobci/kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti ….. (m, širina črte 50 cm |
| 62 318 | m1 | Izdelava srednjeslojne vzdolžne označbe na vozišču z brizgano večkomponentno plastiko z vmešanimi drobci/kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti ….. (m, širina črte …. cm |
| 62 321 | m2 | Izdelava srednjeslojne prečne in ostalih označb na vozišču z brizgano večkomponentno plastiko z vmešanimi drobci/kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti ….. (m, širina črte 10 do 15 cm |
| 62 322 | m2 | Izdelava srednjeslojne prečne in ostalih označb na vozišču z brizgano večkomponentno plastiko z vmešanimi drobci/kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti ….. (m, širina črte 20 do 30 cm |
| 62 323 | m2 | Izdelava srednjeslojne prečne in ostalih označb na vozišču z brizgano večkomponentno plastiko z vmešanimi drobci/kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti ….. (m, širina črte 50 cm |
| 62 325 | m2 | Izdelava srednjeslojne prečne in ostalih označb na vozišču z brizgano večkomponentno plastiko z vmešanimi drobci/kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti ….. (m, posamezna površina označbe do 0,5 m2 |
| 62 326 | m2 | Izdelava srednjeslojne prečne in ostalih označb na vozišču z brizgano večkomponentno plastiko z vmešanimi drobci/kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti ….. (m, posamezna površina označbe 0,6 do 1,0 m2 |
| 62 327 | m2 | Izdelava srednjeslojne prečne in ostalih označb na vozišču z brizgano večkomponentno plastiko z vmešanimi drobci/kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti ….. (m, posamezna površina označbe 1,1 do 1,5 m2 |
| 62 328 | m2 | Izdelava srednjeslojne prečne in ostalih označb na vozišču z brizgano večkomponentno plastiko z vmešanimi drobci/kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti ….. (m, posamezna površina označbe nad 1,5 m2 |
| 62 411 | m1 | Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 10 cm |
| 62 412 | m1 | Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 12 cm |
| 62 413 | m1 | Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 15 cm |
| 62 414 | m1 | Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 20 cm |
| 62 415 | m1 | Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 25 cm |
| 62 416 | m1 | Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 30 cm |
| 62 417 | m1 | Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 50 cm |
| 62 418 | m1 | Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte ….. cm |
| 62 421 | m2 | Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 10 do 15 cm |
| 62 422 | m2 | Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 20 do 30 cm |
| 62 423 | m2 | Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 50 cm |
| 62 425 | m2 | Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, posamezna površina označbe do 0,5 m2 |
| 62 426 | m2 | Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, posamezna površina označbe 0,6 do 1,0 m2 |
| 62 427 | m2 | Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, posamezna površina označbe 1,1 do 1,5 m2 |
| 62 428 | m2 | Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, posamezna površina označbe nad 1,5 m2 |
| 62 431 | m1 | Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču z vročo plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 10 cm |
| 62 432 | m1 | Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču z vročo plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 12 cm |
| 62 433 | m1 | Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču z vročo plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 15 cm |
| 62 434 | m1 | Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču z vročo plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 20 cm |
| 62 435 | m1 | Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču z vročo plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 25 cm |
| 62 436 | m1 | Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču z vročo plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 30 cm |
| 62 437 | m1 | Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču z vročo plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 50 cm |
| 62 438 | m1 | Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču z vročo plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte …. cm |
| 62 441 | m2 | Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z vročo plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 10 do 15 cm |
| 62 442 | m2 | Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z vročo plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 20 do 30 cm |
| 62 443 | m2 | Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z vročo plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 50 cm |
| 62 445 | m2 | Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z vročo plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, posamezna površina označbe do 0,5 m2 |
| 62 446 | m2 | Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z vročo plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, posamezna površina označbe 0,6 do 1,0 m2 |
| 62 447 | m2 | Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z vročo plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, posamezna površina označbe 1,1 do 1,5 m2 |
| 62 448 | m2 | Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z vročo plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, posamezna površina označbe nad 1,5 m2 |
| 62 451 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno trajno vzdolžno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 10 cm |
| 62 452 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno trajno vzdolžno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 12 cm |
| 62 453 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno trajno vzdolžno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 15 cm |
| 62 454 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno trajno vzdolžno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 20 cm |
| 62 455 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno trajno vzdolžno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 25 cm |
| 62 456 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno trajno vzdolžno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 30 cm |
| 62 457 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno trajno vzdolžno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 50 cm |
| 62 458 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno trajno vzdolžno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte ….. cm |
| 62 461 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno trajno prečno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 10 cm |
| 62 462 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno trajno prečno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 12 cm |
| 62 463 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno trajno prečno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 15 cm |
| 62 464 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno trajno prečno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 20 cm |
| 62 465 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno trajno prečno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 25 cm |
| 62 466 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno trajno prečno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 30 cm |
| 62 467 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno trajno prečno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 50 cm |
| 62 468 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno trajno prečno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte ….. cm |
| 62 471 | m2 | Dobava in vgraditev predfabricirane plastične ………… trajne označbe na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, posamezna površina označbe do 0,5 m2 |
| 62 472 | m2 | Dobava in vgraditev predfabricirane plastične ………… trajne označbe na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, posamezna površina označbe 0,6 do 1,0 m2 |
| 62 473 | m2 | Dobava in vgraditev predfabricirane plastične ………… trajne označbe na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, posamezna površina označbe 1,1 do 1,5 m2 |
| 62 474 | m2 | Dobava in vgraditev predfabricirane plastične ………… trajne označbe na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, posamezna površina označbe nad 1,5 m2 |
| 62 481 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno začasno vzdolžno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 10 cm |
| 62 482 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno začasno vzdolžno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 12 cm |
| 62 483 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno začasno vzdolžno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 15 cm |
| 62 484 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno začasno vzdolžno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 20 cm |
| 62 485 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno začasno vzdolžno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 25 cm |
| 62 486 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno začasno vzdolžno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 30 cm |
| 62 487 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno začasno vzdolžno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 50 cm |
| 62 488 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno začasno vzdolžno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte ….. cm |
| 62 491 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno začasno prečno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 10 cm |
| 62 492 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno začasno prečno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 12 cm |
| 62 493 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno začasno prečno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 15 cm |
| 62 494 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno začasno prečno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 20 cm |
| 62 495 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno začasno prečno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 25 cm |
| 62 496 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno začasno prečno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 30 cm |
| 62 497 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno začasno prečno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 50 cm |
| 62 498 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno začasno prečno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte ….. cm |
| 62 511 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku s čepki za zvočno vzdolžno označbo na vozišču, širine 10 cm |
| 62 512 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku s čepki za zvočno vzdolžno označbo na vozišču, širine 12 cm |
| 62 513 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku s čepki za zvočno vzdolžno označbo na vozišču, širine 15 cm |
| 62 514 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku s čepki za zvočno vzdolžno označbo na vozišču, širine 20 cm |
| 62 515 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku s čepki za zvočno vzdolžno označbo na vozišču, širine ….. cm |
| 62 521 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku s prekinitvami za zvočno vzdolžno označbo na vozišču, širine 10 cm |
| 62 522 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku s prekinitvami za zvočno vzdolžno označbo na vozišču, širine 12 cm |
| 62 523 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku s prekinitvami za zvočno vzdolžno označbo na vozišču, širine 15 cm |
| 62 524 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku s prekinitvami za zvočno vzdolžno označbo na vozišču, širine 20 cm |
| 62 525 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku s prekinitvami za zvočno vzdolžno označbo na vozišču, širine ….. cm |
| 62 531 | m1 | Dobava in vgraditev brizgane vroče plastike z vmešanimi drobci/kroglicami stekla za debeloslojno zvočno vzdolžno označbo vozišča, širine 10 cm, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla |
| 62 532 | m1 | Dobava in vgraditev brizgane vroče plastike z vmešanimi drobci/kroglicami stekla za debeloslojno zvočno vzdolžno označbo vozišča, širine 12 cm, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla |
| 62 533 | m1 | Dobava in vgraditev brizgane vroče plastike z vmešanimi drobci/kroglicami stekla za debeloslojno zvočno vzdolžno označbo vozišča, širine 15 cm, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla |
| 62 534 | m1 | Dobava in vgraditev brizgane vroče plastike z vmešanimi drobci/kroglicami stekla za debeloslojno zvočno vzdolžno označbo vozišča, širine 20 cm, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla |
| 62 535 | m1 | Dobava in vgraditev brizgane vroče plastike z vmešanimi drobci/kroglicami stekla za debeloslojno zvočno vzdolžno označbo vozišča, širine …. cm, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla |
| 62 541 | m1 | Dobava in vgraditev brizgane hladne plastike z vmešanimi drobci/kroglicami stekla za debeloslojno zvočno vzdolžno označbo vozišča, širine 10 cm, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla |
| 62 542 | m1 | Dobava in vgraditev brizgane hladne plastike z vmešanimi drobci/kroglicami stekla za debeloslojno zvočno vzdolžno označbo vozišča, širine 12 cm, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla |
| 62 543 | m1 | Dobava in vgraditev brizgane hladne plastike z vmešanimi drobci/kroglicami stekla za debeloslojno zvočno vzdolžno označbo vozišča, širine 15 cm, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla |
| 62 544 | m1 | Dobava in vgraditev brizgane hladne plastike z vmešanimi drobci/kroglicami stekla za debeloslojno zvočno vzdolžno označbo vozišča, širine 20 cm, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla |
| 62 545 | m1 | Dobava in vgraditev brizgane hladne plastike z vmešanimi drobci/kroglicami stekla za debeloslojno zvočno vzdolžno označbo vozišča, širine …. cm, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla |
| 62 551 | m2 | Dobava in vgraditev brizgane vroče plastike za debeloslojno zvočno označbo na vozišču |
| 62 561 | m2 | Dobava in vgraditev brizgane hladne plastike za debeloslojno zvočno označbo na vozišču |
| 62 611 | kos | Dobava in vgraditev plastičnega odsevnika s sidrnim trnom, odsevni del iz prizme ali iz umetne snovi oziroma plastične folije 2. ali 3. vrste |
| 62 612 | kos | Dobava in vgraditev plastičnega odsevnika brez sidrnega trna, odsevni del iz prizme ali iz umetne snovi oziroma plastične folije 2. ali 3. vrste |
| 62 621 | m1 | Dobava in vgraditev montažne fizične ovire – grbine visoke 3 cm |
| 62 622 | m1 | Dobava in vgraditev montažne fizične ovire – grbine visoke 5 cm |
| 62 623 | m1 | Dobava in vgraditev montažne fizične ovire – grbine visoke 7 cm |
| 62 625 | m1 | Dobava in vgraditev grbine iz bituminizirane zmesi (po načrtu) |
| 62 711 | m1 | Odstranitev neveljavnih označb na vozišču z rezkanjem, širina črte 10 do 15 cm |
| 62 712 | m1 | Odstranitev neveljavnih označb na vozišču z rezkanjem, širina črte 20 do 30 cm |
| 62 713 | m1 | Odstranitev neveljavnih označb na vozišču z rezkanjem, širina črte 50 cm |
| 62 721 | m1 | Odstranitev neveljavnih označb na vozišču z rezkanjem, posamezna površina označbe do 0,5 m2 |
| 62 722 | m1 | Odstranitev neveljavnih označb na vozišču z rezkanjem, posamezna površina označbe 0,6 do 1,0 m2 |
| 62 723 | m1 | Odstranitev neveljavnih označb na vozišču z rezkanjem, posamezna površina označbe 1,1 do 1,5 m2 |
| 62 724 | m1 | Odstranitev neveljavnih označb na vozišču z rezkanjem, posamezna površina označbe nad 1,5 m2 |
| 62 731 | m1 | Odstranitev nalepljenih označb z vozišča |
| 62 732 | m2 | Odstranitev nalepljenih označb z vozišča |

## 6.3	Oprema za vodenje prometa

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 63 111 | kos | Dobava in postavitev plastičnega smernika z votlim prerezom, dolžina 1200 mm, z odsevnikom iz folije |
| 63 112 | kos | Dobava in postavitev plastičnega smernika z votlim prerezom, dolžina 1200 mm, z odsevnikom iz umetne snovi |
| 63 113 | kos | Dobava in postavitev plastičnega smernika z votlim prerezom, dolžina 1200 mm, z odsevnikom iz ……….. |
| 63 121 | kos | Dobava in postavitev plastičnega smernika s polnim prerezom, dolžina 1200 mm, z odsevnikom iz folije |
| 63 122 | kos | Dobava in postavitev plastičnega smernika s polnim prerezom, dolžina 1200 mm, z odsevnikom iz umetne snovi |
| 63 123 | kos | Dobava in postavitev plastičnega smernika s polnim prerezom, dolžina 1200 mm, z odsevnikom iz ……….. |
| 63 131 | kos | Dobava in postavitev smernika iz ………., dolžina …. m, z odsevnikom iz folije |
| 63 132 | kos | Dobava in postavitev smernika iz ………., dolžina …. m, z odsevnikom iz umetne snovi |
| 63 133 | kos | Dobava in postavitev smernika iz ………., dolžina …. m, z odsevnikom iz ………. |
| 63 141 | kos | Dobava in vgraditev odbojnika iz cementnega betona, z odsevnikom iz folije |
| 63 142 | kos | Dobava in vgraditev odbojnika iz cementnega betona, z odsevnikom iz umetne snovi |
| 63 143 | kos | Dobava in vgraditev odbojnika iz cementnega betona, z odsevnikom iz ……… |
| 63 151 | kos | Dobava in vgraditev odbojnika iz naravnega kamna, z odsevnikom iz folije |
| 63 152 | kos | Dobava in vgraditev odbojnika iz naravnega kamna, z odsevnikom iz umetne snovi |
| 63 153 | kos | Dobava in vgraditev odbojnika iz naravnega kamna, z odsevnikom iz ………… |
| 63 161 | kos | Dobava in vgraditev odbojnika iz lesa po načrtu ……………, z odsevnikom iz folije |
| 63 162 | kos | Dobava in vgraditev odbojnika iz lesa po načrtu ……………, z odsevnikom iz umetne snovi |
| 63 163 | kos | Dobava in vgraditev odbojnika iz lesa po načrtu ……………, z odsevnikom iz …………. |
| 63 211 | kos | Dobava in postavitev ploščatega prometnega stebra, podloga iz ojačenega poliestra, označba z odsevno folijo 1. vrste |
| 63 212 | kos | Dobava in postavitev ploščatega prometnega stebra, podloga iz ojačenega poliestra, označba z odsevno folijo 2. vrste |
| 63 213 | kos | Dobava in postavitev ploščatega prometnega stebra, podloga iz ojačenega poliestra, označba z ………………………… |
| 63 221 | kos | Dobava in postavitev ploščatega prometnega stebra, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, označba z odsevno folijo 1. vrste |
| 63 222 | kos | Dobava in postavitev ploščatega prometnega stebra, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, označba z odsevno folijo 2. vrste |
| 63 223 | kos | Dobava in postavitev ploščatega prometnega stebra, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, označba z ………………………… |
| 63 231 | kos | Dobava in postavitev ploščatega prometnega stebra, podloga iz aluminijaste pločevine, označba z odsevno folijo 1. vrste |
| 63 232 | kos | Dobava in postavitev ploščatega prometnega stebra, podloga iz aluminijaste pločevine, označba z odsevno folijo 2. vrste |
| 63 233 | kos | Dobava in postavitev ploščatega prometnega stebra, podloga iz aluminijaste pločevine, označba z ………………………… |
| 63 241 | kos | Dobava in postavitev valjastega prometnega stebra z notranjo osvetlitvijo, podloga iz ojačenega poliestra |
| 63 242 | kos | Dobava in postavitev valjastega prometnega stebra z notranjo osvetlitvijo, podloga iz akrila |
| 63 243 | kos | Dobava in postavitev valjastega prometnega stebra z notranjo osvetlitvijo, podloga iz ………………………. |
| 63 251 | kos | Dobava in pritrditev dodatnega osvetljenega prometnega znaka (dolžina stranice ali premer 600 mm) na prometnem stebru |
| 63 261 | kos | Dobava in pritrditev dodatnega osvetljenega dvojnega prometnega znaka na prometnem stebru |
| 63 271 | kos | Dobava prenosljivega prometnega stožca z obtežilnikom, iz plastike, višina 33 cm |
| 63 272 | kos | Dobava prenosljivega prometnega stožca z obtežilnikom, iz plastike, višina 45 cm |
| 63 273 | kos | Dobava prenosljivega prometnega stožca z obtežilnikom, iz plastike, višina 60 cm |
| 63 274 | kos | Dobava prenosljivega prometnega stožca z obtežilnikom, iz plastike, višina 70 cm |
| 63 281 | kos | Dobava prenosljivega prometnega stožca z obtežilnikom, iz gume, višina 33 cm |
| 63 282 | kos | Dobava prenosljivega prometnega stožca z obtežilnikom, iz gume, višina 45 cm |
| 63 283 | kos | Dobava prenosljivega prometnega stožca z obtežilnikom, iz gume, višina 60 cm |
| 63 284 | kos | Dobava prenosljivega prometnega stožca z obtežilnikom, iz gume, višina 70 cm |
| 63 311 | kos | Dobava in postavitev smerne in zaporne deske iz ojačenega poliestra, označba z odsevno folijo 1. vrste, velikost 330 x 1200 mm |
| 63 312 | kos | Dobava in postavitev smerne in zaporne deske iz ojačenega poliestra, označba z odsevno folijo 1. vrste, velikost 500 x 500 mm |
| 63 313 | kos | Dobava in postavitev smerne in zaporne deske iz ojačenega poliestra, označba z odsevno folijo 1. vrste, velikost 750 x 750 mm |
| 63 314 | kos | Dobava in postavitev smerne in zaporne deske iz ojačenega poliestra, označba z odsevno folijo 1. vrste, velikost 1500 x 250 mm |
| 63 315 | kos | Dobava in postavitev smerne in zaporne deske iz ojačenega poliestra, označba z odsevno folijo 1. vrste, velikost 1500 x 500 mm |
| 63 316 | kos | Dobava in postavitev smerne in zaporne deske iz ojačenega poliestra, označba z odsevno folijo 1. vrste, velikost 2250 x 750 mm |
| 63 317 | kos | Dobava in postavitev smerne in zaporne deske iz ojačenega poliestra, označba z odsevno folijo 1. vrste, velikost 3000 x 250 mm |
| 63 318 | kos | Dobava in postavitev smerne in zaporne deske iz ojačenega poliestra, označba z odsevno folijo 1. vrste, velikost …… x ……. mm |
| 63 321 | kos | Dobava in postavitev smerne in zaporne deske iz vroče cinkane jeklene pločevine, označba z odsevno folijo 1. vrste, velikost 330 x 1200 mm |
| 63 322 | kos | Dobava in postavitev smerne in zaporne deske iz vroče cinkane jeklene pločevine, označba z odsevno folijo 1. vrste, velikost 500 x 500 mm |
| 63 323 | kos | Dobava in postavitev smerne in zaporne deske iz vroče cinkane jeklene pločevine, označba z odsevno folijo 1. vrste, velikost 750 x 750 mm |
| 63 324 | kos | Dobava in postavitev smerne in zaporne deske iz vroče cinkane jeklene pločevine, označba z odsevno folijo 1. vrste, velikost 1500 x 250 mm |
| 63 325 | kos | Dobava in postavitev smerne in zaporne deske iz vroče cinkane jeklene pločevine, označba z odsevno folijo 1. vrste, velikost 1500 x 500 mm |
| 63 326 | kos | Dobava in postavitev smerne in zaporne deske iz vroče cinkane jeklene pločevine, označba z odsevno folijo 1. vrste, velikost 2250 x 750 mm |
| 63 327 | kos | Dobava in postavitev smerne in zaporne deske iz vroče cinkane jeklene pločevine, označba z odsevno folijo 1. vrste, velikost 3000 x 250 mm |
| 63 328 | kos | Dobava in postavitev smerne in zaporne deske iz vroče cinkane jeklene pločevine, označba z odsevno folijo 1. vrste, velikost …… x ……. mm |
| 63 331 | kos | Dobava in postavitev smerne in zaporne deske iz aluminijaste pločevine, označba z odsevno folijo 1. vrste, velikost 330 x 1200 mm |
| 63 332 | kos | Dobava in postavitev smerne in zaporne deske iz aluminijaste pločevine, označba z odsevno folijo 1. vrste, velikost 500 x 500 mm |
| 63 333 | kos | Dobava in postavitev smerne in zaporne deske iz aluminijaste pločevine, označba z odsevno folijo 1. vrste, velikost 750 x 750 mm |
| 63 334 | kos | Dobava in postavitev smerne in zaporne deske iz aluminijaste pločevine, označba z odsevno folijo 1. vrste, velikost 1500 x 250 mm |
| 63 335 | kos | Dobava in postavitev smerne in zaporne deske iz aluminijaste pločevine, označba z odsevno folijo 1. vrste, velikost 1500 x 500 mm |
| 63 336 | kos | Dobava in postavitev smerne in zaporne deske iz aluminijaste pločevine, označba z odsevno folijo 1. vrste, velikost 2250 x 750 mm |
| 63 337 | kos | Dobava in postavitev smerne in zaporne deske iz aluminijaste pločevine, označba z odsevno folijo 1. vrste, velikost 3000 x 250 mm |
| 63 338 | kos | Dobava in postavitev smerne in zaporne deske iz aluminijaste pločevine, označba z odsevno folijo 1. vrste, velikost …… x ……. mm |
| 63 341 | kos | Dobava in postavitev zaporne deske iz lesa, označba z barvo, velikost 330 x 1200 mm |
| 63 342 | kos | Dobava in postavitev zaporne deske iz lesa, označba z barvo, velikost 500 x 500 mm |
| 63 343 | kos | Dobava in postavitev zaporne deske iz lesa, označba z barvo, velikost 750 x 750 mm |
| 63 344 | kos | Dobava in postavitev zaporne deske iz lesa, označba z barvo, velikost 1500 x 250 mm |
| 63 345 | kos | Dobava in postavitev zaporne deske iz lesa, označba z barvo, velikost 1500 x 500 mm |
| 63 346 | kos | Dobava in postavitev zaporne deske iz lesa, označba z barvo, velikost 2250 x 750 mm |
| 63 347 | kos | Dobava in postavitev zaporne deske iz lesa, označba z barvo, velikost 3000 x 250 mm |
| 63 348 | kos | Dobava in postavitev zaporne deske iz lesa, označba z barvo, velikost …… x ……. mm |
| 63 351 | kos | Dobava in postavitev zaporne deske iz ………., označba z ………., velikost 330 x 1200 mm |
| 63 352 | kos | Dobava in postavitev zaporne deske iz ………., označba z ………., velikost 500 x 500 mm |
| 63 353 | kos | Dobava in postavitev zaporne deske iz ………., označba z ………., velikost 750 x 750 mm |
| 63 354 | kos | Dobava in postavitev zaporne deske iz ………., označba z ………., velikost 1500 x 250 mm |
| 63 355 | kos | Dobava in postavitev zaporne deske iz ………., označba z ………., velikost 1500 x 500 mm |
| 63 356 | kos | Dobava in postavitev zaporne deske iz ………., označba z ………., velikost 2250 x 750 mm |
| 63 357 | kos | Dobava in postavitev zaporne deske iz ………., označba z ………., velikost 3000 x 250 mm |
| 63 358 | kos | Dobava in postavitev zaporne deske iz ………., označba z ………., velikost …… x ……. mm |
| 63 411 | kos | Dobava in postavitev zapornic po načrtu …………….. |
| 63 412 | kos | Dobava in postavitev zapornic po načrtu …………….. |
| 63 511 | kos | Dobava in vgraditev odsevnika z nosilcem iz vroče cinkane jeklene pločevine in odsevno folijo 1. vrste |
| 63 512 | kos | Dobava in vgraditev odsevnika z nosilcem iz vroče cinkane jeklene pločevine in odsevno folijo 2. vrste |
| 63 513 | kos | Dobava in vgraditev odsevnika z nosilcem iz vroče cinkane jeklene pločevine in odsevno umetno snovjo |
| 63 514 | kos | Dobava in vgraditev odsevnika z nosilcem iz vroče cinkane jeklene pločevine in …………………… |
| 63 521 | kos | Dobava in vgraditev odsevnika z nosilcem iz aluminijaste pločevine in odsevno folijo 1. vrste |
| 63 522 | kos | Dobava in vgraditev odsevnika z nosilcem iz aluminijaste pločevine in odsevno folijo 2. vrste |
| 63 523 | kos | Dobava in vgraditev odsevnika z nosilcem iz aluminijaste pločevine in odsevno umetno snovjo |
| 63 524 | kos | Dobava in vgraditev odsevnika z nosilcem iz aluminijaste pločevine in ………………….. |
| 63 531 | kos | Dobava in vgraditev samostojne enojne utripajoče rumene luči premera 200 mm |
| 63 532 | kos | Dobava in vgraditev samostojne enojne utripajoče rumene luči premera 300 mm |
| 63 533 | kos | Dobava in vgraditev samostojne enojne utripajoče rumene luči premera …… mm |
| 63 541 | kos | Dobava in vgraditev samostojne dvojne izmenično utripajoče rumene luči premera 200 mm |
| 63 542 | kos | Dobava in vgraditev samostojne dvojne izmenično utripajoče rumene luči premera 300 mm |
| 63 543 | kos | Dobava in vgraditev samostojne dvojne izmenično utripajoče rumene luči premera …… mm |
| 63 551 | kos | Dobava in vgraditev smernih utripajočih luči premera 180 mm, v nizu 4 luči |
| 63 551 | kos | Dobava in vgraditev smernih utripajočih luči premera 180 mm, v nizu 8 luči |
| 63 561 | kos | Dobava in vgraditev smernih bliskajočih luči premera 180 mm, v nizu 4 luči |
| 63 561 | kos | Dobava in vgraditev smernih bliskajočih luči premera 180 mm, v nizu 8 luči |
| 63 571 | kos | Dobava in vgraditev cestnega ogledala (brez stebriča) |
| 63 611 | kos | Dobava in vgraditev dvignjenega odsevnika iz ………………….. |
| 63 612 | kos | Dobava in vgraditev dvignjenega odsevnika iz ………………….. |

## 6.4	Oprema za zavarovanje prometa

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 64 111 | kos | Dobava in vgraditev stebra iz jekla za varnostno ograjo, C prereza, dolžine 1500 mm |
| 64 112 | kos | Dobava in vgraditev stebra iz jekla za varnostno ograjo, C prereza, dolžine 1750 mm |
| 64 113 | kos | Dobava in vgraditev stebra iz jekla za varnostno ograjo, C prereza, dolžine 1900 mm |
| 64 114 | kos | Dobava in vgraditev stebra iz jekla za varnostno ograjo, C prereza, dolžine 2000 mm |
| 64 115 | kos | Dobava in vgraditev stebra iz jekla za varnostno ograjo, C prereza, dolžine 2250 mm |
| 64 116 | kos | Dobava in vgraditev stebra iz jekla za varnostno ograjo, C prereza, dolžine …….. mm |
| 64 121 | kos | Dobava in vgraditev stebra iz jekla za varnostno ograjo na objektu, C prereza, dolžine 482 mm, s podložno ploščo |
| 64 122 | kos | Dobava in vgraditev stebra iz jekla za varnostno ograjo na objektu, C prereza, dolžine 632 mm, s podložno ploščo |
| 64 131 | kos | Dobava in vgraditev distančnika za varnostno ograjo, dolžine 150 mm |
| 64 132 | kos | Dobava in vgraditev distančnika za varnostno ograjo, dolžine 420 mm |
| 64 211 | m1 | Dobava in vgraditev enostranskega enojnega varnostnega odbojnika iz jekla na stebre C prereza |
| 64 213 | m1 | Dobava in vgraditev enostranskega enojnega varnostnega odbojnika iz jekla na stebre C prereza (s podložno ploščo), na sidrno ploščo na objektu |
| 64 214 | m1 | Dobava in vgraditev enostranskega enojnega varnostnega odbojnika iz jekla na stebre C prereza (s podložno ploščo), pritrjene s sidrnimi vijaki, na objektu |
| 64 221 | m1 | Dobava in vgraditev enostranskega dvojnega varnostnega odbojnika iz jekla na stebre C prereza |
| 64 223 | m1 | Dobava in vgraditev enostranskega dvojnega varnostnega odbojnika iz jekla na stebre C prereza (s podložno ploščo), na sidrno ploščo na objektu |
| 64 224 | m1 | Dobava in vgraditev enostranskega dvojnega varnostnega odbojnika iz jekla na stebre C prereza (s podložno ploščo), pritrjene s sidrnimi vijaki na objektu |
| 64 231 | m1 | Dobava in vgraditev dvostranskega enojnega varnostnega odbojnika iz jekla na stebre C prereza |
| 64 233 | m1 | Dobava in vgraditev dvostranskega enojnega varnostnega odbojnika iz jekla na stebre C prereza (s podložno ploščo), na sidrno ploščo na objektu |
| 64 234 | m1 | Dobava in vgraditev dvostranskega enojnega varnostnega odbojnika iz jekla na stebre C prereza (s podložno ploščo), pritrjene s sidrnimi vijaki na objektu |
| 64 241 | m1 | Dobava in vgraditev dvostranskega dvojnega varnostnega odbojnika iz jekla na stebre C prereza |
| 64 243 | m1 | Dobava in vgraditev dvostranskega dvojnega varnostnega odbojnika iz jekla na stebre C prereza (s podložno ploščo), na sidrno ploščo na objektu |
| 64 244 | m1 | Dobava in vgraditev dvostranskega dvojnega varnostnega odbojnika iz jekla na stebre C prereza (s podložno ploščo), pritrjene s sidrnimi vijaki na objektu |
| 64 251 | kos | Dobava in vgraditev odbojnika iz jekla, dolžine 4,20 m |
| 64 252 | kos | Dobava in vgraditev odbojnika iz jekla, dolžine 2,20 m |
| 64 253 | kos | Dobava in vgraditev odbojnika iz jekla, dolžine 1,53 m |
| 64 254 | kos | Dobava in vgraditev odbojnika iz jekla, dolžine ….. m |
| 64 261 | kos | Dodatek za konkavno krivljenje, polmer 15 do 20 m |
| 64 262 | kos | Dodatek za konkavno krivljenje, polmer 21 do 40 m |
| 64 263 | kos | Dodatek za konkavno krivljenje, polmer nad 40 m |
| 64 271 | kos | Dodatek za konveksno krivljenje, polmer 15 do 20 m |
| 64 272 | kos | Dodatek za konveksno krivljenje, polmer 21 do 40 m |
| 64 273 | kos | Dodatek za konveksno krivljenje, polmer nad 40 m |
| 64 281 | kos | Dobava in vgraditev vkopane zaključnice, dolžine 4 m |
| 64 282 | kos | Dobava in vgraditev vkopane zaključnice, dolžine 8 m |
| 64 283 | kos | Dobava in vgraditev vkopane zaključnice, dolžine 12 m |
| 64 284 | kos | Dobava in vgraditev vkopane zaključnice, dolžine …. m |
| 64 286 | kos | Dobava in vgraditev krožne zaključnice, dolžine 12 m |
| 64 288 | kos | Dobava in vgraditev krožne zaključnice vrste ZA-F |
| 64 311 | m1 | Izdelava varnostne ograje vrste BVO (New Jersey) iz cementnega betona, visoke 80 cm, brez temelja |
| 64 312 | m1 | Izdelava varnostne ograje vrste BVO (New Jersey) iz cementnega betona, visoke 110 cm, brez temelja |
| 64 313 | m1 | Izdelava varnostne ograje vrste BVO (New Jersey) iz cementnega betona, visoke ….. cm, brez temelja |
| 64 316 | m1 | Izdelava temelja za varnostno ograjo vrste BVO (New Jersey), visoko 80 cm, iz cementnega betona C16/20 |
| 64 317 | m1 | Izdelava temelja za varnostno ograjo vrste BVO (New Jersey), visoko 110 cm, iz cementnega betona C16/20 |
| 64 321 | m1 | Dobava in vgraditev varnostne ograje vrste BVO (New Jersey) iz predfabriciranih elementov iz cementnega betona, visoke 80 cm, brez temelja |
| 64 322 | m1 | Dobava in vgraditev varnostne ograje vrste BVO (New Jersey) iz predfabriciranih elementov iz cementnega betona, visoke 110 cm, brez temelja |
| 64 323 | m1 | Dobava in vgraditev varnostne ograje vrste BVO (New Jersey) iz predfabriciranih elementov iz cementnega betona, visoke …… cm, brez temelja |
| 64 331 | m1 | Dobava in vgraditev naletne varnostne ograje vrste BVO (New Jersey) iz predfabriciranih elementov iz cementnega betona, visoke 80 cm, brez priključka na jekleno varnostno ograjo |
| 64 332 | m1 | Dobava in vgraditev naletne varnostne ograje vrste BVO (New Jersey) iz predfabriciranih elementov iz cementnega betona, visoke 110 cm, brez priključka na jekleno varnostno ograjo |
| 64 333 | m1 | Dobava in vgraditev naletne varnostne ograje vrste BVO (New Jersey) iz predfabriciranih elementov iz cementnega betona, visoke ….. cm, brez priključka na jekleno varnostno ograjo |
| 64 336 | kos | Dobava in vgraditev priključka naletne varnostne ograje vrste BVO na jekleno varnostno ograjo |
| 64 341 | m1 | Dobava in vgraditev montažne zunanje varnostne ograje iz cementnega betona na premostitveni objekt, visoke 80 cm |
| 64 342 | m1 | Dobava in vgraditev montažne zunanje varnostne ograje iz cementnega betona na premostitveni objekt, visoke 110 cm |
| 64 343 | m1 | Dobava in vgraditev montažne zunanje varnostne ograje iz cementnega betona na premostitveni objekt, visoke …… cm |
| 64 351 | m1 | Dobava in vgraditev polmontažne zunanje varnostne ograje iz cementnega betona na premostitveni objekt, visoke 80 cm |
| 64 352 | m1 | Dobava in vgraditev polmontažne zunanje varnostne ograje iz cementnega betona na premostitveni objekt, visoke 110 cm |
| 64 353 | m1 | Dobava in vgraditev polmontažne zunanje varnostne ograje iz cementnega betona na premostitveni objekt, visoke …… cm |
| 64 361 | m1 | Izdelava monolitne zunanje varnostne ograje iz cementnega betona na premostitveni objekt, visoke 80 cm |
| 64 362 | m1 | Izdelava monolitne zunanje varnostne ograje iz cementnega betona na premostitveni objekt, visoke 110 cm |
| 64 363 | m1 | Izdelava monolitne zunanje varnostne ograje iz cementnega betona na premostitveni objekt, visoke ….. cm |
| 64 371 | m1 | Dobava in vgraditev montažne notranje varnostne ograje iz cementnega betona na premostitveni objekt, visoke 80 cm |
| 64 372 | m1 | Dobava in vgraditev montažne notranje varnostne ograje iz cementnega betona na premostitveni objekt (po načrtu), visoke ……. cm |
| 64 374 | m1 | Dobava in vgraditev polmontažne notranje varnostne ograje iz cementnega betona na premostitveni objekt, visoke 80 cm |
| 64 375 | m1 | Dobava in vgraditev polmontažne notranje varnostne ograje iz cementnega betona na premostitveni objekt (po načrtu), visoke ……. cm |
| 64 377 | m1 | Izdelava monolitne notranje varnostne ograje iz cementnega betona na premostitveni objekt, visoke 80 cm |
| 64 378 | m1 | Izdelava monolitne notranje varnostne ograje iz cementnega betona na premostitveni objekt (po načrtu), visoke ……. cm |
| 64 411 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W1 |
| 64 412 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W2 |
| 64 413 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W3 |
| 64 414 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W4 |
| 64 415 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W5 |
| 64 416 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W6 |
| 64 417 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W7 |
| 64 418 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W8 |
| 64 421 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, brez distančnika, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W1 |
| 64 422 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, brez distančnika, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W2 |
| 64 423 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, brez distančnika, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W3 |
| 64 424 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, brez distančnika, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W4 |
| 64 425 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, brez distančnika, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W5 |
| 64 426 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, brez distančnika, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W6 |
| 64 427 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, brez distančnika, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W7 |
| 64 428 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, brez distančnika, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W8 |
| 64 431 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W1 |
| 64 432 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W2 |
| 64 433 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W3 |
| 64 434 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W4 |
| 64 435 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W5 |
| 64 436 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W6 |
| 64 437 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W7 |
| 64 438 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W8 |
| 64 441 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, brez distančnika, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W1 |
| 64 442 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, brez distančnika, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W2 |
| 64 443 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, brez distančnika, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W3 |
| 64 444 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, brez distančnika, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W4 |
| 64 445 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, brez distančnika, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W5 |
| 64 446 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, brez distančnika, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W6 |
| 64 447 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, brez distančnika, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W7 |
| 64 448 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, brez distančnika, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W8 |
| 64 451 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W1 |
| 64 452 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W2 |
| 64 453 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W3 |
| 64 454 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W4 |
| 64 455 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W5 |
| 64 456 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W6 |
| 64 457 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W7 |
| 64 458 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W8 |
| 64 461 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W1 |
| 64 462 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W2 |
| 64 463 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W3 |
| 64 464 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W4 |
| 64 465 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W5 |
| 64 466 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W6 |
| 64 467 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W7 |
| 64 468 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W8 |
| 64 471 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W1 |
| 64 472 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W2 |
| 64 473 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W3 |
| 64 474 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W4 |
| 64 475 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W5 |
| 64 476 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W6 |
| 64 477 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W7 |
| 64 478 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W8 |
| 64 481 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W1 |
| 64 482 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W2 |
| 64 483 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W3 |
| 64 484 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W4 |
| 64 485 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W5 |
| 64 486 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W6 |
| 64 487 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W7 |
| 64 488 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W8 |
| 64 491 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W1 |
| 64 492 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W2 |
| 64 493 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W3 |
| 64 494 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W4 |
| 64 495 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W5 |
| 64 496 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W6 |
| 64 497 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W7 |
| 64 498 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W8 |
| 64 511 | m1 | Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W1 |
| 64 512 | m1 | Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W2 |
| 64 513 | m1 | Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W3 |
| 64 514 | m1 | Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W4 |
| 64 515 | m1 | Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W5 |
| 64 516 | m1 | Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W6 |
| 64 517 | m1 | Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W7 |
| 64 518 | m1 | Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W8 |
| 64 521 | m1 | Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W1 |
| 64 522 | m1 | Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W2 |
| 64 523 | m1 | Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W3 |
| 64 524 | m1 | Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W4 |
| 64 525 | m1 | Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W5 |
| 64 526 | m1 | Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W6 |
| 64 527 | m1 | Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W7 |
| 64 528 | m1 | Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W8 |
| 64 531 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W1 |
| 64 532 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W2 |
| 64 533 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W3 |
| 64 534 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W4 |
| 64 535 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W5 |
| 64 536 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W6 |
| 64 537 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W7 |
| 64 538 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W8 |
| 64 541 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W1 |
| 64 542 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W2 |
| 64 543 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W3 |
| 64 544 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W4 |
| 64 545 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W5 |
| 64 546 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W6 |
| 64 547 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W7 |
| 64 548 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W8 |
| 64 551 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W1 |
| 64 552 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W2 |
| 64 553 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W3 |
| 64 554 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W4 |
| 64 555 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W5 |
| 64 556 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W6 |
| 64 557 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W7 |
| 64 558 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W8 |
| 64 561 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W1 |
| 64 562 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W2 |
| 64 563 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W3 |
| 64 564 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W4 |
| 64 565 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W5 |
| 64 566 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W6 |
| 64 567 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W7 |
| 64 568 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W8 |
| 64 571 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W1 |
| 64 572 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W2 |
| 64 573 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W3 |
| 64 574 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W4 |
| 64 575 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W5 |
| 64 576 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W6 |
| 64 577 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W7 |
| 64 578 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W8 |
| 64 611 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W1 |
| 64 612 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W2 |
| 64 613 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W3 |
| 64 614 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W4 |
| 64 615 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W5 |
| 64 616 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W6 |
| 64 617 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W7 |
| 64 618 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W8 |
| 64 621 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W1 |
| 64 622 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W2 |
| 64 623 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W3 |
| 64 624 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W4 |
| 64 625 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W5 |
| 64 626 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W6 |
| 64 627 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W7 |
| 64 628 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W8 |
| 64 631 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W1 |
| 64 632 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W2 |
| 64 633 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W3 |
| 64 634 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W4 |
| 64 635 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W5 |
| 64 636 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W6 |
| 64 637 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W7 |
| 64 638 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W8 |
| 64 641 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W1 |
| 64 642 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W2 |
| 64 643 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W3 |
| 64 644 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W4 |
| 64 645 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W5 |
| 64 646 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W6 |
| 64 647 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W7 |
| 64 648 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W8 |
| 64 651 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W1 |
| 64 652 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W2 |
| 64 653 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W3 |
| 64 654 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W4 |
| 64 655 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W5 |
| 64 656 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W6 |
| 64 657 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W7 |
| 64 658 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W8 |
| 64 661 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W1 |
| 64 662 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W2 |
| 64 663 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W3 |
| 64 664 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W4 |
| 64 665 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W5 |
| 64 666 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W6 |
| 64 667 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W7 |
| 64 668 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W8 |
| 64 671 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W1 |
| 64 672 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W2 |
| 64 673 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W3 |
| 64 674 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W4 |
| 64 675 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W5 |
| 64 676 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W6 |
| 64 677 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W7 |
| 64 678 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W8 |
| 64 711 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W1 |
| 64 712 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W2 |
| 64 713 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W3 |
| 64 714 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W4 |
| 64 715 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W5 |
| 64 716 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W6 |
| 64 717 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W7 |
| 64 718 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W8 |
| 64 721 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W1 |
| 64 722 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W2 |
| 64 723 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W3 |
| 64 724 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W4 |
| 64 725 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W5 |
| 64 726 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W6 |
| 64 727 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W7 |
| 64 728 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W8 |
| 64 731 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W1 |
| 64 732 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W2 |
| 64 733 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W3 |
| 64 734 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W4 |
| 64 735 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W5 |
| 64 736 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W6 |
| 64 737 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W7 |
| 64 738 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W8 |
| 64 741 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W1 |
| 64 742 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W2 |
| 64 743 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W3 |
| 64 744 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W4 |
| 64 745 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W5 |
| 64 746 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W6 |
| 64 747 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W7 |
| 64 748 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W8 |
| 64 751 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W1 |
| 64 752 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W2 |
| 64 753 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W3 |
| 64 754 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W4 |
| 64 755 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W5 |
| 64 756 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W6 |
| 64 757 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W7 |
| 64 758 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H3 in za delovno širino W8 |
| 64 761 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W1 |
| 64 762 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W2 |
| 64 763 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W3 |
| 64 764 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W4 |
| 64 765 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W5 |
| 64 766 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W6 |
| 64 767 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W7 |
| 64 768 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4a in za delovno širino W8 |
| 64 771 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W1 |
| 64 772 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W2 |
| 64 773 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W3 |
| 64 774 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W4 |
| 64 775 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W5 |
| 64 776 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W6 |
| 64 777 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W7 |
| 64 778 | m1 | Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W8 |
| 64 811 | kos | Dobava in vgraditev temelja in napenjalnega stebrička za zaščitno ograjo, vključno sidra in razpornice za utrditev (po načrtu), stebriček iz jeklene cevi |
| 64 812 | kos | Dobava in vgraditev temelja in napenjalnega stebrička za zaščitno ograjo, vključno sidra in razpornice za utrditev (po načrtu), stebriček iz aluminijaste cevi |
| 64 813 | kos | Dobava in vgraditev temelja in napenjalnega stebrička za zaščitno ograjo, vključno sidra in razpornice za utrditev (po načrtu), stebriček iz plastificirane kovinske cevi |
| 64 814 | kos | Dobava in vgraditev temelja in napenjalnega stebrička za zaščitno ograjo, vključno sidra in razpornice za utrditev (po načrtu), stebriček iz ojačenega cementnega betona |
| 64 815 | kos | Dobava in vgraditev temelja in napenjalnega stebrička za zaščitno ograjo, vključno sidra in razpornice za utrditev (po načrtu), stebriček iz ……………… |
| 64 821 | kos | Dobava in vgraditev temelja in vmesnega stebrička za zaščitno ograjo (po načrtu), stebriček iz jeklene cevi |
| 64 822 | kos | Dobava in vgraditev temelja in vmesnega stebrička za zaščitno ograjo po načrtu), stebriček iz aluminijaste cevi |
| 64 823 | kos | Dobava in vgraditev temelja in vmesnega stebrička za zaščitno ograjo (po načrtu), stebriček iz plastificirane kovinske cevi |
| 64 824 | kos | Dobava in vgraditev temelja in vmesnega stebrička za zaščitno ograjo (po načrtu), stebriček iz ojačenega cementnega betona |
| 64 825 | kos | Dobava in vgraditev temelja in vmesnega stebrička za zaščitno ograjo (po načrtu), stebriček iz ……………… |
| 64 831 | m2 | Dobava in vgraditev mreže za zaščitno ograjo (po načrtu) iz vroče cinkane jeklene žice |
| 64 832 | m2 | Dobava in vgraditev mreže za zaščitno ograjo (po načrtu) iz aluminijaste žice |
| 64 833 | m2 | Dobava in vgraditev mreže za zaščitno ograjo (po načrtu) iz plastificirane kovinske žice |
| 64 834 | m2 | Dobava in vgraditev mreže za zaščitno ograjo (po načrtu) iz …………………… |
| 64 841 | m1 | Dobava in vgraditev nadvišanja zaščitne ograje (po načrtu) iz vroče cinkane jeklene žice |
| 64 842 | m1 | Dobava in vgraditev nadvišanja zaščitne ograje (po načrtu) iz aluminijaste žice |
| 64 843 | m1 | Dobava in vgraditev nadvišanja zaščitne ograje (po načrtu) iz plastificirane kovinske žice |
| 64 844 | m1 | Dobava in vgraditev nadvišanja zaščitne ograje (po načrtu) iz …………………… |
| 64 851 | m2 | Dobava in vgraditev mreže iz vroče cinkane jeklene žice za zaščito dvoživk, vključno z vsem materialom za pritrditev za samostojno zaščitno ograjo |
| 64 852 | m2 | Dobava in vgraditev mreže iz vroče cinkane jeklene žice za zaščito dvoživk, vključno z vsem materialom za pritrditev na obstoječo zaščitno ograjo |
| 64 854 | m2 | Dobava in vgraditev mreže iz jeklene pocinkane in plastificirane žice za zaščito dvoživk, vključno z vsem materialom za pritrditev, za samostojno zaščitno ograjo |
| 64 855 | m2 | Dobava in vgraditev mreže iz jeklene pocinkane in plastificirane žice za zaščito dvoživk, vključno z vsem materialom za pritrditev, na obstoječo zaščitno ograjo |
| 64 857 | m2 | Dobava in vgraditev mreže za Izdelava na obstoječo zaščitno ograjo, vključno z vsem materialom za pritrditev, iz jeklene vroče cinkane žice |
| 64 858 | m2 | Dobava in vgraditev mreže za Izdelava na obstoječo zaščitno ograjo, vključno z vsem materialom za pritrditev, iz jeklene pocinkane in plastificirane žice |
| 64 861 | m2 | Dobava in vgraditev mreže iz aluminijaste žice za zaščito dvoživk, vključno z vsem materialom za pritrditev za samostojno zaščitno ograjo |
| 64 862 | m2 | Dobava in vgraditev mreže iz aluminijaste žice za zaščito dvoživk, vključno z vsem materialom za pritrditev na obstoječo zaščitno ograjo |
| 64 866 | kos | Dobava in vgraditev jeklenega vložka L = 1000 m za napenjalni stebriček |
| 64 867 | kos | Dobava in vgraditev jeklenega vložka L = 1000 m za vmesni stebriček |
| 64 871 | m1 | Dobava in vgraditev dodatne žice nad mrežo v razmiku 200 mm, z vsem materialom za pritrditev, dodatna žica iz aluminija |
| 64 872 | m1 | Dobava in vgraditev dodatne žice nad mrežo v razmiku 200 mm, z vsem materialom za pritrditev, dodatna žica jeklena in vroče cinkana |
| 64 873 | m1 | Dobava in vgraditev dodatne žice nad mrežo v razmiku 200 mm, z vsem materialom za pritrditev, dodatna žica jeklena, pocinkana in plastificirana |
| 64 876 | m1 | Dobava in vgraditev ojačene žice za napenjanje – doplačilo |
| 64 881 | kos | Dobava in vgraditev enokrilnih vrat h = 1,8 m, š = 1 m iz aluminijastih profilov |
| 64 882 | kos | Dobava in vgraditev enokrilnih vrat h = 1,8 m, š = 1 m iz pocinkanih jeklenih profilov |
| 64 883 | kos | Dobava in vgraditev enokrilnih vrat h = 1,8 m, š = 1 m iz barvanih jeklenih profilov |
| 64 886 | kos | Dobava in vgraditev enokrilnih vrat h = 1,8 m, š = 3,5 m iz aluminijastih profilov |
| 64 887 | kos | Dobava in vgraditev enokrilnih vrat h = 1,8 m, š = 3,5 m iz pocinkanih jeklenih profilov |
| 64 888 | kos | Dobava in vgraditev enokrilnih vrat h = 1,8 m, š = 3,5 m iz barvanih jeklenih profilov |
| 64 891 | kos | Dobava pocinkane žice – vodnika električne zaščitne ograje za divjad – in Izdelava nad obstoječo zaščitno ograjo, vključno izolatorje in ves potrebni material za Izdelava |
| 64 892 | kos | Dobava pašnega aparata (15 do 20 J), vključno vso opremo za obratovanje na zaščitni ograji in za ozemljitev |
| 64 911 | m2 | Dobava in vgraditev okvirja z mrežo za varovalno ograjo (po načrtu) iz vroče cinkane jeklene žice |
| 64 912 | m2 | Dobava in vgraditev okvirja z mrežo za varovalno ograjo (po načrtu) iz aluminijaste žice |
| 64 913 | m2 | Dobava in vgraditev okvirja z mrežo za varovalno ograjo (po načrtu) iz plastificirane jeklene žice |
| 64 914 | m2 | Dobava in vgraditev okvirja z mrežo za varovalno ograjo (po načrtu) iz …………………. |
| 64 921 | kos | Dobava in vgraditev nosilca pridržne ograje za pešce (po načrtu) |
| 64 922 | kos | Dobava in vgraditev pridržne ograje za pešce (po načrtu) |
| 64 923 | kos | Dobava in vgraditev zaključnice pridržne ograje za pešce (po načrtu) |
| 64 931 | m1 | Dobava in pritrditev na varnostno ograjo elementov za zasenčenje iz kovin |
| 64 932 | m1 | Dobava in pritrditev na varnostno ograjo elementov za zasenčenje iz umetnih snovi |
| 64 933 | m1 | Dobava in pritrditev na varnostno ograjo elementov za zasenčenje iz ………………. |
| 64 941 | m1 | Zasaditev žive meje v ločilnem pasu za zasenčenje |
| 64 951 | m2 | Dobava in vgraditev montažne rešetke za zaščito odprtine med robnima vencema v ločilnem pasu (po načrtu) |
| 64 952 | m2 | Dobava in vgraditev ojačene gume za zaščito odprtine med robnima vencema v ločilnem pasu (po načrtu) |
| 64 953 | m2 | Dobava in vgraditev …………. za zaščito odprtine med robnima vencema v ločilnem pasu (po načrtu) |
| 64 961 | kos | Dobava in vgraditev naprave za opozarjanje na nevarnost slabe vidljivosti (po načrtu) …………. |
| 64 971 | kos | Dobava in vgraditev naprave za opozarjanje na nevarnost koncentracije CO v zraku (po načrtu) ………….. |
| 64 981 | kos | Dobava in vgraditev naprave za opozarjanje na nevarnost požara (po načrtu) ……….. |
| 64 991 | kos | Dobava in vgraditev naprave za opozarjanje na nevarnost vetra (po načrtu) …………. |

## 6.5	Oprema cest za zimsko službo

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 65 111 | kos | Dobava in postavitev snežnega kola iz lesa, dolžine 2 m |
| 65 112 | kos | Dobava in postavitev snežnega kola iz lesa, dolžine 2,5 m |
| 65 113 | kos | Dobava in postavitev snežnega kola iz lesa, dolžine 3 m |
| 65 114 | kos | Dobava in postavitev snežnega kola iz lesa, dolžine …. m |
| 65 121 | kos | Dobava in postavitev snežnega kola iz umetne snovi, dolžine 2 m |
| 65 122 | kos | Dobava in postavitev snežnega kola iz umetne snovi, dolžine 2,5 m |
| 65 123 | kos | Dobava in postavitev snežnega kola iz umetne snovi, dolžine 3 m |
| 65 124 | kos | Dobava in postavitev snežnega kola iz umetne snovi, dolžine …. m |
| 65 211 | m2 | Dobava in postavitev lesenega elementa za ograjo proti snežnim zametom, z lesenim stebričem, podporo in/ali sidrom, iz letev |
| 65 212 | m2 | Dobava in postavitev lesenega elementa za ograjo proti snežnim zametom, z lesenim stebričem, podporo in/ali sidrom, iz krajnikov |
| 65 213 | m2 | Dobava in postavitev lesenega elementa za ograjo proti snežnim zametom, z lesenim stebričem, podporo in/ali sidrom, iz …………… |
| 65 221 | m2 | Dobava in postavitev mreže iz umetne snovi za ograjo proti snežnim zametom, s sidrom in kovinskim stebričem |
| 65 222 | m2 | Dobava in postavitev mreže iz umetne snovi za ograjo proti snežnim zametom, s sidrom in lesenim stebričem |
| 65 223 | m2 | Dobava in postavitev mreže iz umetne snovi za ograjo proti snežnim zametom, s sidrom in …………. stebričem |
| 65 231 | m1 | Zasaditev žive meje za zaščitno ograjo pred snežnimi zameti (po načrtu) ……….. |
| 65 241 | kos | Dobava in izdelava zaščitne ograje pred snežnimi zameti (po načrtu) ……….. |
| 65 242 | kos | Dobava in izdelava zaščitne ograje pred snežnimi zameti (po načrtu) ……….. |
| 65 311 | kos | Dobava in izdelava zaščitne ograje pred snežnimi plazovi (po načrtu) ……….. |
| 65 312 | kos | Dobava in izdelava zaščitne ograje pred snežnimi plazovi (po načrtu) ……….. |
| 65 411 | kos | Dobava in vgraditev vremenske hišice (s termometrom,higrometrom in barometrom) (po načrtu) ……… |
| 65 412 | kos | Dobava in vgraditev vremenske hišice (s termometrom,higrometrom in barometrom) (po načrtu) ……… |
| 65 421 | kos | Dobava in vgraditev naprave (sond) za opozarjanje na nevarnost poledice (po načrtu) …………. |
| 65 422 | kos | Dobava in vgraditev naprave (sond) za opozarjanje na nevarnost poledice (po načrtu) …………. |
| 65 431 | kos | Dobava in vgraditev naprave za meritev količine snega (po načrtu) …………….. |
| 65 432 | kos | Dobava in vgraditev naprave za meritev količine snega (po načrtu) …………….. |
| 65 441 | kos | Dobava in vgraditev naprave za meritev količine soli na vozišču (po načrtu) ……………. |
| 65 442 | kos | Dobava in vgraditev naprave za meritev količine soli na vozišču (po načrtu) ……………. |

## 6.6	Druga prometna oprema cest

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 66 111 | m2 | Izdelava rastlinskega pasu iz grmovnic, 1 sadika/m2 |
| 66 112 | m2 | Izdelava rastlinskega pasu iz grmovnic, 2 sadiki/m2 |
| 66 121 | m2 | Izdelava rastlinskega pasu iz dreves, 1 sadika/m2 |
| 66 122 | m2 | Izdelava rastlinskega pasu iz dreves, 2 sadiki/m2 |
| 66 131 | m2 | Izdelava rastlinskega pasu iz grmovnic in dreves, po 1 sadika/m2 |
| 66 132 | m2 | Izdelava rastlinskega pasu iz grmovnic in dreves, po 2 sadiki/m2 |
| 66 211 | m3 | Izdelava nasipa za zaščito pred hrupom iz vezljive zemljine – 3. kategorije |
| 66 212 | m3 | Izdelava nasipa za zaščito pred hrupom iz zrnate kamnine – 3. kategorije |
| 66 213 | m3 | Izdelava nasipa za zaščito pred hrupom iz mešanega materiala – 3. kategorije |
| 66 214 | m3 | Izdelava nasipa za zaščito pred hrupom iz ………………..- … kategorije |
| 66 221 | m2 | Dobava in ojačitev nasipa za zaščito pred hrupom (po načrtu) z geosintetikom |
| 66 222 | m2 | Dobava in ojačitev nasipa za zaščito pred hrupom (po načrtu) z geomrežo |
| 66 223 | m2 | Dobava in ojačitev nasipa za zaščito pred hrupom (po načrtu) s krivljeno armaturno mrežo in geosintetikom |
| 66 231 | m2 | Izdelava obloge brežine nasipa za zaščito pred hrupom (po načrtu) z vegetacijskim poliesterskim geotekstilom |
| 66 232 | m2 | Izdelava obloge brežine nasipa za zaščito pred hrupom (po načrtu) z vegetacijskim kokosovim geotekstilom |
| 66 233 | m2 | Izdelava obloge brežine nasipa za zaščito pred hrupom (po načrtu) z elementi iz cementnega betona |
| 66 234 | m2 | Izdelava obloge brežine nasipa za zaščito pred hrupom (po načrtu) z elementi iz steklocementa |
| 66 235 | m2 | Izdelava obloge brežine nasipa za zaščito pred hrupom (po načrtu) z elementi iz ekspandirane gline |
| 66 236 | m2 | Izdelava obloge brežine nasipa za zaščito pred hrupom (po načrtu) z rabljenimi avtomobilskimi gumami |
| 66 241 | m3 | Dobava in vgraditev humusa za ozelenitev brežine nasipa za zaščito pred hrupom |
| 66 242 | m2 | Dobava in vgraditev (z brizganjem) mešanice travnega semena, gnojila, šote in lepila za ozelenitev brežine nasipa za zaščito pred hrupom |
| 66 311 | m3 | Izdelava točkovnega temelja iz ojačenega cementnega betona C 25/30 |
| 66 312 | m3 | Dobava in vgraditev predfabriciranega točkovnega temelja iz ojačenega cementnega betona C 25/30 |
| 66 321 | m1 | Izdelava točkovnega temelja iz vtisnjenega kola iz jekla, profil HEA 140 |
| 66 322 | m1 | Izdelava točkovnega temelja iz vtisnjenega kola iz jekla, profil HEA 160 |
| 66 323 | m1 | Izdelava točkovnega temelja iz vtisnjenega kola iz jekla, profil …………… |
| 66 331 | m1 | Izdelava točkovnega temelja iz vtisnjenega mikro kola iz ojačenega cementnega betona C 25/30, premera 30 cm |
| 66 332 | m1 | Izdelava točkovnega temelja iz vtisnjenega mikro kola iz ojačenega cementnega betona C 25/30, premera …… cm |
| 66 335 | m1 | Izdelava točkovnega temelja iz uvrtanega mikro kola iz ojačenega cementnega betona C 25/30, premera 30 cm |
| 66 336 | m1 | Izdelava točkovnega temelja iz uvrtanega mikro kola iz ojačenega cementnega betona C 25/30, premera ….. cm |
| 66 341 | kos | Dobava in vgraditev podložne plošče iz kovine za pritrditev stebrička |
| 66 351 | m3 | Izdelava pasovnega temelja iz ojačenega cementnega betona C 25/30 |
| 66 361 | m3 | Dobava in vgraditev predfabricirane nosilne gredi iz ojačenega cementnega betona C 25/30 za pasovni temelj |
| 66 411 | m1 | Dobava in vgraditev nosilnega stebrička iz jekla za elemente za zaščito pred hrupom, vključno potreben material za tesnitev in pritrditev elementov, profil stebrička vroče valjan |
| 66 412 | m1 | Dobava in vgraditev nosilnega stebrička iz jekla za elemente za zaščito pred hrupom, vključno potreben material za tesnitev in pritrditev elementov, profil stebrička hladno valjan |
| 66 413 | m1 | Dobava in vgraditev nosilnega stebrička iz jekla za elemente za zaščito pred hrupom, vključno potreben material za tesnitev in pritrditev elementov, profil stebrička hladno preoblikovan |
| 66 414 | m1 | Dobava in vgraditev nosilnega stebrička iz jekla za elemente za zaščito pred hrupom, vključno potreben material za tesnitev in pritrditev elementov, profil stebrička varjen |
| 66 421 | kos | Privaritev sidrne plošče na stebriček iz jekla in pritrditev stebrička na podložno ploščo |
| 66 431 | kos | Dobava in vgraditev predfabriciranega stebrička iz ojačenega cementnega betona C 30/37 (po načrtu), visokega do 2 m |
| 66 432 | kos | Dobava in vgraditev predfabriciranega stebrička iz ojačenega cementnega betona C 30/37 (po načrtu), visokega 2,5 do 3 m |
| 66 433 | kos | Dobava in vgraditev predfabriciranega stebrička iz ojačenega cementnega betona C 30/37 (po načrtu), visokega 3,5 do 4 m |
| 66 434 | kos | Dobava in vgraditev predfabriciranega stebrička iz ojačenega cementnega betona C 30/37 (po načrtu), visokega nad 4 m |
| 66 441 | kos | Dobava in vgraditev lesenega stebrička (po načrtu), visokega …… m |
| 66 511 | m2 | Dobava in vgraditev odbojnega elementa za zaščito pred hrupom iz zaščitenega lesa |
| 66 512 | m2 | Dobava in vgraditev absorbirajočega elementa za zaščito pred hrupom iz zaščitenega lesa |
| 66 513 | m2 | Dobava in vgraditev zelo absorbirajočega elementa za zaščito pred hrupom iz zaščitenega lesa |
| 66 521 | m2 | Dobava in vgraditev odbojnega elementa za zaščito pred hrupom iz perforirane in profilirane jeklene pločevine |
| 66 522 | m2 | Dobava in vgraditev absorbirajočega elementa za zaščito pred hrupom iz perforirane in profilirane jeklene pločevine |
| 66 523 | m2 | Dobava in vgraditev zelo absorbirajočega elementa za zaščito pred hrupom iz perforirane in profilirane jeklene pločevine |
| 66 531 | m2 | Dobava in vgraditev odbojnega elementa za zaščito pred hrupom iz perforirane in profilirane pločevine iz nerjavnega jekla |
| 66 532 | m2 | Dobava in vgraditev absorbirajočega elementa za zaščito pred hrupom iz perforirane in profilirane pločevine iz nerjavnega jekla |
| 66 533 | m2 | Dobava in vgraditev zelo absorbirajočega elementa za zaščito pred hrupom iz perforirane in profilirane pločevine iz nerjavnega jekla |
| 66 541 | m2 | Dobava in vgraditev odbojnega elementa za zaščito pred hrupom iz poliakrila, debeline 15 mm |
| 66 542 | m2 | Dobava in vgraditev odbojnega elementa za zaščito pred hrupom iz poliakrila, debeline 20 mm |
| 66 543 | m2 | Dobava in vgraditev odbojnega elementa za zaščito pred hrupom iz poliakrila, debeline 25 mm |
| 66 551 | m2 | Dobava in vgraditev odbojnega elementa za zaščito pred hrupom iz polikarbonata, debeline 12 mm |
| 66 552 | m2 | Dobava in vgraditev odbojnega elementa za zaščito pred hrupom iz polikarbonata, debeline 15 mm |
| 66 553 | m2 | Dobava in vgraditev odbojnega elementa za zaščito pred hrupom iz polikarbonata, debeline 20 mm |
| 66 561 | m2 | Dobava in vgraditev absorbirajočega elementa za zaščito pred hrupom iz poliakrila |
| 66 562 | m2 | Dobava in vgraditev absorbirajočega elementa za zaščito pred hrupom iz polikarbonata |
| 66 563 | m2 | Dobava in vgraditev absorbirajočega elementa za zaščito pred hrupom iz ……………. |
| 66 571 | m2 | Dodatek za ojačitev elementa iz poliakrila ali polikarbonata s poliamidnimi vlakni |
| 66 581 | kos | Dobava in nalepljenje nalepke z motivom ptice ujede |
| 66 611 | m2 | Dobava in vgraditev odbojnega elementa za zaščito pred hrupom iz monolitnega ojačenega cementnega betona C 35/45 |
| 66 621 | m2 | Dobava in vgraditev absorbirajočega elementa za zaščito pred hrupom iz lesobetona |
| 66 622 | m2 | Dobava in vgraditev zelo absorbirajočega elementa za zaščito pred hrupom iz lesobetona |
| 66 631 | m2 | Dobava in vgraditev absorbirajočega elementa za zaščito pred hrupom iz plinobetona |
| 66 632 | m2 | Dobava in vgraditev zelo absorbirajočega elementa za zaščito pred hrupom iz plinobetona |
| 66 641 | m2 | Dobava in vgraditev absorbirajočega elementa za zaščito pred hrupom iz penobetona |
| 66 642 | m2 | Dobava in vgraditev zelo absorbirajočega elementa za zaščito pred hrupom iz penobetona |
| 66 651 | m2 | Dobava in vgraditev absorbirajočega elementa za zaščito pred hrupom iz s cementom vezane ekspandirane gline |
| 66 652 | m2 | Dobava in vgraditev zelo absorbirajočega elementa za zaščito pred hrupom iz s cementom vezane ekspandirane gline |
| 66 661 | m2 | Dobava in vgraditev odbojnega elementa za zaščito pred hrupom iz steklocementa |
| 66 662 | m2 | Dobava in vgraditev absorbirajočega elementa za zaščito pred hrupom iz steklocementa |
| 66 663 | m2 | Dobava in vgraditev zelo absorbirajočega elementa za zaščito pred hrupom iz steklocementa |
| 66 671 | m2 | Dobava in vgraditev odbojnega elementa za zaščito pred hrupom iz lahkega cementnega betona |
| 66 672 | m2 | Dobava in vgraditev absorbirajočega elementa za zaščito pred hrupom iz lahkega cementnega betona |
| 66 673 | m2 | Dobava in vgraditev zelo absorbirajočega elementa za zaščito pred hrupom iz lahkega cementnega betona |
| 66 681 | m2 | Dobava in vgraditev odbojnega elementa za zaščito pred hrupom iz zelo lahkega cementnega betona |
| 66 682 | m2 | Dobava in vgraditev absorbirajočega elementa za zaščito pred hrupom iz zelo lahkega cementnega betona |
| 66 683 | m2 | Dobava in vgraditev zelo absorbirajočega elementa za zaščito pred hrupom iz zelo lahkega cementnega betona |
| 66 711 | kos | Dobava in vgraditev vrat iz jeklene pločevine |
| 66 712 | kos | Dobava in vgraditev absorbirajočih vrat iz perforirane jeklene pločevine |
| 66 713 | kos | Dobava in vgraditev zelo absorbirajočih vrat iz perforirane jeklene pločevine |
| 66 721 | kos | Dobava in vgraditev vrat iz nerjavnega jekla |
| 66 722 | kos | Dobava in vgraditev absorbirajočih vrat iz perforirane pločevine iz nerjavnega jekla |
| 66 723 | kos | Dobava in vgraditev zelo absorbirajočih vrat iz perforirane pločevine iz nerjavnega jekla |
| 66 731 | kos | Dobava in vgraditev odbojnih vrat iz lesenih elementov |
| 66 732 | kos | Dobava in vgraditev absorbirajočih vrat iz lesenih elementov |
| 66 733 | kos | Dobava in vgraditev zelo absorbirajočih vrat iz lesenih elementov |
| 66 741 | m2 | Dobava in vgraditev cevnega absorberja premera 300 mm iz mikroprofilirane in perforirane vroče cinkane in barvane pločevine |
| 66 742 | m2 | Dobava in pritrditev cevnega absorberja premera 300 mm iz mikroprofilirane in perforirane barvane aluminijaste pločevine |
| 66 743 | m2 | Dobava in pritrditev cevnega absorberja premera 300 mm iz mikroprofilirane in perforirane barvane nerjavne jeklene pločevine |
| 66 811 | m1 | Dobava in vgraditev zaključka / strehe za zaščito elementov za zaščito pred hrupom, vključno ves material za pritrditev, iz lesa |
| 66 812 | m1 | Dobava in vgraditev zaključka / strehe za zaščito elementov za zaščito pred hrupom, vključno ves material za pritrditev, iz jeklene pločevine |
| 66 813 | m1 | Dobava in vgraditev zaključka / strehe za zaščito elementov za zaščito pred hrupom, vključno ves material za pritrditev, iz nerjavne jeklene pločevine |
| 66 814 | m1 | Dobava in vgraditev zaključka / strehe za zaščito elementov za zaščito pred hrupom, vključno ves material za pritrditev, iz pločevine iz aluminija |
| 66 815 | m1 | Dobava in vgraditev zaključka / strehe za zaščito elementov za zaščito pred hrupom, vključno ves material za pritrditev, iz cementnega betona |
| 66 821 | kos | Dobava in postavitev predfabriciranega korita iz ojačenega cementnega betona, velikosti ……/……/…. cm |
| 66 822 | kos | Dobava in postavitev predfabriciranega korita iz ………………………………….., velikosti ……/……/…. cm |
| 66 831 | kos | Izvedba meritve učinkovitosti absorpcije ograje za zaščito pred hrupom |
| 66 832 | kos | Izvedba meritve učinkovitosti izolacije ograje za zaščito pred hrupom |
| 66 911 | kos | Dobava in izdelava ograje za zaščito pred vetrom (po načrtu) |

TUJE STORITVE

7.	TUJE STORITVE	308

7.2	Elektroenergetski vodi	308

7.3	Telekomunikacijske naprave	310

7.4	Klic v sili	313

7.5	Javna razsvetljava	315

7.6	Vodovodi	316

7.7	Plinovodi	317

7.8	Križanje ceste z železniško progo	318

7.9	Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija	318

# TUJE STORITVE

## Elektroenergetski vodi

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 72 111 | kos | Prestavitev nadzemnega elektroenergetskega voda za nizke napetosti (EVNN) po načrtu ……….. |
| 72 131 | kos | Prestavitev nadzemnega elektroenergetskega voda za visoke napetosti (EVVN) po načrtu ……….. |
| 72 211 | kos | Ureditev križanja nadzemnega EVNN s cesto po načrtu ………… |
| 72 221 | kos | Ureditev križanja nadzemnega EVVN s cesto po načrtu ……….. |
| 72 311 | kos | Prestavitev elektroenergetskega kabelskega voda za nizke napetosti (EKVNN) po načrtu …………. |
| 72 321 | kos | Prestavitev elektroenergetskega kabelskega voda za visoke napetosti (EKVVN) po načrtu …………. |
| 72 411 | kos | Ureditev križanja EKVNN s cesto po načrtu …………. |
| 72 421 | m1 | Dobava in vgraditev cevi iz polivinilklorida, premera 110 mm (PC 110) |
| 72 422 | m1 | Dobava in vgraditev cevi iz polivinilklorida, premera 160 mm (PC 160) |
| 72 431 | m1 | Dobava in vgraditev cevi iz polietilena, premera 110 mm (PC 110) |
| 72 432 | m1 | Dobava in vgraditev cevi iz polietilena, premera 160 mm (PC 160) |
| 72 441 | m1 | Dobava in vgraditev dvostenskih cevi iz polietilena, zunanjega premera 110 mm (PC 110-EZ) |
| 72 442 | m1 | Dobava in vgraditev dvostenskih cevi iz polietilena, zunanjega premera 160 mm (PC 160) |
| 72 451 | kos | Dobava in vgraditev predfabriciranega kabelskega jaška iz termoplastične snovi |
| 72 452 | kos | Dobava in vgraditev predfabriciranega kabelskega jaška iz cementnobetonske cevi krožnega prereza |
| 72 453 | kos | Dobava in vgraditev predfabriciranega kabelskega jaška iz cementnega betona, kvadratnega prereza |
| 72 461 | kos | Dobava in vgraditev litoželeznega pokrova kabelskega jaška za točkovno obremenitev 50 kN |
| 72 462 | kos | Dobava in vgraditev litoželeznega pokrova kabelskega jaška za točkovno obremenitev 125 kN |
| 72 463 | kos | Dobava in vgraditev litoželeznega pokrova kabelskega jaška za točkovno obremenitev 400 kN |
| 72 511 | kos | Izdelava samonosilnega EKVNN po načrtu …………. |
| 72 611 | kos | Izdelava transformatorske postaje za nizkonapetostno omrežje po načrtu ………….. |
| 72 621 | kos | Izdelava transformatorske postaje za visokonapetostno omrežje po načrtu ………….. |
| 72 711 | kos | Ozemljitev EVNN |
| 72 721 | kos | Ozemljitev EVVN |
| 72 731 | kos | Dobava in vgraditev napetostnega zaščitnega stikala |
| 72 741 | kos | Dobava in vgraditev tokovnega zaščitnega stikala |
| 72 811 | m1 | Odstranitev nadzemnega EVNN |
| 72 821 | m1 | Odstranitev nadzemnega EVVN |
| 72 911 | kos | Izdelava geodetskega posnetka EV in vnos v kataster komunalnih vodov |

## Telekomunikacijske naprave

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 73 111 | kos | Prestavitev samonosnega kabelskega TK voda po načrtu ……………… |
| 73 131 | kos | Prestavitev vkopanega kabelskega TK voda po načrtu ……………… |
| 73 141 | kos | Prestavitev telekomunikacijske kabelske kanalizacije po načrtu ……………… |
| 73 221 | kos | Izdelava samonosnega kabelskega TK voda po načrtu ……………… |
| 73 231 | kos | Izdelava vkopanega kabelskega TK voda po načrtu ……………… |
| 73 241 | kos | Izdelava telekomunikacijske kabelske kanalizacije po načrtu ……………… |
| 73 311 | m1 | Izdelava kabelske kanalizacije iz blokov iz cementnega betona |
| 73 312 | m1 | Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi iz cementnega betona |
| 73 321 | m1 | Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, premera 110 mm (C 110) |
| 73 322 | m1 | Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, premera 160 mm (C 160) |
| 73 331 | m1 | Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi iz polietilena, premera 40 mm (PE HD 40) |
| 73 332 | m1 | Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi iz polietilena, premera 50 mm (PE HD 50) |
| 73 333 | m1 | Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi iz polietilena, premera 110 mm (PE HD 110) |
| 73 334 | m1 | Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi iz polietilena, premera 125 mm (PE HD 125) |
| 73 341 | m1 | Izdelava kabelske kanalizacije iz spojene dvojne cevi iz polietilena, premera 2 x 50 mm (2 x PE HD 50) |
| 73 351 | m1 | Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi iz dvostenske cevi iz polietilena, zunanjega premera 110 mm (PC 110-EZ) |
| 73 352 | m1 | Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi iz dvostenske cevi iz polietilena, zunanjega premera 125 mm (PC 125-EZ) |
| 73 361 | m1 | Izdelava kabelske kanalizacije iz ………… cevi iz ………….. premera ……. mm |
| 73 371 | m1 | Dobava in vgraditev plastične cevi premera 80 mm v cementni beton hodnika |
| 73 372 | m1 | Dobava in vgraditev plastične cevi premera 100 mm v cementni beton hodnika |
| 73 373 | m1 | Dobava in vgraditev plastične cevi premera 125 mm v cementni beton hodnika |
| 73 374 | m1 | Dobava in vgraditev plastične cevi premera ….. mm v cementni beton hodnika |
| 73 411 | kos | Izdelava jaška za kabelsko kanalizacijo iz cementnega betona (po načrtu), notranje izmere 120/120/120 cm |
| 73 412 | kos | Izdelava jaška za kabelsko kanalizacijo iz cementnega betona (po načrtu), notranje izmere 120/150/190 cm |
| 73 413 | kos | Izdelava jaška za kabelsko kanalizacijo iz cementnega betona (po načrtu), notranje izmere 150/200/190 cm |
| 73 414 | kos | Izdelava jaška za kabelsko kanalizacijo iz cementnega betona (po načrtu), notranje izmere 150/250/190 cm |
| 73 415 | kos | Izdelava jaška za kabelsko kanalizacijo iz cementnega betona (po načrtu), notranje izmere …./…../….. cm |
| 73 421 | kos | Izdelava prehodnega revizijskega jaška iz cementnega betona, s pokrovom iz cementnega betona, za cevi, vgrajene v hodnik, zunanje izmere prereza jaška 72/137 cm, globokega 75 cm |
| 73 422 | kos | Izdelava prehodnega revizijskega jaška iz cementnega betona, s pokrovom iz cementnega betona, za cevi, vgrajene v hodnik, zunanje izmere prereza jaška …../…… cm, globokega …… cm |
| 73 426 | kos | Izdelava prehodnega revizijskega jaška iz cementnega betona, s kovinskim pokrovom, za cevi, vgrajene v hodnik, zunanje izmere prereza jaška 72/137 cm, globokega 75 cm |
| 73 427 | kos | Izdelava prehodnega revizijskega jaška iz cementnega betona, s kovinskim pokrovom, za cevi, vgrajene v hodnik, zunanje izmere prereza jaška …./…. cm, globokega ….. cm |
| 73 431 | kos | Izdelava prehodnega revizijskega jaška iz cementnega betona, s pokrovom iz cementnega betona, za tri cevi, vgrajene v robnem vencu, zunanje izmere prereza jaška 95/135 cm, globokega 100 cm |
| 73 432 | kos | Izdelava prehodnega revizijskega jaška iz cementnega betona, s pokrovom iz cementnega betona, za tri cevi, vgrajene v robnem vencu, zunanje izmere prereza jaška …./…. cm, globokega ….. cm |
| 73 436 | kos | Izdelava prehodnega revizijskega jaška iz cementnega betona, s pokrovom iz cementnega betona, za šest cevi, vgrajene v robnem vencu, zunanje izmere prereza jaška 100/135 cm, globokega 85 cm |
| 73 437 | kos | Izdelava prehodnega revizijskega jaška iz cementnega betona, s pokrovom iz cementnega betona, za šest cevi, vgrajene v robnem vencu, zunanje izmere prereza jaška …./….. cm, globokega …. cm |
| 73 441 | kos | Izdelava revizijskega jaška za kabelsko kanalizacijo v hodniku ali robnem vencu, s pokrovom iz cementnega betona (po načrtu), notranje izmere prereza jaška 42/107 cm, globokega 19 cm |
| 73 444 | kos | Izdelava revizijskega jaška za kabelsko kanalizacijo v hodniku ali robnem vencu, s kovinskim pokrovom (po načrtu), notranje izmere prereza jaška 60/60 cm, globokega 19 cm |
| 73 451 | kos | Izdelava revizijskega jaška za kabelsko kanalizacijo v hodniku ali robnem vencu, s……. pokrovom (po načrtu), notranje izmere prereza jaška …/… cm, globokega …. cm |
| 73 461 | kos | Dobava in vgraditev predfabriciranega jaška za kabelsko kanalizacijo iz termoplastične snovi po načrtu, notranje izmere …./…/… cm |
| 73 464 | kos | Dobava in vgraditev predfabriciranega revizijskega jaška iz termoplastične snovi, izmere jaška …/…/… cm |
| 73 471 | kos | Dobava in vgraditev litoželeznega pokrova jaška za točkovno obremenitev 50 kN |
| 73 472 | kos | Dobava in vgraditev litoželeznega pokrova jaška za točkovno obremenitev 125 kN |
| 73 473 | kos | Dobava in vgraditev litoželeznega pokrova jaška za točkovno obremenitev 400 kN |
| 73 511 | m1 | Dobava in vgraditev telekomunikacijskega kabla za lokalno povezavo (TK 59, TD.59) |
| 73 521 | m1 | Dobava in vgraditev telekomunikacijskega optičnega kabla z 12 optičnimi vlakni |
| 73 522 | m1 | Dobava in vgraditev telekomunikacijskega optičnega kabla z 24 optičnimi vlakni |
| 73 523 | m1 | Dobava in vgraditev telekomunikacijskega optičnega kabla z 48 optičnimi vlakni |
| 73 611 | m1 | Uvlačenje kabelskega TK voda v kanalizacijo – ročno |
| 73 612 | m1 | Uvlačenje kabelskega TK voda v kanalizacijo – strojno |
| 73 621 | m1 | Dobava in vgraditev kabelskega TK voda na konzolo voziščne plošče |
| 73 622 | m1 | Dobava in vgraditev kabelskega TK voda v notranjost objekta |
| 73 711 | kos | Električna meritev kabla iz bakrenih vodnikov na bobnu |
| 73 712 | kos | Električna meritev položenega kabla iz bakrenih vodnikov |
| 73 721 | kos | Meritev optičnega kabla na bobnu |
| 73 722 | kos | Meritev položenega optičnega kabla |
| 73 811 | kos | Dobava in vgraditev nosilne konstrukcije za cestno vremensko postajo z zaščitno ograjo |
| 73 816 | kos | Dobava in vgraditev sistemske omare za cestno vremensko postajo |
| 73 821 | kos | Dobava in vgraditev cestnega senzorja |
| 73 822 | kos | Dobava in vgraditev senzorja za zračni tlak |
| 73 823 | kos | Dobava in vgraditev senzorja za temperaturo |
| 73 824 | kos | Dobava in vgraditev senzorja za smer vetra |
| 73 825 | kos | Dobava in vgraditev senzorja za hitrost vetra |
| 73 826 | kos | Dobava in vgraditev senzorja za relativno vlago |
| 73 827 | kos | Dobava in vgraditev senzorja za padavine |
| 73 828 | kos | Dobava in vgraditev senzorja za vidljivost |
| 73 831 | kos | Dobava in vgraditev opreme za cesto vremensko postajo v vzdrževalni bazi |
| 73 841 | kos | Izdelava nizkonapetostnega odcepa v obstoječi omarici |
| 73 846 | kos | Izdelava odcepne optične kabelske spojke za optični kabel |
| 73 851 | m1 | Uvlečenje kabla PPOO-y 3 x 4 mm2 v obstoječo cev |
| 73 852 | m1 | Uvlečenje kabla PPOO-y 5 x 16 mm2 v obstoječo cev |
| 73 853 | m1 | Uvlečenje kabla PPOO-y … x …. mm2 v obstoječo cev |
| 73 861 | m1 | Dobava in vpihovanje optičnega kabla TOSM-03 |
| 73 871 | kos | Dobava in vgraditev razdelilnika RV, vključno podstavek iz cementnega betona |
| 73 881 | m1 | Dobava in vgraditev traku FeZn 25x4 mm za ozemljitev |
| 73 886 | m1 | Dobava in vgraditev opozorilnega traku v zasip |
| 73 911 | kos | Izdelava geodetskega posnetka TK vodov in vnos v kataster komunalnih vodov |

## Klic v sili

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 74 111 | m1 | Izdelava kabelske kanalizacije pod odstavnim pasom avtoceste: izkop kabelskega jarka v posteljici in nasipu ali temeljnih tleh, globine 80 cm, širine 55cm, niveliranje in planiranje dna jarka z 10 cm slojem peska ter zasip jarka |
| 74 112 | m1 | Prečni prekop pod AC (za potrebe klicnih stebričkov): izkop kabelskega jarka v posteljici in nasipu ali temeljnih tleh, globine 80 cm, širine 40 cm, niveliranje in planiranje dna jarka z 10 cm slojem peska, položitev 2xPVC cevi premera 125 mm, z obbetoniranjem in z uvlačenjem cevi 2 x (2 x ( 50/3,7mm) ter zasip jarka |
| 74 113 | m1 | Prečni ali vzdolžni prekop pod AC (za potrebe premostitvenih jaškov oz. cestne signalizacije): izkop kabelskega jarka v posteljici in nasipu ali temeljnih tleh, globine 80 cm, širine 40 cm, niveliranje in planiranje dna jarka z 10 cm slojem peska, položitev …… x PVC cevi premera ……….. x (2 x ( 50/3,7 mm) ter zasip jarka |
| 74 121 | kos | Označitev prehodov kabelske kanalizacije iz odstavnega pasu do stojnega, vlečnega ali premostitvenega jaška (z rdečo spray barvo) |
| 74 131 | kos | Pripravljalna dela in zavarovanje gradbišča |
| 74 211 | kos | Dobava in postavitev uvlečnih kabelskih jaškov velikosti 210 x 80 x 80 cm (D x Š x V) na podložni cementni beton; pokrovi jaškov opremljeni s pohodnimi ročaji iz nerjavečega jekla (PROKORN 11); elementi jaška iz cementnega betona |
| 74 212 | kos | Dobava in postavitev uvlečnih kabelskih jaškov velikosti 210 x 120 x 80 cm (D x Š x V) na podložni cementni beton; pokrovi jaškov opremljeni s pohodnimi ročaji iz nerjavečega jekla (PROKORN 11); elementi jaška iz cementnega betona |
| 74 213 | kos | Dobava in postavitev kabelskih jaškov za potrebe svetlobne signalizacije (cementnobetonska cev ( 80 cm, dolžina 165 cm z litoželeznim okvirjem in pokrovom 60 x 60 cm) na podložni cementni beton C 8/10 in aerirani cementni beton za temelj okvirja C 25/30. |
| 74 221 | kos | Ozemljitev stojnega jaška: izkop jarka globine najmanj 60 cm, približno 4 x 35 m na vsako stran stebrička, dobava in polaganje (140 m1) valjanca FeZn 25 x 4 mm v izkopan jarek ter povezava z odbojno ograjo in zaščitno mrežo |
| 74 311 | m1 | Dobava in polaganje cevi malega premera 3 x PE 02 2 x ( 50/3,7 |
| 74 321 | kos | Dobava in montaža zaščitnih kovinskih plošč 60 x 100 cm za zaščito PE cevi malega premera pri prehodu kabelske kanalizacije izpod odstavnega pasu do jaškov |
| 74 331 | kos | Tlačni preskus prepustnosti in prehodnosti PE cevi malega premera |
| 74 411 | kos | Ureditev platoja za stebriček za klic v sili: vkop, dodatni nasip, asfaltiranje, vključno pokrov stojnega jaška |
| 74 421 | kos | Dobava in postavitev klicnega stebrička za klic v sili, ki obsega: ohišje stebrička z elektroniko (govorno garnituro, priključno enoto za zaključitev kablov z prenapetostno zaščito, terminal, osvetlitev, povezavo ozemljilne zbiralke) |
| 74 431 | kos | Dobava in pritrditev vročecinkane zaščitne mreže (po načrtu) ter izdelava cementnobetonskih temeljev za postavitev nosilcev in zaščitne mrežen za varovalno ograjo |
| 74 441 | kos | Dobava in montaža geodetskega klina ustrezne oblike in materiala (INOX) v asfalt nad točko križanja kabelske kanalizacije iz PE cevi malega premera |
| 74 451 | kos | Izdelava izvršilne dokumentacije za kabelsko kanalizacijo (M 1:1000) z geodetskimi posnetki podzemnega katastra, vključno z jaški in stojnimi mesti stebričkov za klic v sili in vnos v kataster komunalnih vodov |
| 74 511 | m1 | Dobava in položitev telekomunikacijskega kabla TD59M 5x4x0,9mm, ki obsega zaključitve kabla stebrička za klic v sili na kabelske sponke WDTR 2,5 WE (20 sponk), dohodni in odhodni kabel ter izdelavo kabelskih spojk |
| 74 521 | kos | Dobava in montaža napajalne omarice z napajalnikom (brezprekinitveno napajanje) na trasi avtoceste (na vsakih 10 km, AC/DC 230 V/110 V) |
| 74 531 | kos | Električne meritve bakrenega kabla pred polaganjem na bobnu z izdelavo poročila |
| 74 532 | kos | Električne meritve bakrenega kabla po polaganju z izdelavo poročila |
| 74 541 | kos | Izvedba meritev blodečih tokov in izdelava poročila |
| 74 551 | kos | Izvedba meritev ozemljitve upornosti stojnih mest in izdelava poročila |
| 74 611 | m1 | Dobava in polaganje telekomunikacijskega optičnega kabla TOSM 03(6x8)xII/IIIx 0,36/0,24x3,5/17 CMAN |
| 74 621 | kos | Dobava in vgraditev optične kabelske spojke za 48 vlaken, vključno z izvedbo optičnih spojev (z varjenjem) |
| 74 626 | m1 | Dobava in montaža kovinskega ohišja za zaščito spojke v kabelskih jaških |
| 74 631 | kos | Meritve optičnega kabla pred polaganjem na bobnu z izdelavo poročila |
| 74 641 | m1 | Dobava in montaža zaščitne cevi proti glodalcem in izdelava rezerve v obliki svitka |
| 74 651 | kos | Izvedba meritev optičnega kabla in izdelava tehnične dokumentacije |
| 74 711 | kos | Dobava centrale za sistem »klic v sili« s programsko opremo centrale v kontrolnem centru (po načrtu) |
| 74 721 | kos | Dobava in montaža19" ali ETSI omare (OD48T ali OR 400), opremljene z 48 konektorji in zaključnimi kabli po posameznih lokacijah za izvedbo odcepov in zaključevanje |
| 74 731 | kos | Izvedba uvoda optičnega kabla od uvodnega kabelskega jaška do optičnega delilnika v prostorih AC baze, v obliki svitka približno 25m, z označevanjem kabla (POZOR LASER) ter izvedbo potrebnega tesnjenja |
| 74 811 | kos | Dobava in vgraditev opreme za štetje vozil z indukcijsko zanko (po načrtu) ………….. |
| 74 812 | kos | Dobava in vgraditev opreme za štetje vozil z …………… zanko (po načrtu) ………….. |
| 74 821 | kos | Dobava in vgraditev opreme za štetje osnih obremenitev vozil po kategorijah (po načrtu) ………………. |

## Javna razsvetljava

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 75 111 | kos | Prestavitev javne razsvetljave ceste po načrtu ………….. |
| 75 211 | kos | Izdelava javne razsvetljave ceste po načrtu ………….. |
| 75 215 | kos | Izdelava javne razsvetljave vozišča na premostitvenem objektu po načrtu ………….. |
| 75 218 | kos | Izdelava javne razsvetljave za osvetlitev premostitvenega objekta po posebnem načrtu ….. |
| 75 221 | kos | Postavitev stebra javne razsvetljave s sidrno ploščo z izmerami 300/300/5mm |
| 75 222 | kos | Postavitev stebra javne razsvetljave s sidrno ploščo z izmerami …./…../….mm |
| 75 311 | m1 | Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, premera 110 mm (PC 110) |
| 75 411 | kos | Dobava in vgraditev predfabriciranega kabelskega jaška iz termoplastične snovi |
| 75 412 | kos | Dobava in vgraditev predfabriciranega kabelskega jaška iz cementnobetonske cevi krožnega prereza |
| 75 413 | kos | Dobava in vgraditev predfabriciranega kabelskega jaška iz cementnega betona, kvadratnega prereza |
| 75 421 | kos | Dobava in vgraditev litoželeznega pokrova kabelskega jaška za točkovno obremenitev 50 kN |
| 75 422 | kos | Dobava in vgraditev litoželeznega pokrova kabelskega jaška za točkovno obremenitev 125 kN |
| 75 423 | kos | Dobava in vgraditev litoželeznega pokrova kabelskega jaška za točkovno obremenitev 400 kN |
| 75 511 | kos | Preveritev srednje svetlosti površine vozišča |
| 75 521 | kos | Preveritev srednje osvetljenosti površine vozišča |
| 75 531 | kos | Preveritev srednje odsevne sposobnosti površine vozišča |
| 75 611 | kos | Izdelava osnov javne razsvetljave in vnos v kataster komunalnih vodov |

## Vodovodi

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 76 111 | kos | Prestavitev vodovoda po načrtu ……………. |
| 76 211 | kos | Izdelava vodovoda po načrtu …………….. |
| 76 311 | m1 | Izdelava vodovoda iz cevi iz trdega PVC s premerom …… mm |
| 76 321 | m1 | Izdelava vodovoda iz cevi iz polietilena s premerom …… mm |
| 76 331 | m1 | Izdelava vodovoda iz cevi iz ……………….. s premerom …… mm |
| 76 341 | m1 | Izdelava vodovoda iz brezšivnih jeklenih cevi, zaščitenih proti koroziji, s premerom ….. mm |
| 76 351 | m1 | Izdelava vodovoda iz jeklenih cevi s šivom, zaščitenih proti koroziji, s premerom ….. mm |
| 76 361 | m1 | Izdelava vodovoda iz litoželeznih cevi, zaščitenih proti koroziji, s premerom ….. mm |
| 76 362 | m1 | Izdelava vodovoda iz duktilnih cevi, s premerom ….. mm |
| 76 371 | kos | Dobava in vgraditev nosilcev vodovodnih cevi iz materiala, odpornega proti koroziji |
| 76 381 | m1 | Izdelava vodovoda, obešenega na prekladno konstrukcijo |
| 76 411 | kos | Dobava in vgraditev spojnika ……………. |
| 76 421 | kos | Dobava in vgraditev zasuna ……………. |
| 76 431 | kos | Dobava in vgraditev oddušnika ……………. |
| 76 441 | kos | Dobava in vgraditev hidranta ……………. |
| 76 511 | kos | Izdelava jaška za vodovod (po načrtu), izmere prereza 120/120 cm, globokega … cm |
| 76 512 | kos | Izdelava jaška za vodovod (po načrtu), izmere prereza 120/170 cm, globokega … cm |
| 76 513 | kos | Izdelava jaška za vodovod (po načrtu), izmere prereza 170/200 cm, globokega … cm |
| 76 514 | kos | Izdelava jaška za vodovod (po načrtu), izmere prereza …./….. cm, globokega … cm |
| 76 611 | kos | Tlačni preskus vodotesnosti cevovoda - predpreskus |
| 76 621 | kos | Tlačni preskus vodotesnosti cevovoda – glavni preskus |
| 76 631 | kos | Tlačni preskus vodotesnosti cevovoda – celotno omrežje |
| 76 711 | kos | Izpiranje vodovoda |
| 76 721 | kos | Dezinfekcija in sanitarni preskus vodovoda |
| 76 811 | kos | Izdelava osnov vodovoda in vnos v kataster komunalnih vodov |

## Plinovodi

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 77 111 | kos | Prestavitev plinovoda po načrtu ………….. |
| 77 211 | kos | Izdelava nizkotlačnega plinovoda po načrtu …………... |
| 77 221 | kos | Izdelava srednjetlačnega plinovoda po načrtu …………... |
| 77 231 | kos | Izdelava visokotlačnega plinovoda po načrtu …………... |
| 77 311 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene brezšivne cevi, zaščitene proti koroziji, za srednjetlačni plinovod |
| 77 312 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene brezšivne cevi, zaščitene proti koroziji, za visokotlačni plinovod |
| 77 321 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene cevi s šivom, zaščitene proti koroziji, za srednjetlačni plinovod |
| 77 322 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene cevi s šivom, zaščitene proti koroziji, za visokotlačni plinovod |
| 77 331 | m1 | Dobava in vgraditev litoželezne cevi, zaščitene proti koroziji, za srednjetlačni plinovod |
| 77 332 | m1 | Dobava in vgraditev litoželezne cevi, zaščitene proti koroziji, za visokotlačni plinovod |
| 77 341 | m1 | Dobava in vgraditev cevi iz polivinilklorida za nizkotlačni plinovod |
| 77 411 | kos | Preveritev kakovosti zvarov cevi z ultrazvokom |
| 77 421 | kos | Preveritev električne prebojnosti zaščite cevi plinovoda |
| 77 431 | kos | Preveritev tesnosti zvarov na plinovodu s tlačnim preskusom z zrakom |
| 77 351 | kos | Dobava in vgraditev nosilcev plinovodnih cevi iz materiala odpornega proti koroziji |
| 77 511 | kos | Izdelava osnov plinovoda in vnos v kataster komunalnih vodov |

## Križanje ceste z železniško progo

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 78 111 | kos | Izdelava križanja ceste z železniško progo v nivoju po načrtu ………….. |

## Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija

| Šifra | Enota mere | Opis dela |
| --- | --- | --- |
| 79 111 | kos | Izvedba dodatnih geotehničnih preskusov po programu ……………….. |
| 79 121 | kos | Izvedba dinamičnega preskusa pilota |
| 79 131 | kos | Izvedba obremenilnega preskusa premostitvenega objekta, dolgega do 50 m1 |
| 79 132 | kos | Izvedba obremenilnega preskusa premostitvenega objekta, dolgega 51 do 100 m1 |
| 79 133 | kos | Izvedba obremenilnega preskusa premostitvenega objekta, dolgega 101 do 200 m1 |
| 79 134 | kos | Izvedba obremenilnega preskusa premostitvenega objekta, dolgega 201 do 500 m1 |
| 79 135 | kos | Izvedba obremenilnega preskusa premostitvenega objekta, dolgega nad 500 m1 |
| 79 141 | kos | Dobava in vgraditev opreme za monitoring objektov (po načrtu) |
| 79 311 | ur | Projektantski nadzor |
| 79 321 | kos | Arheološki nadzor po programu ………….. |
| 79 331 | kos | Varstvo spomenikov po programu …………… |
| 79 341 | kos | Rudarski nadzor po programu ……………. |
| 79 351 | kos | Geotehnični nadzor …………….. |
| 79 361 | kos | Zunanja kontrola kakovosti |
| 79 511 | kos | Izdelava projektne dokumentacije za idejni projekt |
| 79 512 | kos | Izdelava projektne dokumentacije za projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja |
| 79 513 | kos | Izdelava projektne dokumentacije za projekt za izvedbo |
| 79 514 | kos | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del |
| 79 515 | kos | Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in obratovanje |

Ljubljana, maj 2006