Številka: 	U3430-32/2017-4

Datum: 	6. 10. 2020

Zadeva: 	Smernice glede zahtev za zavarovani prostor za pridelavo rastlin za saditev aktinidije za preprečevanje vnosa Pseudomonas syringae pv. actinidiae

Za izvajanje točke (d) iz člena 8 Izvedbene uredbe (EU) 2020/885 o ukrepih za preprečevanje vnosa škodljivega organizma Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto v Unijo in njegovega širjenja po Uniji (UL L št. 205 z dne 29. 6. 2020, str. 9),  se izdajo smernice glede zahtev za zavarovani prostor, da se prepreči vnos bakterije Pseudomonas syringae pv. actinidiae, ki povzroča bakterijski ožig aktinidije, v zavarovani prostor.

Smernice se uporabljajo za preverjanje izpolnjevanja pogojev za premike rastlin za saditev  Actinidia sp. iz okuženega območja bakterijskega ožiga aktinidije, ki ga določi Uprava.

- Zavarovani prostor:

- Zavarovani prostor (ZAP) mora biti z vrha povsem prekrit s plastično folijo, da se prepreči padanje dežja  vanj oziroma na rastline aktinidije.

- S sprednje strani in ob stranskih stenah ZAP-a je treba namestiti protiinsektno mrežo gostote 0,27 mm x 0,77 mm, ki omogoča zračenje, obenem pa preprečuje, da bi dež padal v zavarovani prostor od spredaj in od strani.

- V času vetrovnega oziroma deževnega vremena mora biti protiinsektna mreža povsod spuščena popolnoma do tal in zaprta, da se prepreči padanje dežja v ZAP in onemogoči prenos bakterije vanj z vetrom oziroma z dežjem.

- Preprečiti je treba dostop nepooblaščenim osebam: dostop v ZAP je prepovedan osebam, ki niso zaposlene v drevesnici: obiskovalcem ter drugim naključnim osebam, zaradi tveganja za prenos okužbe na obleki, čevljih …, na kar mora opozarjati napis ob vhodu. Vhod v ZAP mora biti zaklenjen ali pa mora biti dostop nepooblaščenim osebam onemogočen na drug način, npr. z ograjo, ki mora imeti zaklenjena vrata.

- Bližnja okolica ZAP-a (vsaj 1 m) mora biti brez kakršnihkoli rastlin, v okolici ZAP-a na prostem ne sme biti rastlin aktinidije.

- Higienski ukrepi:

- Za preprečevanje vnosa okužbe je treba pred vstopom v ZAP ter pri delu v njem izvajati higienske ukrepe, kot so:

  - preprečiti vnos bakterije na obleki in obutvi: obleka in obutev, ki jo nosijo zaposleni pri delu v ZAP-u, mora biti posebej samo za v ZAP, obleka mora biti taka, da se lahko opere na T 600C, obutev se pred vstopom v ZAP razkuži),

  - razkuževanje opreme in orodja: oprema in orodje, ki se uporablja pri delu v ZAP-u, se razkuži pred vstopom vanj. Škarje, ki se uporabljajo pri delu na sadikah, se razkužijo po vsaki vrsti (oz. 2 krat na vrsto).

- Pripraviti je treba protokol ravnanja za zaposlene, ob vstopu v ZAP je treba namestiti tablo z opozorili glede ravnanja zaposlenih.

- Zagotoviti je treba, da zaposleni, ki so se zadrževali v nasadu aktinidije ali v bližini rastlin aktinidije, pred vstopom v ZAP zamenjajo obleko in obutev.

- Rastline za saditev  Actinidia sp.:

- V ZAP se lahko posadijo rastline za saditev, ki imajo RPL ali pa jih imetnik v ZAP vzgoji sam.

- Če namerava imetnik vzgojiti rastline za saditev sam, morajo rastline za saditev, ki se pridelujejo v ZAP  poleg pogojev, navedenih v točkah 1 in 2, , za premike izpolnjevati tudi enega izmed naslednjih pogojev:

  - izvirajo neposredno iz matičnih rastlin, ki so rastle v zavarovanem prostoru, kot je opisano v točki 1 ali

  - izvirajo neposredno iz matičnih rastlin, ki so bile predhodno posamično testirane, pri tem je bilo z diagnostično preiskavo potrjeno, da niso okužene s P. syringae pv. actinidiae ali

  - so bile testirane v skladu s sistemom vzorčenja, ki z 99 % zanesljivostjo potrjuje, da je stopnja napadenosti (okuženosti) manjša od 0,1 %.

Pripravila:

mag. Erika Orešek					dr. Jernej Drofenik

sekretarka					v.d generalnega direktorja